# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Проект

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

# Приложение 2

# Сводная пояснительная записка

Санкт-Петербург ,  2012 г.

# Список исполнителей

| Научный руководитель | д.г.н., гл. н.с. |  | В.Ю.Георгиевский |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | к.г.н., вед.н.с. |  | А.Л.Шалыгин |
| Исполнители | д.г.н., зав. лаб. |  | Б.Г.Скакальский |
|  | с.н.с. |  | Т.Э. Литова |
|  | вед.инженер-программист |  | Т.Г. Молчанова |
|  | вед.инженер |  | Г.Н.Агапова |
|  | инженер |  | Н.В.Волкова |
|  | инженер |  | Т.В.Шалыгина |
|  | вед.инженер |  | О.М.Кузнецова |
|  | вед.инженер |  | Н.И.Чистякова |
|  | инженер |  | В.В.Бычкова |

# РЕФЕРАТ

Сводная пояснительная записка  115  стр., рис. 19, табл. 29, источников 26, приложений 5.

РЕКИ КАРЕЛИИ, ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ, БАЛАНСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАБОРЫ, СБРОСЫ, ЛИМИТЫ, КВОТЫ, КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, МОНИТОРИНГ, ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ, КАЧЕСТВО ВОДЫ, ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ, ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Объектом разработки являются водные объекты Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро.

Цель работы – разработка проекта схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00).

Работа выполнялась в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов от 04.07.2007 №169.

# Проект СКИОВО включает следующие книги:

Книга 1. Общая характеристика речного бассейна.

Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речного бассейна.

Книга 3. Целевые показатели речного бассейна.

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ речного бассейна.

Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод речного бассейна.

Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна.

# Приложения:

Атлас ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных карт;

Сводная пояснительная записка;

Пояснительные записки к 6-ти книгам СКИОВО;

ГИС «Водопотребление и водоотведение в бассейне рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)» на компакт-диске;

Копии документов по рассмотрению, согласованию и утверждению проекта.

В настоящую Сводную пояснительную записку включены основные положения и выводы, содержащиеся в шести книгах СКИОВО.

Результаты разработки будут использованы при реализации мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна.

# Содержание

Определения	7

Обозначения и сокращения	9

Введение	11

1. Общая характеристика бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00)	13

1.1 Общие сведения	13

1.2  Рельеф и ландшафты	13

1.3  Гидрография	16

1.3.1 Общая характеристика	16

1.3.2 Водотоки	16

1.3.3  Водоемы	16

1.4 Гидрологическая изученность	18

1.4.1 Реки	18

1.4.2 Озера	18

1.5  Характеристики водного режима	20

1.5.1 Реки	20

1.5.2 Озера	24

1.6 Гидрохимические характеристики водных объектов	29

1.6.1 Общая характеристика качества поверхностных вод Карелии	29

1.6.2 Гидрохимическая изученность водохозяйственного участка 01.05.00.001	30

1.6.3 Качество воды	30

1.7 Климатические характеристики	33

1.7.1 Существующая сеть наблюдений, базы данных	33

1.7.2 Основные климатические характеристики территории	33

1.7.3 Многолетние изменения метеорологических параметров	34

1.8 Гидрогеологическая характеристика бассейна	37

1.8.1 Подземные водные ресурсы	37

1.8.2 Качество подземных вод	38

1.9 Особо охраняемые природные территории	40

1.10 Водохозяйственное районирование территории	41

1.11 Водопотребление и водоотведение	46

1.12 Недостатки в информации, необходимой для разработки СКИОВО	46

2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейна	48

2.1 Распределение водных объектов бассейна по категориям	48

2.2 Оценка экологического состояния водных объектов бассейна	48

2.2.1 Определение индикаторных (приоритетных) загрязняющих веществ	48

2.2.2 Оценка загрязненности водных объектов	49

2.2.3 Анализ результатов мониторинга водных объектов по абиотическим показателям	50

2.2.4 Бактериологическая загрязненность водных объектов	51

2.3 Оценка экологического состояния подземных водных объектов	51

2.4. Оценка масштабов хозяйственного освоения территории бассейна	53

2.4.1  Административно-территориальное деление. Население	53

2.4.2 Земельные ресурсы	54

2.4.3 Экономика	55

2.4.4 Гидротехнические сооружения	55

2.5 Оценка обеспеченности населения и экономики водными ресурсами	55

2.6 Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры негативному воздействию вод	57

2.7 Интегральная оценка экологического состояния бассейнов	57

2.8 Ключевые проблемы речных бассейнов	58

3. Целевые показатели водных объектов бассейна	60

3.1 Общая характеристика целевого состояния бассейна по завершении выполнения мероприятий Схемы	60

3.2 Целевые показатели качества воды в водных объектах	60

3.2.1 Химические вещества	60

3.2.2 Микроорганизмы	63

3.3 Целевые показатели развития Государственного мониторинга водных объектов	64

3.3.1 Гидрологические наблюдения	64

3.3.2 Гидрохимические наблюдения	65

3.3.3 Гидробиологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг	66

3.3.4 Мониторинг водопользования	66

3.3.5 Мониторинг дна, берегов и водоохранных зон водных объектов	66

3.4 Целевые показатели обеспечения потребностей в воде населения и экономики	67

3.5 Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнении и других видов негативного воздействия вод	67

4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ	68

4.1 Водохозяйственные балансы	68

4.2 Баланс загрязняющих веществ	69

5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод	70

6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния водных объектов бассейна	71

6.1 Фундаментальные (базисные) мероприятия	72

6.1.1 Мероприятия по развитию государственного мониторинга водных объектов	72

6.1.2 Мероприятия по улучшению учета водных ресурсов	74

6.1.3 Мероприятия по улучшению учета использования водных ресурсов	74

6.1.4 Мероприятия по идентификации территорий, подверженных затоплению	75

6.2 Институциональные мероприятия	76

6.2.1 Мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов	76

6.2.2 Мероприятия по регулированию использования берегов и дна водных объектов	77

6.2.3 Мероприятия по обоснованию ставок платы за пользование водными объектами, стимулирующих эффективное и неистощительное использование водных объектов	77

6.2.4 Мероприятия по регламентированию объемов и порядка осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры	77

6.3 Мероприятия по улучшению оперативного управления	78

6.3.1 Мероприятия по комплексному развитию системы государственного мониторинга качества поверхностных вод	78

6.3.2 Мероприятия по развитию ведения государственного водного реестра в части сведений, относящихся к рассматриваемому речному бассейну	79

6.4 Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений)	80

6.4.1 Мероприятия по поэтапному достижению целевых показателей водообеспеченности	80

6.4.2 Мероприятия по улучшению показателей качества воды	80

6.5 Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду, население и экономику	81

Заключение	83

Список использованных источников	84

Приложение А. Перечень и основные характеристики водных объектов	87

Приложение Б. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ	96

Приложение В. Перечень мероприятий, направленных на решение ключевых проблем и достижение установленных целевых показателей	98

Приложение Г. Техническое задание	101

Приложение Д. Копии документов по водному хозяйству бассейна	110

# Определения

В проекте СКИОВО рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) использованы следующие термины и их определения:

водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы(ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

водоохранная зона  - территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.65);

водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом (ВК РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, ст.1);

водохозяйственное районирование территории Российской Федерации - деление гидрографических единиц на водохозяйственные участки (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.32)

водохозяйственный участок - часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие параметры использования водного объекта (водопользования) (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

гидрографическая единица - речной бассейн и подбассейн реки, впадающей в главную реку речного бассейна (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.32);

государственный мониторинг водных объектов - система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.30);

государственный водный реестр - систематизированный свод документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.31);

использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро (ВК РФ, федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время (Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст.1);

социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания (Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст.1);

сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории (ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ст.1);

водохозяйственный участок – часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и другие параметры использования водных объектов (водопользования), выделенная в соответствии с водохозяйственным районированием территории Российской Федерации;

граничный расчетный створ – расчетный створ ограничивающий расчетный водохозяйственный подучасток;

нормативы допустимого воздействия на водные объекты  - предельные размеры вредных воздействий на окружающую среду, устанавливаемые для отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (природопользователей), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

индикаторные показатели качества воды - определяют уровень загрязнённости водных объектов и лимитируют возможность их хозяйственного использования.

# Обозначения и сокращения

В проекте СКИОВО рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) использованы следующие сокращения и их обозначения:

| БД | база данных |
| --- | --- |
| ВК РФ | Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ) |
| ВХУ | водохозяйственный участок |
| ГВР | Государственный водный реестр |
| ГИС | географическая информационная система |
| ГСН Росгидромета | Государственная система наблюдений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| ГУП СПб «Водоканал» | Государственное унитарное предприятие Санкт-Петербурга «Водоканал» |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ЕТР | Европейская территория России |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ИЗВ | индекс загрязненности вод |
| ИП | индикаторные показатели качества вода |
| ЛО | Ленинградская область |
| МПР России | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
| НДВ | нормативы допустимого воздействия |
| НДВБАК | нормативы допустимого воздействия по привносу микроорганизмов |
| НДВИЗ | норматив допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов |
| НДВТЕПЛ | норматив допустимого воздействия по привносу тепла |
| НДВХИМ | нормативы допустимого воздействия по привносу химических веществ |
| Невско-Ладожское БВУ | Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов |
| ОКБ | общие колиформные бактерии |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| РАН | Российская академия наук |
| Росводресурсы | Федеральное агентство водных ресурсов |
| Росгидромет | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| Росприроднадзор | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования |
| РФ | Российская Федерация |
| с/х | сельскохозяйственный |
| СЗУГМС | Северо-Западное межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| СКИОВО | Схема комплексного использования и охраны водных объектов |
| СПб | Санкт-Петербург |
| ТКБ | термотолерантные колиформные бактерии |
| УГМС | Межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| УКИЗВ | удельный комбинаторный индекс загрязнения вод |
| ФГБУ «ГГИ» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный гидрологический институт» |
| ФГБУ «ГХИ» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный гидрохимический институт» |
| ЦГМС (ЦГМС-Р) | Центр (областной, краевой, республиканский) по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (с региональными функциями) |

# Введение

Проект СКИОВО бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00) разработан в 2011-2012 гг. в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ») по заказу Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Невско-Ладожского БВУ).

Разработка Схемы проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов от 04.07.2007 №169.

В соответствии с Водным кодексом РФ СКИОВО являются основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, расположенных в границах речных бассейнов.

СКИОВО разрабатываются для:

определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты;

определения потребностей в водных ресурсах в перспективе;

обеспечения охраны водных объектов;

определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод.

Схемами комплексного использования и охраны водных объектов устанавливаются:

целевые показатели качества воды в водных объектах на период действия этих схем;

водохозяйственные балансы, предназначенные для оценки количества и степени освоения доступных для использования водных ресурсов;

лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества при различных условиях водности;

квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод в отношении каждого субъекта Российской Федерации;

основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, перечень мероприятий, направленных на достижение этих показателей;

перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов;

предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации СКИОВО.

Проект СКИОВО бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00)  включает следующие книги:

Книга 1. Общая характеристика речного бассейна.

Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речного бассейна.

Книга 3. Целевые показатели речного бассейна.

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ речного бассейна.

Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод речного бассейна.

Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна.

Приложения:

Атлас ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных карт;

Сводная пояснительная записка;

Пояснительные записки к 6-ти книгам СКИОВО;

ГИС «Водопотребление и водоотведение в бассейне рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)» на компакт-диске;

Копии документов по рассмотрению, согласованию и утверждению проекта.

# 1. Общая характеристика бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00)

## 1.1 Общие сведения

Территория бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположена в западной части средней Карелии и вытянута с севера на юг вдоль Государственной границы Российской Федерации с Финляндией (рисунок 1.1). С запада территория ограничена Государственной границей Российской Федерации с Финляндией, с северо-востока - Западно-Карельской возвышенностью (Беломорско-Балтийским водоразделом), с востока и юго-востока – водоразделом с бассейном Онежского оз., с юга - водоразделом с бассейном Ладожского оз.. Площадь бассейна  8,9 тыс.км2. В административном отношении территория расположена в двух муниципальных районах Республики Карелия – Муезерском и Суоярвском.

В бассейны входит один водохозяйственный участок (ВХУ) 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая оз. Лексозеро). Основные параметры бассейна и ВХУ приведены в таблице 1.1.

## 1.2  Рельеф и ландшафты

Рельеф первоначально сформирован тектоникой, а в последующем сильно видоизменен эрозией и аккумуляцией, связанными с четвертичным оледенением.

В результате тектонических процессов возникли характерные для района разломы земной коры и ступенчатые сбросы, идущие в двух   взаимно перпендикулярных  направлениях: с северо-запада на юго-восток и с юго-запада на северо-восток. Следы оледенения проявляются в ледниковых формах рельефа, представленных вытянутыми с северо–запада  на юго-восток моренными грядами, озами, друмлинами. Большая часть территории представляет собой холмистую равнину с высотами до 200 м. В западной части, на границе с Финляндией, располагается моренная гряда Маанселькя, являющая водоразделом между бассейнами Балтийского и Белого морей; ее высоты достигают 400-600 м.

В геологическом отношении район является частью Балтийского кристаллического щита. Он сложен в своей основе наиболее древними образованиями земной коры архейскими гранитами, сиенитами, слюдистыми сланцами, диабазами, амфиболитами и другими массивно-кристаллическими породами. С поверхности эти породы прикрыты ледниковыми отложениями: моренными супесями, суглинками, песками. Эти отложения не отличаются большой мощностью, поэтому коренные породы часто выходят на поверхность. Русла рек врезаются в неглубоко  залегающие коренные породы или прокладывают свое ложе среди валунных нагромождений, что придает им порожистый характер.

Таблица 1.1 – Основные параметры  бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |
| --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний | нижний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |
| 1 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

Рельеф территории характеризуется значительной пересеченностью, значительным количеством болот и озер. Здесь развит типичный только для Карелии сельговый рельеф - невысокие гряды северо-западного простирания чередуются с болотистыми низинами и многочисленными озерными котловинами. Характерны ландшафты Карельской провинции лесной зоны Фенноскандии (еловые леса в сочетании со сфагновыми болотами).

Территория покрыта  преимущественно сосновыми лесами (70%).

Рисунок 1.1 – Бассейны рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов)

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

## 1.3  Гидрография

### 1.3.1 Общая характеристика

Гидрография бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) характеризуется значительным количеством рек, болот и озер. Характерны быстрые порожистые реки, текущие практически во всех направлениях. Территория также изобилует большими и малыми озерами и родниками. Все водные объекты имеют сток в оз. Сайма на территории Финляндии, из которого воды возвращаются на российскую территорию по р. Вуокса. Исходя из информации Института окружающей среды Финляндии (Бассейн реки Вуокси, 2007) о том, что «Верховье реки [Вуокси] находится в Российской Федерации…», именно здесь расположены истоки р. Вуоксы.

Крупнейшая водная система рассматриваемой территории - Лексозерско-Лендерская - представляет собой непрерывную цепь озер (Ровкульское – Бол. Ровкульское – Торосозеро – Лексозеро - Каргиозеро – Сула – Лендерское – Куйккаселькя), соединенных короткими водотоками. Замыкает водную систему река Лендерка, пересекающая Государственную границу Российской Федерации с Финляндией.

Искусственные или существенно модифицированные водные объекты на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) отсутствуют, все водные объекты относятся к категории естественных.

### 1.3.2 Водотоки

По данным Государственного водного реестра по рассматриваемой территории протекает 76 водотоков. Перечень водотоков и их основные характеристики приведены в таблице А.1 Приложения А.

### 1.3.3  Водоемы

Всего на территории расположено более 170 озер (Ресурсы поверхностных вод….,1972), общей площадью 1066 км2,  что составляет 12% от общей площади изучаемого района. В таблице 1.2 приведено распределение количества озер по градациям площади зеркала. Перечень водоемов, расположенных на рассматриваемой территории, и их основных характеристик приведен в таблице А.2 Приложения А (по данным Государственного водного реестра).

Таблица 1.2 -  Распределение количества озер по градациям площади зеркала (в % от общего количества)

| Общее количество озер | Градации площади зеркала, км2 |
| --- | --- |
|  | менее 1 | 1-10 | 10-100 | Более 100 |
| 175 | 69 | 90 | 13 | 2 |
|  | 40% | 51% | 8% | 1% |

Большую роль в образовании и последующем переформировании озерных котловин сыграло четвертичное оледенение. Тектонические котловины озер носят ярко выраженные следы  эрозионной деятельности ледника. Глубины озер колеблются от 10 до 100 м. Грунт дна преимущественно каменистый, гравелистый или песчаный.

Наряду с озерами тектонического происхождения в рассматриваемом районе встречается много ледниковых озер. К их числу относятся запрудные озера, т.е. водоемы, образованные в результате преграждения стока поверхностных вод естественными плотинами – ледниковыми конечно-моренными грядами.

Многие озера района относятся к числу небольших болотных водоемов, называемых лампи или ламбины. Эти озера имеют низкие торфяные берега, вязкое дно и незначительные глубины.

Площадь зеркала двух самых крупных озер региона - Лексозеро и Тулос - равна 166 и 96 км2 соответственно, а их общая площадь составляет 25% от суммарной площади зеркала озер. Еще одно крупное озеро Пюхя-ярви площадью 226 км2 расположено на границе России и Финляндии, причем бóльшая часть его акватории находится на территории Финляндии.

Лексозеро (Лекша, Льекша, Ребольское озеро) — крупное озеро на северо-западе Западно-Карельской возвышенности в Карелии, в бассейне реки Лендерки. Площадь водосбора озера 3280 км2, площадь зеркала 166 км2. Объем чаши озера 1408 млн.м3. Средняя глубина озера 8,5 м, наибольшая 34,2 м.

Котловина озера хорошо выражена. Преобладающая высота склонов 50 м, наибольшая  65 м. Склоны умеренно-крутые, в юго-восточной части пологие, заболоченные. Берега озера невысокие, каменистые и песчано-каменистые, местами встречаются песчаные пляжи. Берега озера сильно изрезаны, много заливов и островов.  Островов на озере насчитывается более 100, крупнейшие из них: Киватсар (2,47 км²), Гуселиншуари.

Питание озера смешанное с преобладанием снегового. Амплитуда колебания уровня воды средняя 1,0 м, наибольшая 1,4 м. В озеро впадает несколько рек, вытекает река Сула. На северо-западном берегу расположен посёлок Реболы.

Озеро Лендерское – котловина озера ледникового происхождения, склоны пологие и на расстоянии 1,0-1,5 км от берега неизменно сливаются с окружающей местностью. Берега наибольшей частью низкие, каменистые и песчано-каменистые местами заболоченные. На озере имеется 8 островов общей площадью 0,4 км2.

Дно озера ровное. Подводные береговые склоны, а также склоны впадины пологие, без ясно выраженных неровностей. До глубины 1-2,5 м расположены песчаные и каменистые грунты, ниже залегают илы серо-зеленой окраски. Иногда в них встречаются включения руды. Водная растительность довольно хорошо развита. Общая площадь надводных зарослей 0,2 км2, подводных 0,1 км2, преобладают тростниково- камышовые заросли. Площадь озера 9,9 км2, объем водной массы 25,8 млн.м3. Средняя глубина озера 2,6 м, наибольшая  8,0 м. Средняя годовая амплитуда колебания уровня около 1 м, наибольшая 1,3 м.

## 1.4 Гидрологическая изученность

### 1.4.1 Реки

В гидрологическом отношении бассейны рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00) изучены слабо. В настоящее время действует лишь один гидрометрический пост СЗ УГМС на р. Лендерка, другой на р. Омельян-Йоки был закрыт в 1987 г. (таблица 1.3). Расположение этих постов показано на рисунке 1.2. Кроме того, в 1954 и 1956 гг. в течение нескольких месяцев на ряде рек проводились кратковременные наблюдения Гипролестрансом.

Таблица 1.3 - Список  гидрологических постов и основные гидрографические характеристики водосборов рек водохозяйственного участка 01.05.00.001

| №№ п/п | Код поста | Река - пост | Расстояние км | Площадь водосбора, км2 | Отметка «0» поста | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от истока | от устья |  |  | открытия | закрытия |
| 1 | 72085 | р. Омельян-Йоки - д. Емельяновка | 7,10 | 0,20 | 1500 | 173,34 БС | 1949 (1979) | 1987 |
| 2 | 72738 | р. Лендерка - пос. Лендеры | 115 | 35 | 4000 | 145,06 БС | 1929 (1979) | Действ. |

### 1.4.2 Озера

В отношении натурных наблюдений за режимом озер территория слабо освещена данными.  На рассматриваемой территории были открыты и действуют в настоящее время 2 водомерных поста СЗ УГМС на озерах Лексозеро и Лендерское (таблица 1.4).

Программа работы постов включает: наблюдения за уровнем воды озер, температурой поверхности воды у берега, температурой воды по глубине (на гидрологической вертикали), наблюдения за ледовыми явлениями и толщиной льда на участке поста. Следует отметить, что наблюдения за температурой  воды по глубине на гидрологической вертикали прекращены на оз. Лендерское в 1993 г.,  на Лексозеро - в 1995 г.

# Таблица 1.4 – Перечень пунктов наблюдений на озерах водохозяйственного участка 01.05.00.001

| Водоем | Название поста | Площадь, км2 | Отметка нуля поста | Период действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водосбора | зеркала | высота, м | система высот | открыт | закрыт |
| оз. Лексозеро | с. Реболы | 3280 | 166 | 173,40 | БС | 21.09.1932 | 01.07.1941 |
|  |  |  |  |  |  | 21.06.1946 | Действует |
| оз. Лендерское | пос. Лендеры | 4670 | 9,90 | 145,06 | БС | 01.10.1974 | Действует |

Рисунок 1.2 – Расположение действующих пунктов гидрометеорологических наблюдений на водохозяйственном участке 01.05.00.001

## 1.5  Характеристики водного режима

### 1.5.1 Реки

# Годовой сток

Величина речного стока на рассматриваемой территории определяется совокупностью  климатических и физико-географических  факторов (геологическое строение почвы, глубина залегания подземных вод и т.д.). Большое количество озер на водосборе в сочетании с болотами и заболоченными лесами нивелируют величину среднего многолетнего стока. Средний многолетний модуль стока составляет 9,3-11,4 л/с км2. Коэффициент вариации годового стока 0,26–0,41. Величина соотношения коэффициентов асимметрии и вариации составляет 2,2–3,2.

На рисунке 1.3 приведены данные по динамике годового стока рек, полученные с учётом приведения ряда по посту р. Омельян-Йоки - д. Емельяновка к многолетнему периоду.

Обращает на себя внимание экстремально высокая водность рек в 2007 и 2008 годах. Как будет показано ниже, это было вызвано повышенной зимней температурой воздуха и увеличенными атмосферными осадками.

Результаты расчета линейных трендов рек ВХУ 01.05.00.001 позволили сделать вывод, что в рядах годового стока рек рассматриваемой территории значимый тренд присутствует на р. Омельян-Йоки (таблица 1.5).

Таблица 1.5 - Оценка параметров линейных трендов годовых расходов воды за период 1925-2009 гг.

| № | Код поста | Река - пост | Средний (Qср.), м3/с | Коэф- фициент вариации (Cv) | β, м3/с | 2σβ | Тренд в % от Qсред. | Значимость тренда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72085 | р,Омельян-Йоки - д,Емельяновка | 14,9 | 0,41 | 0,111 | 0,053 | 64 | значим |
| 2 | 72738 | р,Лендерка - пос. Лендеры | 45,5 | 0,26 | 0,087 | 0,101 | 16 | не значим |

Экстремально высокая водность рек в 2007 и 2008 годах ввиду кратковременности периода наблюдающихся аномалий пока не дает возможности говорить о какой-либо направленной тенденции водности рек района и о нарушении стационарности стоковых рядов.

Параметры и квантили распределения годового стока рек представлены в таблице 1.6.

Рисунок 1.3 - Динамика годового стока рек водохозяйственного участка 01.05.00.001, приведённого к многолетнему периоду

Таблица 1.6 – Параметры и квантили распределения годового стока рек водохозяйственного участка 01.05.00.001

| Река - пункт | Площадь водосбора, км2 | Средний расход воды, м3/с | Модуль стока, л/сек* км2 | Cv | Cs/Cv | Среднегодовые расходы воды, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность, % |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 98 | 99 |
| Омельян-Йоки – д, Емельяновка | 1500 | 14,9 | 9,33 | 0,41 | 2,2 | 32.6 | 29.9 | 26.1 | 23.0 | 18.4 | 14.1 | 10.6 | 8.01 | 6.77 | 5.5 | 4.85 |
| Лендерка – пос. Лендеры | 4000 | 45,5 | 11,4 | 0.26 | 3,2 | 79.2 | 73.9 | 66.9 | 61.1 | 52.2 | 43.9 | 37,0 | 35.5 | 31.9 | 29.5 | 26.7 |

# Внутригодовое распределение стока

В распределении стока рек в течение года определяющую роль играют климатические факторы - общая увлажненность бассейнов, характеризующаяся годовой суммой осадков, особенностью их выпадения в разные сезоны, включая интенсивность и продолжительность; температура воздуха, определяющая вид осадков (жидкие или твердые); испаряемость, от которой зависит верхний предел испарения с суши и которая в свою очередь определяется радиационным балансом; влажность воздуха. Механизм преобразования осадков, выпавших на водосбор, в речной сток чрезвычайно многообразен и зависит от факторов подстилающей поверхности, из которых на водный режим рек рассматриваемой территории наиболее значительное воздействие оказывают озера.

Весеннее половодье является наиболее многоводной фазой водного режима и составляет 40-50% годового стока. Половодье обычно имеет один пик, исключением являются годы, когда наблюдается значительный возврат холода, приводящий к временному снижению интенсивности снеготаяния и спаду уровней с последующим повышением при потеплении. В некоторые годы двух- и даже трехпиковые половодья обусловлены выпадающими осадками, которые, накладываясь на спад весеннего половодья, вызывают повышение уровня и стока.

Подъемы уровня от снеготаяния начинаются в среднем в третьей декаде апреля, в ранние весны в первой декаде апреля. Интенсивность подъема зависит от водности весны, естественной зарегулированности и особенностей морфометрии русла. Для весеннего половодья характерен сначала медленный подъем уровня воды 5-15 см/сутки, затем интенсивность возрастает до 30-60 см/сутки. Подъем уровня в истоках и на небольших реках обычно проходит за 13-18 дней, а на более крупных реках и реках с большим процентом озерности – за 20-35 дней. Наивысших уровней половодье обычно достигает в первой декаде мая, за исключением больших рек и рек, вытекающих из озер, где пик половодья проходит во второй декаде мая. Пик половодья держится 1-3 дня, затем начинается медленный спад, который заканчивается в июне-августе в зависимости от характера реки. Спад обычно продолжается от 30 до 60 дней, это в 2-2,5 раза дольше, чем подъем. Общая продолжительность половодья в среднем от 40 до 100 дней. Превышение наивысшего уровня весеннего половодья над низшим летним составляет для больших рек 3-5 м, для средних и малых, а также для рек с большим процентом озерности – 1,5-2 м. Наивысшие уровни весеннего половодья являются, как правило, наивысшими годовыми.

Летняя межень на большинстве рек начинается с конца спада половодья и нарушается подъемами уровня от дождей. Четко выделяется летняя межень только на реках с малым процентом озерности (до 5%). На таких реках дождевые паводки выделяются более четко. В отдельные годы подъемы от дождей приближаются к высшим уровням половодья. Низшие уровни летней межени наблюдаются в августе-сентябре. На ряде рек естественный ход уровня воды в летний период, и даже на спаде половодья, искажается работой лесосплавных плотин. На некоторых малых и средних реках в вегетационный период наблюдается зарастание русла водной растительностью, создающее подпор уровня воды.

Осенне-зимний период обычно начинается в конце сентября – начале октября подъемом уровня от дождей, превышающим летнюю межень до 1 м. На многих реках с появлением ледовых образований образуются зажоры. На участках рек, расположенных вблизи истоков из озер, в осеннее-зимний период наблюдается изъятие стока на ледообразование.

Зимней межени свойственен медленный спад уровней, характеризующий иссякание стока. В некоторые зимы плавный ход уровней нарушается незначительным подъемом от оттепелей и очень редко от зажоров. Продолжительность зимней межени для большинства рек 130-150 дней. Низшие уровни обычно наступают в конце марта – начале апреля и являются, как правило, низшими годовыми.

Годовая амплитуда колебаний уровня воды на больших реках достигает 3-5 м, а на малых 1-2 м.

На рисунке 1.4 приведены графики, характеризующие среднемноголетнее внутригодовое распределение стока по расходомерным постам. На графиках хорошо видно распластывание гидрографа весеннего половодья и смещение пика половодья с мая на июнь по мере его прохождения через систему озер.

Рисунок 1.4 - Среднемноголетнее внутригодовое распределение стока рек водохозяйственного участка 01.05.00.001

### 1.5.2 Озера

# Уровенный режим озер

В годовом ходе уровня воды озер наиболее отчетливо выделяется весенний подъем. Наивысший уровень наступает в мае-июле после очищения озер ото льда. Спад весенних вод плавный, нарушаемый иногда отдельными повышениями от выпадающих осадков. На средних и малых озерах наблюдается осенний подъем уровня от дождей, на озерах  с большей акваторией осеннее повышение уровня незаметно. Летний минимальный уровень воды на крупных озерах наблюдается в  сентябре, а на малых в июле-августе. Зимнее  понижение уровней до наиинизших годовых значений приходится  на март-апрель.

На больших и средних озерах годовая амплитуда  колебания уровней невелика, не более 1,5 м. На малых и некоторых средних  водоемах размах амплитуды колебаний уровня воды превышает 3 м.

На рисунке 1.5 представлен совмещенный график внутригодового хода уровня воды озер Лексозеро и Лендерское за многолетний период наблюдений.

Рисунок 1.5  - График внутригодового хода уровня воды озер Лексозеро (1946-2009 гг.) и Лендерское (1974-2009 гг.) за многолетний период наблюдений

Годовая амплитуда колебания озер Лексозеро и Лендерское колеблется в пределах от 40 до 110 см, а размах  многолетних колебаний уровня воды  около  2 м.

# Термический режим озер

Дата  перехода температуры воды через 0,2°С весной, как правило, наступает в первой декаде мая, спустя 10-20 дней после перехода температуры воздуха через 0°С. Самые ранние даты - в конце второй декады апреля, поздние - в конце мая. Наибольшей плотности (4°С) вода достигает в конце мая - начале июня, а переход температуры воды в поверхностном слое через 10°С  происходит в начале третьей декады июня. В таблице 1.7 приведены характерные даты перехода температуры поверхности воды озер через заданные пределы по данным наблюдений за период с 1946 по 2009 г.

Таблица 1.7  -  Характерные даты перехода температуры воды озер Лексозеро и Лендерское через заданные пределы за многолетний период

| Характеристика | Даты перехода температуры воды весной через | Даты перехода температуры воды осенью через |
| --- | --- | --- |
|  | 0,2°С | 4°С | 10°С | 10°С | 4°С | 0,2°С |
| Оз. Лексозеро (1946-2009 гг.) |
| средние | 07.05 | 19.05 | 07.06 | 23.09 | 20.10 | 11.11 |
| Наибольшие (ранние) | 26.04.1977, 2007 | 06.05.1948, 2001,2006 | 18.05.2003 | 13.09.1977 | 04.10.1997 | 23.10.1960, 1993 |
| Наименьшие (поздние) | 20.05.78 | 31.05.78 | 29.06.49 | 08.10.1999 | 16.11.67 | 11.12.1996 |
| Оз. Лендерское (1974-2009 гг.) |
| средние | 25.04 | 12.05 | 31.05 | 24.09 | 16.10 | 13.11 |
| Наибольшие (ранние) | 21.02.2003 | 30.04.2001 | 22.05.2003 | 13.09.1993 | 11.10.2002 | 04.11.2006 |
| Наименьшие (поздние) | 27.04.1992 | 22.05.1997 | 12.06.1998 | 9.10.2007 | 05.11.2008 | 12.02.2002 |

Средняя месячная температура воды озер в июне 10-14°С. В июле-августе значения температуры воды колеблются в пределах 15-18°С, достигая максимальных суточных значений в июле – 21-26°С. В таблице 1.8 приведены характерные высшие срочные значения температуры воды озер Лексозеро и Лендерское за период наблюдений.

# Таблица 1.8 – Характерные высшие  срочные значения температуры воды озер Лексозеро и Лендерское

| Характеристика | Температура воды/дата | Дата |
| --- | --- | --- |
| Оз.Лексозеро (1946-2009) |
| средняя | 22,9 | 20.07 |
| Наибольшая (ранние) | 26,9 05,14.07.1972 | 14.06.1992 |
| Наименьшая (поздние) | 18,7 28.07.1962 | 20.08.1955 |
| Оз.Лендерское (1974-2009 гг.) |
| средняя | 20,1 | 24.07 |
| Наибольшая (ранние) | 24,1 08,15.07.1999 | 15.06.1992 |
| Наименьшая (поздние) | 18,4 19,20.1990 | 19.08.1990 |

Процесс охлаждения - переход температуры воды через 10°С осенью - начинается в конце второй декады сентября и заканчивается в начале октября.  Температура воды озер достигает 4°С в середине октября-начале ноября. Спустя 15-25 дней после перехода температуры воздуха через 0°С наблюдается переход температуры воды через 0,2°С. Это происходит во второй декаде ноября. На рисунке 1.6 представлен график хронологического хода  среднемесячной температуры поверхности воды  озер Лексозеро и Лендерское за многолетний период наблюдений.

Рисунок 1.6 – График хронологического хода среднемесячной температуры поверхности воды за период наблюдений на озерах Лексозеро (1946-2009) и Лендерское (1974-2009)

По характеру прогревания воды по глубине все озера рассматриваемой территории относятся к двум группам. К первой группе относятся водоемы, нагревающиеся летом в условиях гомотермии, периодически сменяющейся слабо выраженной стратификацией температур. Это неглубокие озера (средняя глубина до 10 м) с берегами, не препятствующими проникновению ветрового потока к водной поверхности. В этих озерах разница между температурой поверхностных и придонных слоев в летнее время не превышает 2-3°С, а иногда и совсем не наблюдается (рисунок 1.7).

Абсолютная величина температуры воды довольно высокая и приближается в летние месяцы (май-август) к температуре воздуха. В годовом ходе температура воды достигает максимальных значений в конце июля - начале августа, после чего наступает гомотермия, а в октябре-ноябре обратная стратификация температур. В зимнее время выхолаживание озер довольно значительно.

Ко второй группе отнесены водоемы с глубинами 20 и более метров, а если они мало подвержены действию ветра, то и с меньшими глубинами.

Рисунок 1.7 - Эпюры распредения температуры по глубине на гидрологической вертикали на оз.Лендерское (1993 г.)

Второй тип температурного режима озер характеризуется нагреванием их в состоянии устойчивой термической стратификации температур. В нижних глубоких слоях – гиполимнионе – температура воды летом около 6-10° градусов и ниже. Средние слои  - металимнион – в то же время имеют температуру, изменяющиюся примерно от 7-8 до 14-16°С, а верхние слои – эпилимнион – от 18-20 до 22-24°С.  В этих озерах  в течение лета ярко выражен температурный скачок, опускающийся к концу периода до 10-15 м (рисунок 1.8). В период ледостава придонная температура воды равна 3°С, а температура средних слоев - около 2,0°С.

Рисунок 1.8 - Эпюры распредения температуры по глубине на гидрологической вертикали оз.Лексозеро (1994 г.)

# Ледовый режим озер

Замерзание. Сроки появления ледяных образований на водоемах и их дальнейшее развитие определяются запасом тепла в озерах, интенсивностью перехода суточных температур воздуха через 0°С к отрицательным значениям, ветровым режимом и др.

Осенью после устойчивого перехода температуры воздуха через 0°С водные массы резко охлаждаются, и спустя 15-25 дней начинается замерзание озер. Процесс замерзания  начинается с образования сала и заберегов, которые появляются в конце октября-начале ноября на небольших озерах и середине ноября - на средних.

При резких и устойчивых похолоданиях и отсутствии ветра ледостав полностью устанавливается быстро, вскоре за первыми ледовыми явлениями (в течение 2-4 дней), а при неустойчивой погоде, характеризующейся чередованием заморков и оттепелей и сильными ветрами, ледообразование может продолжаться  в течение месяца и более. Замерзание озер в среднем происходит в пределах первой-второй декады ноября. Наиболее ранние даты замерзания  отмечены во второй половине октября, поздние – в конце ноября - середине декабря.

В таблице 1.9 приведены характерные даты наступления ледовых явлений по данным многолетних наблюдений на озерах Лексозеро и Лендерское.

Таблица 1.9 – Ледовые явления на озерах Лексозеро и Лендерское  по данным наблюдений за многолетний период

| Характеристика | Начало ледовых явлений | Начало ледостава | Начало разрушения ледостава | Окончание ледостава | Очищение ото льда | Продолжи-тельность ледостава, суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз. Лексозеро (1938-2009) |
| Средняя | 03.11 | 10.11 | 21.04 | 15.05 | 21.05 | 187 |
| Наибольшая (ранняя) | 12.10.1973 | 16.10.1976 | 13.03.2007 | 30.04.1950 | 03.05.1950 | 218 1973-74 |
| Наименьшая (поздняя) | 13.12.38 | 14.12.38 | 14.05.73 | 25.03.1974 | 03.06.1974 | 157 1938-39 |
| оз. Лендерское (1974-2009) |
| Средняя | 25.11 | 18.11 | 11.04 | 28.04 | 10.05 | 189 |
| Наибольшая (ранняя) | 17.10.1993 | 19.10.2003 | 02.04.1999,2000,2006 | 15.04.2007 | 26.04.2007 | 194 2002-2003 |
| Наименьшая (поздняя) | 10.12.1997 | 25.12.1997 | 24.04.1997 | 07.05.1997 | 21.05.1997 | 134 1996-1997 |

Ледяной покров. В начале  устойчивого ледостава толщина льда  на озерах в среднем составляет 10-15 см, а в отдельные годы она увеличивается до 30-40 см. Интенсивное нарастание толщины льда в дальнейшем по мере увеличения мощности ледяного покрова и высоты снега на нем замедляется и на большинстве озер в начале апреля прекращается. От момента установления ледостава до конца декабря средний прирост толщины льда составляет 20-30 см, а в течение января-февраля - 10-20 см и иногда достигает 30 см, в марте - 5-10 см. Средняя многолетняя толщина льда на озерах составляет 40-50 см. Наибольшая толщина льда отмечается в третьей декаде марта – первой декаде апреля и составляет в среднем 55-70 см. Ледяной покров устойчивый, поверхность его преимущественно ровная.

Наибольшая толщина льда на оз. Лексозеро 107 см наблюдалась 10 апреля 1956 г. Наибольшая толщина льда на оз.Лендерском была отмечена 10 апреля 1979 г. и составила 67 см.

Вскрытие. Весной после перехода температуры воздуха через 0°С начинается прогрев водной массы через лед и спустя 10-15 дней температура воды достигает 0,2°С. При этом начинается разрушение ледяного покрова, которое проявляется в появлении закраин и подвижек льда. На большинстве озер лед тает на месте.

В среднем вскрытие водоемов происходит во второй декаде мая (иногда в начале мая). Средняя  продолжительность таяния составляет 3-17 дней. В затяжные весны продолжительность разрушения льда может увеличиться до 29-38 дней. Продолжительность таяния льда зависит также от суровости зим, когда таяние водоемов становится более длительным и вскрытие и очищение ото льда наступает позднее на 10-15 дней.

Средняя дата очищения ото льда озер приходится на 2-3 декады мая. Самое раннее очищение наблюдалось в первой декаде мая.

Характерные даты наступления весенних ледовых явлений по данным многолетних наблюдений на озерах Лексозеро и Лендерское приведены выше в таблице 1.9.

## 1.6 Гидрохимические характеристики водных объектов

### 1.6.1 Общая характеристика качества поверхностных вод Карелии

Геологические и климатические особенности Карелии обусловливают специфический  «карельский» тип поверхностных вод, которые по своему составу могут приближаться к атмосферным осадкам, к водам центра России или болотным водам (Водные ресурсы…, 2006). В связи с этим наблюдается широкая вариабельность основных параметров природных вод: рН – от 4,2 до 7,5, сумма ионов – от 5 до 200 мг/л, цветность - от 5 до 300 град. Поверхностные воды Карелии формируются в условиях труднорастворимых коренных пород Балтийского щита и хорошо промытых четвертичных отложений. Региональное распространение характерно для гидрокарбонатных  кальциевых вод, которые образуются в результате углекислотного выветривания силикатных и алюмосиликатных пород (Водные ресурсы…, 2006).

С рельефом местности связана ее заболоченность, обусловливающая  специфический  состав вод с присутствием значительных количеств гумусовых веществ. Гумусовые вещества имеют большое значение для формирования вод Карелии. Они наряду СО2 придают воде  свойства агрессивности к горным породам, не только карбонатным, но и изверженным.

В целом наиболее характерными особенностями поверхностных вод Карелии являются их низкая минерализация, преобладание гидрокарбонатов и кальция в ионном составе, содержание значительных количеств органического вещества гумусовой природы.

Средние показатели, характеризующие качество  поверхностных  вод  Карелии, приведены в  (Водные ресурсы…, 2006). Величина минерализации составляет 22 мг/л. Среди катионов превалирует кальций. Наибольшая вариабельность содержания отмечается  для кальция, наименьшая - для калия, концентрации которого наименьшие по сравнению  с другими катионами и составляют всего 0,2-1,4 мг/л. Во всех водах щелочноземельные металлы превалируют над щелочными.

Среди анионов наименьшее содержание отмечено для хлоридов (0,4-1,9 мг/л), что обусловлено их морским происхождением. Их средняя концентрация в поверхностных  водах приблизительно в 2 раза больше, чем в атмосферных осадках. Достаточно низкая вариабельность содержания отмечается и для сульфатов (0,5-8 мг/л).  В поверхностных  водах Карелии сульфаты большей частью имеют атмосферное происхождение, но в тоже время они могут быть и «минералогического» происхождения за счет их поступления из серосодержащих пород.

Из всех компонентов ионного состава наибольшая изменчивость характерна для гидрокарбонатов (от их отсутствия до 200 мг/л) и анионов органических кислот (от менее 0,01 до 0,4 ммоль-экв/л). Увеличение минерализации воды обусловлено, главным образом, ростом содержания  гидрокарбонатов, т.е. ее увеличение связано с выщелачиванием из пород в первую очередь карбонатов кальция и магния. Значительная вариабельность содержания органических анионов  связана с высокой изменчивостью органических  веществ (цветность от 5 до 30 град. и более, перманганатная окисляемость от 2 до 60 мгО/л),  что является следствием высокой заболоченности территории и выносом в водные объекты органических веществ аллохтонного происхождения.

Концентрация железа  в поверхностных водах  Карелии колеблется  в пределах  <0,01-3,1 мг/л. Для остальных показателей (Mn, Si, F, NH4 , NO3, Nорг.) вариабельность незначительная.  Значения  рН меняются в довольно широких пределах, от 4,07 до 8,34.

### 1.6.2 Гидрохимическая изученность водохозяйственного участка 01.05.00.001

Единственный пункт наблюдений за качеством воды на рассматриваемом водохозяйственном участке 01.05.00.001 расположен на р. Лендерка в пос. Лендеры, в створе гидрометрического поста (см. рисунок 1.2).

### 1.6.3 Качество воды

Классификация качества вод Республики Карелия, разработаная Институтом водных проблем Севера Карельского научного центра РАН (ИВПС КарНЦ РАН), учитывает как совокупность параметров (рН, Робщ., хлорофилл-а, содержание железа общего), так и нормативы по использованию воды для питьевого  водоснабжения и рыбохозяйственных целей. По этой классификации воды отнесены к нескольким типам качества - высокому, хорошему, удовлетворительному, низкому, а также загрязненным  водам (Водные ресурсы…, 2006).

К категории высокого качества вод отнесены все олигогумозные (цветность до 40 град.) и олиготрофные (Робщ до 12 мкг/л, хлорофилл-а – до 3 мкг/л) водные объекты с содержанием железа общего до 0,2 мг/л, pH 6,5-8,0 и насыщением воды кислородом 80-105%.

К категории хорошего качества вод – мезогумозные и мезополигумозные (цветность 30-120 град.), олиго- и мезотрофные (Робщ – 8-25 мкг/л, хлорофилл-а  - до 10 мкг/л) с величиной pH 6,2-8,5, содержанием  железа общего 0,1-0,5 (возможно, до 0,75 мг/л при условии низкого содержания Робщ и  цветности менее 120 град.).

К удовлетворительному качеству отнесены все водные объекты с величиной рН 5,5-6,2, а также эвтрофные (30<Pобщ<50 мкг/л, 10<хлорофилл-а <30 мкг/л), независимо от других показателей, и полигумозные с рН>6,5, с содержанием железа 0,5-1,5 мг/л и цветностью до 200 град.

К низкому качеству воды отнесены все водные объекты с кислой реакцией (рН<5,5), независимо от остальных показателей, и полигумозные с рН>6,5, с содержанием железа  более 0,7 мг/л, а также высокоэфтрофные для условий Карелии озера (Робщ >40, хлорофилл-а >30 мкг/л).

К загрязненным причислены все водные объекты (или участки), являющиеся приемниками сточных вод или же находящиеся в зоне влияния аэротехногенных выбросов или сельскохозяйственных объектов. Для  этих водных объектов характерно превышение показателей (Робщ, БПК, нефтепродуктов, К, Li, тяжелых металлов и др.) по сравнению с фоновыми.

Как видно на карте (рисунок 1.9), на водохозяйственном участке 01.05.00.001 преобладают воды хорошего качества, а в ряде водотоков, в т.ч. пересекающих Государственную границу РФ с Финляндией, встречаются воды удовлетворительного качества.

Подробно вопросы качества вод будут рассмотрены ниже в разделе 2.

Рисунок 1.9 - Карта качества вод Республики Карелия (Водные ресурсы…, 2006)

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

## 1.7 Климатические характеристики

### 1.7.1 Существующая сеть наблюдений, базы данных

На территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00) расположена одна метеостанция Реболы (код ВМО 22602), принадлежащая СЗ УГМС Росгидромета и входящая в перечень станций международного обмена ВМО. Расположение метеостанции показано выше на рисунке 1.2.

Суточные и среднемесячные значения температуры воздуха и осадков по м/ст. Реболы размещены на официальном сайте Росгидромета http://aisori.meteo.ru/ClimateR. Основной массив данных содержится в регулярных изданиях СЗ УГМС в виде метеорологических ежегодников.

### 1.7.2 Основные климатические характеристики территории

Климат рассматриваемой территории Республики Карелия характеризуется долгой мягкой зимой и коротким и прохладным летом. Для осени очень типичны большая облачность и избыточное увлажнение. Продолжительность безморозного периода 85-90 дней. Среднее годовое количество осадков около 500 мм. Максимальное количество осадков выпадает летом. Зимой обычно стоит мягкая погода. Резкие похолодания (до - 30°С и ниже), связаны с наступлением арктического антициклона, редко бывают продолжительными. Для зимы характерны частые оттепели, связанные с наступлением атлантического циклона. Второй период зимы обычно холоднее, чем первый (вторая половина января - февраль). Первый снег выпадает в октябре. Устойчивый снежный покров образуется обычно в начале ноября. Зима продолжительная от 175 до 185 дней, глубина снежного покрова достигает 70-80 см. Зимой преобладают западные и юго-западные ветры. Весна наступает во второй декаде апреля - начале мая. Началом весны считается переход средней суточной температуры через 0°С. Погода весной очень неустойчивая, часты возвраты холодов. Лето сравнительно короткое, начинается со второй половины июня. Продолжительность до 2,5 месяцев. В конце июня солнце почти не заходит. Возможно повышение температур до +30°С и выше. Осень начинается в конце августа. Изменение температур осенью происходит медленнее, чем весной. Возможны возвраты теплой погоды. Вторая половина осени характеризуется пасмурной и дождливой погодой.

На рисунке 1.10 показана карта основных климатических параметров территории Республики Карелия.

# Рисунок 1.10 - Карта основных климатических параметров территории Республики Карелия

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

### 1.7.3 Многолетние изменения метеорологических параметров

# Температура воздуха

На рисунке 1.11 показана многолетняя динамика среднегодовой и сезонной температуры воздуха по м/ст. Реболы. Как видно из графика, существует тенденция к повышению температуры, особенно заметная зимой и весной. Наивысшее значение зимней температуры воздуха наблюдалось в 2008 г., весенней – в 2007 г.

На рисунке 1.12 показан среднемноголетний внутригодовой ход температуры воздуха на м/ст. Реболы.

# Рисунок 1.11  -  Многолетняя динамика среднегодовой и сезонной температуры воздуха на м/ст. Реболы

# Рисунок 1.12  Внутригодовой ход температуры воздуха на м/ст. Реболы

# Атмосферные осадки

На рисунке 1.13 показан многолетний ход годовых и сезонных сумм осадков на м/ст. Реболы. Как видно, в 2008 г. наблюдались аномально высокие значения годовых и зимних осадков. Этим, очевидно, наряду с аномально теплой зимой и можно объяснить аномально высокие значения зимнего и годового стока в 2008 г. (см. раздел 1.5).

На рисунке 1.14 показано внутригодовое распределение осадков на м/ст. Реболы.

# Рисунок 1.13 - Многолетний ход годовых и сезонных сумм осадков на м/ст. Реболы

# Рисунок 1.14 Среднемноголетние месячные суммы осадков на м/ст. Реболы

## 1.8 Гидрогеологическая характеристика бассейна

### 1.8.1 Подземные водные ресурсы

В системе гидрогеологического районирования России рассматриваемый регион относится к Балтийскому кристаллическому массиву (Карелия, север Ленинградской области).

В пределах Балтийского кристаллического массива повсеместно развит протерозойско-архейский водоносный комплекс (PR-A). Комплекс сложен разнообразными изверженными и метаморфизованными породами: гранитами, гнейсами, гнейсо-гранитами, кристаллическими сланцами, разбитыми сложной системой трещин. Трещинные воды распространены обычно на глубину до 50–100 м, а на больших глубинах приурочены лишь к локальным зонам тектонических нарушений. Вне таких зон комплекс слабо водоносный. Дебит скважин обычно оставляет 0,01–0,1 л/с, очень редко 0,5–1,0 л/с. Воды пресные с минерализацией до 0,2 г/л, мягкие гидрокарбонатные натриевые и кальциевые.

Подземные воды на основной части территории РК приурочены в основном к песчаным четвертичным отложениям и верхней трещиноватой зоне кристаллических пород.

Формирование ресурсов подземных вод происходит под влиянием ряда природных факторов, обеспечивающих условия накопления, питания, движения и разгрузки подземного потока. Это, прежде всего, структурно-геолого-литологическое строение водоносных горизонтов и комплексов, накапливающих подземные воды и определяющие объемы статических и упругих запасов подземных вод.

Рельеф территории, климатические ее особенности (количество осадков, испарение) отвечают за процессы питания и движения подземных вод к очагам разгрузки, т.е. к речным и озерным системам. Эрозионная расчлененность рельефа формирует глубину дренирующего воздействия гидрографической сети и, следовательно, размеры зоны интенсивного водообмена.

В пределах рассматриваемой территории выделяется Карело-Кольская провинция подземного стока, для которой характерно повсеместное развитие метаморфизованных кристаллических трещиноватых пород, перекрытых частично четвертичными образованиями мощностью до 20–50 м. Мощность зоны интенсивного водообмена кристаллических пород обычно 80–100 м.

Пунктов мониторинга подземных вод на рассматриваемой территории нет.

Обобщенные данные по ресурсам подземных вод по данным СКИОВР бассейна Балтийского моря (2006) представлены в. таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Обобщенные данные по ресурсам подземных вод

| Бассейн, субъект РФ | № водохоз. района и подрайона* | Площадь районов и подрайонов, тыс.км2 | Модуль стока естеств. ресурсов, л/с∙ км2 | Естеств. ресурсы | В т.ч. гидравл. не связан. с рекой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/с. | млн. м3/сут. | млн. м3/год | % от суммы | млн.м3 |
| р Вуокса (Карелия) | 1-35 | 8,1 | 0,05 | 0,4 | 0,035 | 0,13 | 67 | 0,09 |

* - по классификации СКИОВР бассейна Балтийского моря (2006)

### 1.8.2 Качество подземных вод

Химический состав подземных вод карельского гидрографического района отличается большим разнообразием: по минерализации представлены воды от ультрапресных (менее 100 мг/л) до солоноватых (более 1000 мг/л). Они принадлежат к карбонатному, сульфатному и хлоридному типам.

Минерализация подземных вод меняется в пределах от 0.03 до 1.0 г/л. Воды с большей минерализацией развиты локально, они характерны для гдовского и котлинского горизонтов ленинградского артезианского бассейна. С увеличением минерализации ионно-солевой состав подземных вод изменяется от гидрокарбонатно-кальциево-магниевого до гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого. Лечебные воды с минерализацией до 1 г/л содержат биологически активные компоненты - радон и железо. Радоновые воды с концентрацией радона более 185 Бк/л известны в северном Приладожье, восточном и западном Прионежье и центральной Карелии. Железистые воды с концентрацией железа более 190 мг/л также установлены в различных районах Карелии.

Наиболее перспективными для водоснабжения по количеству и качеству являются водоносные горизонты, приуроченные к песчаным разностям четвертичного покрова мощностью более 10 м. На их базе возможно строительство водозаборов производительностью 200-300 м3/сут. Зоны раскрытия тектонических нарушений могут являться потенциальным источником подземных вод с производительностью водозаборов до 1500-2000 м3/сут. Песчаные отложения гдовского и котлинского горизонтов также являются перспективными источниками подземных вод, а их запасы, например, в районе Петрозаводска и Олонца оцениваются в 10 000 м3/сут.

На рисунке 1.15 показаны карты распределения качества подземных вод в кристаллических породах Карелии: а – по величине минерализации, б - по величине pH (Водные ресурсы…, 2006).

Исходя из данных этих карт, в северной части водохозяйственного участка 01.05.00.001 распространены подземные воды с минерализацией менее 0,1 мг/л, в южной – от 0,1 до 0,3 мг/л. Величина pH на участке находится в пределах от менее 6,0 до 6,4.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 1.15 – Карты распределения качества подземных вод в кристаллических породах Карелии: а – по величине минерализации (мг/л), б - по величине pH (Водные ресурсы…, 2006). Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

## 1.9 Особо охраняемые природные территории

Национальный парк "Койтайоки-Толвоярви" расположен на западе Суоярвского района Республики Карелия. Он состоит из двух охраняемых территорий - "Койтайоки" и "Толвоярви". Оба района по своей природе являются типичными для суровой Карелии. На территории парка расположены 160 озер, покрывающие около 10% его общей площади. Первая территория непосредственно примыкает к государственной границе.

На территории планируемого в Муезерском районе Республики Карелия Национального парка "Туулос" площадью около 40 тыс. га находится одноименное живописное озеро. Его площадь - 99 кв. км, а протяжённость - свыше 40 км. Идея создания национального парка была предложена Карельским научным центром РАН в 1992 году. Позже был принят целый ряд решений в пользу основания парка как на уровне РФ, так и на уровне Правительства РК. Развитие территории осуществлялось при поддержке Министерства окружающей среды и Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии.

# Рисунок 1.16 - Карта особо охраняемых природных территорий

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

## 1.10 Водохозяйственное районирование территории

Водохозяйственное районирование бассейна Балтийского моря было выполнено ранее ФГУП «Центр Регистра и Кадастра» Росводресурсов в соответствии с (Методикой водохозяйственного районирования…, 2007), постановлением Правительства РФ от 30.11.2006 г. № 728 "О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов", приказом МПР России от 11.10.2007 г. № 265 "Об утверждении границ бассейновых округов" и утверждено приказом Росводресурсов от 31.07.2008 г. № 161.

Рассматриваемая территория относится к гидрографической единице 01.05.00 «Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов)», в которую входит один водохозяйственный участок (ВХУ) 01.05.00.001 «Реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая бассейн оз. Лексозеро)».

Ввиду слабой изученности ВХУ 01.05.00.001, делающей невозможным определение каких-либо параметров отдельно по разным участкам его территории, деление ВХУ на более мелкие расчетные подучастки было признано нецелесообразным.

Границы водохозяйственного участка 01.05.00.001 проводились с использованием цифровой топографической карты М 1:200000 по бассейновым водоразделам и государственной границе РФ и Финляндии. Также использовались печатные карты М 1:100000 и 1:50000.

Следует отметить, что в процессе работы над проектом СКИОВО был выявлен ряд неточностей в гидрографическом и водохозяйственном районировании рассматриваемого бассейна.

Все водные объекты этой территории имеют сток в оз. Сайма на территории Финляндии, из которого воды возвращаются на российскую территорию по р. Вуокса и, таким образом, принадлежат к бассейну р. Нева, имеющего код бассейна 04. Более того, исходя из информации Института окружающей среды Финляндии о том, что «Верховье реки [Вуокси] находится в Российской Федерации…» (Бассейн реки Вуокси, 2007), именно здесь расположены истоки р. Вуоксы.

Кроме этого, при проработке водоразделов по крупномасштабным картам было обнаружено, что в северной части ВХУ 01.05.00.001 к нему было некорректно отнесено оз. Каменное (со своим водосбором) вблизи г. Костомукша. На самом деле это озеро является верхним звеном (на российской территории) озерно-речной системы бассейна р. Кемь, относящейся к бассейну Белого моря. В результате площадь участка завышена на 0,8 тыс. км2.

Карта-схема водохозяйственного участка 01.05.00.001, на которой показаны границы ВХУ и их коды, а также опорные точки границ ВХУ и их порядковые номера, показана на рисунке 1.17. Исходные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001 приведены в таблице 1.11, а в таблице 1.12 - предлагаемые корректировки к гидрографическому и водохозяйственному районированию. В таблице 1.13 приведено описание границ водохозяйственного участка, а в таблице 1.14 – реестр опорных точек этих границ.

Рисунок 1.17 - Бассейны рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

Таблица 1.11 – Исходное гидрографическое и водохозяйственное районирование

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |
| --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний | нижний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |
| 1 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 9,7 | 9,7 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

# Таблица 1.12 – Предлагаемые корректировки к гидрографическому и водохозяйственному районированию

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |
| --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний | нижний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.04.04 Реки Карелии бассейна р. Вуокса |
| 1 | 01.04.04.001 | Реки Карелии бассейна р. Вуокса на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Ладожское оз. | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

# Таблица 1.13 - Описание границ водохозяйственного участка 01.05.00.001

| Номера конечных опорных точек участков границы | Описание участка границы | Код граничаще-го ВХУ |
| --- | --- | --- |
| 01.05.00.001 Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро |
| 34-53 | Государственная граница РФ с Финляндией. Граница следует в северном направлении, пересекая многочисленные пограничные реки и озера (рр.Койтайоки, Хаалайоки, оз. Пюхя-ярви и др.). Высота местности на участке возрастает от 156 до 255 м | - |
| 53-2050 | Водораздел с бассейном Белого моря (р. Кемь от истока до Юшкозерского г/у, вкл. оз. Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто) Граница следует на юго-восток по Западно-Карельской возвышенности. Высота местности 255-245 м. | 02.02.00.008 |
| 2050-36 | Водораздел с бассейном Белого моря (р. Кемь от Юшкозерского г/у до Кривопорожского г/у). Граница следует на юго-восток по Западно-Карельской возвышенности, обходя истоки рек Пижма и Чирко-Кемь. Высота местности на участке возрастает от 255 до 343 м | 02.02.00.009 |
| 36-2059 | Водораздел с бассейном Белого моря (р. Сегежа до Сегозерского г/у, вкл. оз. Сегозеро). Граница следует на юг по Западно-Карельской возвышенности. Высота местности 343-329 м. | 02.02.00.011 |
| 2059-1038 | Водораздел с бассейном р. Суна у истока р. Суна. Граница следует сначала на юго-запад, а затем на юго-восток, огибая оз. Мотко, Лубоярви, Вонгозеро и Юля-Вуоттоярви. Высота местности на участке снижается от 329 до 222 м. | 01.04.01.002 |
| 1038-35 | Водораздел с бассейном р. Шуя. Граница следует сначала на юго-запад, а затем на юг, огибая оз. Яглярви и Ала-Толваярви. Высота местности на участке снижается от 222 до 166 м. | 01.04.01.001 |
| 35-34 | Водораздел с бассейном Ладожского озера. Граница поворачивает на северо-запад и замыкается в начальной точке на Государственной границе РФ с Финляндией. Высота местности 166-156 м. | 01.04.03.002 |

# Таблица 1.14 - Реестр опорных точек границ водохозяйственного участка 01.05.00.001

| Номер опорной точки | Наименование (характеристика) опорной точки | Географические координаты | Высота м БС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широта | Долгота | X | Y |  |
|  |  | град | мин | сек | град | мин | сек | град | град |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |
| 01.05.00.001 Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро |
| 34 | Пересечение с Государственной границей РФ с Финляндией. Точка схождения с границей водохозяйственного участка 01.04.03.002 | 62 | 25 | 27 | 31 | 3 | 10 | 31.053 | 62.424 | 156 |
| 53 | Пересечение с Государственной границей РФ с Финляндией. Точка схождения с границей водохозяйственного участка 02.02.00.008 | 64 | 37 | 4 | 30 | 9 | 2 | 30.151 | 64.618 | 255 |
| 2050 | Точка схождения границ водохозяйственных участков 01.05.00.001, 02.02.00.009 и 02.02.00.008 | 64 | 36 | 7 | 30 | 25 | 41 | 30.428 | 64.602 | 245 |
| 36 | Точка схождения границ водохозяйственных участков 02.02.00.009, 01.05.00.001 и 02.02.00.011 | 63 | 35 | 56 | 31 | 51 | 23 | 31.856 | 63.599 | 343 |
| 2059 | Точка схождения границ водохозяйственных участков 01.04.01.002, 01.05.00.001 и 02.02.00.011 | 63 | 29 | 24 | 31 | 53 | 49 | 31.897 | 63.49 | 329 |
| 1038 | Точка схождения границ водохозяйственных участков 01.04.01.001, 01.04.01.002 и 01.05.00.001 | 62 | 45 | 27 | 32 | 1 | 50 | 32.031 | 62.758 | 222 |
| 35 | Схождение границ водохозяйственных участков 01.05.00.001, 01.04.01.001 и 01.04.03.002 | 62 | 10 | 11 | 31 | 39 | 21 | 31.656 | 62.17 | 166 |

## 1.11 Водопотребление и водоотведение

На территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) из водопотребителей можно отметить только лесозаготовительную промышленность и коммунальное хозяйство. Данных по водопотреблению в этих отраслях по рассматриваемой территории нет, в т.ч. и данных государственной статотчетности по форме 2-ТП (водхоз). Ни один из водопотребителей на рассматриваемом ВХУ не отчитывается по форме 2-ТП (водхоз) – как по количеству, так и по качеству забираемых и сбрасываемых вод.

Единственно доступные данные по забору воды ОАО «Лендерский леспромхоз» из р. Лендерка за 2006-2010 гг. по информации Отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского БВУ приведены в Приложении Д. По этой же информации, сброса (отведения) сточных вод и оборотного водоснабжения на предприятии нет.

Обязанности по водоснабжению и водоотведению на территории Лендерского сельского поселения с февраля 2011 г. выполняет ООО «Кибаш» при отсутствии договора водопользования.

В Суоярвском районе в границах рассматриваемого бассейна водопользователей нет.

## 1.12 Недостатки в информации, необходимой для разработки СКИОВО

Cуществующая система мониторинга водных объектов Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна) (код 01.05.00) неэффективна и в существующем виде не может соответствовать современным требованиям к мониторингу водных объектов, как по целям и задачам (нет оперативного мониторинга, как основного звена управления водохозяйственным комплексом, нет единой базы данных, отсутствует качественный анализ современного состояния  и прогноза его изменений на перспективу); так и по полноте охвата компонентов (отсутствует гидроморфологический мониторинг и мониторинг водоохранных зон, нет мониторинга подземных вод верхних водоносных горизонтов).

В настоящее время в рассматриваемых бассейнах действуют один речной гидрологический пост р. Лендерка – пос. Лендеры, два озерных наблюдательных пункта на озерах Лексозеро и Лендерское и метеорологическая станция Реболы. Гидрологический пост р. Лендерка – пос. Лендеры является единственным, где определяются гидрохимические характеристики качества воды. Гидробиологические наблюдения на водных объектах рассматриваемой территории не проводятся. Данные по водопотреблению, водоотведению и качеству сбрасываемой воды на рассматриваемой  территории вообще отсутствуют.

Несмотря на значительные недостатки существующей системы наблюдений в бассейнах рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00),       она дает хорошую основу для развития комплексного мониторинга в соответствии с современными требованиями. Хорошо изучен гидрометеорологический режим в Лексозеро–Лендерской водной системе, накоплена обширная информация, что позволяет выявить тенденции и долговременные изменения характеристик водных объектов под влиянием естественных и антропогенных факторов, а также решать многие другие вопросы режимного мониторинга.

# 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейна

## 2.1 Распределение водных объектов бассейна по категориям

Перечень и основные характеристики водных объектов Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) приведены в Приложени А.

Искусственные или существенно модифицированные водные объекты на территории бассейна отсутствуют, все водные объекты относятся к категории естественных.

## 2.2 Оценка экологического состояния водных объектов бассейна

### 2.2.1 Определение индикаторных (приоритетных) загрязняющих веществ

Оценка современного экологического состояния водных объектов бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) выполнена на основе данных о содержании веществ, относящихся к приоритетным при анализе формирования уровня загрязненности вод.

Перечень приоритетных загрязняющих веществ определен путем установления индикаторных показателей качества воды, суммарный вклад которых в общий уровень загрязнения водного объекта составляет не менее 80%. Под индикаторными показателями понимаются показатели качества воды, определяющие уровень загрязнённости водных объектов и лимитирующие возможность их хозяйственного использования (Методические указания..., 2007).

К индикаторным показателям для рассматриваемого бассейна были отнесены ХПК, Feобщ, Cu. Расчет вклада в загрязнение каждого из этих показателей приведен в таблице 2.1.

Таблица  2.1 – Вклад индикаторных показателей в загрязнение рек Карелии бассейна Балтийского моря (2006-2009 гг.)

| Показатель | Сфакт (год), мг/л | ПДК, мг/л | Вклад в загрязнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ХПК | 24,0 | 15 | 24,6 |
| Железо общее | 0,20 | 0,1 | 39,4 |
| Медь | 0,002 | 0,001 | 36,0 |

В целом, перечень показателей, которые подлежат нормированию, включает в себя 15 ингредиентов: взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, ХПК, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфор фосфатов, железо общее, медь, кадмий, нефтепродукты СПАВ.

### 2.2.2 Оценка загрязненности водных объектов

# Ретроспективное  состояние качества воды  (1985-1989 гг.)

В таблице 2.2 приведены средние годовые значения химических веществ в воде р. Лендерка по данным режимных наблюдений СЗ УГМС для пункта наблюдений р. Лендерка – пос. Лендеры за период 1985-1989 гг.

Таблица 2.2 – Средние годовые значения химических элементов по данным наблюдений за период 1985-1989 гг.

| № п/п | Показатель | Разм-сть | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1 | Взвешенные ве-ва | мг/л | 0,19 | 0,26 | 0,23 | 0,48 | 0,26 |
| 2 | Хлориды | мг/л | 0,72 | 0,70 | 0,90 | 0,73 | 1,08 |
| 3 | Сульфаты | мг/л | 3,72 | 2,70 | 3,48 | 2,88 | 3,05 |
| 4 | ХПК | мг/л | 20 | 15 | 20 | 23 | 20 |
| 5 | БПК5 | мг/л | 0,96 | 1,03 | 1,09 | 1,15 | 0,93 |
| 6 | Азот аммонийный | мг/л | 0,20 | 0,298 | 0,10 | 0,11 | 0,40 |
| 7 | Азот нитритный | мг/л | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,01 |
| 8 | Азот нитратный | мг/л | 0,05 | 0,033 | 0,040 | 0,03 | 0,135 |
| 9 | Фосфор мин. | мг/л | 0,0004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
| 11 | Нефтепродукты | мг/л | 0,07 | 0,078 | 0,077 | 0,054 | 0,07 |

Согласно данным таблицы, качество воды  за весь период достаточно хорошее,  содержание химических веществ в воде р. Лендерка не превышало соответствующих предельно допустимых концентраций, принятых в РФ, за исключением железа общего, концентрации которого за весь приведенный период не превышали санитарно-гигиенического норматива (СанПин, ПДК Feобщ. 0,3 мг/л), но  в 1,3-1,7 раз превысили рыбохозяйственный норматив (ВНИРО, ПДК Feобщ. 0,1 мг/л).

# Современное состояние  качества воды (2006-2008 гг.)

Оценка современного состояния водотоков выполнена по данным режимных наблюдений СЗ УГМС за 2006-2008 гг. для пункта наблюдений р. Лендерка – пос. Лендеры. В таблице 2.3 приведены средние годовые значения химических веществ в воде р. Лендерка по данным натурных измерений за 2006-2008 гг.

Качество воды за современный период отличается стабильностью, вода хорошего качества. Содержание химических веществ в воде р. Лендерка не превышет соответствующих предельно допустимых концентраций принятых в РФ, за исключением железа общего, концентрации которого за весь приведенный период не превышали санитарно-гигиенического норматива (СанПин, ПДК Feобщ. 0,3 мг/л), но  в 1,8-2,1 раза превысили рыбохозяйственный норматив (ВНИРО, ПДК  Feобщ. 0,1 мг/л).

Таблица 2.3 – Средние годовые значения химических элементов по данным наблюдений за период 2006-2008 гг.

| № п/п | Показатель | Разм-сть | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Взвешенные ве-ва | мг/л | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Хлориды | мг/л | 0,975 | 1 | 0,9 |
| 3 | Сульфаты | мг/л | 1,95 | 2,4 | 2,75 |
| 4 | ХПК | мг/л | 22,2 | 23,5 | 26,3 |
| 5 | БПК5 | мг/л | 0,28 | 0,22 | 0,343 |
| 6 | Азот аммонийный | мг/л | 0,01 | 0,007 | 0,011 |
| 7 | Азот нитритный | мг/л |  |  |  |
| 8 | Азот нитратный | мг/л | 0,04 | 0,023 | 0,032 |
| 9 | Фосфор мин. | мг/л | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 0,177 | 0,202 | 0,21 |
| 11 | Медь | мкг/л | 2,83 | 1,5 | 1,31 |
| 12 | Кадмий | мкг/л | - | 0,006 | - |
| 13 | Нефтепродукты | мг/л | - | 0,006 | - |

# Сравнение  ретроспективного и современного состояния качества воды

Качество воды за весь используемый период наблюдений отличается стабильностью, вода хорошего качества. Содержание практически всех химических веществ в воде р. Лендерка не превышает соответствующих предельно допустимых концентраций принятых в РФ, за исключением железа общего, концентрации которого по наблюдениям в 2006-2008 гг. повысились по сравнению с периодом 1985-1989 гг. в среднем на 7,5%.

### 2.2.3 Анализ результатов мониторинга водных объектов по абиотическим показателям

Наиболее репрезентативные оценки  загрязненности вод рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) могут быть получены по данным режимных наблюдений СЗ УГМС, проводимых в рамках программы государственного мониторинга состояния водных объектов на территории РФ. Эти наблюдения  в пунктах ГСН Росгидромета характеризуются регулярностью, выполняются по единой методической основе, охватывают все фазы водного режима, а полученные данные обрабатываются по комплексной методике, позволяющей получать обобщенные данные, пригодные для классификации водных объектов по степени загрязненностина основе значений удельного комбинаторного индекса загрязненности (УКИЗВ).

Состояние загрязненности вод р. Лендерка по значениям УКИЗВ за последние годы характеризуется данными наблюдений СЗ УГМС за 2006-2008 гг. Для створа в пос. Лендеры значение УКИЗВ изменяется за этот период незначительно и соответствует классу загрязнения 3«а», то есть качество вод в реке Лендерка удовлетворительное. Можно предположить, что загрязненность вод в озерной системе, которую замыкает р. Лендерка, не превышает этого уровня.

Следует отметить, что качество поверхностных вод рассматриваемой территории обусловлено, в основном, естественными причинами. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов, за исключением лесозаготовительных и деревообрабатывающих, способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии. Превышение ПДК для таких ингредиентов, как ХПК, железо общее и медь обусловлено, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе. Таким образом, наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Поэтому в данном случае необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu.

### 2.2.4 Бактериологическая загрязненность водных объектов

Анализ современного бактериологического загрязнения воды рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не представляется возможным в связи с отсутствием какой-либо информации по бактериологическому загрязнению водных объектов рассматриваемой территории.

По данным Центра Госсанэпиднадзора в Республике Карелия (Водные ресурсы…,  2006), значительная часть населения (34,5%), в основном в сельской местности, продолжает использовать для хозяйственно–питьевых  целей источники нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы). Общее число их составляет около 800, из них основное количество (634) расположено в сельской местности (Государственный доклад…, 2001). Анализ данных за 1997-2001 гг. показал, что количество проб воды из нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составляет 38-44%. Колодезная вода в 2000 году явилась причиной вспышки дизентерии среди населения – в частности пос. Ледмозеро Муезерского р-на (33 пострадавших) и пос.Пийтсиеки Суоярвского р-на (15 пострадавших) (Государственный доклад…, 2001). Однако эти населенные пункты расположены за пределами рассматриваемого бассейна, по которому подобных случаев не зарегистрировано.

## 2.3 Оценка экологического состояния подземных водных объектов

Химический состав подземных вод карельского гидрографического р-на отличается большим разнообразием: по минерализации представлены воды от ультрапресных (менее 100 мг/л) до солоноватых (более 1000 мг/л). Они принадлежат к карбонатному, сульфатному и хлоридному типам. На рисунке 2.1-а показана карта, характеризующая химический состав подземных вод Карелии, а на рисунке 2.1-б - карта расчетных водозаборов Карелии и источники минеральных вод.

Минерализация подземных вод меняется в пределах от 0.03 до 1.0 г/л. Воды с большей минерализацией развиты локально, они характерны для гдовского и котлинского горизонтов ленинградского артезианского бассейна. С увеличением минерализации ионно-солевой состав подземных вод изменяется от гидрокарбонатно-кальциево-магниевого до гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого. Лечебные воды с минерализацией до 1 г/л содержат биологически активные компоненты - радон и железо. Радоновые воды с концентрацией радона более 185 Бк/л известны в северном Приладожье, восточном и западном Прионежье и центральной Карелии. Железистые воды с концентрацией железа более 190 мг/л также установлены в различных р-нах Карелии.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 2.1 – а) Карта химического состава подземных вод Карелии, б) Карта расчетных водозаборов Карелии и источники минеральных вод

# Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

Наиболее перспективными для водоснабжения по количеству и качеству являются водоносные горизонты, приуроченные к песчаным разностям четвертичного покрова мощностью более 10 м. На их базе возможно строительство водозаборов производительностью 200-300 м3/сут. Зоны раскрытия тектонических нарушений могут являться потенциальным источником подземных вод с производительностью водозаборов до 1500-2000 м3/сут. Песчаные отложения гдовского и котлинского горизонтов также являются перспективными источниками подземных вод, а их запасы, например, в районе Петрозаводска и Олонца оцениваются в 10 000 м3/сут.

Карты распределения качества подземных вод в кристаллических породах Карелии были показаны выше на рисунке 1.15. Исходя из данных этих карт, в северной части бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) распространены подземные воды с минерализацией менее 0,1 мг/л, в южной – от 0,1 до 0,3 мг/л. Величина pH на участке находится в пределах от менее 6,0 до 6,4.

## 2.4. Оценка масштабов хозяйственного освоения территории бассейна

### 2.4.1  Административно-территориальное деление. Население

В административном отношении территория бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположена в двух муниципальных районах Республики Карелия – Муезерском и Суоярвском (рисунок 2.2).

Муезерский район расположен на северо-западе Республики Карелия, его территория - 17660 км2, численность населения (по данным Всероссийской переписи 2010 г.) - 12,2 тыс. человек. На территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположены частично 2 из 7-и сельских поселений района – Лендерское и Ребольское.

В состав Лендерского сельского поселения входят: п. Лендеры - административный центр, п. Кимоваара, п. Мотко, п. Лендеры-1, станции Лендеры, Мотко. Территория Ребольского сельского поселения включает населенные пункты: село Реболы - административный центр, деревня Емельяновка, деревня Колвас, урочище Гафостров.

Суоярвский район располагается на западе Республики Карелия. Территория района 13731 км2. Численность населения на 1 января 2009 года – 21,3 тыс. человек, из них городское население –10,8 тыс.чел.

В пределах бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) частично расположены 2 из 4-х сельских поселений района – Поросозерское и Лоймольское. Территория малонаселенная, практически вся расположена в пограничной зоне границы РФ с Финляндией.

Самый крупный населенный пункт в пределах бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) – пос. Лендеры с населением 1428 жителей.

Рисунок 2.2 – Адмистративное расположение территории.

Красной линией показана граница бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (код 01.05.00)

### 2.4.2 Земельные ресурсы

Общая площадь Муезерского и Суоярвского районов составляет 31390 км2, из них на долю бассейна рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) приходится 8900 км2 (28% от общей площади районов). Распределение земельного фонда ВХУ по угодьям следующее:

земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью – 70%;

земли под водными объектами -11%;

другие угодья – 19%.

### 2.4.3 Экономика

Муезерский район развивается в основном за счет одного вида деятельности – заготовки и переработки древесины, в связи с этим социально-экономическое развитие муниципального образования в основном зависит от эффективной деятельности этой отрасли. За последние годы на предприятиях ЛПК района наблюдается тенденция к снижению объемов производства, связанная, прежде всего, с перевооружением и реорганизацией предприятий ЛПК.

Основными лесопользователями на территории района являются ЗАО «Инвестлеспром» (включающее в себя ОАО «Муезерский ЛПХ» и ОАО «Лендерский ЛПХ»), ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» и ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел». На территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположено только ОАО "Лендерский ЛПХ", в настоящее время прекратившее свою деятельность ввиду банкротства.

В Муезерском районе сельского хозяйства, как отдельно взятой отрасли, пока не существует. Одной из причин тому служит слабая приспособленность сельскохозяйственных культур к местным природно-климатическим факторам. Одним из перспективных направлений является развитие форелевых хозяйств.

Основу экономики Суоярвского района составляет лесная и деревообрабатывающая промышленность. Основными предприятиями лесопромышленного комплекса являются: ЗАО «Запкареллес», ЗАО «Поросозеро», ООО «Ареал», Суоярвский цех картонного производства ОАО «Кондопога». Расчетная лесосека Суоярвского района утверждена в размере 806,7 тыс. куб.м, 94% лесосечного фонда передано в долгосрочную аренду. Арендаторами участков лесного фонда расчетная лесосека осваивается полностью.

На территории Суоярвского района в пределах бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) объекты экономики отсутствуют.

### 2.4.4 Гидротехнические сооружения

По информации Беломорского управления Ростехнадзора (Приложение Д), на территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) гидротехнические сооружения не расположены.

## 2.5 Оценка обеспеченности населения и экономики водными ресурсами

На территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) из водопотребителей можно отметить только лесозаготовительную промышленность и коммунальное хозяйство. Данных по водопотреблению в этих отраслях по форме государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз) нет.

Водоснабжение южной части п. Лендеры осуществляется из р. Лендерка, северная часть пользуется колодцами. Качество воды в них низкое – отмечается нитритное и нитратное загрязнение, повышенная концентрация калия, органических веществ. Пробуренные в разные годы скважины на воду в настоящее время не действуют.

По информации Администрации Муезерского муниципального района Республики Карелия (Приложение Д), на территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) действует только водозабор в пос. Лендеры 2003 г. постройки из р. Лендерка, 1 подъем ВНС 1959 г. постройки, водонапорная башня объемом 200 м3 и водопроводные сети общей протяженностью 1 км. Состояние водозаборных сооружений удовлетворительное. Общий объем водопотребления 11,52 тыс м3/год. Канализационные сооружения на территории отсутствуют.

По сведениям Отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского БВУ (Приложение Д), по Суоярвскому району в границах бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) водопользователи отсутствуют. На территории Муезерского района на период 2005-2010 гг. находились следующие водопользователи: МУП «Лендерское ЖКХ» (п. Лендеры) и ОАО «Лендерский леспромхоз», которые отчеты по форме 2-ТП (водхоз) не представили.

Данные по забору воды ОАО «Лендерский леспромхоз» из р. Лендерка приведены в таблице 2.4. Сброса (отведения) сточных вод и оборотного водоснабжения на предприятии нет.

Таблица 2.4 – Динамика забора воды  из поверхностных водных объектов по ВХУ 01.05.00.001 за период с 2006 по 2010 г.

| Объем забора воды из поверхностных водных объектов | год | Средний за период |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| тыс.м3/год | 12,44 | 12,93 | 12,44 | 14,23 | 13,60 | 13,13 |

По МУП «Лендерское ЖКХ» забор воды осуществлялся из реки Лендерка, сброс сточных вод после канализационных очистных сооружений осуществлялся в оз. Лендерское.

Озеро Лексозеро в водохозяйственной деятельности указанных предприятий не задействовано.

МУП «Лендерское ЖКХ» находится в стадии банкротства. Обязанности по водоснабжению и водоотведению на территории Лендерского сельского поселения с 01.02.2011 г. выполняет ООО «Кибаш» при отсутствии договора водопользования.

В Суоярвском районе в границах рассматриваемого бассейна водопользователей нет.

Население Карелии издавна использует для питьевых целей родниковую воду. По данным Центра Госсанэпиднадзора в РК, значительная часть населения (34,5%), в основном в сельской местности, продолжает использовать для хозяйственно–питьевых  целей источники нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы). Анализ данных за 1997-2001 гг. показал, что количество проб воды из нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составляет 38-44%. Колодезная вода в 2000 году явилась причиной вспышки дизентерии среди населения пос. Ледмозеро Муезерского района (33 пострадавших) и пос. Пийтсиеки Суоярвского района (15 пострадавших) (Государственный доклад…, 2001). Следует, однако, отметить, что эти населенные пункты расположены за пределами рассматриваемых бассейнов, по которым подобных случаев не зарегистрировано.

## 2.6 Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры негативному воздействию вод

Никакой информации о негативном воздействии вод на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не обнаружено.

Гидрографической особенностью рассматриваемой территории является наличие большого количества озер различного размера. Большинство рек представляет собой короткие протоки, соединяющие озера. Высокая степень озерности способствует зарегулированности стока на водных объектах рассматриваемой территории – снижению паводочного стока, в том числе максимальных расходов и наивысших уровней воды, а также повышению меженного стока. В таких условиях негативное воздействие вод – как наводнения, так и засухи – маловероятны.

Малонаселенность территории и отсутствие гидротехнических сооружений и крупных промышленных объектов также практически исключают сколько-нибудь серьезный ущерб от негативного воздействия вод.

## 2.7 Интегральная оценка экологического состояния бассейнов

Качество поверхностных вод бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) отличается стабильностью. Содержание химических веществ в воде в основном не превышает соответствующих предельно допустимых концентраций, принятых в РФ, за исключением железа общего (1,5-2,0 ПДК), ХПК (1,3-1,6 ПДК) и меди (1,9 ПДК). Это обусловлено, в основном, естественными причинами - главным образом наличием большого количества болот на водосборе, что вызывает превышение ПДК для этих ингредиентов.

Состояние загрязненности вод р. Лендерка по значениям УКИЗВ отличается стабильностью и соответствует классу загрязнения 3«а» (загрязненная), то есть качество вод удовлетворительное. Можно предположить, что загрязненность вод в озерной системе, которую замыкает р. Лендерка, не превышает этого уровня.

Наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии.

В источниках нецентрализованного водоснабжения (колодцах) отмечается нитритное и нитратное загрязнение, повышенная концентрация калия, органических веществ.

## 2.8 Ключевые проблемы речных бассейнов

Выполненный анализ современных масштабов хозяйственного освоения бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00), антропогенных нагрузок на водные объекты, уровня водопотребления и водоотведения, экологической ситуации, подверженности населения и объектов экономики затоплениям вследствие наводнений, состояния государственного мониторинга водных объектов позволил выделить следующие ключевые проблемы, от приоритетности решения которых зависит устойчивое социально-экономическое развитие рассматриваемой территории.

# Несовершенство государственного мониторинга водных объектов (ГМВО)

К одной из ключевых проблем следует отнести необходимость совершенствования и развития системы ГМВО, позволяющей своевременно выявлять  и прогнозировать развитие негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разрабатывать и реализовать меры по предотвращению негативных последствий этих процессов, оценивать эффективность осуществляемых мероприятий по охране водных объектов и решать другие задачи в части информационного обеспечения планируемых мероприятий.

Учитывая трансграничный статус рек рассматриваемой территории, учет количества и качества вод, уходящих за пределы Российской Федерации, важен с точки зрения как определения водных ресурсов РФ, СЗФО и Республики Карелия, так и исполнения РФ международных и двусторонних соглашений по трансграничным водным объектам.

Вследствие ограниченного числа наблюдений, проводимых на водных объектах рассматриваемого бассейна, система ГМВО в существующем виде не может соответствовать перечисленным выше требованиям к мониторингу водных объектов по следующим причинам:

недостаточная гидрологическая и гидрохимическая изученность бассейна. В настоящее время здесь действует лишь один пункт гидрологических и гидрохимических наблюдений;

несовершенство применяемых приборов и технических средств;

отсутствие официальных данных по водопотреблению и водоотведению. Ни один из водопотребителей на рассматриваемом ВХУ не отчитывается по форме 2-ТП (водхоз) – как по количеству, так и по качеству забираемых и сбрасываемых вод;

отсутствие гидробиологического и санитарно-эпидемиологического мониторинга;

отсутствие мониторинга дна, берегов и водоохранных зон водных объектов.

# Обеспечение потребностей в воде населения и экономики

Население Карелии издавна использует для питьевых целей родниковую воду. По данным Центра Госсанэпиднадзора в РК, значительная часть населения (34,5%), в основном в сельской местности, продолжает использовать для хозяйственно–питьевых целей источники нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы). Анализ данных за 1997-2001 гг. показал, что количество проб воды из нецентрализованных источников водоснабжения в Республике Карелия, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составляет 38-44%. Одним из путей решения проблемы водоснабжения в рассматриваемом бассейне является организация водозаборов подземных вод из четвертичных отложений, в т.ч. в пос. Лендеры.

Отсутствие сведений о водопользовании на территории рассматриваемого бассейна  является основной ключевой проблемой в разработке мероприятий по установлению и обеспечению гарантированного водоснабжения питьевой водой населения, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры.

Нелегитимное водопользование – например, водозабор в п. Лендеры эксплуатируется при отсутствии договора водопользования. В источниках нецентрализованного водоснабжения (колодцах) отмечается нитритное и нитратное загрязнение, повышенная концентрация калия, органических веществ.

В Долгосрочной целевой программе "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П, никаких мероприятий по развитию водохозяйственной инфраструктуры в рассматриваемом бассейне не предусмотрено.

# Проблема экологического состояния водных объектов

Качество поверхностных вод рассматриваемой территории обусловлено, в основном, естественными причинами. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов, за исключением лесозаготовительных и деревообрабатывающих, способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии. Превышение ПДК для таких ингредиентов, как ХПК, железо общее и медь обусловлено, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе. Таким образом, наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Поэтому в данном случае необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, железа общего и меди.

# 3. Целевые показатели водных объектов бассейна

## 3.1 Общая характеристика целевого состояния бассейна по завершении выполнения мероприятий Схемы

По завершении выполнения мероприятий Схемы должно быть получено следующее целевое состояние бассейна:

Сохранение показателей использования и охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных объектов);

Достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их природному состоянию;

Достижение промежуточных целевых состояний водных объектов с учетом перспектив социально-экономического развития территории и имеющихся ресурсов.

## 3.2 Целевые показатели качества воды в водных объектах

### 3.2.1 Химические вещества

Сохранение показателей использования и охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных объектов), поддержание поверхностных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Целевые показатели качества воды в водных объектах бассейна обеспечиваются путем достижения нормативов допустимого воздействия (НДВ) по привносу химических, взвешенных веществ и микроорганизмов.

Базовым материалом, использованным для разработки целевых показателей качества воды рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00), послужил Проект «Нормативов допустимого воздействия по бассейнам рек Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001)», разработанный на 2-м этапе настоящего проекта.

Перечень приоритетных загрязняющих веществ, которые подлежат нормированию, включающий в себя 15 ингредиентов, был рассмотрен выше в разделе 2. К индикаторным показателям для рассматриваемого бассейна были отнесены ХПК, Feобщ, Cu.

# Характеристики регионального фона

Определение нормативов допустимого качества воды (НДК) для целей установления НДВХИМ производится с учетом регионального фона. Под региональным фоном понимается значение показателей качества воды, сформировавшееся под влиянием природных факторов, характерных для конкретного региона, не являющееся вредным для сложившихся экологических систем. Наличие экологического благополучия в водном объекте определяется на основе гидробиологических показателей. При этом для расчета регионального фона используются гидрохимические данные только по створам, расположенным на участках с подтвержденным экологическим благополучием.

Результаты расчетов годовых и сезонных значений фоновых концентраций Ссф помещены в таблице 3.1 и в дальнейшем были использованы для определения значений нормативов качества вод (Сн).

# Таблица 3.1 – Годовые и сезонные значения регионального фона (Ссф) для пункта р.Лендерка – п.Лендеры

| Показатель | Сфакт, мг/л | Ссф, мг/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | Год | Зима | Весна | Лето-осень |
| Взвешенные вещества | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
| Хлориды | 0,96 | 1,26 | 1,57 | 0,98 | 1,26 |
| Сульфаты | 2,37 | 3,30 | 3,11 | 3,15 | 3,36 |
| ХПК | 24,0 | 25,9 | 27,8 | 24,4 | 25,0 |
| БПК5 | 0,28 | 0,68 | 0,65 | 0,73 | 0,67 |
| Азот аммонийный | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Азот нитритный | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Азот нитратный | 0,03 | 0,08 | 0,21 | 0,06 | 0,02 |
| Фосфор фосфатов | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Железо общее | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,19 |
| Медь | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Свинец | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Кадмий | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Нефтепродукты | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| СПАВ | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

# Обоснование нормативов качества Сн

В соответствии с (Методическими указаниями..., 2007), нормативы качества воды для поверхностных водных объектов установлены исходя из отнесения водных объектов к определенным группам водных объектов.

При комплексном использовании водного объекта и отсутствии установленных приоритетов для расчета НДВ рекомендовано  принятие наиболее жестких норм качества воды для имеющихся на водном объекте видов водопользования. Поскольку реки Карелии отнесены к рыбохозяйственным водоемам высшей и 1-ой категории, в данной работе предпочтение отдавалось рыбохозяйственным ПДК.

В таблице 3.2 приведены данные для обоснования принятого Сн для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00).

Таблица 3.2  – Обоснование выбора норматива Сн для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| Показатель | Сфакт, мг/л | Ссф, мг/л | ПДК, мг/л | Норматив качества Сн, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПДКРЫБХОЗ | ПДКСАНГИГ |  |
| Взвешенные вещества | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Хлориды | 0,96 | 1,26 | 300 | 350 | 300 |
| Сульфаты | 2,37 | 3,30 | 100 | 500 | 100 |
| ХПК | 24,0 | 25,9 | - | 15,0 | 25,9 |
| БПК5 | 0,28 | 0,68 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Азот аммонийный | 0,01 | 0,02 | 0,40 | 1,50 | 0,40 |
| Азот нитритный | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 1,00 | 0,02 |
| Азот нитратный | 0,03 | 0,08 | 9,1 | 10,2 | 9,10 |
| Фосфор фосфатов | 0,002 | 0,003 | 0,15 | 1,10 | 0,15 |
| Железо общее | 0,20 | 0,22 | 0,10 | 0,30 | 0,22 |
| Медь | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 1,00 | 0,003 |
| Свинец | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,01 | 0,006 |
| Кадмий | 0,0004 | 0,0004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 |
| Нефтепродукты | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 0,05 |
| СПАВ | 0,002 | 0,003 | 0,10 | 0,50 | 0,1 |

# Краткосрочные и долгосрочные целевые показатели

Долгосрочные целевые показатели (ДЦП) и краткосрочные целевые показатели (КЦП) установлены в соответствии с (Методическими рекомендациями…, 2007) для расчетных участков бассейна, что позволяет учесть региональные особенности формирования качества вод.

Расчет долгосрочных целевых показателей (ДЦП), достижение которых обычно связано с соблюдением ПДКРЫБХОЗ и с учетом поэтапной реализации планируемых водоохранных мероприятий на срок 10-15 лет, для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) был признан нецелесообразным ввиду того, что для водных объектов бассейна характерна низкая минерализация воды с концентрациями загрязняющих веществ ниже ПДК (кроме железа и меди, для которых характерен повышенный природный фон), а также ввиду минимальной хозяйственной деятельности на территории ВХУ в настоящее время и в планируемой перспективе. Поэтому  расчетные значения ДЦП можно принять равными КЦП (таблица 3.3).

На дальнейших стадиях разработки СКИОВО необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu, наблюдаемые концентрации которых в водных объектах обусловлены, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе и являются характеристиками гидрохимического фона.

Для достижения указанных целевых показателей необходимо также:

исключение сброса сточных вод на рельеф;

установление и вынос в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос для исключения диффузной нагрузки на водные объекты - в первую очередь на берегах водных объектов, на которых расположены населенные пункты – пос. Лендеры (р. Лендерка, оз. Лендерское) и пос. Реболы (оз. Лексозеро);

установление зон санитарной охраны водозаборов (3 зоны).

Таблица 3.3 - Целевые показатели качества воды (НДВХИМ) для года 95%-ной обеспеченности для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| Ингредиенты | Показатели, т |
| --- | --- |
|  | Зимняя межень | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Год |
| Взвешенные вещества | 145 | 252 | 112 | 510 |
| ХПК | 1103 | 1861 | 811 | 3775 |
| БПК5 | 951 | 1795 | 774 | 3520 |
| Азот аммонийный | 210 | 417 | 177 | 804 |
| Азот нитритный | 10,4 | 19,8 | 8,54 | 38,8 |
| Фосфор фосфатов | 81,2 | 156 | 66,4 | 304 |
| Железо общее | 16,4 | 34,0 | 10,8 | 61,1 |
| Медь | 0,36 | 0,70 | 0,30 | 1,36 |
| Свинец | 2,20 | 4,23 | 1,80 | 8,23 |
| Кадмий | 0,33 | 0,63 | 0,27 | 1,23 |
| Нефтепродукты | 24,0 | 44,9 | 20,5 | 89,4 |
| СПАВ | 53,9 | 104 | 44,1 | 202 |

Для обеспечения постоянного контроля за сохранением значений показателей использования и охраны водных объектов необходимо увеличить охват водных объектов мониторингом качества воды.

### 3.2.2 Микроорганизмы

В качестве целевых показателей содержания микроорганизмов принимаются нормативы допустимых воздействий по их привносу (НДВМИКРОБ) при которых выполняются требования  СанПиН 2.1.5.980-00 (таблица 3.4).

Таблица 3.4 - Нормативы качества по микробиологическим параметрам (СанПиН. 2.1.5.980-00)

| № | Показатели | Категории водопользования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий | Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест |
| 1 | Возбудители кишечных инфекций | отсутствие | отсутствие |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не более 100 КОЕ/100 мл | Не более 100 КОЕ/100 мл |
| 3 | Общие колиформные бактерии | Не более 1000 КОЕ/100 мл | Не более 500 КОЕ/100 мл |
| 4 | Колифаги | Не более 10 БОЕ/100 мл | Не более 10 БОЕ/100 мл |

В связи с отсутствием какой-либо информации по бактериологическому загрязнению рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) и данных статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз), НДВМИКРОБ рассчитывалось по нормативам СанПиН. 2.1.5.980-00 (см. таблицу 3.4) и данным по объему стока реки на участке в год 99% обеспеченности. Расчетные значения НДВМИКРОБ  приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Нормативы допустимого воздействия НДВМИКРОБ  для  рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) в год 99%-ной обеспеченности

| ОКБ, млрд. КОЕ в год | ТКБ млрд.КОЕ в год | Колифаги, млрд.БОЕ в год |
| --- | --- | --- |
| Для рекреации, а также в черте населенных мест | Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий |  |  |
| 6460000 | 12920000 | 1292000 | 129200 |

Содержание патогенной микрофлоры в сточных водах в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 и методикой расчета НДВ не допускается.

## 3.3 Целевые показатели развития Государственного мониторинга водных объектов

Целевые показатели развития ГМВО в бассейне рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) приняты с учетом «Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей на период до 2030 г. (с учетом аспектов изменения климата)», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №1458-Р.

### 3.3.1 Гидрологические наблюдения

Основные принципы и критерии оптимального размещения гидрологической сети разработаны в ГГИ. В соответствии с этими критериями и рекомендациями ВМО (WMO-No.168, 2008) плотность стоковых постов должна составлять не менее 1 ГП на площади 1875 км2. Исходя из этого критерия, оптимальная гидрологическая сеть в бассейне рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) должна включать, по крайней мере, 5 стоковых гидрологических постов.

На уровень 2012 г. в бассейне рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) работал только один пост на р. Лендерка в п. Лендеры. Существующая  гидрологическая сеть по размещению, составу наблюдений и техническому оснащению не удовлетворяет требованиям  полноценного информационного обеспечения задач качественной и количественной оценки водных ресурсов территории, в том числе расчета водохозяйственных балансов и балансов загрязняющих веществ. Учитывая трансграничный статус рек рассматриваемой территории, учет количества и качества вод, уходящих за пределы Российской Федерации, важен с точки зрения как определения водных ресурсов РФ, СЗФО и Республики Карелия, так и исполнения РФ международных и двусторонних соглашений по трансграничным водным объектам.

Поэтому необходима модернизация и техническое перевооружение системы гидрологических наблюдений, переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства измерения в соответствии с положениями «Стратегии деятельности в области гидрометеорологии…» (2010), включая оснащение гидрологических постов современными автоматизированными средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием,  системами связи.

В таблице 3.6 показаны целевые показатели развития гидрологических наблюдений на реках Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00).

Таблица  3.6 – Целевые показатели развития гидрологических наблюдений на реках Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| Наименование показателя (единицы измерения) | 1 этап 2015 г. | II этап 2020 (2025) г. |
| --- | --- | --- |
| Количество действующих пунктов гидрологических наблюдений, переоснащенных современными техническими средствами (единиц) | 1 | 1 |
| Количество открытых (восстановленных) пунктов гидрологических наблюдений, оснащенных современными техническими средствами (единиц) | - | 4 |
| Количество мобильных гидрологических лабораторий (единиц) | - | 1 |
| Обеспеченность оперативного учета стока на гидрологических постах автоматизированными технологиями. % | 20 | 100 |

На конец периода действия СКИОВО гидрологическая сеть в бассейне будет состоять из 5 речных гидрологических постов, учитывающих сток воды.

Следует отметить, что в разделе «Модернизация гидрологической сети» ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (2012) ни модернизация, ни открытие новых гидрологических постов на водных объектах рассматриваемого бассейна не предусмотрены.

### 3.3.2 Гидрохимические наблюдения

На первом этапе (2015 г.) частота наблюдений на существующем пункте гидрохимических наблюдений на р. Лендерка в п. Лендеры увеличивается с сезона до ежемесячного путём его перевода из IV-ой в III-ю категорию. На втором этапе - 2020 (2025) г. открываются еще 4 пункта  гидрохимических наблюдений III-й категории на вновь открываемых гидрологических постах.

В таблице 3.7 показаны целевые показатели развития гидрохимических наблюдений на реках Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00).

Таблица  3.7 – Целевые показатели развития системы гидрохимических наблюдений на реках Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

| Наименование показателя (единицы измерения) | 1 этап 2015 г. | II этап 2020 (2025) г |
| --- | --- | --- |
| Количество действующих пунктов гидрохимических наблюдений, которые необходимо перевести из IV в III категорию (единиц) | 1 | 1 |
| Количество открытых гидрохимических постов III категории (единиц) | - | 4 |
| Количество автоматизированных пунктов гидрохимических наблюдений (единиц) | 1 | 5 |

### 3.3.3 Гидробиологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг

Пункты гидробиологического и санитарно-эпидемиологического мониторинга поверхностных вод будут организованы параллельно с гидрохимическим мониторингом (см. таблицу 4.2) – всего 5 пунктов, в т.ч. 1 пункт на I этапе (2015 г.) и 4 пункта на II этапе (2020-2025) г.;

гидрохимический, гидробиологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг используемых населением колодцев и родников. На 1-м этапе (2015 г.) будет составлен реестр колодцев и родников, выявлены среди них проблемные по гидрохимическим, гидробиологическим и санитарно-эпидемиологическим показателям (с возможным их закрытием). На втором этапе (до 2020-2025 гг.) – проводится регулярный мониторинг используемых населением колодцев и родников по этим показателям.

### 3.3.4 Мониторинг водопользования

На 1-м этапе (2015 г.) – будет обеспечено неукоснительное соблюдение всеми водопользователями требований по представлению государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз);

На втором этапе (до 2020-2025 гг.) – все представляемые водопользователями данные государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз) будут основаны на инструментальном определении количественных и качественных характеристик водозаборов и сбросов.

### 3.3.5 Мониторинг дна, берегов и водоохранных зон водных объектов

На 1-м этапе (2015 г.) – будет проведена типизация руслового процесса на водных объектах, выполнена оценка транспорта наносов в водотоках, определены участки с загрязнением донных отложений. Будут выделены типовые участки водных объектов для проведения наблюдений за состоянием их дна и берегов. Будут определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов - в первую очередь на берегах водных объектов, на которых расположены населенные пункты – пос. Лендеры (р. Лендерка, оз. Лендерское) и пос. Реболы (оз. Лексозеро). Будут установлены специальные информационные знаки для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

На втором этапе (до 2020-2025 гг.) – проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон водных объектов.

## 3.4 Целевые показатели обеспечения потребностей в воде населения и экономики

Достижение 100%-ного добросовестного легитимного водопользования, соблюдения условий водопользования; развитие наблюдательной сети на водных объектах, учет использования вод;

Установление зон санитарной охраны водозаборов в п. Лендеры и п. Реболы;

Организация водозабора подземных вод в п. Лендеры производительностью 200 м3/сут. и установление для него зоны санитарной охраны;

В Долгосрочной целевой программе «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы» (2011), никаких данных по планам развития водохозяйственной инфраструктуры на территории рассматриваемого бассейна не приводится.

Необходимость дальнейшего развития водохозяйственной инфраструктуры будет определяться развитием экономики на территории рассматриваемого бассейна. Никаких данных об этом для территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) в настоящее время нет.

## 3.5 Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнении и других видов негативного воздействия вод

Никакой информации о негативном воздействии вод на территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не обнаружено.

Гидрографической особенностью рассматриваемой территории является наличие большого количества озер различного размера. Большинство рек представляет собой короткие протоки, соединяющие озера. Высокая степень озерности способствует зарегулированности стока на водных объектах рассматриваемой территории – снижению паводочного стока, в том числе максимальных расходов и наивысших уровней воды, а также повышению меженного стока. В таких условиях негативное воздействие вод – как наводнения, так и засухи – маловероятны.

Малонаселенность территории и отсутствие гидротехнических сооружений и крупных промышленных объектов также практически исключают сколько-нибудь серьезный ущерб от негативного воздействия вод. Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не устанавливаются.

# 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ

## 4.1 Водохозяйственные балансы

Водохозяйственные балансы рассчитывались для современного уровня водопотребления и водоотведения для лет различных по обеспеченности стока рек исследуемой территории.

В общем виде водохозяйственный баланс расчетного подучастка, включает приходную (П) и расходную (Р) части, а также результат  баланса (В). Определенные составляющие баланса являются отражением инженерных решений, связанных с рациональным водопользованием, регулированием стока и его территориальным перераспределением.

Результаты водохозяйственного баланса фиксируют величины дефицита водных ресурсов (Def), резерва воды  (Wрез) и проектного (транзитного) стока на следующий водохозяйственный подучасток (Wпс):

- при В  0  Wрез = В, Def = 0;

- при В < 0   Wрез = 0, Def = - B.

Водохозяйственные балансы ВХУ 01.05.00.001 и бассейна р. Лендерка представлены в месячных и годовых объемах стока, водопотребления и водоотведения в расчетные годы  различной обеспеченности.

За начало расчетного интервала водохозяйственного года принимался момент наступления наиболее многоводного сезона (половодья).

Ресурсная составляющая водохозяйственного баланса включает данные по всем составляющим притока на ВХУ полученные в результате комплекса гидрологических расчетов.

Особенностью расчета водохозяйственных балансов ВХУ 01.05.00.001 и бассейна р. Лендерка является отсутствие данных статистической отчетности водопользователей по форме 2-ТП (водхоз). Информация о заборах воды на водохозяйственном участке за период 2006-2010 гг. была предоставлена Отделом водных ресурсов по Республике Карелия НЛБВУ.

Нормативы допустимого экологически безопасного объема безвозвратного изъятия речного стока устанавливались дифференцированно для ВХУ 01.05.00.001 в целом и бассейна р. Лендерка. Водохозяйственный баланс ВХУ для  неблагоприятных условий года 95% обеспеченности речного стока приведен в  таблице Б.1 Приложения Б.

Водохозяйственные балансы ВХУ на перспективу не рассчитывались, так как мероприятия по строительству сооружений забора воды из водных объектов и сброса сточных вод в Долгосрочной целевой программе «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы» не предусмотрены.

Выполненный анализ возможных изменений речного стока на перспективу до 2030 г. на основе стоковой составляющей климатических моделей показал, что в ближайшие десятилетия нет никаких оснований ожидать сколько-нибудь значительных изменений водности в рассматриваемом бассейне, в связи с чем расчеты водохозяйственных балансов на перспективу в условиях стационарности климата и уровня водопользования в настоящее время нецелесообразны.

По результатам составления водохозяйственных балансов за годовые и месячные интервалы времени при современном уровне водопотребления и водоотведения  за различные по водности годы сделаны следующие выводы:

для водохозяйственных балансов ВХУ 01.05.00.001 в целом и бассейна р.Лендерка для годового и месячных интервалов времени характерен резерв водных ресурсов;

забор (изъятие) водных ресурсов и сброс воды в водные объекты на современный уровень не оказывает влияния на  сток реки Лендерка и сток рек ВХУ 01.05.00.001 в целом.

## 4.2 Баланс загрязняющих веществ

Для выяснения степени антропогенного воздействия на естественный гидрохимический режим отдельных водоемов и водотоков, разработки научных основ управления водным и гидрохимическим режимом,  прогнозирования возможных последствий влияния хозяйственных мероприятий (осуществляемых и проектируемых) на гидрохимический  режим водных объектов и ряд других проблем рассчитывался баланс загрязняющих веществ.

Для расчетов современных и перспективных балансов загрязняющих веществ по р. Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 в целом использованы:

- рассчитанные годовые объемы стока для ВХУ 01.05.00.001, объемы бокового притока с неизученных частей водосбора;

- фоновые концентрации основных загрязняющих веществ;

- массы сброса загрязняющих веществ от диффузных источников;

- нормативы допустимого воздействия по привносу приоритетных химических ингредиентов, определенные ФГБУ «ГГИ».

Расчет баланса массы загрязняющих веществ при современном уровне антропогенных нагрузок на водные объекты рассчитывался для объемов стока по рекам в годы 50-, 75- и 95%-ной обеспеченности. Результаты расчета для года 95%-ной обеспеченности по р. Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 в целом приведены в таблицах Б.2 и Б.3 Приложения Б.

Расчет баланса массы приоритетных загрязняющих веществ на перспективу выполнен с использованием нормативов допустимого воздействия (НДВхим). Расчет велся последовательно от входного створа к замыкающему. Масса вещества, проходящего через входной и замыкающий створы, рассчитывалась с использованием фоновых концентраций для каждого расчетного водохозяйственного подучастка. Перспективные балансы составлялись только для года 95%-ной обеспеченности по стоку, как наиболее неблагоприятного для экологического состояния водотоков.

# 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод

Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия)  и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, установлены в границах бассейна р. Лендерка и расчетного водохозяйственного участка. Лимиты забора установлены в результате анализа расчетов водохозяйственных балансов с учетом нормативов допустимого воздействия по изъятию водных ресурсов.

Суммарный лимит объема забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия)  составил 316 млн.м3/год (таблица 5.1).

Суммарный лимит объема сброса сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) составил 316 млн.м3/год (таблица 5.1).

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод установлены по ВХУ и для бассейна р. Лендерка в пределах лимита забора (изъятия) водных ресурсов водохозяйственного участка для условий года 95%-ной обеспеченности объема годового стока.

Поскольку территория ВХУ 01.05.00.001 расположена полностью в пределах одного субъекта федерации – Республики Карелия, то квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод равны соответствующим лимитам.

Таблица 5.1 – Установленные лимиты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод по бассейнам и РВП и  на современный уровень

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование водного объекта | Лимиты/квоты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год | Лимиты/квоты сброса сточных вод в водные объекты, млн.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| бассейн | р. Лендерка в границах ВХУ 01.05.00.001 | 130 | 130 |
| 01.05.00.001 | (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая оз. Лексозеро) | 316 | 316 |

По рекам бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) лимиты и квоты заборов и сбросов значительно превышают заявленные требования.

# 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния водных объектов бассейна

Анализ состояния природно-технической системы бассейна выявил комплекс проблем экологического состояния водных объектов, водообеспечения населения и развития водохозяйственного комплекса, а также проблемы организационно-управленческого характера.

В предыдущих материалах Схемы показано, что в качестве целевого показателя поверхностных вод рассматриваемого бассейна должно рассматриваться их природное состояние, обеспечивающее оптимальность функционирования приоритетных видов водопользования – рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого, не вступающих в противоречие с остальными видами водопользования.

Мероприятия, необходимые для достижения целевого состояния качества поверхностных вод бассейна, направлены на обеспечение оптимального функционирования всех видов водопользования и имеют прямую направленность на сохранение природного качества водных объектов бассейна.

Водохозяйственные и водоохранные мероприятия, направленные на гарантированное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, сохранение природного экологического состояния водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного действия вод, а также создание и поддержание функционирования государственной системы экологического мониторинга качества вод водных объектов в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» сгруппированы по следующим направлениям:

- фундаментальные (базисные) мероприятия;

- институциональные мероприятия;

- мероприятия по улучшению оперативного управления;

- структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений).

Необходимо отметить, что перечисленные выше мероприятия являются  взаимно пересекающимися, так что указанная структуризация направлений довольно условна.

При формировании мероприятий, разрабатываемых в проекте СКИОВО, рассматривались действующие федеральные и региональные пограммы, в которых предусматриваются конкретные мероприятия, планируемые к реализации, в частности, в Республике Карелия:

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 г.»;

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы. Утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П.

К сожалению, никаких мероприятий, планируемых к реализации в рассматриваемых бассейнах, в этих документах не предусмотрено.

Оценка предполагаемых объемов необходимых для реализации мероприятий финансовых ресурсов осуществлялась на основании укрупненных показателей стоимости водохозяйственных и водоохранных мероприятий, расценок выполнения различных видов работ, а также на основе аналогичных проектов.

Сводный перечень мероприятий, направленных на решение ключевых проблем и достижение установленных целевых показателей, с оценкой их стоимости приведен в Приложении В.

## 6.1 Фундаментальные (базисные) мероприятия

В состав фундаментальных входят мероприятия, связанные с классифицированием водных объектов, улучшением учета и использования водных ресурсов, развитием научно-методической базы управления использованием и охраной водных объектов. Также к фундаментальным относятся мероприятия, связанные с восстановлением и развитием сети наблюдения за водными объектами, развитием имитационных моделей и геоинформационных систем.

К приоритетным фундаментальным мероприятиям применительно к рассматриваемому бассейну следует отнести следующие, наиболее актуальные:

- восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохозяйственных систем, восстановление закрытых и открытие новых постов с учетом гидрологических факторов, водохозяйственного использования водных объектов, существующей и перспективной антропогенной нагрузки;

- улучшение учета водных ресурсов и их использования, представляющее собой неразрывное целое в рамках рационального ведения водного хозяйства.

К сожалению, в действующих федеральных и региональных пограммах, планируемых к реализации, в частности, в Республике Карелия, никаких конкретных фундаментальных мероприятий для рассматриваемых бассейнов не предусмотрено.

### 6.1.1 Мероприятия по развитию государственного мониторинга водных объектов

# Гидрологические наблюдения

Необходима модернизация и техническое перевооружение системы гидрологических наблюдений в рассматриваемых бассейнах, переход на современные дистанционно-автоматизированные методы и средства измерения в соответствии с положениями Стратегии деятельности в области гидрометеорологии… (2010), включая оснащение гидрологических постов современными автоматизированными средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием,  системами связи.

На первом этапе (2015 г.) необходимо модернизировать действующий водомерный пост р. Лендерка - п. Лендеры, переоснастив его современными техническими средствами.

На втором этапе - 2020 (2025) г. необходимо открыть 4 новых пункта  гидрологических наблюдений на других реках, уходящих на территорию Финляндии (Тула, Шаверка, Койтайоки, Толвайоки), также оснастив их современными техническими средствами.

# Гидрохимические наблюдения

На первом этапе (2015 г.) необходимо увеличить частоту наблюдений на существующем пункте гидрохимических наблюдений на р. Лендерка в п. Лендеры с сезона до ежемесячного путём его перевода из IV-ой в III-ю категорию. На втором этапе - 2020 (2025) г. необходимо открыть 4 пункта  гидрохимических наблюдений III-й категории на вновь открываемых гидрологических постах.

# Гидробиологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг

Организация пунктов гидробиологического и санитарно-эпидемиологического мониторинга поверхностных вод параллельно с гидрохимическим мониторингом – всего 5 пунктов, в т.ч. 1 пункт на I этапе (2015 г.) и 4 пункта на II этапе (2020-2025) г.;

Организация гидрохимического, гидробиологического и санитарно-эпидемиологического мониторинга используемых населением колодцев и родников. На 1-м этапе (2015 г.) следует составить реестр колодцев и родников, выявить среди них проблемные по гидрохимическим, гидробиологическим и санитарно-эпидемиологическим показателям (с возможным их закрытием). На втором этапе (до 2020-2025 гг.) – следует проводить регулярный мониторинг используемых населением колодцев и родников по этим показателям.

# Мониторинг дна, берегов и водоохранных зон водных объектов

На 1-м этапе (2015 г.) – проведение типизации руслового процесса на водных объектах, оценка транспорта наносов в водотоках, определение участков с загрязнением донных отложений. Выделение типовых участков водных объектов для проведения наблюдений за состоянием их дна и берегов.

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов - в первую очередь на берегах водных объектов, на которых расположены населенные пункты – пос. Лендеры (р. Лендерка, оз. Лендерское) и пос. Реболы (оз. Лексозеро). Установление специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

На втором этапе (до 2020-2025 гг.) – проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и  водоохранных зон водных объектов.

### 6.1.2 Мероприятия по улучшению учета водных ресурсов

Усовершенствование системы наблюдений и измерений уровней и расходов воды на гидрологической сети бассейна должно сопровождаться усовершенствованием методов  сбора, обработки и обобщения наблюденных данных с использованием объективных методик расчета и контроля данных, реализованных в автоматизированных  компьютерных технологиях.

Внедрение в практику автоматизированных методов оперативного учета стока, реализованных в компьютерных технологиях, одна из важнейших составляющих повышения эффективности информационного обеспечения ВХК. Методические основы автоматизированного учета стока в режимном и оперативном вариантах разработана в ГГИ. Рассчитываемые оперативные значения расходов воды могут эффективно  использоваться как для оценки текущей водности рек, так и в моделях краткосрочного прогноза перемещения волн половодья и паводков.

В структуре мониторинга поверхностных водных объектов (МПВО)  важнейшим элементом является мониторинг, предполагающий слежение за уровнями и расходами воды.

Одной из приоритетных задач для рассматриваемой территории является оценка и прогноз поступления и стока загрязняющих веществ в водные объекты,  которая невозможна без надежной оценки стока воды в створах  наблюдения за ее качеством. Для решения этой проблемы необходимо осуществление мероприятий по разработке методики расчета расходов воды в створах  наблюдения за ее качеством, не совпадающих с гидрометрическими створами.

Мероприятия по улучшению учета водных ресурсов помимо мероприятий по восстановлению и развитию наблюдательной сети должны включать следующие пункты:

разработка автоматизированной технологии оперативного учета, краткосрочного прогноза и увязки стока на основе составления динамических РВБ;

разработка методики вычисления расходов воды в створах наблюдения за качеством воды, не совпадающих с гидрометрическими; включение этой методики в технологию автоматизированной обработки  и обобщения данных.

Следует, однако, отметить, что эти мероприятия целесообразно осуществлять на уровне субъекта федерации (Республики Карелия) и Департамента Росгидромета по СЗФО.

### 6.1.3 Мероприятия по улучшению учета использования водных ресурсов

Для рассматриваемых бассейнов характерно отсутствие официальных данных по водопотреблению и водоотведению. Ни один из водопотребителей на рассматриваемом ВХУ не отчитывается по форме 2-ТП (водхоз) – как по количеству, так и по качеству забираемых и сбрасываемых вод. Поэтому в бассейнах необходимо выполнение следующих мероприятий:

- привести систему учета забираемых и сбрасываемых сточных вод на всех предприятиях и организациях, не зависимо от формы собственности, в соответствие с требованиями Приказа МПР РФ от 08 июля 2009 г. № 205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества»;

- учет забираемых и сбрасываемых сточных вод косвенными методами разрешать в исключительных случаях только по согласованию с Невско-Ладожским БВУ  при наличии соответствующего заключения специализированной организации или специально уполномоченной комиссии о технической невозможности установки узлов учета;

- при оформлении Невско-Ладожским БВУ и соответствующим уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия права пользования субъектами предпринимательства  водными объектами с целью водозабора и сброса сточных вод  в обязательном порядке предусматривать оснащение приборными узлами учета водозаборов и выпусков всех видов сточных вод;

федеральным и региональным органам надзора за использованием и охраной водных ресурсов неукоснительно требовать организацию приборного учета, за счет собственных средств водопользователей, на водозаборах и выпусках сточных вод и контролировать соблюдение сроков их установки, эксплуатацию и проведение поверок в соответствии с Приказом МПР РФ от 08 июля 2009 г. № 205, используя меры административного воздействия в рамках КоАП РФ.

### 6.1.4 Мероприятия по идентификации территорий, подверженных затоплению

Гидрографической особенностью рассматриваемой территории является наличие большого количества озер различного размера. Большинство рек представляет собой короткие протоки, соединяющие озера. Высокая степень озерности способствует зарегулированности стока на водных объектах рассматриваемой территории – снижению паводочного стока, в том числе максимальных расходов и наивысших уровней воды, а также повышению меженного стока. В таких условиях негативное воздействие вод – как наводнения, так и засухи – маловероятны.

Высокая степень озерности, способствующей зарегулированности стока на водных объектах, малонаселенность территории и отсутствие гидротехнических сооружений и крупных промышленных объектов практически исключают сколько-нибудь серьезный ущерб от негативного воздействия вод.

Никакой информации о негативном воздействии вод на территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не обнаружено.

Мероприятий по уменьшению негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод для рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) не требуется.

## 6.2 Институциональные мероприятия

В качестве наиболее важных институциональных мероприятий для рассматриваемого бассейна могут быть следующие виды мероприятий:

регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов;

подготовка обоснований установления ставок платы за пользование водными объектами, стимулирующих эффективное и неистощительное использование водных объектов;

регламентирование объемов и порядка осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры.

Все эти мероприятия целесообразно осуществлять на региональном и республиканском уровнях.

### 6.2.1 Мероприятия по регулированию землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов

В рамках регулирования процедуры землепользования в водоохранных зонах водных объектов в СКИОВО должны быть включены следующие мероприятия:

- разработка региональной методики расчета планового положения береговой линии водных объектов в условиях отсутствия режимных наблюдений за стоком и уровнями воды;

- построение карты гидрографической сети территории с указанием типов русловых процессов рек, типов речных пойм и выделением участков с деформируемыми в силу естественных процессов руслоформирования берегами;

- региональные правила хозяйственного использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- региональные правила хозяйственной деятельности на территориях, подверженных затоплению.

Обязательным условием обеспечения должного природоохранного уровня регулирования использования водоохранных зон водных объектов является организация и ведение предусмотренного Водным кодексом РФ мониторинга состояния водоохранных зон.

### 6.2.2 Мероприятия по регулированию использования берегов и дна водных объектов

Мероприятия по регулированию использования дна и берегов водных объектов могут быть осуществлены только на основе полноценного учета естественных закономерностей деформаций дна и берегов водных объектов, т.е. законов процессов руслоформирования или русловых процессов. В настоящее время практически отсутствует законодательно закрепленный мониторинг берегов и дна водных объектов.

Необходима разработка тематических гидрографических карт водных объектов с указанием гидроморфологического типа речных русел и руслового процесса с выделенными участками естественных деформаций берегов водных объектов. Кроме того, в Республике Карелия должна быть разработана Региональная программа ведения мониторинга состояния дна и берегов водных объектов.

### 6.2.3 Мероприятия по обоснованию ставок платы за пользование водными объектами, стимулирующих эффективное и неистощительное использование водных объектов

Существующие в настоящее время ставки платы за эксплуатацию водных объектов, не отражают реальную экономическую значимость используемых водных ресурсов и носят субъективный характер.

Разработка экономически обоснованных ставок платы за пользование водными объектами может быть осуществлена только в процессе реализации основных положений СКИОВО с учётом всех объективных и субъективных факторов, влияющих на использование водных ресурсов, в первую очередь осуществления мероприятий по достижению целевых показателей качества воды.

### 6.2.4 Мероприятия по регламентированию объемов и порядка осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры

Объем и порядок осуществления контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры в бассейне, определен соответствующими Положениями об  органах надзора на федеральном уровне (Департамент Росприроднадзора по СЗФО) и региональном уровне (соответствующий комитет Республики Карелия), а также другими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

Приоритетными задачами указанных надзорных органов должны в первую очередь являться:

неукоснительное требование организации приборного учета на всех водозаборах и выпусках сточных вод и контроль за соблюдением сроков установки узлов учета, за эксплуатацией и проведением  поверок узлов учета в соответствии с положениями Приказа МПР РФ от 08 июля 2009 г. № 205;

применение системы административных наказаний за нарушение требований Водного законодательства с учетом новых положений КоАП РФ, вступившего в силу  01.04.2010 года;

внедрение в повсеместную практику предъявления исков по возмещению ущербов  при выявленных нарушениях требований Водного законодательства  на основе применения «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденной приказом МПР РФ от 13 апреля 2009 г. № 87 и зарегистрированной  в Минюсте РФ 25 мая 2009 г. № 13989. Широкое применение указанной методики является реальным механизмом в экономике природопользования при возмещении ущерба водным объектам, внедрением рационального использования водных объектов и обеспечением безопасности водохозяйственной инфраструктуры.

## 6.3 Мероприятия по улучшению оперативного управления

В качестве основных мер по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов в регионе могут рассматриваться следующие виды мероприятий:

- комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов в речном бассейне, включая совершенствование лабораторно-аналитической базы, повышение ее оперативности;

- обеспечение развития и ведения государственного водного реестра в части сведений, относящихся к рассматриваемому речному бассейну;

Эти мероприятия целесообразно осуществлять на уровне субъекта федерации (Республики Карелия), Департамента Росгидромета по СЗФО и Отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского БВУ.

### 6.3.1 Мероприятия по комплексному развитию системы государственного мониторинга качества поверхностных вод

Принципы комплексности и систематичности в организации и проведения наблюдений за состоянием поверхностных вод бассейна нарушаются также из-за низкой обеспеченности гидрохимических пунктов наблюдений гидрологическими и гидробиологическими наблюдениями. Недостаток гидрологической информации приводит к неустойчивым оценкам поступления и стока химических веществ в водные объекты, а также влияет на точность расчётов прогностических характеристик и т. д.

Основные мероприятия по  развитию подсистемы режимных наблюдений за состоянием водных объектов по гидрохимическим показателям:

Увеличение частоты наблюдений на существующем пункте гидрохимических наблюдений на р. Лендерка – п. Лендеры с сезонных до ежемесячных  путем перевода из 4-ой категории в 3-ю категорию;

Развитие сети стационарных гидрохимических наблюдений должно учитывать  необходимость обеспечения данных о качестве вод  гидрологическими данными, что наилучшим образом достигается совмещением пунктов гидрохимических и гидрологических наблюдений. В связи с этим следует предусмотреть  восстановление ранее действовавших и организациях новых пунктов наблюдений за качеством воды на дополнительных гидрологических постах, предлагаемых в рамках СКИОВО.

Локальный гидрохимический мониторинг водных объектов  следует рассматривать как  часть экологического мониторинга, который осуществляется с целью получения достаточной и достоверной информации о влиянии производственных сооружений на качество поверхностных вод в интересах  обеспечения экологической безопасности населения и  народнохозяйственных объектов.

Программа локального мониторинга должна быть увязана по компонентам, методам  и срокам наблюдений с действующей  системой контроля водных объектов НЛБВУ и регионального  мониторинга водных объектов на территории субъекта РФ в рамках системы мониторинга Росгидромета.

Дальнейшее развитие работ в направлении оптимизации системы мониторинга позволит повысить его эффективность, обеспечить межведомственное взаимодействие в части поддержки принятия решений по улучшению качества воды и управлению водными ресурсами.

### 6.3.2 Мероприятия по развитию ведения государственного водного реестра в части сведений, относящихся к рассматриваемому речному бассейну

Последняя официальная инвентаризация водного фонда Карелии была выполнена в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ века при составлении второго «Водного кадастра СССР». Ее результаты представлены в издании Государственного водного кадастра «Гидрологическая изученность» и вошли в реестр (http://voda.mnr.gov.ru/part), помещенный на сайте Центра регистра и кадастра Росводресурсов. Инвентаризация была проведена на основе крупномасштабных карт того времени, и ее результатом явились основные сведения о гидрографических характеристиках водотоков и водоемов, а также о проведенных на них стационарных и экспедиционных исследованиях. При  этом в сведениях о малых водоемах и водотоках, которые преобладают на рассматриваемом водосборном бассейне, как правило, отсутствуют  их  гидроморфологические характеристики.

В то же время, для осуществления рациональной хозяйственной деятельности с соблюдением требований природоохранного законодательства на водосборном бассейне первоочередной задачей является дополнение указанного государственного водного реестра данными по малым водным объектам, являющимся наиболее уязвимым гидрографическим звеном при хозяйственном освоении территории.

## 6.4 Структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений)

Применительно к рассматриваемому бассейну в качестве структурных в первую очередь должны разрабатываться следующие виды мероприятий:

- строительство и реконструкция водохозяйственных систем в целях гарантированного водоснабжения населения и экономики;

- мероприятия по улучшению показателей качества воды.

### 6.4.1 Мероприятия по поэтапному достижению целевых показателей водообеспеченности

Ввиду низкого качества воды в колодцах пос. Лендеры, где отмечается нитритное и нитратное загрязнение, повышенная концентрация калия, органических веществ, на первом этапе СКИОВО необходима организация водозабора подземных вод производительностью 200 м3/сут.

Ввиду значительного профицита водохозяйственного баланса в рассматриваемом бассейне и незначительных величин забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, составляющих доли процента от расходной части ВХБ даже в год 95%-ной обеспеченности стока (см. выше раздел 4), вышеуказанные мероприятия не повлияют на величину установленных лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод (см. выше раздел 5).

В Долгосрочной целевой программе "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы никаких мероприятий по водоснабжению и водоотведению на рассматриваемой территории не предусмотрено.

Необходимость дополнительных мероприятий по развитию водоснабжения населения и экономики будет определяться развитием экономики на территории бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00), данных о котором в настоящее время нет.

### 6.4.2 Мероприятия по улучшению показателей качества воды

Водные объекты Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) ввиду малой антропогенной нагрузки относятся к природным водным объектам, воздействие антропогенной нагрузки на которые не привели к изменению его основных гидрологических и морфологических характеристик (Методическими указания..., 2007). Для водных объектов бассейна характерна низкая минерализация воды с концентрациями загрязняющих веществ ниже ПДК (кроме железа, меди и ХПК, для которых характерен повышенный природный фон).

Для рассматриваемых бассейнов установление целевых показателей качества основано на принципе неухудшения существующего состояния водных объектов, сложившегося в современных условиях хозяйственной деятельности и уровня водоохранных мероприятий. Для этого важно сохранить нагрузку на водные объекты в пределах, не превышающих установленные величины НДВ для химических веществ (НДВХИМ).

Необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu, наблюдаемые концентрации которых в водных объектах обусловлены, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе и являются характеристиками гидрохимического фона.

Для достижения указанных целевых показателей необходимо также:

установление и ликвидация мест сброса сточных вод на рельеф;

установление и вынос в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос для исключения диффузной нагрузки на водные объекты в первую очередь на берегах водных объектов, на которых расположены населенные пункты – пос. Лендеры (р. Лендерка, оз. Лендерское) и пос. Реболы (оз. Лексозеро);

Для обеспечения постоянного контроля за сохранением значений показателей использования и охраны водных объектов необходимо увеличить охват водных объектов мониторингом качества воды.

Для достижения целевых показателей содержания микроорганизмов необходимо соблюдение установленных нормативов допустимых воздействий по их привносу (НДВМИКРОБ), при которых выполняются требования  СанПиН 2.1.5.980-00.

## 6.5 Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду, население и экономику

Вероятное воздействие реализации основных мероприятий Схемы можно оценить следующими главными показателями социально-экологической и экономической эффективности мероприятий:

сохранение качества вод рек и озер рассматриваемых бассейнов и состояния их дна и береговой зоны;

предотвращение прямого и косвенного ущерба водным объектам;

увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению;

модернизация Государственной системы мониторинга водных объектов, обеспечивающая объективную оценку водных ресурсов, состояния водных объектов и расчетов общей нагрузки на них;

внедрение автоматизированной системы мониторинга водных объектов;

неукоснительное соблюдение всеми водопользователями требований по представлению государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз) на основе инструментального определения количественных и качественных характеристик водозаборов и сбросов;

разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей выполнение мероприятий в рамках задач СКИОВО.

Основным результатом реализации СКИОВО Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) будет достижение  целевых показателей водных объектов этого бассейна.

# Заключение

Территория бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) малонаселенная, на ней отсутствуют крупные промышленные объекты, за исключением лесозаготовительных и деревообрабатывающих, которые, впрочем, практически прекратили свою деятельность. Гидротехнических сооружений на водных объектах бассейна также нет.

Качество поверхностных вод рассматриваемой территории обусловлено, в основном, естественными причинами. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов и гидротехнических сооружений способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии, а также исключают сколько-нибудь серьезный ущерб от негативного воздействия вод.

К сожалению, в действующих федеральных и региональных программах, предусматривающих конкретные мероприятия, планируемые к реализации, в частности, в Республике Карелия, никаких мероприятий для рассматриваемых бассейнов не предусмотрено. Никаких планов социально-экономического развития для данной территории также нет.

Вследствие этого предлагаемые в Схеме мероприятия представляют собой необходимый минимум в целях поддержания водных объектов в удовлетворительном экологическом состоянии, а также для бесперебойного снабжения водой малочисленного населения и деградирующей экономики. Никакие альтернативные мероприятия в данной ситуации рассматривать нецелесообразно, а выполненная оценка стоимости мероприятий весьма приблизительна.

Представляется, что Правительству Республики Карелия и органам управления Муезерского и Суоярвского муниципальных районов следовало бы уделить больше внимания социально-экономическим проблемам данной приграничной территории, которые в значительной степени определяют и ее водные, водохозяйственные и экологические проблемы.

# Список использованных источников

Бассейн реки Вуокси (2007): Наши воды: возьмемся за руки, минуя границы. Первая оценка состояния трансграничных рек, озер и подземных вод. – Издание ООН, Женева, c. 226-227.

Водные ресурсы Республики Карелия и пути их использования для питьевого водоснабжения. Опыт карельско-финляндского сотрудничества (2006) / Ред. Н.Филатов, А.Литвиненко, А.Сяркиоя, Р.Порттикиви, Т.Регеранд. -Петрозаводск, Карельский н/ц РАН, 263 с.

# Водный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ

Государственный водный кадастр. Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использовнаие и качество.- Ежегодное издательство,   1982-2009 гг.

Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Карелия в 1999 г. –Петрозаводск, 2000. 214 с.

Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Карелия в 2002 г. –Петрозаводск, 2003. 240 с.

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой" на 2011-2017 годы. Утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П.

Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных, водохозяйственных систем и сооружений в зоне деятельности Невско-Ладожского бассейнового водного управления за 2007 год.

Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям (РД 52.24.643-2002).

Методика водохозяйственного районирования территории Российской Федерации (2007). (утв. приказом МПР РФ от 25 апреля 2007 г. № 111).

Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при наличии данных гидрометрических наблюдений (2007). - Нижний Новгород: Вектор-ТиС. – 134с.

Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при недостаточности данных гидрометрических наблюдений (2007). – СПб: Ротапринт ГНЦ РФ ААНИИ. – 68 с.

Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений (2009). – СПб: Нестор-История. – 194 с.

Методические рекомендации по определению целевых показателей качества воды в водных объектах, РосНИИВХ, 2007.

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Утв. Приказом МПР России от 12.12.2007 г. №328, зарег. в Минюсте РФ 23.01.2008 г., рег. №10974.

Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. – Утв. Приказом МПР России от 04.07.2007 № 169

Нормативы  качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения от 18.01.2010

Обзор загрязнения природной среды в Российской Федерации в 2005 году [Электронный ресурс] // Сайт Росгидромета.– Режим доступа: www.meteo.ru.

Обзор качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям на территории деятельности Северо-Западного УГМС (бассейн Балтийского моря (2008). – Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области и Республика Карелия) за 2007 год / СПб.

Обзор качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям на территории деятельности Северо-Западного УГМС (Бассейн Балтийского моря). – Санкт-Петербург, за 2006-2008 гг. / СПб.

Определение основных расчетных гидрологических характеристик (2004). СП 33-101-2003, - М.: Госстрой России, 71с.

Поляк И.И. (1975). Оценивание линейного тренда временных метеорологических рядов.- Труды ГГО, вып.364. -Л., Гидрометеоиздат, с. 51-55.

Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик (1984). –Л.: Гидрометеоиздат, 447 с.

Постановление Правительства Российской Федерации №622 (2000): Положение о государственной службе наблюдения за окружающей природной средой [Текст]: постановление: [принят 23.08.2000 г.].

Приказ МПР РФ от 08 июля 2009 г. № 205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества»

РД 52.24.622-2001. Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков.

Рекомендации по статистическим методам анализа однородности пространственно-временных колебаний речного стока (1984). - Л.: Гидрометеоиздат, 78 с.

Ресурсы поверхностных вод СССР (1972). Т.2 Карелия и Северо-Запад, ч.1. –Л: Гидрометеоиздат. 528 с.

Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая  изученность. Карелия и Северо-Запад. Т.2, Л.: Гидрометеоиздат, 1965, 699 с.

Рождественский А.В. (1977). Оценка точности кривых распределения гидрологических характеристик. - Л.: Гидрометеоиздат, 269 с.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24.

СанПиН 2.1.5.980-00 “Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.- М:. 2001.

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.06.2000.

Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей на период до 2030 г. (с учетом аспектов изменения климата). Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №1458-Р.

Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна Балтийского моря (2006). Книга 2 (часть 1) «Водные объекты и водные ресурсы». -Производственно-научное и проектно-конструкторское учреждение "Венчур".

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 г.».

Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды. (Москва, 1996). Утв. Росгидрометом и Госстандартом России (РД 52.18.595-96) (в ред. 2002 г. с учетом дополнений и изменений к нему по состоянию на 2009 г.).

# Приложение А. Перечень и основные характеристики водных объектов

Таблица А.1 - Перечень водотоков, протекающих по территории ВХУ 01.05.01.000, и их основных характеристик (по данным Государственного водного реестра)

| №№ п/п | Водный объект | Код водного объекта по ГВР | Тип водного объекта | Местоположение | Код по гид-рологичес-кой изучен-ности, т.2 | Длина, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | протока без названия | 01050000112002000009935 | водоток | оз. Лексозеро - Сула, у д. Вирды | 102000993 | 0.4 | 0 |
| 2 | протока без названия | 01050000112002000009966 | водоток | оз. Бол. Ровкульское - Омельян-йоки, в 2 км СЗ пос. Конец Острова | 102000996 | 0.8 | 0 |
| 3 | протока без названия | 01050000112002000009980 | водоток | оз. Ровкульское - прот. без назв. №996, в 8 км СЗ д. Конец Острова | 102000998 | 0.1 | 0 |
| 4 | протока без названия | 01050000112002000009997 | водоток | оз. Минс-ярви - прот. без назв. №998, в 11 км СЗ д. Конец Острова | 102000999 | 0.1 | 0 |
| 5 | протока без названия | 01050000112002000010115 | водоток | оз. Лексозеро - Сула, у д. Фофановки | 102001011 | 0.4 | 0 |
| 6 | протока без названия | 01050000112002000010122 | водоток | оз. Вож-ярви - прот. без названия №1011, в 4 км ЮВ д. Фофановка | 102001012 | 2 | 0 |
| 7 | протока без названия | 01050000112002000010511 | водоток | по лв. берегу р. Койта-йоки, в 3 км В д. Мехке | 102001051 | 2.5 | 375 |
| 8 | протока без названия | 01050000112002000010535 | водоток | оз. Пояс-ярви - Пояс-йоки, у д. Юпетти | 102001053 | 0.2 | 0 |
| 9 | Лендерка (Лиекса-йоки, Лиексаёки) | 01050000112102000009857 | река | оз. Пиэлинен - ряд озер и проток - оз. Сайма - р. Вуокса | 102000985 | 41 | 4890 |
| 10 | Киви | 01050000112102000009864 | река | оз. Сула - Лендерка | 102000986 | 15 | 26.7 |
| 11 | Марья | 01050000112102000009871 | река | оз. Сула - Лендерка | 102000987 | 15 | 19.7 |
| 12 | Сула | 01050000112102000009888 | река | оз. Сула - Лендерка | 102000988 | 21 | 3760 |
| 13 | Колвас (Килвас) | 01050000112102000009895 | река | оз. Лексозеро - Сула, у д. Григорьева-Наволока | 102000989 | 14 | 524 |
| 14 | без названия | 01050000112102000009901 | река | оз. Колвас - Колвас, в 2 км ЮЗ д. Колвасозера | 102000990 | 17 | 0 |
| 15 | Шалим-ярви | 01050000112102000009918 | река | оз. Верхнее - без названия №990 | 102000991 | 10 | 0 |
| 16 | Ожма | 01050000112102000009925 | река | оз. Колвас - Колвас | 102000992 | 25 | 178 |
| 17 | Омельян-йоки (Омельян-осечи, Омельян-деги) | 01050000112102000009949 | река | оз. Торос-озеро - протока без названия №993 | 102000994 | 7.3 | 1500 |
| 18 | Энинга-йоки | 01050000112102000009956 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102000995 | 21 | 0 |
| 19 | Урванги-йоки | 01050000112102000009970 | река | оз. Ровкульское - протока без названия №996 | 102000997 | 10 | 0 |
| 20 | Мурдо-йоки (Мурдо-еги) | 01050000112102000010006 | река | оз. Лаус-ярви - протока без названия №909 | 102001000 | 41 | 349 |
| 21 | Редуни-йоки | 01050000112102000010013 | река | 12 км по пр. берегу р. Мурдо-йоки | 102001001 | 16 | 37 |
| 22 | Неми-йоки (Ниэмиёги) | 01050000112102000010020 | река | 1,4 км по пр. берегу р. Мурдо-йоки | 102001002 | 25 | 145 |
| 23 | без названия | 01050000112102000010037 | река | 6 км по пр. берегу р. Неми-йоки, в 15 км СЗ пос. Конец Острова | 102001003 | 11 | 0 |
| 24 | Ермак-йоки (Ермакъеги) | 01050000112102000010044 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102001004 | 5 | 154 |
| 25 | Лаби-йоки | 01050000112102000010051 | река | оз. Ермак-ярви - Ермак-йоки | 102001005 | 4 | 123 |
| 26 | Куж-йоки (Кужеги) | 01050000112102000010068 | река | оз. Лаби-ярви - Лаби-йоки | 102001006 | 20 | 94.7 |
| 27 | Юдало | 01050000112102000010075 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102001007 | 27 | 184 |
| 28 | Дегра | 01050000112102000010082 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102001008 | 24 | 108 |
| 29 | Лузингилакши (Лузинги-йоки, Лузинги-деги) | 01050000112102000010099 | река | оз. Большое Ровкульское - Омельян-йоки | 102001009 | 20 | 118 |
| 30 | Таракшино-йоки (Таракшино-деги) | 01050000112102000010105 | река | 2,1 км по лв. берегу р. Омельян-йоки | 102001010 | 19 | 63.7 |
| 31 | Кюно | 01050000112102000010136 | река | оз. Киви - протока без названия №1012 | 102001013 | 17 | 220 |
| 32 | Долгая | 01050000112102000010143 | река | 2,4 км по лв. берегу р. Кюно | 102001014 | 24 | 94 |
| 33 | Килькон | 01050000112102000010150 | река | оз. Лексозеро - Сула | 102001015 | 11 | 43.7 |
| 34 | Пенинга (Пененга) | 01050000112102000010167 | река | оз. Лексозеро - Сула | 102001016 | 44 | 476 |
| 35 | Хауге (Келарви) | 01050000112102000010174 | река | 40 км по пр. берегу р. Пенинга | 102001017 | 12 | 80 |
| 36 | Элин | 01050000112102000010181 | река | 10 км по лв. берегу р. Хауге | 102001018 | 11 | 0 |
| 37 | Конди | 01050000112102000010198 | река | 19 км по пр. берегу р. Пенинга | 102001019 | 15 | 0 |
| 38 | Мече-Лоут (Меччялоут) | 01050000112102000010204 | река | 6 км по лв. берегу р. Сула | 102001020 | 10 | 104 |
| 39 | Термант | 01050000112102000010211 | река | 2,8 км по пр. берегу р. Сула | 102001021 | 10 | 46.2 |
| 40 | Пай | 01050000112102000010228 | река | 8 км по пр. берегу р. Термант | 102001022 | 11 | 0 |
| 41 | Вара | 01050000112102000010235 | река | 4 км по пр. берегу р. Термант | 102001023 | 11 | 0 |
| 42 | Войдома | 01050000112102000010242 | река | оз. Лендерское - Лендерка | 102001024 | 15 | 590 |
| 43 | Шаори | 01050000112102000010259 | река | оз. Войдома - Войдома | 102001025 | 13 | 0 |
| 44 | Пюрика (Пюриккя) | 01050000112102000010266 | река | 5,6 км по пр. берегу р. Войдома | 102001026 | 8 | 405 |
| 45 | Аймо | 01050000112102000010273 | река | оз. Пюрика - Пюрика | 102001027 | 5.6 | 383 |
| 46 | Нола | 01050000112102000010280 | река | оз. Аймо-озеро - Аймо | 102001028 | 21 | 343 |
| 47 | Салма | 01050000112102000010297 | река | 1,5 км по лв. берегу р. Нола | 102001029 | 12 | 177 |
| 48 | Варгуно | 01050000112102000010303 | река | оз. Салми-озеро - Салма | 102001030 | 12 | 0 |
| 49 | Айта | 01050000112102000010310 | река | 5,8 км по пр. берегу р. Салма | 102001031 | 7.4 | 79.5 |
| 50 | без названия | 01050000112102000010327 | река | 0,8 км по лв. берегу р. Нола, в 16 км В пос. Лендеры | 102001032 | 10 | 0 |
| 51 | Манун-оя (Манукок) | 01050000112102000010334 | река | 0,3 км по лв. берегу р. Войдома | 102001033 | 14 | 0 |
| 52 | Комариная | 01050000112102000010341 | река | оз. Шаверы - Лендерка | 102001034 | 16 | 80.2 |
| 53 | Руокко-йоки | 01050000112102000010358 | река | 7 км по лв. берегу р. Лендерка | 102001035 | 14 | 0 |
| 54 | Тула (Лужма, Туулиёки) | 01050000112102000010365 | река | оз. Рунан-ярви - Лендерка | 102001036 | 16 | 899 |
| 55 | Короппи | 01050000112102000010372 | река | оз. Тулос - Тула | 102001037 | 4.6 | 325 |
| 56 | Хаапа-йоки | 01050000112102000010389 | река | оз. Койтере - Койта-йоки | 102001038 | 9 | 0 |
| 57 | Шаверка | 01050000112102000010396 | река | 25 км по лв. берегу р. Хаапа-йоки | 102001039 | 17 | 290 |
| 58 | без названия | 01050000112102000010402 | река | 10 км по лв. берегу р. Шаверка, в 2 км ЮЗ д. Сухого Порога | 102001040 | 12 | 0 |
| 59 | Койта-йоки (Койтаёки) | 01050000112102000010419 | река | по лв. берегу р. Пиелис-йоки, в бассейне Вуокса | 102001041 | 48 | 0 |
| 60 | Перти | 01050000112102000010426 | река | оз. Алинен - Айтто-ярви - Койта-йоки | 102001042 | 13 | 0 |
| 61 | Васка (Васки-йоки) | 01050000112102000010433 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки | 102001043 | 32 | 143 |
| 62 | Асума-йоки | 01050000112102000010440 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки | 102001044 | 8 | 0 |
| 63 | без названия | 01050000112102000010457 | река | по пр. берегу р. Койта-йоки, в 2 км З оз. Варпа-ярви | 102001045 | 23 | 296 |
| 64 | Вуотто-йоки (Вуоттаёки, Редав-оя) | 01050000112102000010464 | река | оз. Руоккен-ярви - Койта-йоки | 102001046 | 34 | 184 |
| 65 | без названия | 01050000112102000010471 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки, в 1 км З оз. Итка-ярви | 102001047 | 32 | 194 |
| 66 | Кюля-йоки (Кюляёки) | 01050000112102000010488 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки | 102001048 | 3.4 | 103 |
| 67 | Рихилампи | 01050000112102000010495 | река | оз. Кюля-ярви - Кюля-йоки | 102001049 | 20 | 90.1 |
| 68 | Сикапуро | 01050000112102000010501 | река | по лв. берегу р. Койта-йоки | 102001050 | 13 | 0 |
| 69 | Пояс-йоки | 01050000112102000010525 | река | оз. Ала-Виекс-ярви - протока без названия №1051 | 102001052 | 6.8 | 0 |
| 70 | Хирви-йоки (Хирвиёки, Виексъеки) | 01050000112102000010549 | река | оз. Юля-Виекс-ярви - протока без названия №1053 | 102001054 | 16 | 0 |
| 71 | Валкиа-йоки | 01050000112102000010556 | река | оз. Юля-Виекс-ярви - протока без названия №1054 | 102001055 | 12 | 0 |
| 72 | Хейня-йоки | 01050000112102000010563 | река | оз. Юля-Виекс-ярви - протока без названия №1055 | 102001056 | 14 | 0 |
| 73 | Толва-йоки | 01050000112102000010570 | река | оз. Виксинселькя (бассейн Вуоксы), в 1 км СЗ д. Меласельки | 102001057 | 25 | 479 |
| 74 | Кеским-йоки | 01050000112102000010587 | река | 20 км по пр. берегу р. Толва-йоки | 102001058 | 17 | 0 |
| 75 | Волга-йоки (Волгаеки) | 01050000112102000010594 | река | оз. Виксинселькя (бассейн Вуоксы), в 5 км ЮЗ д. Меласельки | 102001059 | 37 | 204 |
| 76 | Пейтан-йоки | 01050000112102000010600 | река | 4 км по лв. берегу р. Волга-йоки | 102001060 | 23 | 0 |

Таблица А.2 - Перечень водоемов, расположенных на территории ВХУ 01.05.01.000, и их основных характеристик (по данным Государственного водного реестра)

| № п/п | Название водоема | Код водного объекта по ГВР | Принадлежность к бассейну озера или реки и местоположение | Код по гид-рологической изученности, т.2 | Площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сула (Сила-ярви, Сулой, Суло) | 01050000111102000010151 | Исток р.Лендерка | 202001015 | 3990 | 27,1 | 167,7 |
| 2 | Корпи | 01050000111102000010168 | Исток р.Киви | 202001016 |  | 0,5 | 224,8 |
| 3 | Верхний Термант (Верхний Терманд, Термандо, Малое, Терманда, Термант) | 01050000111102000010175 | Исток р.Термант | 202001017 | 5,5 | 1,2 | 193,6 |
| 4 | Нижний Термант | 01050000111102000010182 | Протекает р.Термант | 202001018 |  | 0,6 | 187,3 |
| 5 | Марья | 01050000111102000010199 | Протеает р. Марья | 202001019 | 17,9 | 0,5 | 175,9 |
| 6 | Карги-озеро (Коргозеро, Каргия, Горное, Горькое) | 01050000111102000010205 | Протекает р.Сула | 202001020 | 3530 | 20,6 | 174 |
| 7 | Лексозеро (Лекш-озеро, Лекша, Льекса, Ребольско, Лекса, Ребольское | 01050000111102000010212 | Исток р.Сула | 202001021 | 3450 | 166 | 174,5 |
| 8 | Шунно | 01050000111102000010229 | р.Сула, в 19 км южнее пос.Реболы | 202001022 | 35,6 | 3,4 | 205,7 |
| 9 | Кюлюи-Петра-Лампи | 01050000111102000010236 | р.Сула, в 10 км южнее пос.Реболы | 202001023 | 5,3 | 0,6 | 186,9 |
| 10 | Мусма-Лампи | 01050000111102000010243 | р.Сула, в 6 км юго-восточнее пос.Реболы | 202001024 | 9,80 | 0,8 | 181,1 |
| 11 | Кеврин-Лампи | 01050000111102000010250 | р.Сула, в 4 км юго-восточнее пос.Реболы | 202001025 | 6,6 | 0,8 | 175,7 |
| 12 | Талвиз-Лакши | 01050000111102000010267 | Протекает р.Колвас | 202001026 | 12,0 | 2,8 |  |
| 13 | Пала-ярви | 01050000111102000010274 | Исток реки без названия №990** | 202001027 | 9,70 | 1,3 | 196,7 |
| 14 | Кожуль (Кожаль, Кожал, Кожали, Кожал) | 01050000111102000010281 | Протекает река без названия №990 | 202001028 | 74,0 | 2,3 | 192,1 |
| 15 | Верхнее | 01050000111102000010298 | То же | 202001029 | 218 | 14,9 | 191,4 |
| 16 | Колвас (Кольвас, Келвосозеро) | 01050000111102000010304 | Исток р.Колваса | 202001030 | 426 | 7,3 | 185,6 |
| 17 | Вичча-ярви | 01050000111102000010311 | р.Колвас, в 7 км юго-западнее пос.Колвасозера | 202001031 | 36,1 | 1,3 | 209,1 |
| 18 | Печче | 01050000111102000010328 | р.Колвас, в 5 км юго-западнее пос.Колвасозера | 202001032 | 12,0 | 1,4 | 199,4 |
| 19 | Эльмут (курол) | 01050000111102000010335 | Исток р.Ожма | 202001033 | 10,8 | 1,3 | 219,9 |
| 20 | Большое Маз-ярви (Мазъярви, Мазо-ярви, Маз-ярви, Мясозеро) | 01050000111102000010342 | р.Ожма, в 6 км севернее пос.Колвасозера | 202001034 | 10,0 | 3,6 | 205,4 |
| 21 | Ожма | 01050000111102000010359 | Протекает р.Ожма | 202001035 | 178 | 2,4 | 186,2 |
| 22 | Ченус (Ченус-ярви) | 01050000111102000010366 | р.Колвас, у пос.Колвасозера | 202001036 | 12,1 | 3,2 | 185,5 |
| 23 | Струна-лампи | 01050000111102000010373 | Протекает р.Колвас | 202001037 |  | 0,7 | 177,4 |
| 24 | Руого-сельга (Руго-шельга) | 01050000111102000010380 | То же | 202001038 | 491 | 1,4 |  |
| 25 | Тальвиз-ярви (Талвиз-ярви, Талвисъярви) | 01050000111102000010397 | р.Колвас, в 5 км юго-восточнее пос.Колвасозера | 202001039 |  | 0,8 | 190,5 |
| 26 | Лаван-сельга (Лаван-Шельга) | 01050000111102000010403 | Протекает р.Колвас | 202001040 | 512 | 3,5 | 175,3 |
| 27 | Елисей | 01050000111102000010410 | р.Сула, в 3 км северо-западнее д.Реболы | 202001041 | 14,3 | 3,5 | 179,4 |
| 28 | Торос-озеро (Торос, Тороз) | 01050000111102000010427 | Исток протоки без названия №993 | 202001042 | 1600 | 23,1 | 175,4 |
| 29 | Вежуп-ярви | 01050000111102000010434 | р.Сула, в 5 км северо-западнее д.Емельяновки | 202001043 | 375 | 3,4 | 188,1 |
| 30 | Б.Ровкульское (Ровкульское, Ровколо, Рохколо, Ровкумское, Рохоло) | 01050000111102000010441 | Исток р.Омельян-йоки | 202001044 | 1390 | 62,5 | 183,2 |
| 31 | Ковера (Коверо) | 01050000111102000010458 | р.Омельян-йоки, в 5 км северо-западнее д.Емельяновки | 202001045 | 8,6 | 0,9 | 188,6 |
| 32 | Кужа-ярви | 01050000111102000010465 | Р.Омельян-йоки, в 6 км северо-западнее д.Емельяновки | 202001046 | 10,7 | 0,8 | 187,3 |
| 33 | Эльмюд-ярви (Ельмит, Эльммут) | 01050000111102000010472 | р.Омельян-йоки, в 5 км севернее д.Емельяновки | 202001047 | 47 | 6,0 | 185,8 |
| 34 | Без названия | 01050000111102000010489 | р.Омельян-йоки, в 7 км севернее д.Емельяновки | 202001048 | 63,3 | 1,6 | 185,1 |
| 35 | Ровкульское | 01050000111102000010496 | Исток протоки № 996 | 202001049 | 465 | 12,5 | 183,2 |
| 36 | Кокко-ярви (Кокко) | 01050000111102000010502 | Протекает река Мурдо-йоки | 202001050 | 84,8 | 1,4 | 217,2 |
| 37 | Мурдоярви (Мурдо) | 01050000111102000010519 | То же | 202001051 | 108 | 1,1 | 215,3 |
| 38 | Шуры-Редуни-ярви | 01050000111102000010526 | Протекает р.Редуни-йоки | 202001052 | 25,4 | 0,8 | 208 |
| 39 | Минс-ярви | 01050000111102000010533 | Исток протоки .№998 | 202001053 | 363 | 1,5 |  |
| 40 | Ермак-ярви (Ермакъярви, Дермаки, Ерман) | 01050000111102000010540 | Исток р.Ермак-йоки | 202001054 | 146 | 5,0 | 184,5 |
| 41 | Юдало (Юдоло, Юдога, Юдома, Юдольское) | 01050000111102000010557 | Протекает р.Юдало | 202001055 | 148 | 6,6 | 189,9 |
| 42 | Дегра | 01050000111102000010564 | Протекает р.Дегра | 202001056 | 107 | 1,1 |  |
| 43 | Верхнее Шуаб-ярви | 01050000111102000010571 | Исток р.Лузингилакши | 202001057 | 17,8 | 1,0 | 228,7 |
| 44 | Лузинги (Лузинги-ярви, Лузинское, Лузинга) | 01050000111102000010588 | Протекает р. Лузингилакши | 202001058 | 87,6 | 4,8 | 210,4 |
| 45 | Таракшино (Торос) | 01050000111102000010595 | Протекает р.Таракшино-йоки | 202001059 | 63,7 | 1,9 | 179,7 |
| 46 | Верхняя Пизама | 01050000111102000010601 | р.Сула, в 6 км севернее д.Гафострова | 202001060 |  | 0,7 | 190,2 |
| 47 | Нижняя Пизама | 01050000111102000010618 | р.Сула, в 4 км северо-западнее д.Гафострова | 202001061 | 35,2 | 1,2 | 175,0 |
| 48 | Рого-лампи | 01050000111102000010625 | р.Сула, в 3 км северо-восточнее д.Гафострова | 202001062 |  | 0,8 | 177,7 |
| 49 | Ред-ярви (Ревто, Редъярви) | 01050000111102000010632 | Исток р.Кюно | 202001063 | 15,6 | 1,1 | 229,9 |
| 50 | Кюно (Кюнозеро, Кюня) | 01050000111102000010649 | Протекает р.Кюно | 202001064 | 113 | 5,3 | 207,3 |
| 51 | Нижняя Питька | 01050000111102000010656 | Протекает р.Долгая | 202001065 | 42,7 | 0,5 |  |
| 52 | Киви (Киви-ярви) | 01050000111102000010663 | Исток протоки без названия №1012 | 202001066 | 285 | 3,7 | 175,9 |
| 53 | Челки (Челки-озеро, Челк-озеро, Фовроновское) | 01050000111102000010670 | р.Сула, у д.Челки | 202001067 | 34,1 | 4,5 |  |
| 54 | Вож-ярви (Воженга, Вожъярви) | 01050000111102000010687 | Исток прготоки без названия №1011 | 202001068 | 316 | 4,2 | 175,1 |
| 55 | Пенинга (Пененга, Иенинга) | 01050000111102000010694 | Исток р.Пенинги | 202001069 | 65,5 | 4,7 | 236,3 |
| 56 | Нижнее (Нижнее озеро, Кашено, Камено) | 01050000111102000010700 | Протекает р.Пенинга | 202001070 | 116 | 5,0 | 207,6 |
| 57 | Келарви (Келвосозеро) | 01050000111102000010717 | Исток р.Хауге | 202001071 | 16,4 | 2,2 | 248,0 |
| 58 | Перти-ярви | 01050000111102000010724 | Протекает р.Конди | 202001072 | 103 | 0,6 | 193,4 |
| 59 | Алани-ярви | 01050000111102000010731 | То же | 202001073 | 135 | 0,5 | 192,3 |
| 60 | Мече-Лоут (Мечи-Ловус, Меччялоут) | 01050000111102000010748 | Исток р.Мече-Лоут | 202001074 | 35,1 | 1,9 | 191,4 |
| 61 | Можоки-ярви | 01050000111102000010755 | р.Мече-Лоут, в 3 км юго-западнее д.Центральных бараков | 202001075 |  | 02,5 | 199,6 |
| 62 | Муста-озеро (Мусшт-озеро, Мушта-озеро) | 01050000111102000010762 | р.Лендерка, в 1 км севернее д.Лоут-острова | 202001076 | 33,7 | 1,2 | 167,7 |
| 63 | Лоут (Ловут, Ловуть Суло) | 01050000111102000010779 | р.Лендерка, у д.Лоут-Острова | 202001077 | 49,8 | 11,8 | 170,4 |
| 64 | Саараф-ярви | 01050000111102000010786 | Исток р.шаори | 202001078 |  | 1,4 | 254,2 |
| 65 | Войдома | 01050000111102000010793 | Исток р.Войдомы | 202001079 | 83,0 | 3,7 | 170,6 |
| 66 | Айта (Айтта,Айтто) | 01050000111102000010809 | Исток р.Айты | 202001080 | 43,6 | 1,1 | 213,4 |
| 67 | Верхнее | 01050000111102000010816 | Протекает р.Варгуно | 202001081 | 59,7 | 1,3 | 213,2 |
| 68 | Салми-озеро (Салмозеро) | 01050000111102000010823 | Исток р.Салма | 202001082 | 72,8 | 1,0 |  |
| 69 | Шавне | 01050000111102000010830 | Р.Нола, в 7 км южнее барака Перти | 202001083 |  | 1,0 | 216,8 |
| 70 | Нола-ламби | 01050000111102000010847 | Исток р.Нола | 202001084 | 26,5 | 1,6 | 211,0 |
| 71 | Аймо-озеро | 01050000111102000010854 | Исток р.Аймо | 202001085 | 378 | 10,5 | 177,5 |
| 72 | Пюрика (Пюриккя) | 01050000111102000010861 | Исток р. Пюрика | 202001086 | 392 | 2,7 | 177,0 |
| 73 | Лендерское (Лендеро,Лендера, Лендер) | 01050000111102000010878 | Протекает р.Лендерка | 202001087 | 4680 | 9,9 | 148,0 |
| 74 | Куйка-селькя (Куйкка-силька) | 01050000111102000010885 | То же | 202001088 | 4750 | 11,8 | 148 |
| 75 | Шаверы (Ковери) | 01050000111102000010892 | То же | 202001089 | 4850 | 1,6 | 147,9 |
| 76 | Айт-озеро | 01050000111102000010908 | Исток реки без названия, впадающей в оз.Тулос, и реки без названия, впадающей в оз.Куйко-озеро, в 17 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001090 |  | 1,1 | 157,5 |
| 77 | Варгуно 1-е | 01050000111102000010915 | Бассейн р.Варшко, в 10 км юго-восточнее разв.д.Пенинги | 202001091 | 4,10 | 0,8 | 269,7 |
| 78 | Варгуно 2-е | 01050000111102000010922 | Исток р.Варгуно | 202001092 | 8,90 | 0,6 | 264,6 |
| 79 | Верко-ярви | 01050000111102000010939 | р.Комариная, в 15 км южнее д.Лендеры | 202001093 |  | 0,6 | 221,1 |
| 80 | Гуйлли | 01050000111102000010946 | Исток р.Комариной | 202001094 |  | 0,5 | 212,6 |
| 81 | Большое Питка | 01050000111102000010953 | р.Лендерка, в 17 км западнее д.Лендеры | 202001095 | 18,2 | 1,7 | 158,6 |
| 82 | Тулос | 01050000111102000010960 | Исток р.Тула | 202001096 | 832 | 95,7 | 157,0 |
| 83 | Юнги-лампи | 01050000111102000010977 | р.Тула, в 6 км северо-западнее д.Лужмы | 202001097 |  | 1,0 | 162,7 |
| 84 | Сярги-ярви | 01050000111102000010984 | р.Тула, в 6 км северо-западнее д.Тулевары | 202001098 | 16,9 | 2,2 | 177,3 |
| 85 | Чурани-ярви | 01050000111102000010991 | р.Тула, в 14 км северо-западнее д.Тулевары | 202001099 |  | 0,7 | 194,3 |
| 86 | Тахко-ярви | 01050000111102000011004 | То же | 202001100 | 15,5 | 1,0 | 193,8 |
| 87 | Лагно (Лагна, Лагно-ярви) | 01050000111102000011011 | р.Тула, в 17 км северо-западнее д.Тулевары | 202001101 | 45,4 | 0,8 | 174,8 |
| 88 | Б.Шимани-ярви | 01050000111102000011028 | р.Тула, в 16 км юго-западнее д.Колвасозера | 202001102 |  | 1,0 | 179,8 |
| 89 | Мянду-ярви (Мяндю,Менда, Мяндюярви) | 01050000111102000011035 | р.Тула, в 5 км северо-западнее д.Короппи | 202001103 | 114 | 3,3 | 171,5 |
| 90 | Короппи (Корок, Короб, Короп) | 01050000111102000011042 | Исток р.Короппи | 202001104 | 316 | 16,2 | 171,0 |
| 91 | Хюро-ярви (Хюреярви) | 01050000111102000011059 | р.Тула, в 5 км северо-западнее д.Короппи | 202001105 | 5,80 | 1,2 | 193,3 |
| 92 | Пагакала | 01050000111102000011066 | р.Тула, в 6 км севернее д.Короппи | 202001106 | 5,90 | 0,08 | 205,4 |
| 93 | Агм-ярви (Агмьярви) | 01050000111102000011073 | р.Тула, в 8 км восточнее д.Короппи | 202001107 | 25,7 | 1,4 | 195,6 |
| 94 | Чакки (Гакки-дярви) | 01050000111102000011080 | р.Тула, в17 км юго-восточнее д.Короппи | 202001108 | 14,6 | 1,5 | 206,0 |
| 95 | Сярги-ярви (Сяргиярви) | 01050000111102000011097 | р.Тула, в 2 км южнее д.Короппи | 202001109 | 5,00 | 1,3 | 162,9 |
| 96 | Мурдо-ярви | 01050000111102000011103 | р.Тула, в 3 км юго-восточнее д.Короппи | 202001110 | 15,7 | 1,7 | 161,0 |
| 97 | Козля | 01050000111102000011110 | р.Тула, в 10 км юго-восточнее д.Короппи | 202001111 | 15,1 | 0,6 | 163,8 |
| 98 | Перюкс | 01050000111102000011127 | р.Тула, в 9 км северо-восточнее д.Лужмы | 202001112 | 4,8 | 0,6 | 175,8 |
| 99 | Киво-ярви | 01050000111102000011134 | р.Тула, в 9 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001113 |  | 0,7 | 158,0 |
| 100 | Малое Айт-озеро | 01050000111102000011141 | р.Тула, в 13 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001114 | 131 | 0,8 | 157,4 |
| 101 | Шуары-ярви | 01050000111102000011158 | р.Тула, в 14 км -восточнее д.Лужмы | 202001115 | 29,6 | 0,9 | 180,3 |
| 102 | Хатало | 01050000111102000011165 | р.Тула, в 13 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001116 | 60,8 | 0,5 | 161,5 |
| 103 | Эрспо-ярви | 01050000111102000011172 | р.Тула, в 14 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001117 | 5,50 | 1,2 | 162,1 |
| 104 | Сига-ярви | 01050000111102000011189 | р.Тула, в 2 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001118 |  | 0,8 |  |
| 105 | Тужи -озеро | 01050000111102000011196 | р.Тула, в 17 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001119 | 4,7 | 4,1 | 149,2 |
| 106 | Раго-лампи (Раголамби) | 01050000111102000011202 | р.Тула, в 12 км юго-восточнее д.Лужмы | 202001120 |  | 1,0 | 156,0 |
| 107 | Шаверки (Шоверки, Соверки, Соверга) | 01050000111102000011219 | Исток р.Шаверки | 202001121 | 161 | 7,8 | 203,3 |
| 108 | Пюгя-ярви | 01050000111102000011226 | р.Шаверка в 2 км восточнее д Шаверки | 202001122 |  | 0,8 | 204,6 |
| 109 | Конгело-ярви | 01050000111102000011233 | р.Шаверка в 5 км восточнее д Шаверки | 202001123 | 33,9 | 0,8 | 211,7 |
| 110 | Сарки | 01050000111102000011240 | р.Шаверка в 7 км юго-восточнее д Шаверки | 202001124 |  | 0,5 | 205,6 |
| 111 | Хози-лампи | 01050000111102000011257 | р.Шаверка в 6 км юго-восточнее д Шаверки | 202001125 |  | 0,5 |  |
| 112 | Савнеонен | 01050000111102000011264 | р.Шаверка в 9 км юго-восточнее д Шаверки | 202001126 |  | 0,5 |  |
| 113 | Курвус (Курвосярви0 | 01050000111102000011271 | р.Шаверка в 7 км восточнее д Шаверки | 202001127 | 26,4 | 2,9 | 207,3 |
| 114 | Корби | 01050000111102000011288 | р.Шаверка в 6 км западнеее д Шаверки | 202001128 |  | 0,7 | 209,4 |
| 115 | Куслокки | 01050000111102000011295 | р.Шаверка в 3 км юго-западнее д Шаверки | 202001129 | 39,3 | 2,4 | 200,1 |
| 116 | Пузыри | 01050000111102000011301 | Протекает р.Хапа-йоки | 202001130 |  | 0,7 | 190,5 |
| 117 | Каппала | 01050000111102000011318 | р.Хапа-йоки, в 12 км юго-западнее д.Шаверки | 202001131 |  | 0,5 | 192,3 |
| 118 | Картицан-ярви | 01050000111102000011325 | р.Хапа-йоки, в 15 км юго-западнее д.Шаверки | 202001132 |  | 0,5 |  |
| 119 | Перти- (Пертти) | 01050000111102000011332 | Исток р.Перти | 202001133 |  | 1,9 | 186,9 |
| 120 | Васка | 01050000111102000011349 | Исток р.Васки | 202001134 |  | 1,3 | 222,3 |
| 121 | Верма | 01050000111102000011356 | р.Васка, в 8 км северо-западнее д.Лубосалми | 202001135 |  | 0,6 |  |
| 122 | Хулларин-ярви | 01050000111102000011363 | Исток реки без названия №1045 | 202001136 | 27,6 | 0,8 | 182,9 |
| 123 | Куоти-лампи | 01050000111102000011370 | Протекает река без названия №1045 | 202001137 |  | 0,7 | 181,0 |
| 124 | Питкя-ярви | 01050000111102000011387 | То же | 202001138 |  | 0,5 | 166,5 |
| 125 | Руоккен-ярви (Руоконьярви) | 01050000111102000011394 | То же | 202001139 | 261 | 1,9 | 166,4 |
| 126 | Рета-ярви | 01050000111102000011400 | Протекает р.Вуотто-йоки | 202001140 |  | 0,6 | 192,0 |
| 127 | Юля-Вуотто-ярви | 01050000111102000011417 | То же | 202001141 | 108 | 5,7 | 189,2 |
| 128 | Вуотто-ярви | 01050000111102000011424 | То же | 202001142 | 184 | 8,4 | 180,8 |
| 129 | Хауки-ярви | 01050000111102000011431 | Река без названия №1045, в 4 км северо-западнее д.Вуоттониеми | 202001143 |  | 0,8 | 169,1 |
| 130 | Варпа-ярви | 01050000111102000011448 | Протекает река без названия №1045 | 202001144 | 294 | 1,0 | 156,2 |
| 131 | Петя-ярви | 01050000111102000011455 | Протекает река без названия №1047 | 202001145 | 59,8 | 1,6 | 190,4 |
| 132 | Айто-ярви (Айтоярви) | 01050000111102000011462 | То же | 202001146 | 92,7 | 1,6 | 174,5 |
| 133 | Сяркя-ярви | 01050000111102000011479 | То же | 202001147 | 103 | 1,1 | 174,3 |
| 134 | Кота-ярви | 01050000111102000011486 | Протекает река без названия №1047 | 202001148 | 168 | 1,8 | 166,2 |
| 135 | Кархупя-ярви | 01050000111102000011493 | Исток реки без названия №1047, северо-восточнее д.Куолисмы | 202001149 |  | 1,2 | 167,6 |
| 136 | Итка-ярви | 01050000111102000011509 | Протекает река без названия №1047 | 202001150 | 192 | 0,8 | 152,5 |
| 137 | Кюля-ярви | 01050000111102000011516 | Протекает Кюля-йоки | 202001151 | 97,6 | 1,4 | 150,7 |
| 138 | Кота-ярви | 01050000111102000011523 | р.Кюля-йоки, в 2 км юго-западнее д.Якунвары | 202001152 |  | 0,5 |  |
| 139 | Киви-ярви | 01050000111102000011530 | р.Кюля-йоки, в 3 км южнее д.Якунвары | 202001153 |  | 0,5 | 150,9 |
| 140 | Сико-ярви | 01050000111102000011547 | Исток-реки Сикапуро | 202001154 |  | 0,6 | 184,5 |
| 141 | Пасто-ярви(Паастаярви) | 01050000111102000011554 | р.Койта-йоки, в 4 км юго-восточнее д.Онтронвары | 202001155 | 15,6 | 2,5 | 153,6 |
| 142 | Сари-ярви | 01050000111102000011561 | р.Койта-йоки, в 5 км юго-восточнее д.Онтронвары | 202001156 |  | 0,7 | 150,8 |
| 143 | Ала-Виекс-ярви (Ала-Виексъ-ярви, Лапин-ярви) | 01050000111102000011578 | Исток протоки без названия №1051 | 202001157 | 371 | 28,2 | 148,5 |
| 144 | Тютяр-ярви | 01050000111102000011585 | Протока без названия №1051, в 3 км юго-восточнее д.Онтронвары | 202001158 |  | 0,6 |  |
| 145 | Киви-ярви | 01050000111102000011592 | Протока без названия №1051, в 2 км юго-севернее д.Суркививары | 202001159 |  | 2,0 | 148,9 |
| 146 | Поле-ярви | 01050000111102000011608 | Исток р.Пояс-йоки | 202001160 | 201 | 1,0 |  |
| 147 | Юля-Виекс-ярви (Юля-Виексъ-ярви) | 01050000111102000011615 | Исток протоки без названия №1053 | 202001161 | 194 | 5,8 | 148,8 |
| 148 | Хирви-лампи | 01050000111102000011622 | Исток р.Хирви-йоки | 202001162 |  | 0,6 | 180,3 |
| 149 | Валкиа-ярви | 01050000111102000011639 | Исток р.Валкиа-йоки | 202001163 |  | 1,6 | 178,8 |
| 150 | Ала-Толва-ярви | 01050000111102000011646 | Исток р.Толва | 202001164 | 204 | 10,4 | 174 |
| 151 | Хауки-лампи | 01050000111102000011653 | р.Толва-йоки, в 7 км северо-восточнее д.туниненсемки | 202001165 |  | 0,5 |  |
| 152 | Сури-Куоха-ярви (Суури-Куоха-ярви) | 01050000111102000011660 | р.Толва-йоки, в 4 км восточнее д.Толваярви | 202001166 | 18,4 | 5,6 | 174 |
| 153 | Сарса-ярви | 01050000111102000011677 | р.Толва-йоки, в 1 км юго-западнее х.Растисалмен-Маятла | 202001167 |  | 0,5 | 174,0 |
| 154 | Юля-Толва-ярви (Юля-Толво-ярви) | 01050000111102000011684 | р.Толва-йоки, в 3 км юго-западнее х.Растисалмен-Маятла | 202001168 | 110 | 3,0 | 174 |
| 155 | Сори-ярви | 01050000111102000011691 | р.Толва-йоки, в 6 км северо-восточнее д.Паркулвары | 202001169 |  | 1,7 | 174,0 |
| 156 | Юурикка-ярви | 01050000111102000011707 | р.Толва-йоки, в 4 км северо-восточнее д.Паркулвары | 202001170 |  | 2,2 | 174,2 |
| 157 | Толва-ярви (Толвоярви) | 01050000111102000011714 | р.Толва-йоки, у д.Толваярви | 202001171 | 45,5 | 8,5 | 174,4 |
| 158 | Хирвас-ярви (Хирвасъярви) | 01050000111102000011721 | р.Толва-йоки, у д.Хирвасвары | 202001172 | 13,1 | 4,0 | 174,7 |
| 159 | Паста-ярви (Паастаярви) | 01050000111102000011738 | Протекает р. Кеским-йоки | 202001173 | 135 | 8,5 | 167,5 |
| 160 | Пало-ярви | 01050000111102000011745 | р.Кеским-йоки, в 4 км юго-восточнее д.Хюлькюсюрьи | 202001174 |  | 0,8 |  |
| 161 | Сойтин-ярви (Сойтинъярви) | 01050000111102000011752 | р.Кеским-йоки, в 3 км западнее д.Хюлькюсюрьи | 202001175 |  | 1,1 | 176,3 |
| 162 | Алимайнен-Кариярви | 01050000111102000011769 | Протекает р.Кеским-йоки | 202001176 |  | 1,5 | 175,8 |
| 162 | Кеским-Кари-ярви (Кески, Каариярви) | 01050000111102000011776 | Исток р.Кеским-йоки | 202001177 | 25,1 | 2,1 | 177,2 |
| 164 | Исо-Саккамен-ярви | 01050000111102000011783 | р.Кеским-йоки, в 3 км юго-западнее д.Мякитало | 202001178 | 3,90 | 0,6 | 182,4 |
| 165 | Мунтан-ярви (Монтаанъ-ярви) | 01050000111102000011790 | Протекает р.толва-йоки | 202001179 | 417 | 3,3 | 161,1 |
| 166 | Пинис-ярви (Пиниъярви) | 01050000111102000011806 | р.Толва-йоки, в 2 км восточнее д.Хеповары | 202001180 |  | 1,7 | 165,3 |
| 167 | Туленнус-ярви | 01050000111102000011813 | р.Толва-йоки, в 8 км восточнее д.Меласельки | 202001181 |  | 0,7 |  |
| 168 | Виксинселькя | 01050000111102000011820 | р.Койта-йоки, у д.Меласельки | 202001182 |  | 31,6 |  |
| 169 | Сонкус-ярви | 01050000111102000011837 | Протекает река Волга-йоки | 202001183 |  | 1,0 | 159,1 |
| 170 | Мюсюс-лампи (Мюсюсъярви) | 01050000111102000011844 | р.Волга-йоки, у д.Мюсюсвары | 202001184 |  | 1,2 | 162,1 |
| 171 | Пятяя-ярви | 01050000111102000011851 | Протекает река Волга-йоки | 202001185 |  | 1,5 | 146,7 |
| 172 | Пюхя-ярви |  | Через ряд озер, проток и рек соединя-ется с оз.Сайма, у пос.Ристалахти | 202001186 |  | 226 | 80,0 |
| 173 | Лиевя-ярви |  | Оз.Пюха-ярви, в 2 км южнее пос.Ристалахти | 202001187 | 7,88 | 2,5 | 101 |
| 174 | Корпи-ярви |  | Оз.Пюхя-ярви, в 5 км западнее пос.Ристалахти | 202001188 | 16,6 | 2,6 | 101,0 |
| 175 | Суо-ярви |  | Оз.Пюхя-ярви, в 4 км северо-западнее пос.Ристалахти | 202001189 |  | 0,9 | 82,0 |

# Приложение Б. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ

Таблица Б.1– Водохозяйственный баланс  ВХУ   01.05.00.001  95%-ной обеспеченности 1999 г. , млн.м3

| Составляющие водохозяйственного баланса | Расчетные интервалы времени водохозяйственного года |
| --- | --- |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | год |
| I. Приходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объем стока, поступающий на расчетный ВХУ с вышележащих створов, Wвх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем стока,формирующийся на расчетном ВХУ, Wбок: в том числе: | 313 | 331 | 260 | 199 | 154 | 180 | 216 | 205 | 199 | 175 | 141 | 234 | 2608 |
| 3. Объем возвратных вод на расчетный ВХУ (включая забранные из подземных источников), Wвв | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| Всего по приходной части: | 313 | 331 | 260 | 199 | 154 | 180 | 216 | 205 | 199 | 175 | 141 | 234 | 2608 |
| II. Расходная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери на доп. испарение и ледообраз. из водохранилищ (с учетом возврата воды от таяния снега),Wисп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Водопотребление на ВХУ, Wвдп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| производственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| лесная промышленность | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.013 |
| сельскохозяйственное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рыбное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие водопользователи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Комплексный попуск (экологический сток), в том числе: | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 1608 |
| санитарно-экологический попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный попуск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, расчетные требования к стоку на ВХУ, Wрт | 226 | 267 | 218 | 136 | 109 | 100 | 107 | 112 | 92.9 | 79.8 | 79.9 | 80.5 | 1608 |
| 7. Результаты баланса, В: | 87.0 | 64.7 | 42.0 | 62.4 | 45.2 | 80.4 | 109 | 93.2 | 106 | 95.6 | 60.9 | 153 | 999 |
| 8. Дефицит водных ресурсов (-), Def | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Резерв водных ресурсов (+), Wрез | 87.0 | 64.7 | 42.0 | 62.4 | 45.2 | 80.4 | 109 | 93.2 | 106 | 95.6 | 60.9 | 153 | 999 |
| 10. Транзит стока на нижерасположенные ВХУ, Wпс | 313 | 331 | 260 | 199 | 154 | 180 | 216 | 205 | 199 | 175 | 141 | 234 | 2608 |

Таблица Б.2 - Баланс загрязняющих веществ  р.Лендерка (в пределах Республики Карелия) в год, близкий к 95%-ной обеспеченности годового стока

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 27818 | 730 | 1.07 | 3.22 | 236 | 3.22 | 10.7 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 27818 | 730 | 1.07 | 3.22 | 236 | 3.22 | 10.7 |
| Сток в замыкающем створе |  | 27818 | 730 | 1.07 | 3.22 | 236 | 3.22 | 10.7 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица Б.3 - Баланс загрязняющих веществ  ВХУ 01.05.00.001 (реки Карелии на границе РФ с Финляндией  (включая бассейн оз. Лексозеро)) в год, близкий к 95%-ной обеспеченности годового стока

| Расход | Приход | Ингредиенты, тонн/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | ХПК | БПК 5 | Азот нитритный | Фосфор минеральный | Железо общее | Медь | Нефте-продукты |
|  | Приток с вышележащих участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Боковой приток | 67535 | 1773 | 2.61 | 7.82 | 574 | 7.82 | 26.1 |
|  | Сточные воды | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 67535 | 1773 | 2.61 | 7.82 | 574 | 7.82 | 26.1 |
| Сток в замыкающем створе |  | 67535 | 1773 | 2.61 | 7.82 | 574 | 7.82 | 26.1 |
| Невязка баланса, абс., тонн |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невязка баланса, отн., % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение В. Перечень мероприятий, направленных на решение ключевых проблем и достижение установленных целевых показателей

| №№ п/п | Ключевые проблемы | Целевые показатели | Мероприятия | Сроки выполнения | Ориентировочная стоимость мероприятия, источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проблема экологического состояния водных объектов |
|  | Качество поверхностных вод обусловлено, в основном, естественными причинами. Наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, превышающие ПДК (ХПК, Feобщ, Cu), обусловлены, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе и являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. | Неухудшение существующего состояния водных объектов. Сохранение нагрузки на водные объекты в пределах, не превышающих установленных величин НДВХИМ, НДВМИКРОБ. Исключение сброса сточных вод на рельеф. | Установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu. Установление и ликвидация мест сброса сточных вод на рельеф. | 1-й этап (2015) | Фактические затраты |
|  |  |  | Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обустройство и благоустройство). Установление зон санитарной охраны водозаборов в пос. Лендеры и пос. Реболы. Увеличение охвата водных объектов мониторингом качества воды (см. ниже п.2) | 1-2-й этапы (2015-2025) | Фактические затраты |
| 2 | Несовершенство государственного мониторинга водных объектов (ГМВО) |
| 2.1 | Недостаточная гидрологическая и гидрохимическая изученность бассейна (1 действующий пункт гидрологических и гидрохимических наблюдений). | 5 действующих пунктов гидрологических и гидрохимических наблюдений | Открытие 4 новых пунктов гидрологических и гидрохимических наблюдений на трансграничных реках (Тула, Шаверка, Койтайоки, Толвайоки) | 2-й этап (2020-2025) | 16 млн.руб. (средства федерального бюджета). |
| 2.2 | Несовершенство применяемых приборов и технических средств. | Пункты гидрологических и гидрохимических наблюдений оснащены современными автоматизированными средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием, системами связи. | Оснащение пунктов гидрологических и гидрохимических наблюдений современными автоматизированными средствами наблюдений, приборами, аналитическим и вспомогательным оборудованием, системами связи. | 1-й этап (2015) – 1 пункт. | 2 млн. руб. (средства федерального бюджета). |
|  |  |  |  | 2-й этап (2020-2025) – 4 пункта. | 8 млн. руб. (средства федерального бюджета). |
| 2.3 | Отсутствие официальных данных по водопотреблению и водоотведению по форме 2-ТП (водхоз) – как по количеству, так и по качеству забираемых и сбрасываемых вод. | Соблюдение всеми водопользователями требований по представлению государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз). Все представляемые данные отчетности по форме 2-ТП (водхоз) основаны на инструментальном определении количественных и качественных характеристик водозаборов и сбросов. | Обеспечение неукоснительного соблюдения всеми водопользователями требований по представлению отчетности по форме 2-ТП (водхоз). | 1-й этап (2015) | Фактические затраты (средства водопользователей) |
|  |  |  | Оснащение всех водозаборных и сбросных сооружений в бассейне приборами по определению количества и качества забираемых и сточных вод. | 2-й этап (2020-2025) | Фактические затраты (средства водопользователей) |
| 2.4 | Отсутствие гидробиологического и санитарно-эпидемио-логического мониторинга. | Гидробиологический и санитарно-эпидемиологический мониторинг поверхностных вод проводится параллельно с гидрохимическим мониторингом. Проведение регулярного гидрохимического, гидробиологического и санитарно-эпидемиологического мониторинга используемых населением колодцев и родников. | Организация гидробиологического и санитарно-эпидемиологичес-кого мониторинга поверхностных вод в пунктах гидрологических и гидрохимических наблюдений. | Параллельно с гидрохимическим мониторингом | Фактические затраты (средства федерального бюджета) |
|  |  |  | Составление реестра колодцев и родников, выявление среди них проблемных по гидрохимическим, гидробиологическим и санитарно-эпидемиологическим показателям (с возможным их закрытием) | 1-й этап (2015) | Фактические затраты (средства бюджета Республики Карелия и муниципальных образований) |
|  |  |  | Регулярный мониторинг используемых населением колодцев и родников. | 2-й этап (2020-2025) | Фактические затраты (средства бюджета Республики Карелия и муниципальных образований) |
| 2.5 | Отсутствие мониторинга дна, берегов и водоохранных зон водных объектов. | Будет проведена типизация руслового процесса на водных объектах, выполнена оценка транспорта наносов в водотоках, определены участки с загрязнением донных отложений. Будут выделены типовые участки водных объектов для проведения наблюдений за состоянием их дна и берегов. Будут определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (за исключением лесных участков в составе земель лесного фонда, находящихся в федеральной собственности). Будут установлены специальные информационные знаки для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Будут проводиться регулярные наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов. | Проведение типизации руслового процесса на водных объектах, оценка транспорта наносов в водотоках, определение участков с загрязнением донных отложений. Выделение типовых участков водных объектов для проведения наблюдений за состоянием их дна и берегов. | 1-й этап (2015) | Фактические затраты |
|  |  |  | Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов: - пос. Лендеры (р. Лендерка, оз. Лендерское) – 10 км; - пос. Реболы (оз. Лексозеро) – 5 км. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. | 1-й этап (2015) | 840 тыс. руб. (средства федерального бюджета) |
|  |  |  | Проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов. | 2-й этап (2020-2025) | Фактические затраты |
| 3 | Обеспечение потребностей в воде населения и экономики |
| 3.1 | Использование для хозяйственно–питьевых целей источников нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы), не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, где отмечается нитритное и нитратное загрязнение, повышенная концентрация калия, органических веществ. | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества из централизованных источников водоснабжения. | Организация водозабора подземных вод в п. Лендеры производительностью 200 м3/сут. и установление для него зоны санитарной охраны. | 1-й этап (2015) | 200 тыс. руб. (без учета водопроводной сети). Средства бюджета Муезерского района. |
| 3.2 | Отсутствие сведений о водопользовании. | Соблюдение водопользователями требований по представлению гос. статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз) | Обеспечение неукоснительного соблюдения всеми водопользователями требований по представлению отчетности по форме 2-ТП (водхоз). | 1-й этап (2015) | Фактические затраты (средства водопользователей) |
| 3.3 | Нелегитимное водопользование. Водозабор в п. Лендеры эксплуатируется при отсутствии договора водопользования. | Достижение 100%-ного добросовестного легитимного водопользования, соблюдения условий водопользования. | Оформление документации на водопользование ООО «Кибаш» в соответствии с действующим законодательством. | 1-й этап (2015) | Фактические затраты (средства водопользователей) |

# Приложение Г. Техническое задание

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ 18/11-200

от  «18» июля_ 2011 г

# И.о. руководителя

# Невско-Ладожского БВУ

_________________ Д.Е.Куклин

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов для федеральных государственных нужд

по теме: (С-11-16) «Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов)»

(российская часть в Республике Карелия) (код 01.05.00)»

# г. Санкт-Петербург, 2011 г.

# 1. Основание для выполнения:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 883 «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» и от 30.12.2006 № 881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2009 № 428 «Об утверждении Плана мероприятий Минприроды России по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»;

- приказ Федерального агентства водных ресурсов от 10.03.2011 № 63.

# 2. Сроки разработки:

согласно приказу Федерального агентства водных ресурсов от  01 октября 2010 г.  № 264:

начало: с момента подписания государственного контракта  - 2011 год,

окончание:  03 декабря 2012 г.

# 3. Заказчик: Невско-Ладожское бассейновое водное управление

# 4. Исполнитель: Федеральное государственное  бюджетное учреждение «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ»)

# 5. Местоположение объекта:

Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть в Республике Карелия)    (код 01.05.00), включая водохозяйственный участок:

реки бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001).

# 6. Основные задачи и цели разработки:

Схема комплексного использования и охраны водных объектов рек бассейна Балтийского моря (российская часть в Республике Карелия) (код 01.05.00), (далее – СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00)) разрабатывается в целях:

- определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00);

- определения потребностей в водных ресурсах в перспективе;

- обеспечения охраны водных объектов;

- определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод.

Основной задачей разработки СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) является формирование инструментария принятия управленческих решений по достижению устанавливаемых СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) целевых показателей качества воды водных объектов рассматриваемых речных бассейнов и уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод.

Материалы СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) предназначены для:

- планирования и реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, федеральных, региональных, ведомственных целевых программ;

- разработки региональных и муниципальных программ (планов) водохозяйственных и водоохранных мероприятий;

- подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок платы за пользование водными объектами;

- регулирования водопользования, в том числе определения объемов допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, объемов допустимого сброса сточных вод и/или дренажных вод, др.

# 7. Содержание работы:

СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), включая нормативы допустимого воздействия на водные объекты (далее – НДВ) по водохозяйственному участку: реки бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001), разрабатывается поэтапно, согласно календарному плану, на основе гидрографического районирования территории Российской Федерации, утвержденного приказом Росводресурсов от 05.09.2007 № 173 «Об утверждении количества гидрографических единиц и их границ», водохозяйственного районирования, утвержденного приказами Росводресурсов, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов», утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 № 169 и Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты, утвержденными приказом МПР России от 12.12.2007 г.   № 328.

СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), включая НДВ по водохозяйственному участку: реки бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001),  разрабатывается на геоинформационной основе в соответствии с требованиями к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы.

Разработка СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), включая НДВ по водохозяйственному участку: реки бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001), выполняется  в 7 этапов.

Этап 1. Сбор, первичная обработка и анализ исходной информации, необходимой для выявления и анализа проблем управления водными ресурсами в бассейнах рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

1. Выделяется (идентифицируется) количество рассматриваемых водных объектов;

2. Осуществляется сбор и анализ:

- физико-географической, гидрологической, гидрогеологической и гидрометеорологической информации по водосбору и водным объектам;

- информации по хозяйственному освоению водосбора, забору свежей воды из водных объектов и сбросам сточных вод в водные объекты;

- информации о водохозяйственной инфраструктуре рассматриваемого речного бассейна;

- социально-экономической и нормативно-правовой информации по водопользованию на территории рассматриваемого речного бассейна.

3. Выпускается книга 1. Общая характеристика бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

# Этап 2. Разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

1. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (далее – НДВ) разрабатываются в целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства.

Для бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), включая водохозяйственный участок: реки бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001), необходимо выполнить следующие виды работ:

- ретроспективный анализ результатов существующего мониторинга по гидробиологическим и абиотическим (гидрохимическим и др.) показателям. Определение  диапазона региональных абиотических фоновых показателей или типовых показателей (для природных водных объектов, которые в результате человеческой деятельности подверглись физическим изменениям, приведшим к существенному изменению их основных характеристик (гидрологических, морфометрических, гидрохимических и др.) и  водных объектов, созданных в результате деятельности человека там, где ранее естественных водных объектов не существовало) состояния водных объектов, чьи  экологические системы соответствуют критериям экологического благополучия (нормальное  воспроизведение основных звеньев экологической системы водного объекта) или соответствовали им ранее. При отсутствии мониторинга по гидробиологическим характеристикам указанные фоновые показатели или типовые показатели состояния принимаются по участкам с наименьшей антропогенной нагрузкой или могут быть организованы специальные натурные исследования для уточнения показателей качества воды и состояния экологических систем;

- анализ результатов мониторинга с целью определения перечня веществ, подлежащих учету в составе нормативов допустимого воздействия на водные объекты, путем сравнения с предельно допустимыми концентрациями химических и иных веществ для приоритетных видов использования водных объектов (для высокоопасных веществ и веществ искусственного происхождения) и/или региональных фоновых показателей (для веществ двойного генезиса);

- ранжирование загрязняющих веществ по степени опасности и значимости для экологической системы водного объекта, распространению в пределах водохозяйственного участка с последующим составлением перечня нормируемых веществ. При наличии опасных производств на водосборной площади возможны расширенные исследования для выявления наиболее опасных компонентов;

- оценка фактического экологического состояния водного объекта на расчетных участках относительно региональных фоновых показателей и предельно допустимых концентраций химических и иных веществ для приоритетных целей использования;

оценка лимитирующих гидрологических характеристик для различных условий водности, установление экологического расхода (гидрографа);

- определение нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ с учетом природных особенностей территорий и акваторий, назначения природных объектов и природно-антропогенных объектов, гарантирующих стабильность экологической системы водного объекта с заданной обеспеченностью, и/или удовлетворения требований приоритетных видов использования воды;

- установление на основании анализа фактического состояния водного объекта, регионального фона, приоритетных видов использования водных ресурсов и расположения расчетного участка в гидрографической сети нормативов качества воды водного объекта, обеспечивающих сохранение экологических систем и удовлетворение социально-экономических и санитарно-эпидемиологических потребностей населения, в том числе целевое использование водных объектов;

- расчет НДВ на водные объекты для отдельных видов воздействия в соответствии с принятыми нормативами качества воды водного объекта за характерные временные периоды (год, отдельные сезоны и т.д.);

- расчет НДВ по следующим видам воздействия: привнос химических и взвешенных веществ; привнос радиоактивных веществ; привнос микроорганизмов; привнос тепла; сброс воды; забор (изъятие) водных ресурсов;  использование акватории водных объектов для строительства и размещения причалов, стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов и других сооружений; изменение водного режима при использовании водных объектов для разведки и добычи полезных ископаемых.

2. Результаты расчета НДВ по бассейнам рек  бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001), оформляются отдельным сводным томом «Нормативы допустимого воздействия по бассейнам рек бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001)», включающим таблицы количественных значений показателей суммарного допустимого воздействия на водный объект по всем нормируемым видам воздействия с указанием нормативов качества воды водного объекта, с пояснительной запиской и приложениями к ней.

3. Согласование проекта НДВ по бассейнам рек бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001), осуществляется в Федеральном агентстве по рыболовству, Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. Формирование окончательного варианта сводного тома «Нормативы допустимого воздействия по бассейнам рек бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001)» осуществляется с учётом рекомендаций согласующих органов.

5. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Этап 3. Выявление и ранжирование по степени значимости проблем: использования и охраны водных объектов; наличия водных ресурсов, их доступности для использования; возможных негативных воздействий вод.

1. В разрезе водохозяйственных участков определяется антропогенная нагрузка на водные объекты бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) и осуществляется оценка  балансов загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих в водные объекты со сточными водами или иным способом, используются обосновывающие материалы нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

2. Осуществляются расчеты водохозяйственных балансов по выделенным водным объектам, водохозяйственным участкам, подбассейнам рассматриваемого речного бассейна и по речному бассейну в целом для оценки удовлетворения потребностей водопользователей в водных ресурсах, оценки состояния водных ресурсов и выявления проблем водообеспечения.

3. Выявляются и формулируются проблемы экологического состояния водных объектов и  на современном уровне и в перспективе.

4. Выявляются и формулируются проблемы негативного воздействия вод, а также проблемы информационного, технологического, управленческого и иного характера.

5. Итоги этапа оформляются в виде книг СКИОВО:

Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ водных объектов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

6. Материалы книги 2. проходят согласование Бассейновым Советом.

Этап 4. Формулирование основных целей, оценка их достижимости в течение планируемого периода реализации СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов в Республике Карелия) (код 01.05.00), установление целевых показателей.

1. Осуществляется формулирование основных целей реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий, мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, направленных на решение ключевых проблем с оценкой их достижимости в течение периода реализации СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов в Республике Карелия) (код 01.05.00).

2. Определяются целевые показатели состояния водных объектов бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), включающие:

- целевые показатели водообеспеченности;

- целевые показатели качества воды в водных объектах рассматриваемого речного бассейна (заимствуются из НДВ);

- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод.

3. Итоги четвертого этапа разработки СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), оформляются в виде   книги 3. «Целевые показатели водных объектов бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00)» и согласуются Бассейновым Советом.

Этап 5. Определение возможных наборов (вариантов) мероприятий по поэтапному достижению установленных целевых показателей.

1. Осуществляются вариативные проработки программ мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов, обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных систем в границах рассматриваемого речного бассейна, обеспечивающих поэтапное достижение целевых показателей, определяемых на четвертом этапе разработки.

2. Производится разработка нескольких вариантов программ мероприятий, отражающих возможные (альтернативные) пути достижения установленных целевых показателей качества воды в водных объектах речного бассейна, основных целевых показателей уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, а также иных целевых показателей.

3. Оценка предполагаемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, осуществляется на основании укрупненных показателей стоимости водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а также по укрупненным расценкам выполнения различных видов работ.

Этап 6. Социально-экономическая оценка реализации возможных наборов мероприятий.

1. Выполняется сравнительная социально-экономическая оценка вариантов программ мероприятий, определенных на пятом этапе разработки, в том числе оценка финансовых затрат, объемов экономии водных ресурсов, объемов предотвращаемых ущербов и других выгод, изменения качества жизни, а также экологическая и социальная приемлемость каждого из вариантов программы мероприятий и каждого из мероприятий в составе программы.

2. Результаты выполнения пятого и шестого этапов оформляются в сводный доклад «Варианты программ мероприятий по достижению целевого состояния бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), их основные экологические, технико-экономические и социальные показатели, сравнительная комплексная оценка» и приложений к нему (по количеству альтернативных вариантов программ мероприятий). Доклад рассматривается Бассейновым Советом.

Этап 7. Выбор набора мероприятий для реализации, окончательное определение положений СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), этапов ее реализации, индикаторов достижения целевых показателей и программы мониторинга хода реализации СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

1. Проводится выбор основного варианта программы мероприятий, подлежащего реализации, определяются главные положения СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), выделяются этапы ее реализации, разрабатывается система индикаторов достижения целевых показателей.

2. Результаты этапа 7 оформляются в виде книги 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

3. Осуществляется окончательное документирование проекта, в том числе выпуск сводного тома СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), являющегося утверждаемой частью Схемы.

# 8. Ожидаемые результаты:

Конечным результатом разработки проекта НДВ по бассейнам рек бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001)» является сводный том «Нормативы допустимого воздействия по бассейнам рек бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001)»», включающий таблицы количественных значений показателей суммарного допустимого воздействия на водный объект по всем нормируемым видам воздействия с указанием нормативов качества воды водного объекта, с пояснительной запиской и приложениями к ней.

Пояснительная записка должна содержать краткое изложение основных этапов выполнения расчета НДВ на водные объекты.

Приложения к пояснительной записке должны содержать общую информацию по исходным данным для расчета НДВ на водный объект, графические, расчетные и иные обосновывающие материалы.

Также прилагается комплект (альбом, атлас) ситуационных карт (в электронном и бумажном виде), копии документов по рассмотрению и согласованию НДВ.

Конечным результатом разработки проекта СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) является программа мероприятий по достижению целевых показателей речного бассейна с учётом НДВ и возможностей экономики.

Результат оформляется в виде 7 книг с приложениями:

Книга 1. Общая характеристика бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейнов                    рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Книга 3. Целевые показатели водных объектов бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ водных объектов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) и сброс сточных вод.

Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния бассейнов рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Книга. Сводный том СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Все книги должны содержать конкретную информацию, главным образом, в табличной и графической форме.

Все материалы, полученные при разработке СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) и не вошедшие в вышеназванные книги, оформляются в виде Приложений (обоснования разделов книг, расчеты, пояснения и иные материалы).

В Приложения к проекту СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) в обязательном порядке должны включаться:

- комплект (альбом, атлас) ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных карт (в электронном и бумажном виде) масштабов от 1:1 000 000 до 1:100 000, сопровождаемых, при необходимости, картами-врезками более крупного масштаба с необходимыми текстовыми пояснениями;

- сводная пояснительная записка к проекту СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00);

- пояснительные записки к каждой из книг проекта СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00);

- все исходные материалы, использовавшиеся при разработке СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), оформленные в форматах, соответствующих требованиям Государственного водного реестра;

- копии документов по рассмотрению и согласованию СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) (протоколы заседаний по рассмотрению проектов СКИОВО, письма согласований и прочие официальные документы, подтверждающие позицию бассейновых советов и заинтересованных сторон);

- другие материалы, которые разработчик считает необходимым включить в состав проекта СКИОВО;

- программа мониторинга реализации СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

# 9. Согласование и утверждение Схемы:

# 1. Совместно с Заказчиком согласование СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00)  в  заинтересованных БВУ.

# 2. Участие совместно с Заказчиком в рассмотрении СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) научно-техническим советом Федерального агентства водных ресурсов.

# 3. Представление СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), совместно с Заказчиком, на рассмотрение Бассейнового совета Балтийского бассейнового округа и получение его одобрения (согласования).

Проект СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) вносится на рассмотрение со сводным томом.

4. Совместно с Заказчиком направление проекта СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) на государственную экологическую экспертизу.

При сборе согласований для государственной экологической экспертизы одобрение Бассейновым Советом засчитывается как согласование органов исполнительной власти, а одобрение заинтересованных БВУ – как согласование Росводресурсов. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы.

5. Участие, совместно с Росводресурсами, в направлении сводного тома СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00) на утверждение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

# 10. Порядок сдачи:

Оформление отчетных материалов и технический нормоконтроль: осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» - введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2002 г. (постановление Государственного комитета Российской Федерации  по стандартизации и метрологии от 4 сентября 2001 г, № 367-ст).

После завершения Исполнитель представляет Заказчику конечную продукцию по проекту СКИОВО рек бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00), включая НДВ по бассейнам рек бассейна Балтийского моря на границе РФ  с  Финляндией, включая оз. Лексозеро (код 01.05.00.001)», в виде отдельных книг с приложениями на бумажном носителе в количестве комплектов, необходимых Заказчику, и на геоинформационной основе в Arc Gis или Arc View в двух экземплярах на электронном носителе в установленные государственным контрактом сроки с актом сдачи-приемки.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: И.о. руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов ___________________Д.Е. Куклин М.П | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный гидрологический институт» _______________В.Ю.Георгиевский М.П. |
| --- | --- |

# Приложение Д. Копии документов по водному хозяйству бассейна

# Text boxes

КНИГА 3