ООО «ПриоритетЪ»

ИНН 7817310637/ 781701001

ОГРН 1077847546040

+7 952 222 42 82 a.k@gksir.com

Почтовый адрес: 196158, Санкт-Петербург,

Пулковское ш., 14, комн. 103

инв. № _____

Внесение изменений

в Генеральный план

муниципального образования

«Поросозерское сельское поселение»

Суоярвского муниципального района

Республики Карелия

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 2

Руководитель
архитектурно-планировочной мастерской

доктор экономики	   Г.В.Алиева

Руководитель проекта	     В.А. Морозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

# Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:50000 |  | н/с |
|  | Карта функциональных зон поселения | 1:50000 |  | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе, границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:50000 |  | н/с |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании |  |  | н/с |
|  | Материалы по обоснованию |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Местоположение муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» в системе Суоярвского муниципального района и прилегающих территорий местной системы расселения | 1:50000 |  | нс |
|  | Опорный план (Современное использование территории) | 1:50000 |  | дсп |
|  | Комплексная оценка территории | 1:50000 |  | дсп |
|  | Схема ограничений использования территории | 1:50000 |  | дсп |
|  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории | 1:50000 |  | дсп |
|  | Транспортная инфраструктура | 1:50000 |  | дсп |
|  | Планировочная организация территории | 1:50000 |  | дсп |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50000 |  | дсп |
|  | Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий | 1:50000 |  | дсп |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:5000 |  | дсп |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию |  |  | дсп |
|  | Материалы на электронном носителе |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы |  |  | дсп |

##### Оглавление

Состав проектных материалов	4

Введение	7

1 Анализ территории МО «Поросозерское сельское поселение», проблем и направлений её комплексного развития	11

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	11

1.2 Краткая историческая справка	13

1.3 Природные и инженерно-геологические условия и резервы	22

1.3.1 Климат	22

1.3.2 Гидрологическая характеристика	23

1.3.3 Рельеф и геологическое строение	25

1.3.4 Гидрогеологическая характеристика	25

1.3.5 Инженерно-геологическая оценка территории	26

1.3.6 Полезные ископаемые	27

1.3.7 Земельные ресурсы	28

1.3.8 Лесные ресурсы	30

1.3.9 Охотничье-промысловые ресурсы	34

1.3.10 Особо охраняемые природные территории	35

1.4 Система планировочных ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	38

1.4.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы	39

1.4.2 Рыбоохранные зоны	39

1.4.3 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	40

1.4.4 Придорожная полоса	42

1.4.5 Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	43

1.4.6 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий	43

1.4.7 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды	43

1.4.8 Первый, второй, третий пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения	44

1.4.9 Защитные зоны объектов культурного наследия	46

1.4.10 Пограничная зона	46

1.4.11 Пятикилометровая полоса местности вблизи Государственной границы	46

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	48

2.1 Социально-экономические предпосылки градостроительного развития территории	48

2.1.1 Современное состояние основных сфер экономики поселения	48

2.1.2 Прогнозируемые направления развития основных сфер экономики поселения	50

2.2 Население	52

2.2.1 Демографический потенциал	52

2.2.2 Прогноз численности населения	54

2.3 Стратегические направления градостроительного развития  МО «Поросозерское сельское поселение»	55

2.4 Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территории	56

2.4.1 Современная планировочная организация территории МО «Поросозерское сельское поселение»	56

2.4.2 Современное использование территории населенных пунктов	57

2.4.3 Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование МО «Поросозерское сельское поселение»	60

2.4.4 Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов	62

2.5 Жилой фонд и развитие жилых зон	66

2.5.1 Существующий жилой фонд	66

2.5.2 Развитие жилых зон	78

2.6 Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки	80

2.6.1 Общая характеристика культурно-бытового обслуживания населения	80

2.6.2 Система образования	82

2.6.3 Система здравоохранения и социального обеспечения	84

2.6.4 Культурно-просветительные учреждения	87

2.6.5 Физическая культура и спорт	87

2.6.6 Прочие объекты сферы культурно-бытового обслуживания населения	89

2.7 Объекты культурного наследия	93

2.8 Туризм и рекреация	103

2.8.1 Туризм	103

2.8.2 Рекреация	106

3 Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	109

3.1 Транспортная инфраструктура	109

3.1.1 Общая характеристика транспортной инфраструктуры поселения	109

3.1.2 Транспортные коммуникации поселения	110

3.1.3 Транспортная инфраструктура населенных пунктов	119

3.2 Инженерное обеспечение и благоустройство территории	136

3.2.1 Водоснабжение	136

3.2.2 Водоотведение	142

3.2.3 Электроснабжение	146

3.2.4 Теплоснабжение	148

3.2.5 Газоснабжение	153

3.2.6 Связь	153

3.2.7 Инженерная подготовка территории	156

4 Охрана окружающей среды	159

4.1 Экологическое состояние природной среды	159

4.1.1 Состояние атмосферного воздуха	159

4.1.2 Состояние водных ресурсов	160

4.1.3 Отходы производства	161

4.2 Природоохранные мероприятия	161

4.2.1 Охрана воздушного бассейна. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	162

4.2.2 Охрана водных ресурсов. Мероприятия по охране водных ресурсов	163

4.2.3 Санитарная очистка территории. Мероприятия по санитарной очистке территории	165

4.3 Рациональное использование, охрана и защита лесов	167

4.3.1 Охрана лесов от пожаров	167

4.3.2 Охрана лесов от вредных организмов	169

4.4 Организация системы санитарно-защитных зон	173

5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	175

5.1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях на территории поселения	175

5.2 Чрезвычайные ситуации природного характера	176

5.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	179

5.4 Перечень мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера	184

6 Сводный баланс использования территории муниципального образования	186

7 Технико-экономические показатели	190

Приложения	195

# Введение

Разработка проектной документации «Внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Поросозерское сельское поселение» Суоярвского муниципального района Республики Карелия» (далее также – Проект) велась ООО «Приоритетъ» (Санкт-Петербург) в соответствии с муниципальным контрактом № 2 (ИКЗ 183101601030210160100100170180000000) от 21 сентября 2018 года.

Основанием для разработки Проекта является Постановление администрации Суоярвского муниципального района «О подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений Суоярвского муниципального района №345 от 31.05.2018:

Проект представляет собой разработку актуализированной градостроительной документации Генерального плана муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» (далее – проект Генерального плана), а также разработку актуализированной градостроительной документации Правил землепользования и застройки муниципального образования «Поросозерское сельское поселение».

Основные этапы проектирования:

- исходный год –2017 г.

- расчетный срок – 2035 г.

Объектом градостроительного планирования является территория муниципального образования «Просозерское сельское поселение» (далее также – МО «Поросозерское сельское поселение», Поросозерское сельское поселение, муниципальное образование, сельское поселение, поселение) с административным центром в п. Поросозеро.

Основная цель разработки Проекта:

- актуализация, утвержденного Генерального плана, разработанного в 2012 года, с учетом приведения его по составу и содержанию в соответствие с новыми требованиями градостроительного и земельного законодательства, а также упорядочения развития инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу;

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создание условий для планировки территории муниципального образования; обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Решения Проекта нацелены на рациональную организацию территории муниципального образования, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные, в первую очередь, с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории МО «Поросозерское сельское поселение» – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности поселения, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» выполняется с использованием подосновы М 1:50000 в электронном виде в программе MapInfo.

Проект разрабатывается в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия, нормативно-технических документов и специальных нормативов и правил, государственных стандартов в сфере градостроительства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, требованиями государственных стандартов к электронным картам и планам Российской Федерации. В частности, учтены основные положения таких документов, как:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 130-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№ 136-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. № 200-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 25.06.2002г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 21.07.2016г. №460 “Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования”;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018г. №10 “Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения”;

- Закон Республики Карелия “О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия” от 03.07.2007г. № 1103-ЗРК с изменениями и дополнениями;

- Республиканские целевые программы;

- Целевые программы комплексного социально-экономического развития Суоярвского района;

- Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Карелия, касающиеся развития территории.

При разработке проекта «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» использовались решения и предложения действующей и ранее разработанной градостроительной и иной документации, иных материалов и документов по планируемой территории. В их числе:

- Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года N 102-П, с изменениями от 22 марта 2012 года N 89-П.

- Схема территориального планирования Суоярвского муниципального района, ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2012г.;

- Генеральный план МО «Просозерское сельское поселение Суоярвского района Республики Карелия», ООО «ГрафИнфо», г. Великий Новгород, 2012 г.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденных постановлением Правительства Республики Карелия от 07.10.2008г. № 210-П.

Авторский коллектив выражает благодарность сотрудникам администрации и отраслевых служб МО «Суоярвский муниципальный район» и МО «Поросозерское сельское поселение» за активное участие в разработке проекта «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Поросозерское сельское поселение».

##### Проект генерального плана муниципального образования разработан коллективом

Руководитель авторского коллектива	       Г.В.Алиева

Руководитель проекта, главный инженер проекта	       В..А. Морозов

Общие сведения о муниципальном образовании, природные и инженерно-геологические условия и ресурсы:……………………………………….Л.Ф. Савина

Г.В. Алиева

Краткая историческая справка			Н.С. Гутман

Система планировочных ограничений и зоны с особыми условиями использования территории.			В.А. Морозов

Анализ социально-экономического развития, проблемы и направления его комплексного развития:			Г.В. Алиева

Основные направления архитектурно-планировочного развития территории МО «Поросозерское сельское поселение» 			Р.П. Большакова

Развитие транспортной инфраструктуры 			Н.С. Гутман

Развитие систем инженерной инфраструктуры, инженерная подготовка территории МО «Поросозерское сельское поселение»			А.Д. Гребенюк

Е.В. Липатова

Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия:	Г.В. Алиева

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера			Г.В. Алиева

Сводный баланс использования территории муниципального образования:

В. А. Морозов

Графическое исполнение чертежей:	 	           А.В. Титков

Компьютерное оформление текстовых материалов…………………….Л.Ф.Савина

О.П. Новикова

В. А. Морозов

# Анализ территории МО «Поросозерское сельское поселение», проблем и направлений её комплексного развития

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «Поросозерское сельское поселение», с административным центром в п. Поросозеро, входит в состав Суоярвского муниципального района Республики Карелия и расположено в северной части района.

Границы муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» установлены республиканским законом  от 01.11.2004г. № 813-ЗРК «О городских и сельских поселениях в Республике Карелия»  (с изменениями на 27 апреля 2018 года).

Поросозерское сельское поселение граничит:

- на севере – с Лендерским и Суккозерским сельскими поселениями Муезерского района;

- на северо-востоке – с Паданским и Чёбинским сельскими поселениями Медвежьегорского района;

- на юго-востоке с Гирвасским сельским поселением Кондопожского района;

- на юге с Лоймольским и Найстенъярвским сельскими поселениями Суоярвского района;

- на западе с Финляндией, с регионом Северная Карелия.

В состав Поросозерского сельского поселения входят 4 населенных пункта: п. Поросозеро, п. Гумарино, п. Костамукса и д. Совдозеро.

Административный центр сельского поселения – п. Поросозеро, расположен в 198 км  на северо-запад от республиканского  центра г. Петрозаводска, в 82-х км к северу от районного центра г. Суоярви. Поселок расположен на берегах широкого разлива р. Суны, образующего озеро и делящего поселок на две части, протяженность поселка Поросозеро – 12 км.

Поселок Гумарино расположен в 43 км к северо-востоку от административного центра поселения п. Поросозеро.

Поселок Костомукса расположен в 20 км к югу от административного центра поселения п. Поросозеро.

Деревня Совдозеро расположена в 28 км к востоку  от административного центра п. Поросозеро.

По территории МО «Поросозерское сельское поселение» проходит неэлектрифицированная железная дорога Суоярви-Юшкозеро, обеспечивающая связь района с районным центром г. Суоярви, Муезерским районом и г. Костомукша.

На участке однопутной неэлектрифицированной  железной дороги Суоярви-Юшкозеро в границах сельского поселения расположены три станции: Тумасозеро (63 км, на юге поселения, в 2-х км к западу от деревни Костомукса), Поросозеро (80 км, в 3-х км от пятна застройки поселка Поросозеро), Аконъярви (85 км, в границах поселка Поросозеро, где пассажирские поезда не останавливаются).

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения  обеспечивают связи поселения с окружающими его соседними  районами Республики Карелия: Муезерским, Медвежьегорским и Кондопожским.

Территорию поселения с юга на восток пересекает трасса автомобильной дороги регионального значения ОП РЗ 86К-14 Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск. На ее трассе расположены три из четырех населенных пунктов поселения: поселок Поросозеро (центр поселения), поселок Костомукса (на юге поселения) и деревня Совдозеро.

К этой автомобильной дороге примыкают две автомобильные дороги регионального значения:

- ОП РЗ 86К-7 Муезерский – Гимолы – Суккозеро – Поросозеро;

- ОП РЗ 86К-9 Паданы – Совдозеро (через Сельги, Гумарино), на которой располагается населенный пункт Гумарино.

Связь поселения со столицей республики городом Петрозаводском, международным  аэропортом «Бесовец» г. Петрозаводска и речным портом на Онежском озере в г. Петрозаводске осуществляется по автомобильной дороге регионального значения  Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск либо через Юстозеро, Гирвас (191 км), либо через Суоярви по автомобильной  дороге регионального значения  Суоярви – Томицы – Петрозаводск (217 км).

Численность населения сельского поселения на 01.01.2018 года – 2414 человек, что составляет 15 % от общей численности населения Суоярвского муниципального района.

Площадь территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение», по уточненным данным, составляет 491,8 тыс.га.

Территория муниципального образования богата месторождениями  строительных материалов (песчано-гравийный материал, песок, строительные камни – гранит).

Основу экономики Поросозерского сельского поселения, как и всего района, составляет лесная, деревообрабатывающая и горнодобывающая промышленность. Значительная часть населения занята в сфере обслуживания.

Поросозерское сельское поселение обладает богатым историко-культурным и туристско-рекреационным потенциалом. На его территории сосредоточено 58 объектов культурного наследия, в том числе 17 памятников истории и 41 памятник археологии.

Существующий природный и историко-культурный потенциал сельского поселения может составлять ресурсную базу для развития практически всех видов исторического, культурно-познавательного, событийного, спортивного и экологического туризма.

Инженерная инфраструктура имеется только в п. Поросозеро. В поселках Гумарино, Костомукса и деревне Совдозеро за исключением электроснабжения, инженерные сети отсутствуют.

## Краткая историческая справка

Поросозерское сельское поселение располагается на территории, которая имеет  тысячелетнюю историю. Арехологические артефакты из стоянок  VI-IV тыс. до н.э. в районе поселков Гумарино и Кудамгуба; III тыс. до н.э. на северо-западной  окраине поселка Поросозеро на берегу озера Поросозеро;  VII-I тыс. до н.э. и I тыс.н.э. по берегам  озера Чудозеро, из которого вытекает река Суна; II тыс. до н.э. на берегах озера Юдозеро свидетельствуют о том, что здесь сложились поселения долговременного проживания и что со второй половины V тыс. до н.э. проживающее здесь население научилось изготовлять керамику, что соответствовало эпохе неолита.

Основными занятиями древнейших жителей являлись охота и рыболовство. В 1 тыс. до н.э. было освоено производство железа, появились зачатки земледелия и животноводства. Этнический состав населения с конца 1 тыс. н.э. состоял из племен  финно-угорской группы: на Карельском перешейке и в Северном Приладожье жили корелы, между Ладожским и Онежским озером - вепсы, и далее на север - саами (лопь). Продвигаясь на север со своей прародины Карельского перешейка, которому они дали название и где зародился их этнос, в Поморье, корелы из Приладожья, по-видимому, стали оседать в малозаселенной земле саамов в начале 2 тыс. н.э., На территории между озером Сямозеро на юге и рекой Кемь на севере сформировались группа территориальных единиц, получившие название по проживавшим там ранее племенам -  Лопских погостов .

Лопские погосты, как и другие зоны расселения корелов, называемые Корельской землей, с XI в. до второй половины XV в. входили в состав   Новгородской феодальной республики с сохранением автономии. Карельская земля была приграничной территорией Новгородской республики и Шведского государства, поэтому являлась  территорией многолетних военных столкновений  между русскими и шведами за владение ею, что приводило к изменению границ и переходу части земель из одного государства в другое и обратно.

Карелы были союзниками русских, в 1227 г. они приняли православие, участвовали в борьбе против крестоносной агрессии немецких и шведских феодалов. В конце XIII в. шведы захватили часть западно-карельских земель, куда входил Карельский перешеек, где основали крепость Выборг (1293 г.). Их дальнейшее продвижение было остановлено решительным сопротивлением русских и карел. По Ореховецкому договору 1323 г. основная часть Карелии, вместе с г. Корелой, где в 1310 г. новгородцы построили крепость, сохранилась за Новгородской республикой.

Новгородские земли делились на пять частей, которые позднее, в документах Московском государстве, получили название «пятины». Часть Корельской земли, где проживали  приладожские карелы,  входила в Корельский уезд Водской пятины. Лопские погосты, где проживали прионежские карелы,  входили в Обонежскую пятину (буквально («обнимающие» Онежское озеро»). Приток потомков древней корелы в Лопские погосты усилился с конца новгородского периода, в результате чего населявшие прежде эти территории саамы либо были ассимилированы пришельцами, либо оттеснены дальше на север. В группу Лопских погостов (с юга на север) входили:  Линдозерский, Семчезерский, Селецкий, Паданский, Ругозерский, Шуеозерский и Панозерский погосты.

Современного территория Поросозерского сельского поселения в средние века находилась в Селецком погосте Обонежской пятины Новгородской республики. Центром Селецкого  погоста было  располагавшееся на Селецком озере селение  Сельги (в настоящее время находится  в Медвежьегорском районе, в 24 км к северу от поселка Гумарино по  автомобильной дороге ОП РЗ 86К-9 Паданы-Совдозеро).

В 1478 г. Карелия вместе с другими землями Великого Новгорода была присоединена к Русскому государству. Существовавшие здесь земельные владения новгородских бояр подверглись конфискации в пользу казны, в результате чего почти все крестьяне края стали черносошными (с XVIII в. - государственными). Небольшая часть крестьян оказалась в крепостной зависимости от монастырей. Погосты просуществовали в Московском государстве  до первой четверти XVIII века, когда образовалась Российская империя.

С новгородских времен Селецкий погост располагался в центральной части Карелии, на одном из путей древних карелов из Приладожья к Белому морю. По этому пути зимой в Новгород везли поморскую соль, а также железо и железные изделия из Лопских погостов, а в Поморье и Лопские погосты доставляли хлеб. Летом этот путь действовал только по воде от Повенца до Новгорода. Жители Лопских погостов  обслуживали этот путь как перевозчики, а также получали доход от предоставления ночлега и питания людям и лошадям из соляных обозов. Земледелие, которым также занималось население этой территории, было мало эффективным  в силу  не очень благоприятных природно-климатических условий  и отсутствия достаточно обширных посевных земель и не могло обеспечить жителей всем необходимым, поэтому помимо земледелия крестьяне активно занимались промыслами. Наиболее распространенными в то время были охота и рыболовство, а также железоделательный и кузнечный промыслы.

Археологические находки на Карельском перешейке и на восточном берегу Ладожского озера свидетельствуют о том, что уже на рубеже I и II тысячелетий нашей эры карельские кузнецы знали способы изготовления трех видов железа: чугуна, ковкого железа и уклада (стали).

Распространение озерных и болотных руд способствовало развитию крестьянского железоделательного промыслы. Письменные источники XV века свидетельствуют о его наличии на территории Лопских погостов (в частности на территориях Семчезерского, Паданского, Селецкого и Шуезерского погостов). Наращиванию объемов производства железа в Лопских погостах  способствовало развитие солеварения в Поморье. Соль там варилась из морской воды в цренах — огромных сковородоподобных котлах, которые изготовлялись из кованых листов железа — цренных полиц. Некоторое количество железа вывозилось за пределы Карелии к пермским и сольвычегодским соляным варницам, а также через Тихвин к варницам Старой Руссы.

В документах рассматриваемого периода встречаются названия отдельных деревень, жители которых имели сыродутные печи. Так в Селецком погосте указана деревня Совдозеро, раскинувшаяся между двумя живописными озерами: Совдозеро и Сергозеро.. Согласно переписной книге в деревне Совдозеро в 1597 году было 11 дворов и угодья (озеро Совдозеро, Плотичье, Безглазая река, Безглазая ламба), то есть деревне не менее 500 лет. За неполные 100 лет, по переписи 1678 года, количество дворов удвоилось. Росту деревни способствовало наличие в ближайших озёрах железной руды и воды, а также и возникшая большая потребность в железе во времена правления Петра I.

Были сыродутные печи и в Поросозеро. Продукция кустарного железоделательного промысла была сырьем для возникавших сначала частных а впоследствии и первых казенных металлургических заводов. Кустарный железоделательный промысел существовал на территории  северной Карелии до начала XX века. Но расцвет периода  войн Петра I, после его смерти,  постепенно угасал, что было также связано с прекращением солеварения в Поморье и распространением более дешевого заводского железа.

В 1478 г. Карелия вместе с другими землями Великого Новгорода была присоединена к Русскому государству. Земельные владения новгородских бояр подверглись конфискации в пользу казны, в результате чего почти все крестьяне Карельской  земли стали черносошными (с XVIII в. - государственными). Небольшая часть крестьян оказалась в крепостной зависимости от монастырей. Погосты просуществовали в Московском государстве  до первой четверти XVIII века, когда образовалась Российская империя.

Впервые перечень населенных пунктов Селецкого погоста в сохранившихся русских письменных источниках описан в 1587/88 г. в «Книге сбора данных и оброчных денег» с Лопских погостов Новгородского уезда" и в Дозорной книге Лопских погостов Новгородского уезда за 1597 г. «Центр Селецкого погоста–района располагался на Селецком озере в Сельгах. Погосту принадлежали территории в верховья реки Суны с Поросозером. Волостями  на государевых землях Селецкого погоста также названы Янгозеро, Совдозеро, Гималы и еще несколько в настоящее время утраченных деревень. В общей сложности в Селецком погосте в конце XVI в. проживало 267 крестьян.

Среди государевых земель Селецкого погоста отдельно выделена Порозерская волость (Поросозеро), которая долгое время находилась в вотчине Спасо-Преображенского Валаамского монастыря; временное лишение обители прав на Поросозеро произошло в оккупацию 1580–1597 гг. Корельского уезда и самого монастыря) Швецией.

Из статьи к.и.н. Жукова А. Ю. «Волостной и церковно-приходской ландшафт центральной Карелии: Спасский Селецкий  погост в XVI–XVIII вв»:

«Дозор свидетельствует, что сразу же после освобождения Корельского уезда в том же 1597 г. отошедшая было от Валаамского монастыря Порозерская волость царь вновь вернул обители. Впрочем, вотчинный статус Порозера на этот раз продержался недолго и в результате Второй шведской интервенции и Столбовского мира 1617 г. со Швецией Порозеро вновь стало государевой волостью.

Шведская интервенция затронула Спасский Селецкий погост непосредственным образом. В источнике вновь под названием волость имеется в виду поселение (деревня, волостка).

Столбовский мир также не принес успокоения, поскольку принадлежность Порозерской волости России вызывало неприятие шведской стороной во время приграничного размежевания 1617–1621 гг. Так, когда русские послы были в Выборге для процедуры ратификации шведским королем Столбовского мира (сентябрь 1618 г.) к ним пришло донесение от Ладожского воеводы о затруднениях с размежеванием волости Порозеро. Летом-осенью 1617 г. старожильцы указали на «государеву сторону» этих земель; тогда шведы потребовали «божьего суда», т.е. положить на церковный престол два «жребия» – бумаг с изображением «креста» (что свидетельствовало бы о русской принадлежности Ребол и Поросозера) и «коруны» (символа шведской власти); жители вытянули бумагу–жребий с «крестом»; тогда шведские межевые послы покинули межевание и отъехали в Корелу (Кексгольм)»

Трудности с размежеванием продолжились и в 1618–1620 гг. Шведы пытались выдать деревню Пуроярва (Пурозеро) Сердовольского погоста Корельского уезда за деревню Порозеро лопского Селецкого погоста Новгородского уезда и на этом основании продвинуть линию новой границы восточнее Поросозера. Пока шведы считали Порозеро своей территорией, они и жителей Порозерской волости числили своими подданными. Только к лету 1621 г. шведы признали Поросозеро за Россией. Давняя вотчинная Порозерская волость, став после 1617 г. государевой, потеряла статус волости и была приписана как поселение–волостка Порозеро к Гимольской волости» .

Интересна история деревни Поросозеро, или Порозеро, как она называлась при своем основании, которая была записана в 1620 г. при приграничном размежевании Русского государства со Швецией. Староста Порозерской волости рассказал новгородскому воеводе: «… на ее месте еще в середине XV в. («тому болши полуторосот лет») стоял «черный лес», лесные угодья, принадлежащие государству, в которых промышлял беспашенный «лоплянин» по имени-прозвищу Пор. На этих охотничьих угодьях Пора поселились три крестьянина, поднявшие целину и поделившие земли между собой. В честь Пора они назвали и озеро («а чрез него течет Суна-река») и свою новую деревню Порозером. Крестьяне выплачивали дань Новгороду, но незадолго до падения республики отдали Порозеро в вотчину Валаамскому монастырю».

С потерей Карельского перешейка по Столбовскому миру административным и торговым центром Карелии стал построенный в 1649 г. город-крепость Олонец.  Лопские погосты вошли в основанный Олонецкий горный округ. В последней четверти XVII века началось возведение частных и казенных металлургических заводов и дальнейшее развитие получили крестьянские железоделательные промыслы. Их продукция была сырьем для возникших частных и казенных металлургических заводов. Домницы Лопских погостов внесли значительный вклад в победу русского оружия в Северной войне. Петр I уделял большое внимание вопросам развития казенной металлургии в стране и, в частности, заводам Олонецкого горного округа, неослабно следил за их деятельностью.

После окончания Северной войны в  1721 году вся Карелия была присоединена к России. После кончины Петра I, горнозаводское дело в Обонежье стало приходить в упадок. К 1732 году были закрыты все олонецкие заводы, кроме Кончезерского, на который было перенесено производство пушек. Однако существование железоделательного промысла в Лопских погостах не прервалось. В Ведомости о сыродутных печах  и их владельцах в Олонецком уезде, составленной в  1750 г., значится, что на сыродутных печах, расположенных на пустоши около деревни Поросозеро, с 1745 по 1749 гг. произведено 140 криц, а в деревне Совдозеро с 1746-1749 гг. – 180 криц.

Со второй половины XVIII в. Карелии развиваются капиталистические отношения. Возникают частные вододействующие лесопильни. Развития внутренней торговли Карелии сдерживается  из-за бездорожья, вследствие чего получает распространение отходничество.

В административном отношении значительная часть Карелии в XVIII в. входила в Петербургскую, затем в Новгородскую губернии, а с 1784 г. - во вновь образованную Олонецкую губернию с центром в г. Петрозаводске. В этом же  году по административным соображениям, прежде всего из-за отсутствия удобных путей сообщения и экономической бесперспективности упраздняется уездный город Паданы, а его функции передаются  г. Повенц и уезд переименовывается в Повенецкий.

Рисунок 1-1. Карта распространения домниц в Лонских погостах Карелии в XVIII веке

В 1774 г. открылся  Александровский "казенный" завод (ныне Онежский тракторный завод), одно из крупнейших и технически передовых предприятий своей эпохи. Здесь отливались высококачественные  пушки. Завод стал градообразующим предприятием, определившим присвоение петровской слободе в 1777 году статуса города, а с 1784 г. губернский города Петрозаводск. Почти полтора столетия Александровский завод был одним из основных поставщиков орудий осадной крепостной и корабельной артиллерии, ядер и снарядов для русской армии и флота. Завод получил название по Указу императрицы Екатерины II в честь князя Александра Невского.

После отмены крепостного права (1861) усилились лесозаготовки, появились лесопильные заводы с паровыми двигателями. Возросло количество промышленных и сезонных рабочих. Край становится важным поставщиком древесного сырья и пиломатериалов на российские рынки (особенно в Петербург) и на экспорт.

В XIX в. развитие капитализма коснулось и территории Поросозерского сельского поселения. В 1868 году на Валазминских (Воглазминских) порогах на реке Суне был построен Валазминский (Воглазминский) чугуноплавильный завод  Клюшиногорского общества Поросозерской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии для снабжения чугуном Александровского завода. Из  описания месторасположения завода: «…лежит на проселочной дороге от Рембольского до Линдозерского погоста к границе Повенецкого уезда с Петрозаводским. Расстояние до волостного правления (Поросозеро)  — 6 вёрст» (6,4 км).

Рисунок 1-2. Место деревни, где находился  Валамзинсекий чугунно-плавильный завод горного ведомства на р. Суне

Завод имел одну доменную печь. Цилиндрическая воздуходувка работала от водяного колеса, замененного в 1883 турбиной. От углевыжигательных печей был рельсовый путь к доменному цеху. На территории  завода шел деревянный водопровод длиной 65 м. Руду из 60 приписанных к заводу озер поставляли местные крестьяне. В качестве флюса использовали известняк Спасогубского месторождения, огнеупорную глину из Петрозаводска либо с Вытегорского месторождения.  При заводе имелись казармы для рабочих, дома для заводских служащих, магазин, церковь, церковно-приходская школа, бревенчатая пристань. В списке населенных мест в  1905 г. значится «деревня Валазминский чугунно-плавильный завод горного ведомства на реке Суне. Население 107 человек, в том числе 17 крестьян и 90 человек не из крестьян, 30 семей и 12 дворов. За 32 года между составлением списков 1873 и 1905 годов количество дворов увеличилось на 11».

Однако, Валазминская домна была устаревшей конструкции, но даже ее невысокая производительность была ограничена размером воен. заказов и в среднем  составляла 2/3 от возможной. Резкое увеличение производства наблюдалось только во время русско.-японской  войны 1905. После пожара в 1908 производство было прекращено.

В 60-70-х гг. XIX в на Онежском озере и Белом море началось пароходное сообщение. Но в целом к началу ХХ в. хозяйство Карелии в значительной мере сохраняло традиционный аграрно-промысловый облик. Построенная  в начале ХХ в. Мурманская железная дорога прошла в стороне от  территории Лопских погостов.

В 1917 году Олонецкая губерния стала частью Российской Советской Республики.

В 1920 г. был принят декрет об образовании из населенных карелами местностей Архангельской и Олонецкой губерний автономной области - Карельской трудовой коммуны (КТК). Карелии предоставлялась широкая финансово-экономическая самостоятельность. Однако начавшийся переход к хозяйственному строительству был прерван в октябре 1921 г. крестьянским восстанием в северо-западных волостях края, вспыхнувшим на почве нехватки хлеба и жестоких методов политики военного коммунизма. Совместно с повстанцами действовали вторгшиеся из-за границы финские вооруженные отряды, надеявшиеся расширить границы Финляндии за счет присоединения Карелии. Последнее столкновение Красной Армии с повстанцами произошло в Поросозеро в ноябре 1922 г., в результате которого конфликт был ликвидирован. В рядах Красной армии был То́йво А́нтикайнен (1898 —1941) — финский политик, один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии, активный участник Гражданской войны в России. Одна из улиц в поселке Поросозеро носит его имя.

С 1922 по 1927 гг. Поросозерская волость входила в Паданский уезд. С  1927 год территория Карелии была разбита на районы, и Поросозерский сельсовет вошел в Петровский район, а деревня Совдозеро – в Медвежьегорский, но в 1930 году Совдозерский сельсовет был передан в Петровский район.

В ходе индустриализации, развернувшейся в конце 1920-х - 1930-е гг., в Карелии выросли лесозаготовки, реконструировались лесопильные заводы. Появились новые отрасли промышленности: целлюлозно-бумажная, мебельная, горнодобывающая, энергетическая.

Коренную реконструкцию претерпел Онежский (бывший Александровский) завод, который стал специализироваться на выпуске машин для лесной промышленности.

Насильственная коллективизация, осуществленная в 1929-1933 гг. привела к спаду сельскохозяйственного производства.

Следующий этап административно-территориального деления был связан с присоединением к Карелии территории, отошедшей к СССР от Финляндии на основании мирного договора между СССР и Финляндией 1940 года. По его условиям Финляндия передала в Советскому Союзу бо́льшую часть Выборгской губернии, в том числе и город Суоярви. Суоярвский район был образован в июле 1940 года.

В 1957 году Суоярвский район был увеличен за счёт включённой в его состав части территории ликвидированного Петровского района, в которой находились Поросозерозерский и Совдозерский сельские советы. С 1982 г. в состав Суоярвского района из Медвежьегорского района был передан Гумаринский сельсовет, в настоящее время поселок Гумарино.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 большая часть территории Карелии была оккупирована финскими и немецко-фашистскими войсками. Свыше 100 тыс. жителей Карелии сражалось в рядах Советской Армии и партизанских отрядах. В 1944 г. Карелия была освобождена.  За героизм на фронте и самоотверженный труд в тылу тысячи уроженцев Карелии удостоены правительственных наград, 26 чел. присвоено звание Героя Советского Союза. Память о героях войны сохраняется в памятниках и мемориалах и на территории Поросозерского сельского поселения.

Война нанесла большой ущерб народному хозяйству и культуре Карелии.

К 1950 г. народное хозяйство края было восстановлено, достигнув по основным показателям довоенного уровня. Поставки древесины из Карелии сыграли важную роль в восстановлении разрушенных городов и сел Европейской части страны. Дальнейшее наращивание объемов лесозаготовок в крае продолжалось до середины 1960-х гг.

Через территорию Поросозерского сельского поселения проходит трасса Западно-Карельской железной дороги Суоярви — Ледмозеро. Строительство железной дороги в западных районах Карело-Финской ССР (с 1956 года Карельская АССР в составе РСФСР) имело своей целью повысить уровень развития отдалённых территорий, обеспечить надёжным транспортом огромные бездорожные пространства. Основной специализацией линии изначально был вывоз леса. Линия имела также военно-стратегическое значение, пролегая параллельно государственной границе.

С середины 60-х годов был взят курс на постепенное сокращение лесозаготовок и преимущественное развитие других отраслей промышленности, имевших общесоюзное значение - целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, машиностроения и металлообработки.

В 1970-80-х гг. для Карелии, как и страны в целом, было характерно постепенное снижение темпов социально-экономического роста, и усиления кризисных явлений, вызванных исчерпанием экстенсивных источников развития и возможностей административно-командной системы управления.

В ноябре 1991 г. Карельская АССР была переименована в Республику Карелия. После распада СССР, в марте 1992 г. Республика Карелия подписала Федеративный договор, в качестве полноправного субъекта независимой Российской Федерации, вставшей на путь развития рыночной экономики и демократических реформ.

Анализ  история формирования территории Поросозерского сельского поселения показывает, что эта территория насыщена памятниками истории и культуры населяющих ее народов, населяющих эту территорию. Обладая уникальными природными условиями, эта территории имеет потенциал для  развития современной и доходной отрасли экономики – активный туризм познавательного исторического, природно-экологического и экстремально-спортивного направлений.

Использованные источники, не указанные в предыдущем тексте, приводятся ниже в сноске .

## Природные и инженерно-геологические условия и резервы

### Климат

По строительно-климатическому районированию РФ территория относится к зоне ПВ.

Климат умеренно-континентальный с чертами морского.

Преобладают воздушные массы с Атлантики, которые обусловливают продолжительную мягкую зиму и короткое, относительно прохладное лето, значительную облачность и неустойчивый режим погоды.

В холодный период территория получает мало солнечного тепла, летом радиационный баланс возрастает в связи с большой продолжительностью дня. Среднегодовой радиационный баланс около 30 ккал/см².

Температура июля, самого теплого месяца, 15,6°, абсолютный максимум +34°.

Наиболее теплый период со среднесуточной температурой выше 15° длится с начала июля до начала августа.

Температура января, самого холодного месяца -11,7° абсолютный минимум составляет -45° приходится на февраль.

Продолжительность устойчивых морозов более  4-х месяцев – 18 октября по 24 марта.

Территория избыточно увлажнена, в среднем за год выпадает 538 мм осадков. Устойчивый снежный покров лежит 5,5 месяцев с середины ноября до конца апреля.

Максимальная высота снежного покрова достигает наибольших значений в марте в лесу 74 см на открытых участках около 50 см.

Относительная влажность высока в течение всего года (80%) максимальное ее значение составляет 90% в ноябре, минимальное 68% в мае.

Ветровой режим характерен преобладанием в течение всего года, особенно в холодный период юго-западных и южных ветров.

Средние скорости ветра мало меняются максимальное значение 3,7 м/с в октябре, минимальное – 2,8 м/с в августе. Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильных ветров почти не бывает, вследствие большой заселенности территории. Туманы отмечаются 35 дней в году.

Расчетные температуры для проектирования отопления поселка Поросозеро -28°, продолжительность отопительного периода – 253 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 130 см.

### Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Суна, которая вытекает из озера Кивиярви, течет с северо – северо – запада на юго – юго – восток, впадает в озеро Онежское у села Янишполе. Относится к бассейну Балтийского моря. Длина р. Суна 280 км, площадь водосбора 7670 кв. км, средний уклон реки 1,18 %.

На берегу реки Суна расположен поселок  Поросозеро. В районе п. Поросозеро трапецеидальная, шириной 0,5-1,0 км. Склоны долины крутые, высотой 5-6 м. Левый склон занят постройками п. Поросозеро и КЛПХ.

Пойма реки у п. Поросозеро левосторонняя, шириной около 40м, поросла травой, местами заболочена.

Русло реки на данном участке слабоизвилистая, представляет собой чередование озеровидных расширений с короткими участками более узкого русла. На плесовых участках расположено множество островов. У п. Поросозеро ширина русла реки 436 м, глубина средняя 2,4 м. Меженные берега пологие, устойчивые, задернованные.

Дно на плесовых участках илистое, засоренное топняками, бытовым мусором, в отдельных местах с большим количеством валунов у берегов. В сужениях дно песчано-гравелистое. Продольный уклон реки носит ступенчатый характер, на плесовых участках он близок к нулю. У берегов на этих участках наблюдались зоны мертвого пространства, шириной от 50-60 до 100 – левый берег, 120 м – правый берег. Наибольшие скорости наблюдались в поверхностном слое, примерно на середине русла. В отдельные дни возможны небольшие обратные течения.

Уровненный режим

В п. Поросозеро расположен г/п СЗГКС с многочисленными наблюдениями за уровнем, температурой воды, ледовыми явлениями и толщиной льда, за расходами воды.

В годовом ходе уровней воды можно выделить, весеннее половодье, Венн-весеннюю межень, осенний период с повышенной водностью и зимнюю межень.

Подъем уровня воды весной начинается с середины апреля. Пик весеннего половодья приходится в среднем на 24 мая. Высота подъема весеннего половодья над меженным уровнем воды составляет в среднем 1,0-1,1 м, в годы с высоким половодьем 1,7-1,8 м. Спад весеннего половодья продолжается до середины июня.

Расчетный максимальный уровень воды 1% обеспеченности р.Суны у п. Поросозеро составляет 165,1 м БС. Венн – осеняя межень на реке из-за большой зарегулированности озерами, выражена нечетко и представляет собой постепенный спад весеннего половодья, сменяющейся затем подъемом от осенних дождей.

Наиболее маловодный период, средней продолжительностью 1,1,5 недели, приходится на август – сентябрь. Зимняя межень устанавливается обычно в начале марта. В период зимней межени в отдельные годы возможно подъемы уровня воды на 0,20-0,30 м из-за заторов, образующихся примерно в 7 км ниже п. Поросозеро. Река в данном районе не перемерзает и не пересыхает.

Величина среднемноголетнего расхода воды равна 35,6 м³/сек.

75% обеспеченности – 28,6 м³/с

95% обеспеченности – 21,9 м³/с

Максимальный расход воды % обеспеченности равен 82,6 м³/с.

Величина минимальных 30-дневных расходов воды 95% обеспеченности составляют: Венн–осенняя межень – 12,4 м³/с, зимняя межень – 9,4 м³/с

Первые ледяные образования в виде заберегов появляются в среднем 28 октября. Ледостав на плесовых участках бывает ежегодно, устанавливается в среднем 7 ноября. Наибольшая толщина льда на этих участках наблюдается в апреле и составляет в среднем 56 см.

Вскрытие реки весной происходит в среднем в первой декаде мая. Лед  в основном тает на месте. Продолжительность периода с ледовыми явлениями примерно 193 дня.

Вода р. Суна мягкая, маломинерализированная, со слабокислой реакцией среды.

Среднегодовая мутность рек данного района 25 г/ м³, цветность более 50º.

В целом, вода в реке Суна соответствует по всем показателям II класса. Необходимо учесть, что цветность в отдельных анализах превышает показатели III класса.

По бактериологическим показателям вода соответствует II классу. Источник может быть использован для хозяйственно-питьевого водоснабжения после очистки.

### Рельеф и геологическое строение

Рельеф. В морфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к моренной равнине. Рельеф холмисто-грядовой с ярко выраженными моренными грядами (оза, камы). Направление гряд северо-западное. Абсолютные отметки возвышенных участков составляют 173-220 м. В межгрядовых понижениях с отметками 165-179 м наблюдается заболачивание. Болота лесотопяные, моховые, верхового типа. Мощность торфа колеблется от 0,3 до 6 м и более. Поселок разделен на две части р. Суной и оз. Поросозеро. Северная часть более пологая, менее заболоченная, отличается более благоприятными для строительства природными условиями.

Геологическое строение. В геологическом строении территории принимают участие коренные породы фундамента и четвертичными отложениями осадочного чехла.

Коренные породы представлены архейско-протерозойскими мелкокристаллическими, прочными, порфировидными, слаботрещиноватыми. Глубина залегания кровли кристаллических пород колеблется от 4,6 до 8,7 м и глубже.

Четвертичные отложения представлены верхнечетвертичными флювиогляциальными и современными осадками.

Флювиогляциальные отложения образуют такие формы рельефа, как озы, камы, а также развиты на более пологих участках рельефа. В зависимости от этого мощность отложений изменяется от 4-6 м до 8-10 м. В верхней части расположены галечниковые грунты с песчаным заполнителем мощностью 1,1-4,3 м и пески гравелистые влажные, мощностью 1,4-7,0 м. Данные отложения встречены практически повсеместно.

Ниже залегают пески пылеватые водонасыщенные мощностью до 4,6 м, пески пылеватые водонасыщенные мощностью 1,4-7,8 м. Данные типы грунтов имеют ограниченное распространение.

Выше по разрезу залегают техногенные образования, представленные гравием, галькой, песками, древесиной. Срок отсыпки более 25 лет. Максимальная мощность осадков достигает 5,1м.

Болотные отложения представлены среднеразложившимся торфом мощностью от 0,3 м до 5,8 м.

### Гидрогеологическая характеристика

Подземные воды на рассматриваемой территории приурочены к коренным и четвертичным отложениям.

Грунтовые воды в четвертичных отложениях залегают на глубине от 0,3 до 8 м и более. Водообильность отложений характеризуется дебитами 17 колодцев глубиной 7-13 м. Суммарный водоотбор составляет 15 м³/сут; максимально возможный – 23 м³/сут. В пределах поселка существует 4 источника с общим водоотбором около 6 м³/сут. По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные.

Использование грунтовых вод для целей водоснабжения не рекомендуется, они не удовлетворяют требованиям водопользования по качеству воды и ее количеству.

Подземные воды в коренных породах вскрыты скважинами на глубине 50-100 м. Водообильность этих пород зависит от степени их трещиноватости, которая более развита в кровле горизонта и уменьшается с глубиной. Водообильность по скважинам изменяется от 0,4 до 2,5 л/сек, при понижениях уровня на 25-53 м. Суммарный водоотбор из пяти скважин составлял 180 м³/сут. По химическому составу подземные воды хлоридно – гидрокарбонатно – кальциевые, пресные с минерализацией около 120 мг/л. В некоторых скважинах отмечено значительное количество железа. В целом удовлетворяют требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая».

Наиболее перспективными в отношении организации централизованного водоснабжения являются обводненные трещиноватые граниты. Для их выявления требуется проведение поисковых работ.

На территории поселения имеется проявление радоновых вод (озеро Совдозеро). Проявление расположено в 30 км северо-восточнее п. Поросозеро. Радоновые воды (8,3-20,0 нКи/л) в течение 50 лет изливаются из скважины б/н с дебитом 0,8-1,5 л/с/УКС1988ф/.

### Инженерно-геологическая оценка территории

Исходя из условий рельефа, геологического строения территории, гидрогеологических условий, выделены территории, благоприятные, ограничено благоприятные, неблагоприятные и не подлежащие застройке.

К территориям, благоприятным для строительства, относятся холмисто-грядового рельефа в основном в правобережной части, а также небольшие по площади всхолмления на левом берегу р. Суны. Уклоны поверхности здесь составляют 3-7%, грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 8 м и более.

Естественным фундаментов зданий и сооружений будут служить флювиогляциальные отложения, в основном галечниковые и гравелистые, реже крупные и пылеватые пески.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства относятся участки с близким залегание грунтовых вод до 2,0 м и заболоченные территории с мощностью торфа от 0,3 до 2,0 м, в межхолмных понижениях, а также склоны холмов, гряд с уклонами поверхности 10-20%.

К территориям, неблагоприятным для строительства относятся участки с уклонами более 20%; болота с мощностью торфа от 2,0 до 5,9 м (в северной части поселка). Торф не рекомендуется в качестве оснований фундаментов зданий.

К территориям, не подлежащим застройке, отнесены существующие санитарно-защитные зоны.

### Полезные ископаемые

По данным Карельского филиала ФБУ «Территориального фонда геологической информации по Северо-Западному федеральному округу», предоставленным в письме № ЛГ/03-607 от 19.06.2012 г., на территории Поросозерского сельского поселения расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых, учтенные ГКМ, приведенные в таблице неже.

Таблица 1.3-1 Месторождения и проявления полезных ископаемых, учтенные ГКМ, расположенные на территории МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Массив, номер паспорта гкм | Название месторождения/ проявления | Полезное ископаемое, применение | Местонахождение/ геогр. Ве. Центра объекта | Степень освоения | Недро- пользователь, лицензия | Учет ба-лан-сом запа-сов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. Ш. | в. Д. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | А, 79 | м-ние Совдозерское | железо | 62º49' | 33º08' | утративш. Промыш. Значение | нет | не учтен |
| 2 | Б, 242 | м-ние Тумасозерское | ПГМ, песок | 62º36' | 32º38' | резерв | нет | на учете |
| 3 | Б, 52149 | м-ние Костомукское | гранит на щебень | 62º36' | 32º43' | геологическое изучение, добыча | ООО «Щебень Карелии» ПТ301493ТР 02.04.2007-30.03.2032 | на учете |
| 4 | Б, 52153 | м-ние Поросозеро | гранит (строит. Камни) | 62º41' | 32º35' | подготовка к освоению | нет | на учете |
| 5 | Б, 52162 | м-ние Куйманлампи | гранит, кварцит | 62º32' | 32º43' | подготовка к освоению | нет | на учете |
| 6 | Б, 52202 | м-ние Мендъярви | песчано-гравийные отложения для отсыпки дорог | 62º44' | 33º04' | геологическое изучение, добыча | ГУП РК «Мост» ПТ301433ТР 18.01.2007-30.12.2021 | на учете |
| 7 | Б, 52136 | м-ние Егоркина Горка | гнейсо-гранит | 62º45' | 32º43' | геологическое изучение, добыча | ООО «Муезерский Гранит» ПТ301456ТР 28.02.2007-30.01.2032 | на учете |
| 8 | Г-1, 142 | проявл. Питкулампинское | золото | 62º58' | 33º10' | общие поиски | нет | нет |
| 9 | Г-1, 151 | проявл. Мендъярви | медь | 62º55' | 33º08' | общие поиски | нет | нет |
| 10 | Г-1, 177 | проявл. Маймъярвинское | золото | 62º53' | 33º06' | общие поиски | нет | нет |
| 11 | Г-1, 178 | проявл. Ятулий – 1 | золото | 62º50' | 33º03' | общие поиски | нет | нет |
| 12 | Г-II,85 | проявл. Саркиярви | кварцит (флюсы) | 62º51' | 32º45' | регион работы | нет | нет |
| 13 | Г-II,245 | проявл. Койта-йоки | диатомит | 62º44' | 31º38' | общие поиски | нет | нет |
| 14 |  | м-ние Поросозерское | подземная вода | в 7 км К СЗ от п. Поросозеро на ЮВ побережье оз. Чудозеро, лев. Б. р. Суны | не эксплуати-руемое | нет | на учете |

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Для осуществления строительства необходимо на стадии подготовки проектной документации проводить все необходимые инженерные изыскания.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

### Земельные ресурсы

Общая площадь земель муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» в административных границах по уточненным данным составляет 491800 га. Существующие границы МО «Поросозерское сельское поселение» установлены в соответствии с Законом Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом (см. таблицу ниже).

Таблица 1.3-2 Структура земельного фонда муниципального образования «Поросозерское сельское поселение»

| Категория земель | Современное состояние (на 01.01.2018 г.) |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 1049,3 | 0,2 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1048,7 | 0,2 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 670 | 0,1 |
| 4. Земли лесного фонда | 488675 | 99,4 |
| 5. Земли запаса | 357 | 0,1 |
| ВСЕГО | 491800 | 100,0 |

##### Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Площадь данной категории земель в границах муниципального образования составляет 1049,3 га (0,2 %).

##### Земли населенных пунктов

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Общая площадь данной категории составляет 1048,7 га (0,2 %), в том числе пос. Поросозеро (852,4 га), пос. Гумарино (54,7 га), пос. Костомукса (117,0 га) и дер. Совдозеро (24,6 га).

В структуре земель населенных пунктов преобладают функциональные зоны жилой застройки и рекреационных территорий.

Состав земель населенных пунктов представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3-3 Состав земель населенных пунктов

| № п/п | Населенные пункты | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пос. Поросозеро | 852,4 | 81,3 |
| 2 | пос. Гумарино | 54,7 | 5,2 |
| 3 | пос. Костомукса | 117,0 | 11,2 |
| 4 | дер. Совдозеро | 24,6 | 2,3 |
|  | Всего в границах населенных пунктов | 1048,7 | 100,0 |

##### Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности и земли иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права, на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Общая площадь данной категории земель составила 670 га (0,1 %).

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения на территории МО «Вельское» представлены железной дорогой, автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения, а также частными автомобильными дорогами, объектами газо-, электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, полигонами ТБО, кладбищами, объектами лесохозяйственной переработки.

##### Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным территориям отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Также к землям лесного фонда отнесены объекты гидрографии и территории под особо охраняемыми природными объектами.

Площадь земель лесного фонда МО «Поросозерское сельское поселение» составляет 488675 га (99,4 %). Более подробная информация о землях лесного фонда представлена в разделе 2.8 «Лесные ресурсы».

##### Земли запаса

В соответствии со ст.103 Земельного кодекса Российской федерации, «К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев». На территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» расположены земли запаса общей площадью 357 га (0,1 %).

### Лесные ресурсы

При разработке раздела использованы следующие материалы:

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Лесной план Республики Карелия, утвержденный распоряжением Главы Республики Карелия от 30.07.2014 г. № 258-р (с изменениями).

- Лесохозяйственный регламент Суоярвского лесничества Республики Карелия на 2012-2021 гг.

- Прочие материалы.

Лесной фонд муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» общей площадью 488675 га представлен лесами Суоярвского лесничества в составе Поросозерского, Куолисимского, Южно-Селегского, Клюшиногорского и частью Лахколамбинского участкового лесничеств. Более подробно структура лесного фонда муниципального образования приведена в таблице ниже.

Таблица 1.3-4 Структура земель лесного фонда муниципального образования «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поросозерское | 1-192 Поросозерское | 86 121 |
|  |  | 1-192 Акконьярвское |  |
| 2. | Куолисимское | 1-180 | 141 999 |
| 3. | Южно-Селегское | 1-58 Южно-Селегское | 73 296 |
|  |  | 1-158 Совдозерское |  |
| 4. | Клюшиногорское | 1-95 Клюшиногорское | 116 702 |
|  |  | 1-211 Мегринское |  |
| 5. | Лахколамбинское | 1-174 Костомукское | 70 557 |
|  |  | 1-153 Кайдозерское |  |
| Всего по муниципальному образованию «Поросозерское сельское поселение» |  | 488 675 |

По лесорастительному районированию территория лесов МО «Поросозерское сельское поселение» относится к таежной зоне Европейско-Уральской части Российской Федерации. Лесорастительное районирование отражает природно-климатические условия местности и опирается на геоботаническое районирование.

Для среднетаежного района европейской части тайги характерно преобладание хвойных лесов из сосны и ели, а также мягколиственной породы – березы. Другие мягколиственные породы – осина, ольха и ива – не выходят за пределы примеси. В претерпевших антропогенное воздействие лесах в основном преобладают мягколиственные породы.

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением земель лесного фонда лесничеств и для дифференцированного ведения лесного хозяйства по целевому назначению леса подразделяются на защитные и эксплуатационные. Отнесение лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам, разделение защитных лесов на категории осуществлялось в соответствии с Лесным кодексом РФ, приказом Рослесхоза от 19.12.2007 №498 и Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №143-ФЗ.

На территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» расположены следующие категории лесов, представленные ниже в таблице.

Таблица 1.3-5 Структура земель лесного фонда муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Лесничество по материалам лесоустройства | Номера кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Защитные леса |  |  |
| 1.1 Леса, расположенные в водоохранных зонах | Поросозерское | части кварталов 1-15,17-39,41-43,45-48,50-73,75-76,78-91,93-94,96,100-105,107-117,120-125,128 |
|  | Аконьярвское | части кварталов 1-8,11-26,28-43,46-56,58-74,78-97,99-111,114-130,132,136-139,141-146,148-168,170-174,179-184,188-190 |
|  | Куолисимское | части кварталов 1-87,88-148,150-151,154-159,161-163,165-180 |
|  | Южно-Селегское | части кварталов 3-8,11-26,28-29,32-39,42-46,48-51,54-55,57-58 |
|  | Совдозёрское | части кварталов 1-4,6-23,29-31,35-41,43-44,48,50-52,56-59,62-63,66,71-75,79-87,89-95,99-109,111-119,121-125,127-132,134,136-139,141-150,152-154,158 |
|  | Клюшиногорское | части кварталов 1-11,13-69,71-73,75-83,85-95 |
|  | Мегринское | части кварталов 1-7,9-29,31-50,53-58,61-64,67-76,78-81,83-102,104-105,107,109-115,117-147,151-165,167-195,197-208,210-211 |
|  | Костомукское | части кварталов 1-4,6-12,15-23,25-31,33-46,49-50,52-54,59-61,63-67,69-70,74-79,81-87,90-91,93-94,96-99,101-102,105-112,115-121,123,125-130,135-136,138-140,143-149,152-156,158-159,161-170,172-174 |
|  | Кайдозёрское | части кварталов 1-2,5-6,8-11,14,19-20,23-32,35,38-48,20-51,54-55,57-62,67-73,76-78,83-86,89-92,94-103,105-110,112,114-115,119,122-126,129,131-134,136-145,147-153 |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  |
| 2.1 Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Поросозерское | части кварталов 141, 113-114, 138-139, 164-167, 176-177, 179-180, 184-185, 187-188 |
|  | Акконьярвское | части кварталов 94, 45-46, 51-52, 65-66, 80-82, 97-98, 109-110, 112-113, 122-125, 129-131, 137-141, 146-147 |
|  | Совдозерское | части кварталов 66-67, 71-86, 88-91, 96-99 |
|  | Мегринское | части кварталов 30-32, 60-61, 104-106, 149-150 |
|  | Костомукское | части кварталов 119, 145, 154, 37-39, 59-62, 77-79, 88-89, 99-100, 110-111, 127-128, 136-137, 160-161, 168-169 |
| 2.2 Зеленые зон | Поросозерское | 115, 140-141 |
|  | Акконьярвско | 112-117, 130, 131-137 |
| 3. Ценные леса |  |  |
| 3.1 Нерестоохранные полосы лесов | Поросозерское | части кварталов 55, 87-88, 111-115, 141-142, 167-169, 181-182, 190-192 |
|  | Акконьярвское | части кварталов 95, 111, 133, 184, 127-129, 146-148, 158-160, 173-175 |
|  | Южно-Селегское | части кварталов 43, 4-5, 12-13, 16-17, 22-27, 34-37 |
|  | Клюшиногорское | части кварталов 7 |
|  | Мегринское | части кварталов 27-30, 58-59, 101-103, 145-148, 180-184, 196-199 |
|  | Костомукское | части кварталов 83, 44-46, 68-70 |
|  | Кайдозерское | части кварталов 1-3, 24-27, 43-48, 65-69, 84-88, 100-104, 117-120, 131-132, 143-149 |
| 4. Эксплуатационные леса |  | остальные лесные кварталы и их части |

##### Использование лесов

Виды разрешенного использования лесов определяются в соответствии с Лесным кодексом РФ (гл. 2, ст. 24). Они приведены в Лесохозяйственном регламенте Суоярвского лесничества.

На территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» основными возможными видами использования лесов являются:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности.

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства отражено в разделе «Охотничье-промысловые ресурсы».

##### Выводы

- Лесной фонд муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» общей площадью 490,4 тыс. га представлен лесами Суоярвского лесничества в составе Поросозерского, Куолисимского, Южно-Селегского, Клюшиногорского и частью Лахколамбинского участкового лесничеств.

- По лесорастительному районированию территория лесов МО «Поросозерское сельское поселение» относится к таежной зоне Европейско-Уральской части Российской Федерации.

- На территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» расположены следующие категории лесов:

- защитные леса: леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; зеленые зоны;

- ценные леса: нерестоохранные полосы лесов;

- эксплуатационные леса.

- Основным видом разрешенного использования лесов на территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» является заготовка древесины.

### Охотничье-промысловые ресурсы

Отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления регулируются Федеральным законом от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон «Об охоте»).

Раздел разработан на основе законодательной базы Российской Федерации и Республики Карелия об охоте, а также на основе сведений, предоставленных Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

В лесах, на лугах, болотах и водоёмах муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» обитают разнообразные животные.

Перечень видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение»: кабан, лось, бурый медведь, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница лесная, горностай, хорь чёрный, норка американская, заяц-беляк, бобр речной, бобр канадский, крот, белка, ондатра, водяная полёвка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, свиязь, серая утка, шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая и морская чернети, обыкновенный гоголь, средний и большой крохали, пастушок, погоныш, камышница, лысуха, чибис, тулес, камнешарка, мородунка, турухтан, травник, большой улит, большой веретенник, большой и средний кроншнепы, бекас, гаршнеп, вальдшнеп, сизый голубь, вяхирь, обыкновенная горлица.

На пролёте встречаются: канадская и белощёкая казарки, гуменник, серый и белолобый гуси, морянка, обыкновенная гага, гага-гребенушка, синьга.

Виды, занесённые в Красную книгу Республики Карелия, относящиеся к охотничьим ресурсам в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2009 «209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» (охота на указанные виды разрешается в соответствии со статьями 15, 17 ФЗ «Об охоте…»): росомаха, ласка, выдра, летяга, луток, коростель, дупель, малый веретенник, клинтух, в том числе пролётные виды: сибирская гага, турпан.

Лимитируемые виды охотничьих ресурсов: лось, кабан, бурый медведь, барсук, рысь, выдра.

### Особо охраняемые природные территории

Для сохранения биологического разнообразия в местах естественного обитания создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ).

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования лесов.  Для каждой ООПТ в соответствии с ее статусом и видом в нормативных документах о создании ООПТ устанавливается специальный режим использования, охраны и защиты лесов.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ могут иметь федеральное, региональное и местное значение.

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» расположены ООПТ регионального значения. Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ регионального значения в Республике Карелии осуществляется Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия.

Перечень существующих региональных ООПТ на территории МО «Поросозерское сельское поселение» приведен в таблице 1.3-6.

Таблица 1.3-6 Перечень существующих ООПТ регионального значения, расположенных в муниципальном образовании «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Вид ООПТ | Наименование и профиль ООПТ | Участковое лесничество, номера кварталов | Площадь, га | Сведения об утверждении | Цель создания | Режим охраны и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Памятник природы | Болотный памятник природы «Болото Озовое» | Аконьярвское В. 96, 111, 112, 127, 128 | 79 | Постановление Председателя Правительства РК №250 от 06.04.1995 г. | Болотный массив верхового среднекарельского типа. Ягодник клюквы. | Запрет на мелиорацию, использование ядохимикатов, сбор растений, внесенных в Красную книгу |
| 2 | Памятник природы | Болотный памятник природы «Болото Аконъярвское» | Аконьярвское В. 98, 99 | 68 | Постановление Председателя Правительства РК № 250 от 06.04.1995 г. | Охрана сосново – кустарничково-сфагнового болота. Ягодник клюквы. |  |
| 3 | Государственный природный заказник | Гидрологический заказник «Озеро Талое» | Южно-Селегское В.57,58 | 1,5 га (охранная зона охватывает всю площадь водосбора (621,6 га) | Постановление СМ КАССР № 276 от 20.07.1984 г. Постановление Правительства РК №27-П от19.03.2004 г. | Особо ценный болотный участок | Режим охраны: заказной, типовой для болотных объектов |

Указанные в таблице 1.3-6 ООПТ относятся к особо защитным участкам лесов, на территории которых запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Ограничения использования особо защитных участков лесов приведены в разделе 3.2.

Перечень планируемых ООПТ на территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» приведен в таблице 1.3-7.

Таблица 1.3-7 Планируемые ООПТ на территории Суоярвского лесничества

| Наименование ООПТ | Пло- щадь тыс. га | Участковое лесничество | Квартал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафтный заказник «Койтайоки» | 36,3 | Куолисимское | 5,6,11-14,20-23,30-34, 42-48,61,62,144-176 |
| Всего: | 36,3 |  |  |

## Система планировочных ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

Анализ ресурсов территории МО «Поросозерское сельское поселение» и оценка возможностей перспективного градостроительного освоения выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям, выделенным на территории Суоярвского муниципального района в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10, относятся следующие:

- водоохранные зоны, прибрежно-защитные и береговые полосы;

- рыбоохранные зоны;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы;

- охранная зона железнодорожных путей;

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- охранная зона особо охраняемых природных территорий;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды;

- первый, второй,  третий пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- пограничная зона;

- пятикилометровая полоса местности вдоль Государственной границы.

### Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Параметры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также условия использования территории в их границах регламентируются ст.65 Водного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17.

Параметры и условия использования береговых полос регламентируются п.6, ст.6 Водного кодекса РФ.

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» установлены следующие водоохранные зоны, а также прибрежные защитные и береговые полосы (см. таблицу 1.4-1). Границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос отображены на Карте зон с особыми условиями использования территории.

Таблица 1.4-1 Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории МО «Поросозерское сельское поселение»

| Название водного объекта | Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос, м | Размер береговых полос, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Суна | 200 | 20 |
| Шуя (Суойоки) | 200 | 20 |
| Тарасйоки | 200 | 20 |
| Контийоки (Мянгюйоки) | 100 | 20 |
| Ирста | 100 | 20 |
| Койтайоки | 200 | 20 |
| Толвайоки | 100 | 20 |
| Волгайоки | 100 | 20 |
| Уксунйоки | 200 | 20 |
| Колос | 200 | 20 |
| Наровож | 200 | 20 |
| Лоймож | 200 | 20 |
| Прочие реки | 50 | 5 |
| Озера (кроме озер, площадью менее 0,5га) | 200 | 20 |

### Рыбоохранные зоны

Параметры рыбоохранных зон, а также условия использования территории в их границах регламентируются Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 № 743.

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» установлены следующие рыбоохранные зоны (см. таблицу 1.4-2).

Таблица 1.4-2 Размеры рыбоохранных зон водных объектов на территории Суоярвского муниципального района

| Название водного объекта | Размер рыбоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Суна | 200 |
| Шуя (Суойоки) | 200 |
| Тарасйоки | 200 |
| Контийоки (Мянгюйоки) | 100 |
| Ирста | 100 |
| Койтайоки | 200 |
| Толвайоки | 100 |
| Волгайоки | 100 |
| Уксунйоки | 200 |
| Колос | 200 |
| Наровож | 200 |
| Лоймож | 200 |
| Прочие реки | 50 |
| Озера (кроме озер, площадью менее 0,5га) | 200 |

Границы рыбоохранных зон представлены на Карте зон с особыми условиями использования территории.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Параметры санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, а также условия использования территории в их границах регламентируются п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.12-03.

Санитарно-защитные зоны от действующих на территории Суоярвского муниципального района промышленно-коммунальных предприятий, санитарно-технических и инженерных объектов, а также объектов специального назначения показаны на Карте зон с особыми условиями использования территории.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с конкретной санитарно-защитной зоной, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Таблица 1.4-3 Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» установлены следующие санитарно-защитные зоны объектов санитарно-технического, инженерно-технического назначения, защитные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций:

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

Кладбища. СЗЗ установлены в соответствии с нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), «Рекомендация по проектированию объектов ритуального назначения», М., 1996 г.

Полигоны ТБО, СЗЗ – 1000 метров. СЗЗ установлена в соответствии с нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

Котельные – СЗЗ – 50 м.

На Карте зон с особыми условиями использования территории показаны промышленно-коммунальные предприятия, санитарно-технические, инженерные объекты, объекты специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

### Придорожная полоса

Параметры придорожных полос, а также условия использования территории в их границах регламентируются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. От 03.08.2018) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» выделены следующие придорожные полосы от автомобильных дорог общего пользования (см. таблицу 1.4-4).

Таблица 1.4-4 Размеры придорожных полос от автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории МО «Поросозерское сельское поселение»

| Идентификацион-ный номер | Наименование дороги | Техни-ческая катего-рия | Размер придорож-ной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федерального значения |
| 00 ОП ФЗ А-121 | «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» | IV | 50 |
| Регионального значения Межрайонные |
| 86 ОП РЗ 86К- 7 | Муезерский-Гимолы-Поросозеро, км 152-183 | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 9 | Паданы-Совдозеро (через Сельги, Гумарино), км 37-67 | IV, V | 50 |
| 86 ОП РЗ 86К- 10 | Петрозаводск-Суоярви, км 92-134 | IV | 50 |
| 86 ОП РЗ 86К- 13 | Суоярви-Койриноя, км 0-68 | IV | 50 |
| 86 ОП РЗ 86К- 14 | Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро) –Медвежьегорск, км 0-126 | IV, V | 50 |
| 86 ОП РЗ 86К- 15 | Сюскюярви-Маткаселькя, км 15-35 | V | 25 |
| Регионального значения внутрирайонные |
| 86 ОП РЗ 86К- 356 | Вешкелица-Игнойла | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 357 | Леппяниэми-Суоеки (через ж∕д переезд) | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 358 | Леппясюрья-Майсула | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 360 | Майсула-Райконкоски | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 359 | Майсинваара-Hайстенъярви | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 361 | Подъезд к д.Кясняселькя | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 362 | Подъезд к лесозаводу | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 363 | Подъезд к ст. Хаутаваара | VI | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 364 | Суйстамо – Соанлахти | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 365 | Суйстамо – ст. Суйстамо | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 366 | Суоярви-Яглоярви | V | 25 |
| 86 ОП РЗ 86К- 367 | Эройсенкюля-Эхкеля | V | 25 |

### Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Параметры охранных зон газопроводов и систем газоснабжения, а также условия использования территории в их границах регламентируются постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. №9.

Вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ и искусственный углеводородные газы установлена охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

### Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Параметры охранных зон особо охраняемых природных территорий, а также условия использования территории в их границах регламентируются федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ, а также постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 138.

### Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Параметры охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, а также условия использования территории в их границах регламентируются постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 г. №972.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии 200 метров во все стороны.

### Первый, второй, третий пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения включают три пояса (согласно СанПиН 2.1.4.1110-02):

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

- II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

ЗСО водозаборов МО «Поросозерское сельское поселение» показаны на Карте зон с особыми условиями использования территории.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

- Для подземных источников водоснабжения:

- В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

- В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

- Для поверхностных источников водоснабжения:

- I-й пояс: не менее 200 м вверх по течению реки от водозабора; не менее 100 м вниз по течению от водозабора;

- II-й пояс – исходя из не менее 3-х суточного протекания воды вверх по течению от водозабора, при расходах воды Венн-осенней межени 95% обеспеченности;

- границы III-го пояса вдоль рек и их притоков принимаются такие же, как для второго пояса.

Боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны принимаются от уреза воды – 1 км, третьего пояса – 5 км.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В таблице 1.4-5 представлены ограничения на использование территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 1.4-5 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СниП 2.04.02-84)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

### Защитные зоны объектов культурного наследия

Параметры защитных зон объектов культурного наследия, а также условия использования территории в их границах регламентируются ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

### Пограничная зона

Параметры пограничной зоны, а также условия использования территории в ее границах регламентируются Законом РФ от 01.04.1993 г. № 4730-1.

Пограничная зона устанавливается в пределах территории поселений и межселенных территорий, прилегающих к Государственной границе на суше, морскому побережью Российской Федерации, российским берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, и в пределах территорий островов на указанных водных объектах. В пограничную зону по предложениям органов местного самоуправления поселений могут не включаться отдельные территории населенных пунктов поселений и санаториев, домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отдыха, активного водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места традиционного массового пребывания граждан. На въездах в пограничную зону устанавливаются предупреждающие знаки.

По территории МО «Поросозерское сельское поселение» проходит пограничная зона между РФ и Финляндией.

### Пятикилометровая полоса местности вблизи Государственной границы

Параметры пятикилометровой полосы местности вблизи Государственной границы, а также условия использования территории внутри нее регламентируются Законом РФ от 01.04.1993 г. № 4730-1.

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» выделена пятикилометровая полоса местности вблизи Государственной границы РФ с Финляндией.

##### Выводы

- Рассматриваемая территория обладает значительными территориальными ресурсами пригодными для градостроительного освоения.

- Природные условия не накладывают существенных ограничений на градостроительное освоение территории.

- Зоны негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства подлежат обязательному учету при разработке решений Схемы территориального планирования района.

- Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на Карте зон с особыми условиями использования территории и учтены при разработке проектного плана МО «Поросозерское сельское поселение».

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ, изменении условий недропользования и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Госсанэпиднадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке на последующих стадиях проектирования.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## Социально-экономические предпосылки градостроительного развития территории

### Современное состояние основных сфер экономики поселения

Сложившаяся экономическая база территории МО «Поросозерское сельское поселение» обусловлена, прежде всего, его экономико-географическим положением в системе Суоярвского муниципального района и Республики Карелия в целом, а также  и имеющимся природно-ресурсным потенциалом.

Сведения о современном состоянии основных сфер экономики сельского поселения представлены ниже.

##### а) Промышленность

Основу Поросозерского сельского поселения, как и всего района, составляет лесная, деревообрабатывающая и горнодобывающая промышленность.

Перечень действующих предприятий Поросозерского сельского поселения представлен ниже в таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1 Перечень действующих предприятий МО «Поросозерское сельское поселение»

| Наименование предприятия | Местоположение | Отрасль |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Лесозаготовка, переработка древесины и лесовосстановление |
| ЗАО «Поросозеро» | п. Поросозеро, ул. Заводская, 1 | Лесопроизводство |
| ЗАО «Шуялес» | п. Поросозеро, ул. Заводская, 1 | Заготовка леса |
| ООО «Спектр» | п. Поросозеро, ул. Заводская, 1 | Строительные материалы. Пиломатериалы. |
| ООО «Кипрей» | п.Поросозеро, ул.Сплавная, 5 | Заготовительный участок (лес) |
| Лесозаготовительное предприятие ИП Сыманович С.А. | п. Поросозеро, ул. Гаражная | Лесозаготовка |
| ООО «Пилорама» ИП Исупов А.А. | п. Поросозеро, ул. Гаражная | Деревообработка |
| Добыча полезных ископаемых |
| ООО «Муезерский гранит» | п. Поросозеро, ул. Центральная, 40 | Стройматериалы. Стройкамень. Производство щебень. |

В настоящее время, исходя из сложной социально-экономической ситуации, динамика основных показателей промышленного производства – отрицательная. Ряд предприятий, ранее являющихся основными, прекращают свое существование. Особенно сложная ситуация складывается  на предприятиях по добыче строительного камня, что связано с отсутствием спроса на продукцию, простоями, поломками оборудования. Общей проблемой для всех горнодобывающих предприятий остается высокая стоимость железнодорожных перевозок, что делает карельский щебень неконкурентоспособным на рынке Центрального Федерального округа. В начале 2015 года прекратил работу ООО «Муезерский гранит», в отношении которого начата процедура банкротства.

##### б) Сельское хозяйство

На территории поселения сельскохозяйственные предприятия отсутствуют, в связи с чем земли сельскохозяйственного назначения используются неэффективно.

В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции осуществляется только в личных подсобных хозяйствах населения, численность которых по данным администрации МО «Поросозерское сельское поселение» на 01.01.2018 года составила 116 хозяйств.

Хозяйства населения производят сельскохозяйственную продукцию исключительно для удовлетворения собственных нужд и не осуществляют ее продажу за пределами муниципального образования.

##### в) Малое и среднее предпринимательство

Малое предпринимательство в поселении имеет место, в основном, в торговле, бытовом обслуживании. Уровень развития данной сферы экономики еще не достаточно высок.

Основными причинами этого являются кризисные явления в экономике, негативная демографическая ситуация, а также:

- ограниченность рынка товаров и услуг на территории поселения;

- невысокий уровень доходов населения;

- отсутствие сырья для развития традиционных производств (в сфере лесопиления и лесопереработки);

- отсутствие трудовых ресурсов, рынка сбыта продукции.

##### г) Туризм

Туризм на территории МО «Поросозерское сельское поселение» можно рассматривать как перспективный вид деятельности.

Ландшафтно-рекреационные ресурсы и имеющиеся на территории поселения объекты туризма, при наличии развитой сети автодорог с твердым покрытием, позволяют включить поселение в туристическую маршрутную сеть Республики Калерия.

Однако в настоящее время в поселении не достаточно развита сервисная сфера. Отсутствует достаточное количество, отвечающих современным стандартам проживания туристов, гостиниц, экскурсионное обслуживание на территории большинства объектов культурного наследия, не развита реклама, не налажен массовый выпуск буклетов и туристических карт.

### Прогнозируемые направления развития основных сфер экономики поселения

Прогнозируемые направления развития Поросозерского сельского поселения определяются основными параметрами социально-экономического развития Республики Карелия и отдельных ее территорий, изложенными в «Стратегии социально-экономического развития  Республики Карелия до 2020 года», республиканских и муниципальных целевых программах.

Концепция территориального планирования, при этом, исходит из функционально-планировочных приоритетов использования его географического положения, природно-ресурсного и историко-культурного потенциала.

##### Промышленность

Стратегической  целью промышленной политики МО «Поросозерское сельское поселение» является создание промышленного комплекса с эффективным механизмом функционирования, обеспечивающим экономическую самостоятельность территории, достойный уровень качества жизни населения.

Перспективы развития промышленности связаны , прежде всего, с развитием существующих предприятий лесопромышленного и горнопромышленного комплексов.

Дальнейшие перспективы развития промышленных предприятий поселения определяются следующими факторами:

- выгодным экономико-географическим положением поселения;

- близостью основных рынков сбыта готовой продукции и значительным потребительским потенциалом (г. Санкт-Петербург, Москва, Мурманская и Архангельская области, Финляндия, Швеция, Норвегия);

- модернизацией существующих предприятий, внедрением на них новых технологий по переработке сырья, для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширением рынка сбыта вне поселения, подготовкой и набором квалифицированных специалистов;

- использованием имеющегося потенциала запасов полезных ископаемых.

##### Сельское хозяйство

Значение и дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств являющихся единственными производителями сельскохозяйственной продукции в МО «Поросозерское сельское поселение», сохраняется и на перспективу.

В ближайшей перспективе развитие отраслей сельского хозяйства в Суоярвском муниципальном районе будет происходить за счет личных подсобных хозяйств населения и крестьянских  (фермерских) хозяйств, при этом обязательно требуется поддержка районного, регионального и федерального уровней для увеличения самозанятости населения, повышения его доходов и уровня жизни.

Предусматривается создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах:

- выплату субсидий на возмещение части затрат по организации заготовительных пунктов;

- предоставление субсидий заготовительным организациям, осуществляющим закупку молока, мяса, картофеля и овощей у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Муниципальной программой социально-экономического развития Суоярвского района предусматривается участие жителей района в мероприятиях государственной программы Республики Карелия «Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 2013-2020 годы».

##### Малое предпринимательство

Развитие сферы малого предпринимательства в перспективе будет способствовать формированию рыночной структуре экономики и конкурентной среды, занятости населения, имея более высокие возможности по прибыльности и доходу работников.

Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получать соответствующую имущественную, информационную и финансовую поддержку администрации района, что имеет место уже в настоящее время в рамках реализации муниципальной программы развития поддержки малого и среднего предпринимательства.

С дальнейшим развитием рыночных отношений, структуры малого бизнеса будут развиваться во всех отраслях производства, строительства, транспорта, сельском хозяйстве, новых видах связи и пр. В непроизводственной сфере – этот процесс может развиваться в сфере образования, здравоохранения, торговли и бытовых услуг, в народных промыслах, финансовой и кредитной деятельности, области страхования, в туристической деятельности, в гостиничном бизнесе и т. Д.

Для МО «Поросозерское сельское поселение» основой экономической и социальной стабильности проектом предусматриваются малые формы предпринимательства, которые учитывают нужды местного населения, приносят доход в бюджет.

Это: прежде всего деревянное домостроение, столярное дело, различные виды туризма (фермерский, экологический, культурный), гостиничный бизнес, сбор и переработка ягод и грибов, развитие традиционных видов ремесла.

При этом необходимо формирование и предоставление земельных участков для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства, в частности на территории Поросозерского сельского поселения.

##### Туризм и рекреация

Туризм МО «Поросозерское сельское поселение» в перспективе рассматривается как один из векторов экономического развития территории, что является одной из возможностей экономического, социального и культурного подъема территории, оказывая стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики, и способствуя увеличению налогооблагаемой базы и поступлению дополнительных налоговых платежей  в бюджет муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения имеются значительные природно-рекреационные ресурсы, объекты культурного наследия, накопленный культурный потенциал (проведение праздников, фестивалей, наличие народных промыслов и ремесел) необходимые для организации туризма, отдыха, лечения.

Использование туристско-рекреационного потенциала МО «Поросозерское сельское поселение» во многом будет зависеть от развития туристской  инфраструктуры, разработки маршрутов, объединяющих различные объекты туристского показа  и продвижения их на туристском рынке.

Особое значение имеет продвижение турпродуктов на туристском рынке, так как в настоящее время от этого зависит решение задачи увеличения потока туристов, повышение доли организованного туризма, а также инфраструктурного обустройства территории.

Поэтому основными направлениями развития туризма являются:

- формирование современной нормативно-правовой базы туризма;

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма;

- стимулирование развития материальной базы туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых объектов туризма;

- благоустройство имеющихся туристических объектов инфраструктуры;

- обеспечение транспортной доступности к основным объектам туристского показа в районе;

- разработка новых туристических маршрутов;

- развитие сотрудничества с карельскими и российскими туристическими компаниями;

- обеспечение информационной доступности района на рынке  туристических услуг (издание туристических справочников, буклетов, публикация в СМИ информации о туристическом потенциале и проводимых в районе  мероприятиях, создание Интернет-сайтов);

- организация и проведение семинаров, конференций, форумов, направленных на развитие индустрии туризма, выработку мер муниципальной поддержки предприятий и предпринимателей, занятых в сфере туризма.

## Население

### Демографический потенциал

Демографический потенциал территории МО «Поросозерское сельское поселение» во многом определяет возможности его развития, экономическое и социальное благополучие территории.

По статистическим отчетным данным, численность постоянного населения МО «Поросозерское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2018 г. составила 2414 чел.

Численность населения МО «Поросозерское сельское поселение» в разрезе населенных пунктов, входящих в его состав, представлена в таблице ниже.

Таблица 2.2-1 Численность населения МО «Поросозерское сельское поселение» в разрезе населённых пунктов, входящих в его состав

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | п. Поросозеро | 2289 |
|  | п. Костомукса | 4 |
|  | п. Гумарино | 120 |
|  | д. Совдозеро | 1 |
| Итого по МО «Поросозерское сельское поселение» | 2414 |

Демографическая ситуация МО «Поросозерское сельское поселение», в основном, характеризуется теми же процессами, которые типичны для всей Республики Карелия – депопуляция населения (сокращение численности), процессы старения населения, миграционный отток населения.

Все это является результатом совокупного действия низкой рождаемости, высокой смертности и неблагоприятной возрастной структуры.

Таблица 2.2-2 Динамика численности населения МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Годы (на начало года) | Население (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | п.Поросозеро | п.Гумарино | п.Костомукса | д.Совдозеро |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 01.01.2002г. (перепись) | 3873 | 3529 | 256 | 72 | 16 |
|  | 01.01.2008г. | 3375 | 314926,1 | 192 | 26 | 8 |
|  | 01.01.2009г. | 3329 | 3106 | 193 | 24 | 6 |
|  | 01.01.2010г. | 3290 | 3078 | 187 | 22 | 3 |
|  | 01.01.2011г. | 3176 | 2973 | 179 | 21 | 3 |
|  | 01.01.2012г. | 3144 | 2949 | 173 | 19 | 3 |
|  | 01.01.2016г. |  |  |  |  |  |
|  | 01.01.2018г. | 2414 | 2289 | 120 | 4 | 1 |

Исходя из выше приведенной динамики, за период с 2002 года (перепись населения) общая численность населения МО «Просозерское сельское поселение» сократилась на 1,5 тыс. чел., то есть на 38 %, что связано, прежде всего, с миграционным оттоком и отрицательным естественным приростом населения.

Вследствие сокращения численности населения МО «Поросозерское сельское поселение», меняется и численность основных возрастных групп, характер динамики имеет тенденцию к старению.

Возрастная структура населения сельского поселения  является глубоко регрессивной, не обеспечивающей даже простого воспроизводства населения.

Распределение численности работников по видам экономической деятельности за последний период претерпело незначительных изменений. Основная часть населения занята в сфере обслуживания.

### Прогноз численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, рынка труда МО «Поросозерское сельское поселение».

Прогноз численности населения сельского поселения базируется, прежде всего, на анализе демографической и миграционной обстановки ретроспективный период.

Однако, в силу влияния на закономерность течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения, сложного комплекса социально-экономических условий, при определении прогнозной численности населения  основополагающую роль играют предпосылки будущего развития воспроизводства.

К ним относятся – мероприятия по существенному улучшению демографической ситуации за счет сокращения уровня смертности и роста рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, осуществление программы в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды и условий труда.

Основные положения мероприятий в этом направлении отражены  в «Концепции демографической политики РФ до 2025 года», утвержденной Указом Президиума РФ от 3 октября 2007 года № 1351, целью которой является стабилизация, а затем создание условий для роста численности населения к 2025 году с повышением качества жизни населения.

Наряду с этим, принимаются во внимание и прогнозные параметры численности населения, определенные в Схеме территориального планирования Суоярвского муниципального района Республики Карелия, которая находится в стадии разработки.

Данным проектом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, создание благоприятных условий для возможного размещения новых объектов промышленного строительства и агропромышленного комплекса развития  транспортной и инженерной инфраструктуры, рекреации и туризма, выбрано направление на относительную стабилизацию и увеличение численности населения поселения.

При этом развитии предполагается, что кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать, произойдет мобилизация всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности.

Вследствие  непредсказуемости будущей экономической ситуации такой подход представляется оправданным, особенно, учитывая, что это относится к прогнозируемому периоду, как отражение возможной тенденции развития территории.

Исходя из этих соображений, прогнозная численность населения по МО «Поросозерское сельское поселение» определена на период до 2035 года – в размере 2,9 тыс. чел.

В таблице ниже представлена принятая проектом численность населения на период до 2035 года в разрезе населенных пунктов МО «Поросозерское сельское поселение»:

Таблица 2.2-3 Проектная численность населения на период до 2035 года в разрезе населенных пунктов МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Перепись 2002*, чел. | 01.01.2035 г. (прогноз), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Поросозерское сельское поселение: |
| 1 | п. Поросозеро | 3529 | 2,7 |
| 2 | п. Гумарино | 256 | 0,15 |
| 3 | п. Костамукса | 72 | 0,01 |
| 4 | п. Совдозеро | 16 | 0,01 |
|  | Всего: | 3873 | 2,9 |

## Стратегические направления градостроительного развития  МО «Поросозерское сельское поселение»

В современных социально-экономических условиях целью территориального планирования развития территории является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения, экономики, рассматриваемой территории.

Исходя из этих постановочных положений, и формируется идеология градостроительной концепции развития поселения, направленная на формирование Поросозерского сельского поселения, как развитого в социально-экономическом отношении муниципального образования в составе Суоярвского муниципального района Республики Карелия.

Градостроительные предложения и решения настоящего проекта имеют следующие основные направления:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории поселения, что должно способствовать дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений;

- создание целостной системы транспортных коммуникаций и качественное развитие отдельных транспортных узлов, которое благоприятно отразится на общей положительной тенденции развития сфер экономики поселения;

- решение вопросов инженерного обеспечения поселения (обеспечение качественной водой, строительство систем и сооружений, повышение газификации и пр.);

- предложения в области экологического благополучия (сокращение количества выбросов загрязняющих веществ, снижение сбросов загрязненных сточных вод, решение проблем с утилизацией отходов).

Решение вышеперечисленных задач будет способствовать повышению социально-экономической эффективности обустройства и развития рассматриваемой территории.

По мере достижения устойчивого территории Поросозерского сельского поселения будет активизироваться деятельность его хозяйственного комплекса и социальной сферы.

В целом Градостроительная концепция генерального плана ориентирована  на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Поросозерскогоь сельского поселения и его населенных пунктов.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Поросозерское сельское поселение, границы населенных пунктов, входящих в состав Поросозерского сельского поселения, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

## Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территории

### 2.4.1 Современная планировочная организация территории МО «Поросозерское сельское поселение»

Сложившаяся территориальная организация поселения в настоящее время представляет собой планировочную структуру с функциональным зонированием, обусловленным ее экономико-географическим положением, природными условиями и соответствующей инфраструктурой.

МО «Поросозерское сельское поселение», как территориальное образование, сформировано в процессе исторического развития из нескольких населенных пунктов. Рассредоточенный тип расселения представлен четырьмя населенными пунктами: пос. Поросозеро, пос. Гумарино, пос. Костомукса и дер. Совдозеро.

Автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения по направлению «Суоярви-Юстозеро», а также линия железной дороги делит поселение на два неоднородных планировочных района, западный, который занимает большую площадь, но крайне слабо градостроительно освоенный и восточный – меньший по площади, но насыщенный транспортными и инженерными коммуникациями, объектами селитебной и производственной застройки.

Основными планировочными осями поселения и важнейшими элементами его планировочной структуры являются линия железной дороги Суоярви-Ледмозеро, р. Суна и  автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения по направлению «Суоярви-Юстозеро».

Ядром планировочной структуры МО « Поросозерское сельское поселение» выступает пос. Поросозеро. Современное использование  территории населенных пунктов.

### 2.4.2 Современное использование территории населенных пунктов

На территории поселения размещаются четыре населенных пункта:  центр поселения - поселок Поросозеро, поселок Гумарино - в северной части поселения, поселок  Костомукса - на юге поселения,  и  деревня Совдозеро -  на северо-востоке поселения.

Поселок Поросозеро

Поселок Поросозеро имеет сложную конфигурацию. Застроенная территория поселка Поросозеро состоит  из отдельных компактных пятен застройки , разобщенных рекой Суной, в южной части линией железной дороги Суоярви-Ледмозеро, в северной части  территориями  промышленных предприятий, складов и коммунальных объектов . Жилые кварталы в северо-восточной части поселка  сформировались к югу от Совдозерского шоссе. Поселок Поросозеро сформирован, в основном, кварталами малоэтажной и индивидуальной застройки. Общественный центр расположен в северо-восточной части поселка. Благоустроенные зеленые насаждения общего пользования практически отсутствуют. В основном, поселок озеленен за счет естественной природной растительности.

Общественный центр представлен, домом культуры, школой, детским садом, больницей, банком и магазинами, сформировался он вдоль улицы Комсомольской. В северо-западной части поселка  по ул. Центральной, размещаются объекты  общественно-делового центра, представленного зданием администрации Поросозерского поселения, предприятиями по оказанию услуг населению, кафе и магазинами. Недавно в пос. Поросозеро был построен храм Рождества Христова.

Рисунок 2-1. Храм Рождества Христова, пос.Поросозеро

В правобережной части поселка улицы Герлоева, участок ул. Октябрьская и ул. Подгорная являются основными жилыми улицами, связывающими между собой отдельные пятна жилой застройки этой части поселка и жилые кварталы с общественным центром в левобережной части населенного пункта. Сетка улиц части поселка, расположенной к западу от линии железной дороги, также делит его жилую территорию на мелкие прямоугольные кварталы одно-двухэтажной  застройки. Основной жилой, практически главной улицей этой части поселка, является улица Студенческая.

Поселок имеет достаточное количество свободных территорий под застройку внутри кварталов. Также на территории поселка имеется большое количество застройки, подвергшейся естественному старению и ветшанию, подлежащей реконструкции.

Поселок Гумарино

Застройка и улично-дорожная сеть поселка Гумарино сформировались вдоль трассы автомобильной дороги регионального значения.  От входа в поселок с северо-востока  дорога носит название улица Центральная, после поворота на запад и до выхода из поселка – ул. Заречная. На улице Центральной располагается ряд учреждений общественного центра: д.13- филиал Поросозерской ШОС; д.18 –почта; д.22 – продовольственный магазин.

К Центральной улице примыкают жилые улицы населенного пункта: Лесная, Пионерская (на ней размещается ФАП), Молодежная, Октябрьская, которые делят застроенную территорию на мелкие кварталы индивидуальной жилой застройки. На территории поселка много жилой застройки, подвергшейся естественному старению и ветшанию.

Расстояние по автомобильным дорогам от поселка Гумарино до центра поселения поселка Поросозеро  ~ 43 км.

Рисунок 2-2. Поселок Гумарино

Поселок Костомукса

Поселок Костомукса расположен на берегу небольшого одноименного озера, рядом находится более крупное озеро – Кивиярви. Поселок Костомукса пересекают с юга на север линия  железной дороги Суоярви-Ледмозеро, на которой расположена станция  Тумасозеро, и автомобильная дорога регионального значения Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск.

Основными улицами поселка являются ул. Озерная и Лесная,  Жилая застройка представлена индивидуальными домами, расположенными по обеим сторонам основной дороги. Общественный центр отсутствует. На территории поселка много подвергшейся естественному старению и ветшанию жилой застройки. Расстояние по автомобильным дорогам от поселка Костомукса до центра поселения поселка Поросозеро  ~ 20 км.

Рисунок 2-3. Поселок Костомукса

Деревня Совдозеро

Деревня расположена между озер Совдозеро и Сергозеро, которые пользуются популярностью у рыбаков. В деревне Совдозеро имеется одна  улица, протянувшаяся в меридиональном направлении. Из истории деревни Совдозеро известно, что в 1905 году здесь проживало 260 человек. Многие дома сохранились и сегодня.

Летом в деревню приезжают немногочисленные отдыхающие. В деревне отсутствует электричество. Жилые дома – одноэтажные, деревянные, с большим процентом износа. Объекты общественно-делового центра отсутствуют.

Связь деревни Совдозеро с центром поселения поселком Поросозеро осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск. Расстояние по автомобильным дорогам от центра поселения поселка Поросозеро до деревни Совдозеро ~ 28 км.

Рисунок 2-4. Деревня Совдозеро

### 2.4.3 Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование МО «Поросозерское сельское поселение»

Исходя из анализа современной планировочной структуры, природных и строительных условий, сложившейся экологической ситуации, выделяется комплекс решений, отвечающих основным проблемам сельского поселения.

1. Улучшение качества и комфортности проживания:

- обеспечение инженерной инфраструктурой (в том числе и индивидуальной застройки);

- комплексное решение транспортных проблем;

- Обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания.

2. Повышение интенсивности  использования территорий:

- освоение свободных территорий;

- создание на территории поселения рекреационных зон.

3. Создание своеобразного и целостного облика поселения, учитывая исторически сложившуюся планировочную структуру и природные факторы.

4. Сохранение природного ландшафта.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория муниципального образования делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории муниципального образования. Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным значением и соответствующими ему регламентами использования.

При определении характера и масштаба проектных функциональных зон проектом учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных её изменениях в течение расчетного периода и тенденции в социальных, экономических, и демографических процессах, влияющих на нее.

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» Суоярвского муниципального района Республики Карелия выделены следующие функциональные зоны:

● Зоны жилой застройки

Проектом жилищное строительство предусматривается осуществлять  преимущественно в поселке Поросозеро, а также в пос. Гумарино. В остальных населенных пунктах это застройка для сезонного проживания. Новая жилая застройка – это зона малоэтажной застройки. Для данной функциональной зоны, проектом предлагается территориальное развитие с учетом не только постоянно проживающего, но и сезонного населения. Намечен ряд реконструктивных мероприятий, связанных с изменением функционального использования территорий, сносом аварийного, малоценного и ветхого фонда и использованием высвободившихся территорий под жилищное строительство.

● Зоны общественно-делового назначения

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, объектов делового, финансового назначения, и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Основные объекты общественно-делового назначения размещаются в поселке Поросозеро. В поселке предусматривается размещение  социальных объектов: дом интернат для ветеранов и инвалидов, детский дом интернат, психоневрологический диспансер. Предусматривается также размещение современного досугового центра и предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В остальных населенных пунктах, в основном, размещаются предприятия торговли и заготовительных пунктов приема дикоросов и сельхозпродукции.

● Производственные и коммунально-складские зоны

В поселке Поросозеро предлагается размещение предприятия лесопереработки и стройматериалов. Развитие производственной зоны возможно также за счет предприятий производящих и хранящих сельскохозяйственную продукцию, производимую на территории поселения, создание кооперативов по заготовке кормов и закупке сельхозпродукции за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК. Предприятия лесопереработки предлагается разместить также в поселке Гумарино.

● Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Коммунальные зоны в черте населенных пунктов, предусматриваемые проектом, образованы объектами, необходимыми для улучшения инженерного обеспечения населения (станции технического обслуживания автомобилей, АЗС, котельные, линии электропередачи, и прочие линейные инженерные объекты). Проектом предлагается реконструкция существующих автодорог, благоустройство существующих улиц, строительство и благоустройство улиц в районах новой застройки всех населенных пунктов. В поселке Поросозеро предлагается размещение АЗС и СТО.

● Зоны сельскохозяйственного назначения

Эта территория, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Такое предприятие предлагается разместить в поселке Поросозеро. Часть земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в урочище Теркяля (1000 м. кв.),  предлагается перевести в зону рекреации и разместить на данной территории туристические объекты.

● Рекреационные зоны

Территория муниципального образования имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха. Намечены зоны длительного, смешанного и кратковременного отдыха. Проектом генерального плана сельского поселения предложена сеть рекреационных зон и объектов во всех населенных пунктах. Планируется создание новых зон отдыха населения:

- создание туристической деревни в Кудамгубе с центром народных промыслов магазинами и объектами общественного питания;

- создание туристической деревни в Янгозере с археологическим парком;

- создание гостиничного комплекса в пос. Поросозеро;

- центр водного туризма  с организацией стоянок в районе урочища Валазма;

- размещение рекреационных объектов в урочище Теркяля, и в урочище Онтронваара;

- строительство спортивных площадок  в поселках Поросозеро и Гумарино;

- организация во всех населённых пунктах сельского поселения прибрежных рекреационных зон;

- размещение летних спортивных лагерей для детей;

- создание туристско-оздоровительного центра.

● Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

Проектом предлагается ликвидация существующих несанкционированных свалок.

### 2.4.4 Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий.  Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

● результаты комплексного градостроительного анализа территории

● историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

● сложившиеся особенности использования территории.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Поселок Поросозеро

Поселок является административным центром поселения.

Для усиления роли административного центра предполагается развитие административных, культурных, общеобразовательных, рекреационных зон.

Основной идеей проекта генерального плана является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых, необходимых для поселка территорий под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходных связей и улично-дорожной сети.

Зона жилой застройки  представлена, в основном,  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Строительство жилых домов намечено на свободных от застройки территориях в северо-восточной части поселка, в северо-западном направлении в районах ул. 70 лет ВЛКСМ и ул. Сплавной, в юго-западном направлении в районе ул. Железнодорожной.

Малоэтажная многоквартирная застройка предусматривается на существующих селитебных территориях со сносом аварийного, малоценного и ветхого фонда и использованием высвободившихся территорий под жилищное строительство.

Основой проектного решения является сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры населённого пункта. Приоритетным является сохранение природного ландшафта.

Общественно-деловые зоны  предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, культовых зданий. Объектов делового, финансового назначения, и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Настоящим проектом на перспективу предлагается размещение на территории поселка следующих объектов: дом интернат для ветеранов и инвалидов, детский дом интернат, психоневрологический диспансер, досуговый центр, предприятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания, рынок, автостанция.

Рекреационные зоны

Большое значение имеет организация зоны отдыха и зелёных зон для жителей. Планируется создание новых зон отдыха населения:

- по ул. Совдозерское шоссе предлагается размещение современного спортивно-досугового комплекса с бассейном;

- гостиничный комплекс с организацией рекреационной зоны на берегу озера в районе ул. Центральной;

- размещение новых спортивных площадок рядом с домом интернатом и севернее  Совдозерского шоссе;

- благоустройство сквера рядом с администрацией;

- размещение турбазы по ул. Гарлоева.

Производственные и коммунально-складские зоны

Расположены в северо-восточной части поселка. Проектом предлагается размещение в данной зоне предприятия лесопереработки и стройматериалов. Развитие производственной зоны возможно также за счет предприятий переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Первоочередным мероприятием в развитии поселка является строительство и благоустройство улиц и дорог. Дороги с асфальтовым покрытием предусматриваются на всех улицах населенного пункта. В производственно-коммунальной зоне размещаются АЗС и СТО.

Поселок Гумарино

Зона жилой застройки

Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажной жилой застройкой.

Строительство новой жилой застройки предусматривается в кварталах имеющих возможности для выборочного нового строительства. В первую очередь это застройка пустот. Освоение свободных территорий предусматривается на берегу р. Гумарино.

Общественно-деловые зоны

Проектом предлагается размещения небольших предприятий торговли и бытового обслуживания в районе ул. Центральной. В здании бывшей школы возможно  размещение   досугового центра  с развитием промыслов и ремесел и заготовительного пункта дикоросов и сельхозпродукции. В районе  ул. Заречной,  предлагается организация сезонного  центра археологических исследований.

Рекреационная зона

Предлагается организация спортплощадки рядом со школой в районе ул. Центральной.

Производственная зона

В производственной зоне расположенной в северной части поселка предлагается размещение предприятия лесопереработки.

Поселок  Костомукса

Зона жилой застройки

Зона представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Строительство новой жилой застройки предусматривается в существующих кварталах имеющих возможности для выборочного нового строительства.

Общественно-деловая зона

Проектом предлагается размещения в поселке небольших предприятий торговли и бытового обслуживания, центра промыслов и ремесел, заготовительного пункта дикоросов и сельхозпродукции.

Рекреационная зона

Организуются зоны отдыха на берегу оз. Костомукса, с размещением турбазы и рыболовной базы.

Деревня  Совдозеро

Зона жилой застройки  представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Деревня расположена между двух озер - Сергозером и Совдозером.  Озера богаты рыбой, и многие приезжают в деревню, чтобы порыбачить. В настоящее время существующая застройка используется для сезонного отдыха. Строительство  жилой застройки предусматривается в основном для сезонного проживания на реконструкции существующего ветхого жилого фонда. В перспективе, в случае возрождения деревни, возможно, осуществлять новое строительство в северном направлении,  вдоль существующей улицы.

Общественно-деловая зона  представлена небольшим предприятием торговли и бытового обслуживания. Проектом предлагается размещение в деревне заготовительного пункта дикоросов и сельхозпродукции.

Рекреационные зоны организуются в береговой зоне Совдозера. Предлагается создание в данном населенном пункте комфортабельной рыболовной базы с благоустройством береговой зоны и организацией лодочного причала. Кроме того на базе радоновых вод озера Совдозера предусматривается создание туристско-оздоровительного центра.

## Жилой фонд и развитие жилых зон

### Существующий жилой фонд

По данным администрации Поросозерского сельского поселения жилой фонд поселения по состоянию на 01.01.2018 года составляет  80, 7 тыс. м2 общей площади. Средняя жилищная обеспеченность – 32,5 м2 общей площади пригодной для проживания на человека.

Из общего объема жилищного фонда МО «Поросозерское сельское поселение» - 2,6 тыс. м2 общей площади (3,5 %) приходится на ветхий и аварийный фонд, который, в основном, сосредоточен в западной части поселения, (Совдозерское шоссе, Гористая, Лермонтова и др.). Здесь располагаются сборно-щитовые дома постройки 50-х годов, подлежащие замене.

Распределение жилого фонда МО «Поросозерское сельское поселение» в разрезе населенных пунктов представлено ниже в таблице 2.5-1

Таблица 2.5-1 Распределение жилого фонда МО «Поросозерское сельское поселение» в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Всего жилой фонд (тыс. м2 общей площади) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | п. Поросозеро | 73,8 |
| 2. | п. Гумарино | 4,9 |
| 3. | п. Костомукса | 0,7 |
| 4. | д. Совдозеро | 1,3 |
|  | Итого по поселению | 80,7 |

Жилой фонд на территории населенных пунктов Порозерского сельского поселения представлен, в основном, одноэтажными деревянными домами на 1-2 семьи с приусадебными участками.

Порядка 14 % всего жилого фонда расположено в многоквартирных жилых домах, из них 10 % - в 2-х этажных. Большая часть жилого фонда поселения находится в частной собственности. Уровень благоустройства жилого фонда поселения низкий и составляет 3 % от всего жилого фонда поселения.

Таблица 2.5-2 Уровень благоустройства жилого фонда МО «Поросозерское сельское поселение» в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Процент обеспечения благоустройства от общей площади жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопровод | канализация | центральное отопление | горячее водоснабжение | газ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | п. Поросозеро | 12 | 9 | 16 | 15 | - |
| 2. | п. Гумарино | - | - | - | - | - |
| 3. | п. Костомукса | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Совдозеро | - | - | - | - | - |

В таблице ниже приводится информация по характеристике жилого фонда сельского поселения с разбивкой по материалу стен и этажности, полученная из администрации МО «Поросозерское сельское поселение»:

Таблица 2.5-3 Характеристика жилого фонда МО «Поросозерское сельское поселение»

| № по перечню | Наименование объекта | Коли-чество квартир | Этаж-ность | Год построй-ки | Адрес | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Поросозеро |
| 1 | Жилой дом | 2 | 1 | 1959 | Лермонтова д.1 | брусчатый |
| 2 | Жилой дом | 2 | 1 | 1982 | Лермонтова д.2 | брусчатый |
| 3 | Жилой дом | 4 | 1 | 1987 | Лермонтова д.3 | брусчатый |
| 4 | Жилой дом | 3 | 1 | 1980 | Лермонтова д.5 | брусчатый |
| 5 | Жилой дом | 3 | 1 | 1994 | Лермонтова д.6 | брусчатый |
| 6 | Жилой дом | 3 | 1 | 1981 | Лермонтова д.7 | брусчатый |
| 7 | Жилой дом | 3 | 1 | 1981 | Лермонтова д.8 | брусчатый |
| 8 | Жилой дом | 3 | 1 | 1986 | Лермонтова д.9 | брусчатый |
| 9 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Лермонтова д.10 | брусчатый |
| 10 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Лермонтова д.11 | брусчатый |
| 11 | Жилой дом | 2 | 1 | 1994 | Лермонтова д.12 | брусчатый |
| 12 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Лермонтова д.13 | брусчатый |
| 13 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Лермонтова д.14 | брусчатый |
| 14 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Лермонтова д.15 | сборно-щит |
| 15 | Жилой дом | 3 | 1 | 1986 | Лермонтова д.17 | брусчатый |
| 16 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Лермонтова д.18 | арболитов |
| 17 | Жилой дом | 3 | 1 | 1986 | Лермонтова д.19 | брусчатый |
| 18 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Лермонтова д.20а | брусчатый |
| 19 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Лермонтова д.24 | брусчатый |
| 21 | Жилой дом | 12 | 2 | 1981 | Лермонтова д.25 | кирпичный |
| 22 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Лермонтова д.32 | сборно-щит |
| 23 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Лермонтова д.33 | брусчатый |
| 24 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Лермонтова д.34 | брусчатый |
| 25 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Лермонтова д.35 | арболитов |
| 26 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Лермонтова д.36 | арболитов |
| 27 | Жилой дом | 2 | 1 | 1998 | Лермонтова д.37 | брусчатый |
| 28 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Лермонтова д.38 | арболитов |
| 29 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Лермонтова д.40 | арболитов |
| 30 | Жилой дом | 2 | 1 | 1995 | Лермонтова д.42 | брусчатый |
| 31 | Жилой дом | 2 | 1 | 1964 | Пушкина д.1 | брусчатый |
| 32 | Жилой дом | 2 | 1 | 1980 | Пушкина д.2 | брусчатый |
| 33 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Пушкина д.3 | брусчатый |
| 34 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Пушкина д.4 | брусчатый |
| 35 | Жилой дом | 3 | 1 | 1984 | Пушкина д.5 | брусчатый |
| 36 | Жилой дом | 3 | 1 | 1980 | Пушкина д.6 | брусчатый |
| 37 | Жилой дом | 2 | 1 | 1983 | Пушкина д.7 | брусчатый |
| 38 | Жилой дом | 3 | 1 | 1979 | Пушкина д.8 | брусчатый |
| 39 | Жилой дом | 3 | 1 | 1982 | Пушкина д.9 | брусчатый |
| 40 | Жилой дом | 3 | 1 | 1979 | Пушкина д.10 | брусчатый |
| 41 | Жилой дом | 2 | 1 | 1982 | Пушкина д.11 | брусчатый |
| 42 | Жилой дом | 4 | 1 | 1954 | Пушкина д.12 | брусчатый |
| 43 | Жилой дом | 3 | 1 | 1987 | Пушкина д.13 | брусчатый |
| 44 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Пушкина д.14 | брусчатый |
| 45 | Жилой дом | 3 | 1 | 1976 | Пушкина д.15 | брусчатый |
| 46 | Жилой дом | 2 | 1 | 1980 | Пушкина д.16 | брусчатый |
| 47 | Жилой дом | 3 | 1 | 1981 | Пушкина д.17 | брусчатый |
| 48 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Пушкина д.18 | сборно-щит |
| 49 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Пушкина д.19 | брусчатый |
| 50 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Пушкина д.20 | сборно-щит |
| 51 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Пушкина д.21 | брусчатый |
| 52 | Жилой дом | 3 | 1 | 1984 | Пушкина д.22 | брусчатый |
| 53 | Жилой дом | 12 | 2 | 1990 | Пушкина д.23а | кирпичный |
| 54 | Жилой дом | 2 | 2 | 1990 | Пушкина д.24 | брусчатый |
| 55 | Жилой дом | 12 | 2 | 1987 | Пушкина д.24а | арболитов |
| 56 | Жилой дом | 12 | 2 | 1976 | Пушкина д.25 | кирпичный |
| 57 | Жилой дом | 12 | 2 | 1979 | Пушкина д.26 | кирпичный |
| 58 | Жилой дом | 8 | 2 | 1967 | Пушкина д.33 | брусчатый |
| 59 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Пушкина д.34 | брусчатый |
| 60 | Жилой дом | 2 | 1 | 1989 | Пушкина д.37 | брусчатый |
| 61 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Пушкина д.38 | панельный |
| 62 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Пушкина д.40 | брусчатый |
| 63 | Жилой дом | 8 | 2 | 1962 | Антикайнена д.1 | кирпичный |
| 64 | Жилой дом | 12 | 2 | 1970 | Антикайнена д.1а | кирпичный |
| 65 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Антикайнена д.1б | брусчатый |
| 66 | Жилой дом | 12 | 2 | 1969 | Антикайнена д.2 | кирпичный |
| 67 | Жилой дом | 8 | 2 | 1964 | Антикайнена д.3 | кирпичный |
| 68 | Жилой дом | 12 | 2 | 1968 | Антикайнена д.4 | кирпичный |
| 69 | Жилой дом | 12 | 2 | 1968 | Антикайнена д.5 | кирпичный |
| 70 | Жилой дом | 2 | 1 | 1969 | Антикайнена д.6 | брусчатый |
| 71 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Антикайнена д.8 | арболитов |
| 72 | Жилой дом | 2 | 1 | 1974 | Заводская д.3 | брусчатый |
| 73 | Жилой дом | 4 | 1 | 1958 | Заводская д.6 | брусчатый |
| 74 | Жилой дом | 8 | 2 | 1960 | Комсомольская д.1 | брусчатый |
| 75 | Жилой дом | 8 | 2 | 1961 | Комсомольская д.2 | брусчатый |
| 76 | Жилой дом | 8 | 2 | 1960 | Комсомольская д.3 | брусчатый |
| 77 | Жилой дом | 8 | 2 | 1994 | Комсомольская д.4 | брусчатый |
| 78 | Жилой дом | 8 | 2 | 1961 | Комсомольская д.5 | брусчатый |
| 79 | Жилой дом | 8 | 2 | 1958 | Комсомольская д.6 | брусчатый |
| 80 | Жилой дом | 8 | 2 | 1963 | Комсомольская д.7 | брусчатый |
| 81 | Жилой дом | 8 | 2 | 1958 | Комсомольская д.8 | брусчатый |
| 82 | Жилой дом | 8 | 2 | 1966 | Комсомольская д.10 | брусчатый |
| 83 | Жилой дом | 8 | 2 | 1966 | Комсомольская д.12 | брусчатый |
| 84 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Комсомольская д.13 | брусчатый |
| 85 | Жилой дом | 8 | 1 | 1966 | Комсомольская д.14 | брусчатый |
| 86 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Комсомольская д.15 | брусчатый |
| 87 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Комсомольская д.20 | брусчатый |
| 88 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Комсомольская д.22 | брусчатый |
| 89 | Жилой дом | 2 | 1 | 1995 | Комсомольская д.24 | брусчатый |
| 90 | Жилой дом | 2 | 1 | 1995 | Комсомольская д.26 | брусчатый |
| 91 | Жилой дом | 2 | 1 | 1995 | Комсомольская д.28 | брусчатый |
| 92 | Жилой дом | 8 | 2 | 1976 | Гагарина д.1 | брусчатый |
| 93 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Гагарина д.5 | сборно-щит |
| 94 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Гагарина д.7 | арболитов |
| 95 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Гагарина д.8 | арболитов |
| 96 | Жилой дом | 2 | 1 | 1989 | Гагарина д.9 | арболитов |
| 97 | Жилой дом | 12 | 2 | 1965 | Северная д.2 | брусчатый |
| 98 | Жилой дом | 8 | 2 | 1965 | Северная д.3 | брусчатый |
| 99 | Жилой дом | 8 | 2 | 1966 | Карельская д.6 | брусчатый |
| 100 | Жилой дом | 8 | 2 | 1972 | Карельская д.7 | брусчатый |
| 101 | Жилой дом | 2 | 1 | 1959 | Комсомольский пер.1 | брусчатый |
| 102 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Комсомольский пер.2 | сборно-щит |
| 103 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Комсомольский пер.3 | брусчатый |
| 104 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Комсомольский пер.4 | сборно-щит |
| 105 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Комсомольский пер.6 | сборно-щит |
| 106 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Комсомольский пер.8 | брусчатый |
| 107 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Комсомольский пер.9 | брусчатый |
| 108 | Жилой дом | 3 | 1 | 1984 | Комсомольский пер.10 | брусчатый |
| 109 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Комсомольский пер.11 | брусчатый |
| 110 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Ноябрьская д.2 | брусчатый |
| 111 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Ноябрьская д.3 | брусчатый |
| 112 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Ноябрьская д.4 | брусчатый |
| 113 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Ноябрьская д.6 | брусчатый |
| 114 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Ноябрьская д.7 | брусчатый |
| 115 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Ноябрьская д.8 | брусчатый |
| 116 | Жилой дом | 2 | 1 | 1992 | Ноябрьская д.9 | брусчатый |
| 117 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Ноябрьская д.10 | брусчатый |
| 118 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Ноябрьская д.11 | брусчатый |
| 119 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Ноябрьская д.13 | брусчатый |
| 120 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Ноябрьская д.14 | брусчатый |
| 121 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Совдозерское шоссе д.2 | брусчатый |
| 122 | Жилой дом | 2 | 1 | 1959 | Совдозерское шоссе д.4 | брусчатый |
| 123 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Совдозерское шоссе д.5 | сборно-щит |
| 124 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Совдозерское шоссе д.6 | сборно-щит |
| 125 | Жилой дом | 3 | 1 | 1986 | Совдозерское шоссе д.8 | арболитов |
| 126 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Совдозерское шоссе д.9 | сборно-щит |
| 127 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Совдозерское шоссе д.10 | бревенчатый |
| 128 | Жилой дом | 3 | 1 | 1991 | Совдозерское шоссе д.11 | брусчатый |
| 129 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Совдозерское шоссе д.12 | бревенчатый |
| 130 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Совдозерское шоссе д.13 | сборно-щит |
| 131 | Жилой дом | 3 | 1 | 1990 | Совдозерское шоссе д.15 | брусчатый |
| 132 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Совдозерское шоссе д.17 | сборно-щит |
| 133 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Совдозерское шоссе д.19 | сборно-щит |
| 134 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Совдозерское шоссе д.21 | брусчатый |
| 135 | Жилой дом | 2 | 1 | 1980 | Совдозерское шоссе д.24а | брусчатый |
| 136 | Жилой дом | 3 | 1 | 1957 | Совдозерское шоссе д.25 | сборно-щит |
| 137 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Совдозерское шоссе д.27 | сборно-щит |
| 138 | Жилой дом | 3 | 1 | 1955 | Совдозерское шоссе д.29 | сборно-щит |
| 139 | Жилой дом | 2 | 1 | 1991 | Совдозерское шоссе д.31 | брусчатый |
| 140 | Жилой дом | 2 | 1 | 1991 | Совдозерское шоссе д.33 | брусчатый |
| 141 | Жилой дом | 3 | 1 | 1965 | Совдозерское шоссе д.34 | сборно-щит |
| 142 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | Совдозерское шоссе д.35 | брусчатый |
| 143 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Совдозерское шоссе д.36 | брусчатый |
| 144 | Жилой дом | 2 | 1 | 1993 | Совдозерское шоссе д.37 | брусчатый |
| 145 | Жилой дом | 4 | 1 | 1982 | Совдозерское шоссе д.38 | брусчатый |
| 146 | Жилой дом | 3 | 1 | 1963 | Совдозерское шоссе д.41 | брусчатый |
| 147 | Жилой дом | 4 | 1 | 1963 | Совдозерское шоссе д.42 | брусчатый |
| 148 | Жилой дом | 4 | 1 | 1965 | Совдозерское шоссе д.42а | брусчатый |
| 149 | Жилой дом | 4 | 1 | 1965 | Совдозерское шоссе д.43а | брусчатый |
| 150 | Жилой дом | 4 | 1 | 1964 | Совдозерское шоссе д.44 | брусчатый |
| 151 | Жилой дом | 4 | 1 | 1965 | Совдозерское шоссе д.44а | брусчатый |
| 152 | Жилой дом | 2 | 1 | 1993 | Совдозерское шоссе д.45а | брусчатый |
| 153 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Совдозерское шоссе д.46 | брусчатый |
| 144 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Горького д.1 | брусчатый |
| 155 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | Горького д.2 | брусчатый |
| 156 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Горького д.4 | брусчатый |
| 157 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Горького д.5 | бревенчатый |
| 158 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Горького д.6 | брусчатый |
| 159 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Горького д.7 | брусчатый |
| 160 | Жилой дом | 2 | 1 | 1969 | Горького д.8 | брусчатый |
| 161 | Жилой дом | 2 | 1 | 1970 | Горького д.9 | брусчатый |
| 162 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Горького д.10 | брусчатый |
| 163 | Жилой дом | 2 | 1 | 1972 | Горького д.11 | брусчатый |
| 164 | Жилой дом | 2 | 1 | 1995 | Центральная д.4а | брусчатый |
| 165 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Центральная д.6 | брусчатый |
| 166 | Жилой дом | 2 | 1 | 1974 | Центральная д.10 | брусчатый |
| 167 | Жилой дом | 4 | 1 | 1965 | Центральная д.13 | брусчатый |
| 168 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Центральная д.15 | брусчатый |
| 169 | Жилой дом | 2 | 1 | 1961 | Центральная д.20 | брусчатый |
| 170 | Жилой дом | 3 | 1 | 1972 | Центральная д.21 | брусчатый |
| 171 | Жилой дом | 2 | 1 | 1969 | Центральная д.22 | брусчатый |
| 172 | Жилой дом | 2 | 1 | 1982 | Центральная д.23 | брусчатый |
| 173 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Центральная д.24 | брусчатый |
| 174 | Жилой дом | 2 | 1 | 1964 | Центральная д.25 | брусчатый |
| 175 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Центральная д.27 | брусчатый |
| 176 | Жилой дом | 2 | 1 | 1975 | Центральная д.28 | брусчатый |
| 177 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Центральная д.29 | брусчатый |
| 178 | Жилой дом | 8 | 2 | 1965 | Центральная д.30 | брусчатый |
| 179 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Центральная д.31 | брусчатый |
| 180 | Жилой дом | 8 | 2 | 1962 | Центральная д.32 | брусчатый |
| 181 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Центральная д.33 | брусчатый |
| 182 | Жилой дом | 8 | 2 | 1963 | Центральная д.35 | брусчатый |
| 183 | Жилой дом | 8 | 2 | 1963 | Центральная д.36 | брусчатый |
| 184 | Жилой дом | 8 | 2 | 1960 | Центральная д.37 | брусчатый |
| 185 | Жилой дом | 2 | 1 | 1963 | Центральная д.38 | брусчатый |
| 186 | Жилой дом | 4 | 1 | 1954 | Центральная д.39 | брусчатый |
| 187 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | Центральная д.41 | брусчатый |
| 188 | Жилой дом | 8 | 2 | 1963 | Центральная д.42 | брусчатый |
| 189 | Жилой дом | 3 | 1 | 1971 | Центральная д.43 | брусчатый |
| 190 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Центральная д.49 | брусчатый |
| 191 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Центральная д.51 | брусчатый |
| 192 | Жилой дом | 2 | 1 | 1982 | Центральная д.52 | брусчатый |
| 193 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Центральная д.54 | брусчатый |
| 194 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Центральная д.55 | сборно-щит |
| 195 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Центральная д.56 | брусчатый |
| 196 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Центральная д.60 | брусчатый |
| 197 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Центральная д.62 | брусчатый |
| 198 | Жилой дом | 2 | 1 | 1994 | Центральная д.65 | брусчатый |
| 199 | Жилой дом | 3 | 1 | 1987 | 40 лет Победы д.1 | арболитов |
| 200 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | 40 лет Победы д.1а | брусчатый |
| 201 | Жилой дом | 3 | 1 | 1986 | 40 лет Победы д.2 | арболитов |
| 202 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | 40 лет Победы д.3 | арболитов |
| 203 | Жилой дом | 4 | 1 | 1986 | 40 лет Победы д.5 | арболитов |
| 204 | Жилой дом | 2 | 1 | 1970 | 40 лет Победы д.6 | сборно-щит |
| 205 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | 40 лет Победы д.7 | арболитов |
| 206 | Жилой дом | 2 | 1 | 1992 | 40 лет Победы д.9 | арболитов |
| 207 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | 40 лет Победы д.13 | сборно-щит |
| 208 | Жилой дом | 4 | 1 | 1986 | 40 лет Победы д.14 | арболитов |
| 209 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | 40 лет Победы д.15 | сборно-щит |
| 210 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | 40 лет Победы д.16 | арболитов |
| 211 | Жилой дом | 2 | 1 | 1983 | 40 лет Победы д.17 | арболитов |
| 212 | Жилой дом | 2 | 1 | 1982 | 40 лет Победы д.19 | арболитов |
| 213 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | 40 лет Победы д.20 | арболитов |
| 214 | Жилой дом | 2 | 1 | 1983 | 40 лет Победы д.21 | арболитов |
| 215 | Жилой дом | 4 | 1 | 1984 | 40 лет Победы д.22 | арболитов |
| 216 | Жилой дом | 4 | 1 | 1982 | 40 лет Победы д.23 | арболитов |
| 217 | Жилой дом | 2 | 1 | 1983 | 40 лет Победы д.24 | арболитов |
| 218 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | 40 лет Победы д.25 | арболитов |
| 219 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | 40 лет Победы д.26 | арболитов |
| 220 | Жилой дом | 4 | 1 | 1983 | 40 лет Победы д.27 | арболитов |
| 221 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | 40 лет Победы д.28 | арболитов |
| 222 | Жилой дом | 2 | 1 | 1983 | 40 лет Победы д.29 | арболитов |
| 223 | Жилой дом | 3 | 1 | 1983 | 40 лет Победы д.30 | арболитов |
| 224 | Жилой дом | 2 | 1 | 1983 | 40 лет Победы д.31 | арболитов |
| 225 | Жилой дом | 3 | 1 | 1984 | 40 лет Победы д.32 | арболитов |
| 226 | Жилой дом | 2 | 1 | 1980 | 40 лет Победы д.34 | арболитов |
| 227 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Сплавная д.1 | брусчатый |
| 228 | Жилой дом | 2 | 1 | 1969 | Сплавная д.1а | брусчатый |
| 229 | Жилой дом | 2 | 1 | 1968 | Сплавная д.2 | брусчатый |
| 230 | Жилой дом | 2 | 1 | 1996 | Сплавная д.5 | брусчатый |
| 231 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Сплавная д.6 | брусчатый |
| 232 | Жилой дом | 3 | 1 | 1982 | Сплавная д.7 | брусчатый |
| 233 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Сплавная д.8 | брусчатый |
| 234 | Жилой дом | 3 | 1 | 1986 | Сплавная д.9 | брусчатый |
| 235 | Жилой дом | 2 | 1 | 1981 | Сплавная д.14 | брусчатый |
| 236 | Жилой дом | 4 | 1 | 1981 | Сплавная д.16 | брусчатый |
| 237 | Жилой дом | 3 | 1 | 1959 | Сплавная д.17 | брусчатый |
| 238 | Жилой дом | 3 | 1 | 1957 | Сплавная д.18 | брусчатый |
| 239 | Жилой дом | 2 | 1 | 1981 | Сплавная д.20 | арболитов |
| 240 | Жилой дом | 2 | 1 | 1981 | Сплавная д.23 | арболитов |
| 241 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Сплавная д.26 | брусчатый |
| 242 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Сплавная д.28 | брусчатый |
| 243 | Жилой дом | 2 | 1 | 1965 | Сплавная д.29 | сборно-щит |
| 244 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Сплавная д.31 | брусчатый |
| 245 | Жилой дом | 2 | 1 | 1965 | Сплавная д.32 | сборно-щит |
| 246 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Сплавная д.32а | сборно-щит |
| 247 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Сплавная д.35 | сборно-щит |
| 248 | Жилой дом | 2 | 1 | 1963 | Набережная д.1а | брусчатый |
| 249 | Жилой дом | 2 | 1 | 1974 | Набережная д.2 | брусчатый |
| 250 | Жилой дом | 2 | 1 | 1964 | Набережная д.4 | брусчатый |
| 251 | Жилой дом | 2 | 1 | 1992 | Набережная д.5 | брусчатый |
| 252 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Набережная д.6 | сборно-щит |
| 253 | Жилой дом | 3 | 1 | 1957 | Набережная д.7 | брусчатый |
| 254 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Набережная д.9 | брусчатый |
| 255 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Набережная д.16 | брусчатый |
| 256 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Набережная д.17 | брусчатый |
| 257 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Набережная д.18 | брусчатый |
| 258 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Набережная д.19 | брусчатый |
| 259 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Набережная д.20 | брусчатый |
| 260 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Набережная д.22 | брусчатый |
| 261 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Набережная д.25 | брусчатый |
| 262 | Жилой дом | 2 | 1 | 1975 | Набережная д.29 | брусчатый |
| 263 | Жилой дом | 2 | 1 | 1968 | Набережная д.31 | брусчатый |
| 264 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Приозерная д.1 | брусчатый |
| 265 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Приозерная д.2 | брусчатый |
| 266 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Приозерная д.5 | брусчатый |
| 267 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Приозерная д.6 | брусчатый |
| 268 | Жилой дом | 2 | 1 | 1982 | Приозерная д.7 | брусчатый |
| 269 | Жилой дом | 2 | 1 | 1989 | Приозерная д.9 | арболитов |
| 270 | Жилой дом | 2 | 1 | 1963 | Приозерная д.12 | брусчатый |
| 271 | Жилой дом | 2 | 1 | 1971 | Гористая д.1 | брусчатый |
| 272 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Гористая д.3 | сборно-щит |
| 273 | Жилой дом | 2 | 1 | 1952 | Гористая д.5 | сборно-щит |
| 274 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Гористая д.8 | сборно-щит |
| 275 | Жилой дом | 4 | 1 | 1954 | Гористая д.9 | сборно-щит |
| 276 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Гористая д.10 | сборно-щит |
| 277 | Жилой дом | 3 | 1 | 1957 | Гористая д.11 | сборно-щит |
| 278 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Гористая д.12 | сборно-щит |
| 279 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | Гористая д.19 | брусчатый |
| 280 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Гористая д.20 | сборно-щит |
| 281 | Жилой дом | 2 | 1 | 1961 | Гористая д.21 | брусчатый |
| 282 | Жилой дом | 4 | 1 | 1983 | Гористая д.22 | брусчатый |
| 283 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Гористая д.24 | сборно-щит |
| 284 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Гористая д.25 | брусчатый |
| 285 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Гористая д.26 | арболитов |
| 286 | Жилой дом | 3 | 1 | 1991 | Гористая д.27 | брусчатый |
| 287 | Жилой дом | 2 | 1 | 1968 | Гористая д.28 | брусчатый |
| 288 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Гористая д.29 | брусчатый |
| 289 | Жилой дом | 2 | 1 | 1968 | Гористая д.30 | брусчатый |
| 290 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Гористая д.31 | сборно-щит |
| 291 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Гористая д.32 | сборно-щит |
| 292 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Гористая д.34 | брусчатый |
| 293 | Жилой дом | 4 | 1 | 1989 | Гористая д.35 | брусчатый |
| 294 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Гористая д.36 | брусчатый |
| 295 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Гористая д.37 | сборно-щит |
| 296 | Жилой дом | 2 | 1 | 1977 | Гористая д.38 | брусчатый |
| 297 | Жилой дом | 2 | 1 | 1950 | Гористая д.40 | сборно-щит |
| 298 | Жилой дом | 3 | 1 | 1951 | Гористая д.42 | сборно-щит |
| 299 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Гористая д.50 | сборно-щит |
| 30 | Жилой дом | 3 | 1 | 1959 | Больничная д.2 | сборно-щит |
| 301 | Жилой дом | 3 | 1 | 1958 | Больничная д.5 | сборно-щит |
| 302 | Жилой дом | 3 | 1 | 1991 | Больничная д.6 | арболитов |
| 303 | Жилой дом | 3 | 1 | 1988 | Больничная д.7 | арболитов |
| 304 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Больничная д.8 | арболитов |
| 305 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | Больничная д.10 | арболитов |
| 306 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Больничная д.12 | сборно-щит |
| 307 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Больничная д.13 | сборно-щит |
| 308 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Больничная д.14 | сборно-щит |
| 309 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Больничная д.15 | сборно-щит |
| 310 | Жилой дом | 4 | 1 | 1957 | Больничная д.16 | брусчатый |
| 311 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Больничная д.17 | сборно-щит |
| 312 | Жилой дом | 4 | 1 | 1954 | Больничная д.19 | сборно-щит |
| 313 | Жилой дом | 4 | 1 | 1957 | Больничная д.20 | брусчатый |
| 314 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Больничная д.21 | сборно-щит |
| 315 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Больничная д.23 | сборно-щит |
| 316 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Больничная д.25 | сборно-щит |
| 317 | Жилой дом | 4 | 1 | 1985 | Фестивальная д.1 | брусчатый |
| 318 | Жилой дом | 4 | 1 | 1985 | Фестивальная д.2 | брусчатый |
| 319 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Фестивальная д.3 | брусчатый |
| 320 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Фестивальная д.4 | брусчатый |
| 321 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Фестивальная д.5 | брусчатый |
| 322 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Фестивальная д.6 | брусчатый |
| 323 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Фестивальная д.8 | брусчатый |
| 324 | Жилой дом | 4 | 1 | 1987 | 70 лет ВЛКСМ д.1 | арболитов |
| 325 | Жилой дом | 4 | 1 | 1987 | 70 лет ВЛКСМ д.2 | арболитов |
| 326 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.3 | брусчатый |
| 327 | Жилой дом | 3 | 1 | 1988 | 70 лет ВЛКСМ д.5 | брусчатый |
| 328 | Жилой дом | 2 | 1 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.6 | брусчатый |
| 329 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.7 | брусчатый |
| 330 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.8 | брусчатый |
| 331 | Жилой дом | 12 | 2 | 1997 | 70 лет ВЛКСМ д.9 | кирпичный |
| 332 | Жилой дом | 2 | 1 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.10 | брусчатый |
| 333 | Жилой дом | 3 | 1 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.12 | брусчатый |
| 334 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | 70 лет ВЛКСМ д.14 | сборно-щит |
| 335 | Жилой дом | 3 | 1 | 1962 | 70 лет ВЛКСМ д.15 | брусчатый |
| 336 | Жилой дом | 4 | 1 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.16 | брусчатый |
| 337 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | 70 лет ВЛКСМ д.17 | брусчатый |
| 338 | Жилой дом | 2 | 1 | 1965 | 70 лет ВЛКСМ д.20 | брусчатый |
| 339 | Жилой дом | 2 | 1 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.28 | брусчатый |
| 340 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | 70 лет ВЛКСМ д.30 | сборно-щит |
| 341 | Жилой дом | 2 | 1 | 1950 | 70 лет ВЛКСМ д.32 | сборно-щит |
| 342 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | 1-я Новая д.1 | сборно-щит |
| 343 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | 1-я Новая д.2 | сборно-щит |
| 344 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | 1-я Новая д.3 | сборно-щит |
| 346 | Жилой дом | 2 | 1 | 1997 | 2-я Гористая д.1 | арболитов |
| 347 | Жилой дом | 3 | 1 | 1979 | 2-я Гористая д.2 | брусчатый |
| 348 | Жилой дом | 2 | 1 | 1979 | 2-я Гористая д.4 | брусчатый |
| 349 | Жилой дом | 2 | 1 | 1968 | 2-я Гористая д.5 | брусчатый |
| 350 | Жилой дом | 2 | 1 | 1968 | 2-я Гористая д.6 | брусчатый |
| 351 | Жилой дом | 2 | 1 | 1967 | 2-я Гористая д.7 | брусчатый |
| 352 | Жилой дом | 3 | 1 | 1960 | Школьный пер. д.1 | брусчатый |
| 353 | Жилой дом | 3 | 1 | 1988 | Школьный пер. д.2 | брусчатый |
| 354 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Школьный пер. д.2а | брусчатый |
| 355 | Жилой дом | 3 | 1 | 1988 | Школьный пер. д.3 | брусчатый |
| 356 | Жилой дом | 4 | 1 | 1958 | Школьный пер. д.4 | брусчатый |
| 357 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Школьная д.3 | сборно-щит |
| 358 | Жилой дом | 2 | 1 | 1977 | Школьная д.5 | сборно-щит |
| 359 | Жилой дом | 2 | 1 | 1977 | Школьная д.6 | сборно-щит |
| 360 | Жилой дом | 2 | 1 | 1977 | Школьная д.7 | сборно-щит |
| 361 | Жилой дом | 4 | 1 | 1977 | Школьная д.8 | сборно-щит |
| 362 | Жилой дом | 4 | 1 | 1978 | Школьная д.9 | сборно-щит |
| 363 | Жилой дом | 2 | 1 | 1977 | Школьная д.10 | сборно-щит |
| 364 | Жилой дом | 2 | 1 | 1989 | Школьная д.11 | брусчатый |
| 365 | Жилой дом | 3 | 1 | 1988 | Школьная д.12 | брусчатый |
| 366 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Школьная д.13 | сборно-щит |
| 367 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Подгорная д.1 | брусчатый |
| 368 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Подгорная д.3 | брусчатый |
| 369 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Подгорная д.5 | брусчатый |
| 370 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Подгорная д.8а | брусчатый |
| 371 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Подгорная д.10 | брусчатый |
| 372 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Подгорная д.16 | сборно-щит |
| 373 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Подгорная д.17 | брусчатый |
| 374 | Жилой дом | 2 | 1 | 1985 | Подгорная д.20а | брусчатый |
| 375 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Подгорная д.30 | брусчатый |
| 376 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Подгорная д.34 | сборно-щит |
| 377 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Подгорная д.36 | брусчатый |
| 378 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Молодежная д.2 | сборно-щит |
| 379 | Жилой дом | 3 | 1 | 1962 | Молодежная д.5 | сборно-щит |
| 380 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Молодежная д.6 | сборно-щит |
| 381 | Жилой дом | 2 | 1 | 1970 | Молодежная д.7 | сборно-щит |
| 382 | Жилой дом | 3 | 1 | 1978 | Молодежная д.8 | брусчатый |
| 383 | Жилой дом | 2 | 1 | 1980 | Молодежная д.10 | брусчатый |
| 384 | Жилой дом | 2 | 1 | 1974 | Молодежная д.12 | брусчатый |
| 385 | Жилой дом | 2 | 1 | 1972 | Молодежная д.14 | брусчатый |
| 386 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Молодежная д.16 | брусчатый |
| 387 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Молодежная д.19 | брусчатый |
| 388 | Жилой дом | 4 | 1 | 1979 | Молодежная д.20 | брусчатый |
| 389 | Жилой дом | 3 | 1 | 1979 | Молодежная д.22 | сборно-щит |
| 390 | Жилой дом | 3 | 1 | 1979 | Молодежная д.24 | сборно-щит |
| 391 | Жилой дом | 4 | 1 | 1980 | Молодежная д.28 | сборно-щит |
| 392 | Жилой дом | 2 | 1 | 1980 | Молодежная д.30 | сборно-щит |
| 393 | Жилой дом | 3 | 1 | 1979 | Молодежная д.32 | сборно-щит |
| 394 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Железнодорожная д.1 | брусчатый |
| 395 | Жилой дом | 4 | 1 | 1978 | Железнодорожная д.2 | брусчатый |
| 396 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Железнодорожная д.3 | брусчатый |
| 397 | Жилой дом | 2 | 1 | 1976 | Железнодорожная д.4 | брусчатый |
| 398 | Жилой дом | 2 | 1 | 1961 | Железнодорожная д.5 | брусчатый |
| 399 | Жилой дом | 2 | 1 | 1977 | Железнодорожная д.6 | брусчатый |
| 400 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Железнодорожная д.7 | брусчатый |
| 401 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Железнодорожная д.8 | брусчатый |
| 402 | Жилой дом | 2 | 1 | 1958 | Железнодорожная д.9 | брусчатый |
| 403 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Железнодорожная д.10 | брусчатый |
| 404 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Железнодорожная д.11 | брусчатый |
| 405 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Железнодорожная д.14 | брусчатый |
| 406 | Жилой дом | 2 | 1 | 1982 | Железнодорожная д.15 | брусчатый |
| 407 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Железнодорожная д.17 | брусчатый |
| 408 | Жилой дом | 2 | 1 | 1994 | Железнодорожная д.18 | арболитов |
| 409 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Железнодорожная д.19 | брусчатый |
| 410 | Жилой дом | 2 | 1 | 1993 | Железнодорожная д.20 | брусчатый |
| 411 | Жилой дом | 2 | 1 | 1988 | Железнодорожная д.21 | брусчатый |
| 412 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Военная д.3 | брусчатый |
| 413 | Жилой дом | 3 | 1 | 1984 | Военная д.5 | брусчатый |
| 414 | Жилой дом | 4 | 1 | 1984 | Военная д.7 | брусчатый |
| 415 | Жилой дом | 4 | 1 | 1975 | Военная д.8 | брусчатый |
| 416 | Жилой дом | 2 | 1 | 1984 | Военная д.9 | брусчатый |
| 417 | Жилой дом | 2 | 1 | 1986 | Военная д.15 | брусчатый |
| 518 | Жилой дом | 2 | 1 | 1954 | Военная д.20 | брусчатый |
| 519 | Жилой дом | 3 | 1 | 1960 | Военная д.22 | брусчатый |
| 520 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Студенческая д.3 | брусчатый |
| 521 | Жилой дом | 3 | 1 | 1987 | Студенческая д.4 | брусчатый |
| 522 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Студенческая д.5 | брусчатый |
| 523 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Студенческая д.6 | сборно-щит |
| 524 | Жилой дом | 3 | 1 | 1987 | Студенческая д.7 | брусчатый |
| 525 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Студенческая д.8 | сборно-щит |
| 526 | Жилой дом | 4 | 1 | 1987 | Студенческая д.9 | брусчатый |
| 527 | Жилой дом | 3 | 1 | 1987 | Студенческая д.11 | брусчатый |
| 528 | Жилой дом | 2 | 1 | 1987 | Студенческая д.14 | брусчатый |
| 529 | Жилой дом | 4 | 1 | 1956 | Студенческая д.15 | сборно-щит |
| 530 | Жилой дом | 2 | 1 | 1991 | Студенческая д.17 | брусчатый |
| 531 | Жилой дом | 2 | 1 | 1994 | Строителей ул.2 | брусчатый |
| 532 | Жилой дом | 2 | 1 | 1994 | Строителей ул.7 | брусчатый |
| 533 | Жилой дом | 2 | 1 | 1952 | Советская д.2 | сборно-щит |
| 534 | Жилой дом | 3 | 1 | 1952 | Советская д.3 | сборно-щит |
| 535 | Жилой дом | 2 | 1 | 1959 | Советская д.4 | сборно-щит |
| 536 | Жилой дом | 3 | 1 | 1983 | Советская д.6 | брусчатый |
| 537 | Жилой дом | 2 | 1 | 1983 | Советская д.7 | брусчатый |
| 538 | Жилой дом | 3 | 1 | 1991 | Ленина д.2 | брусчатый |
| 539 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Ленина д.3 | сборно-щит |
| 540 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Ленина д.4 | сборно-щит |
| 541 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Ленина д.5 | сборно-щит |
| 542 | Жилой дом | 2 | 1 | 1955 | Ленина д.7 | сборно-щит |
| 543 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Ленина д.8 | сборно-щит |
| 544 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Ленина д.9 | сборно-щит |
| 545 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Ленина д.10 | сборно-щит |
| 546 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Гаражная д.8 | сборно-щит |
| 547 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Гаражная д.18 | сборно-щит |
| 548 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Гаражная д.22 | сборно-щит |
| 549 | Жилой дом | 2 | 1 | 1963 | Пионерская д.2 | брусчатый |
| 550 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Пионерская д.3 | сборно-щит |
| 551 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Пионерская д.4 | сборно-щит |
| 552 | Жилой дом | 2 | 1 | 1969 | Пионерская д.6 | брусчатый |
| 553 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Пионерская д.7 | сборно-щит |
| 554 | Жилой дом | 2 | 1 | 1950 | Первомайская д.2 | сборно-щит |
| 555 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Первомайская д.4 | сборно-щит |
| 556 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Первомайская д.6 | сборно-щит |
| 557 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Красный бор д.6 | сборно-щит |
| 558 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Красный бор д.15 | сборно-щит |
| 559 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Красный бор д.16 | сборно-щит |
| 560 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Красный бор д.18 | сборно-щит |
| 561 | Жилой дом | 2 | 1 | 1990 | Гарлоева д.2 | брусчатый |
| 562 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Гарлоева д.3 | сборно-щит |
| 563 | Жилой дом | 2 | 1 | 1968 | Гарлоева д.14 | брусчатый |
| 564 | Жилой дом | 2 | 1 | 1959 | Гарлоева д.14б | брусчатый |
| 565 | Жилой дом | 2 | 1 | 1956 | Гарлоева д.16 | сборно-щит |
| 566 | Жилой дом | 3 | 1 | 1954 | Петровская д.2 | брусчатый |
| Общая площадь жилого фонда по п. Поросозеро – 73790,3 м2 общей площади |
| п. Гумарино |
| Жилые дома (1-но В.) В том числе частный сектор |  |  |  | 80 домов |  |
| 1 | Жилой дом | 1 | 1 | 1970 | Центральная д.1 | брусчатый |
| 2 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Центральная д.2 | сборно-щит |
| 3 | Жилой дом | 2 | 1 | 1950 | Центральная д.3 | сборно-щит |
| 4 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Центральная д.6 | брусчатый |
| 5 | Жилой дом | 2 | 1 | 1960 | Центральная д.6а | брусчатый |
| 6 | Жилой дом | 1 | 1 | 1990 | Центральная д.7 | брусчатый |
| 7 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Центральная д.8 | брусчатый |
| 8 | Жилой дом | 1 | 1 | 1950 | Центральная д.8а | брусчатый |
| 9 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Центральная д.9 | сборно-щит |
| 10 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Центральная д.12 | сборно-щит |
| 11 | Жилой дом | 5 | 1 | 1950 | Центральная д.14 | брусчатый |
| 12 | Жилой дом | 4 | 1 | 1950 | Центральная д.17 | брусчатый |
| 13 | Жилой дом | 5 | 1 | 1951 | Центральная д.19 | брусчатый |
| 14 | Жилой дом | 5 | 1 | 1950 | Центральная д.21 | брусчатый |
| 15 | Жилой дом | 5 | 1 | 1951 | Центральная д.22 | брусчатый |
| 16 | Жилой дом | 3 | 1 | 1950 | Центральная д.23 | брусчатый |
| 17 | Жилой дом | 4 | 1 | 1958 | Центральная д.24 | брусчатый |
| 18 | Жилой дом | 2 | 1 | 1957 | Центральная д.26 | брусчатый |
| 19 | Жилой дом | 1 | 1 | 1951 | Центральная д.33 | бревенчатый |
| 20 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Школьная д.2 | брусчатый |
| 21 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Школьная д.3 | брусчатый |
| 22 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Школьная д.4 | брусчатый |
| 23 | Жилой дом | 2 | 1 | 1950 | Школьная д.5 | брусчатый |
| 24 | Жилой дом | 3 | 1 | 1949 | Школьная д.6 | брусчатый |
| 25 | Жилой дом | 2 | 1 | 1952 | Школьная д.9 | брусчатый |
| 26 | Жилой дом | 2 | 1 | 1952 | Школьная д.10 | брусчатый |
| 27 | Жилой дом | 2 | 1 | 1953 | Школьная д.11 | брусчатый |
| 28 | Жилой дом | 2 | 1 | 1962 | Школьная д.12 | брусчатый |
| 29 | Жилой дом | 2 | 1 | 1952 | Школьная д.13 | брусчатый |
| 30 | Жилой дом | 1 | 1 | 1991 | Лесная д.1 | брусчатый |
| 31 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Лесная д.2 | брусчатый |
| 32 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Лесная д.3 | брусчатый |
| 33 | Жилой дом | 1 | 1 | 1992 | Лесная д.5 | брусчатый |
| 34 | Жилой дом | 1 | 1 | 1992 | Пионерская д.1 | брусчатый |
| 35 | Жилой дом | 2 | 1 | 1950 | Пионерская д.2 | брусчатый |
| 36 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Пионерская д.5 | брусчатый |
| 37 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Пионерская д.6 | брусчатый |
| 38 | Жилой дом | 1 | 1 | 1951 | Молодежная д.1 | брусчатый |
| 39 | Жилой дом | 1 | 1 | 1961 | Молодежная д.2 | брусчатый |
| 40 | Жилой дом | 1 | 1 | 1961 | Молодежная д.2а | брусчатый |
| 41 | Жилой дом | 1 | 1 | 1951 | Молодежная д.3 | брусчатый |
| 42 | Жилой дом | 2 | 1 | 1951 | Молодежная д.5 | брусчатый |
| 43 | Жилой дом | 4 | 1 | 1950 | Зеленый пер. д.1 | брусчатый |
| 44 | Жилой дом | 3 | 1 | 1950 | Зеленый пер. д.3 | брусчатый |
| 45 | Жилой дом | 2 | 1 | 1950 | Зеленый пер. д.4 | брусчатый |
| 46 | Жилой дом | 2 | 1 | 1950 | Заречная д.1 | брусчатый |
| Общая площадь жилого фонда по п. Гумарино – 4862 м2 общей площади |
| п. Костомукса |
| 1 | Жилой дом | 2 | 1 |  | Лесная, 33 | брусчатый |
| 2 | Жилой дом | 2 | 1 |  | Лесная, 34 | брусчатый |
| 3 | Жилой дом | 2 | 1 |  | Лесная. 35 | брусчатый |
| 4 | Жилой дом | 2 | 1 |  | Озерная, 12 | брусчатый |
| 5 | Жилой дом | 2 | 1 |  | Каменная,8а | брусчатый |
| 6 | Жилой дом | 2 | 1 |  | Каменная, 8б | брусчатый |
| 7 | Жилой дом | 2 | 1 |  | Болотная, 2 | брусчатый |
| 8 | Жилой дом | 2 | 1 |  | Болотная, 16 | брусчатый |
| Общая площадь жилого фонда по п. Костомукса – 748 м2 общей площади |
| д.Совдозеро |
| Частный жилфонд |  |  |  | 27 домов |  |
| Общая площадь жилого фонда по д. Совдозеро – 1323 м2 общей площади |
| Общая площадь жилого фонда всего по поселению – 80723 м2 |

Специфической особенностью рассматриваемой территории является наличие жилищного фонда, используемого приезжающим (временным населением) не для постоянного проживания, а в период Веннее-летнего сезона. Условно данная категория фонда определена в размере порядка 16,7 тыс. м2 общей площади.

Таким образом, жилищный фонд, используемый постоянным населением для постоянного проживания, составляет в настоящее время – 64 тыс. м2 общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность населения – 26,5 м2 общей площади на 1-го человека. Эти показатели и принимаются при расчете объемов нового жилищного строительства в Порозерском сельском поселении.

### Развитие жилых зон

С улучшением экономической обстановки в МО «Поросозерское сельское поселение» и повышением доходов населения, введение ипотечного кредитования жилищного строительства будет являться стимулирующим фактором для приобретения жилья и закрепления населения на данной территории.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность территории и позволит закрепить молодые кадры в МО «Поросозерское сельское поселение».

В настоящем проекте расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что уровень благосостояния будет повышаться, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищная проблема в пределах расчетного срока будет решена.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов. Связанным с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения Государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами на 2018-2020 годы» с изменениями и дополнениями от 9 февраля, 26 сентября 2016г.; 15 марта, 15 мая 2017г.; 12 января 2018г., утвержденной Постановлением правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 г. № 351-П.

Основные задачи программы жилищного строительства в проектный период:

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- увеличение объемов строительства социального жилья для ускорения обеспечения потребности социально незащищенных слоев населения;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселения путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- развитие рынка арендного сектора жилья;

- осуществление полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда, с целью создания привлекательной среды обитания для населения;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных индивидуальных домах путем изыскания свободных территорий, решения проблем инженерного обеспечения и предоставления льготных жилищных кредитов, что значительно ускорит проблему жилищной обеспеченности;

- развитие собственной строительной базы для наращивания темпов жилищного строительства жилищного фонда;

- снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономкласса.

Таблица 2.5-4 Укрупненный расчет объемов и территорий для нового жилищного строительства МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 01.01.2018 г. | 01.01.2035 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Существующий жилищный фонд (на начало периода 01.01.2018г.) | тыс. м² общей площади | 64,0 | - |
| 2. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² общей площади | - | 4,05 |
| 3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд (округленно) | тыс. м² общей площади | - | 60,0 |
| 4. | Средний уровень жилищной обеспеченности | м² общ. Площади на 1 чел. | 30,6 | 35,0 |
| 5. | Численность населения | тыс. чел | 2,4 | 2,9 |
| 6. | Требуемый жилищный фонд (округленно) | тыс. м² общей площади | - | 105,0 |
| 7. | Новое жилищное строительство на свободных и реконструируемых территориях – всего | тыс. м² общей площади/% | - | 45/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - многоквартирное малоэтажное (2-3 этажа) | тыс. м² общей площади/% | - | 6,8/15 |
|  | - индивидуальное | тыс. м² общей площади/% | - | 38,2/85 |
| 8. | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м² общей площади | - | 2,5 |
| 9. | Плотность застройки | тыс. м² общей площади/га |  | 3700 |
|  | - малоэтажная | тыс. м² общей площади/га |  | 1000 |
|  | - индивидуальная |  |  |  |
| 10. | Территории для нового строительства – всего (округленно) | га | - | 87 |
|  | в т. Ч. – многоквартирное малоэтажное | га |  | 1,8 |
|  | - индивидуальное | га |  | 85 |

Таким образом, жилищный фонд МО «Поросозерское сельское поселение» должен составить к 2035 году порядка 105,0 тыс. В. м общей площади.

Общий объем убыли жилого фонда связан, прежде всего, с мероприятиями по  сносу ветхого и аварийного фонда.

Структура нового жилищного строительства принята проектом близкой к сложившемуся положению на территории МО «Поросозерское сельское поселение».

Общая территория, необходимая для осуществления нового жилищного строительства, составит к концу расчетного срока 87,0 га, в том числе: по п. Поросозеро -  37 га, п. Костомукса - 6,2 га, п. Гумарино  - 8 га, д. Совдозеро - 12 га.

Новое жилищное строительство будет вестись, как на свободных территориях, так и на реконструкции.

## Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки

### Общая характеристика культурно-бытового обслуживания населения

Важнейшими показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития экономической составляющей территории, одной из приоритетных проблем становится проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом развития рыночной экономики.

Состав и ёмкость обслуживающих учреждений определяются статусом поселения, уровнем жизни населения, необходимой потребностью.

Потребность в некоторых видах учреждений в условиях рыночной экономики может значительно превосходить существующие нормативы, например, таких как предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Поэтому сеть этих и подобных им учреждений должна развиваться до масштабов реального спроса. В этом случае финансирование большинства объектов может осуществляться не только из бюджета, но и из других источников, включая частный капитал.

Помимо традиционных форм торговли, возможно появление её новых элементов: мастерские детского и взрослого  творчества с продажей изделий, лавки-мастерские, небольшие предприятия: булочные с цехами выпечки горячего хлеба и приготовления кондитерских изделий, малые кулинарные центры и т.д. Что касается предприятий питания, здесь могут быть также найдены новые типы обслуживания: кафе-клубы для детей. Молодежи, «по интересам», «бистро» и др.

Расчет потребности населения МО «Поросозерское сельское поселение» в учреждениях обслуживания выполнен по действующим нормативам – «Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия», утвержденные Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия № 111 от 26.04.2016г., а также в соответствии со:

- Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*);

- «Социальными нормативами и нормам», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (утв. Распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 923-р);

- «Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» (утв. Приказом Минспорта России от 25.05.2016 № 586);

- «Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Министерства культуры РФ от 27 июля 2016 г. N Р-948);

- «Методическими рекомендациями  по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и их структурных подразделений» (утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 июня 2016 г. N 358);

- «Методическими рекомендациями по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности» (утв. Приказом Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 219);

- «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» (утв. Зам.министра образования и науки РФ Климовым А.А. 4 мая 2016 г. N АК-15/02вн).

В вышеперечисленных документах приводятся нормативы расчетов обеспеченности населения, минимально необходимой для реализации государственных гарантий социального минимума услуг, по следующим видам учреждений обслуживания:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Расчет по этим видам обслуживания по данным нормативам приводится ниже, при рассмотрении отдельных видов обслуживания.

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях. Функционирование коммерческих объектов должно определяться спросом населения и прибыльностью этих объектов.

Кроме того, на ближайшую перспективу в проекте учитываются решения по развитию системы культурно-бытового обслуживания, которые учтены в соответствующих муниципальных программах.

Современный уровень развития культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Необходим новый, более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы, и повышению качества ее функционирования. В Поросозерском сельском поселении весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания разместить невозможно по экономическим причинам. Следовательно, каждое поселение, как городское, так и сельское, должно иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

### Система образования

##### Учреждения образования

Существующее положение

По состоянию на 01.01.2018г. в МО «Поросозерское сельское поселение» функционируют учреждения образования, представленные в таблице ниже.

Таблица 2.6-1 Современная система образования МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Образова-тельные учреждения | Адрес | Год по-стройки | Проект-ная емкость, мест | Лицензион-ная ем-кость, мест | Факти-ческая ем-кость, мест | За-гру-жен-ность, % | % изно-са | Мате-риал стен | Благо-уст-ройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Образовательные школы |
| 1 | МОУ Поросозерская СОШ | п. Поросозеро, ул.Комсомольская, 9А | 1965 | 520 | 243 | 256 | 49 | 56 | кирпич | полное |
|  |  | п. Гумарино, ул.Центральная,13 | 1961 |  |  |  |  | 100 | дерево | печное отопле-ние |
| 2 | МОУ Аконьярвская СОШ | п.Поросозеро, ул.Школьная, 14 | 1988 | 140 | 131 | 88 + 40 (дошк.гр) | 91 | 30 | кирпич | полное |
|  | Итого |  |  | 660 |  | 384 |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |
| 3 | МДОУ детский сад №26 п. Поросозеро | п. Поросозеро, ул.Гагарина, 3 | 1972 | 120 | 100 | 84 | 84 | 50 | кирпич | полное |
|  | Итого |  |  | 120 |  | 84 |  |  |  |  |
| Учреждения внешкольного образования |
| 4 | МОУ ДОД ДЮСШ | п. Поросозеро, ул. Больничная, д.14 | 1984 | 50 |  | 33 | 50 | 69 | Кирпич (служ. Помещ.) + металл (зал) | полное |
| 5 | МОУ ДОД ДШИ | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.7а | 1975 | 100 |  | 95 | 95 | 43 | кирпич | полное |
|  | Итого |  |  | 150 |  | 128 |  |  |  |  |

Следует отметить, что система образования в Поросозерском сельском поселении имеет ряд нерешенных проблем: часть учреждений расположена в приспособленных зданиях, медико-социальные условия в дошкольных образовательных учреждениях и их материально-техническая база оставляют желать лучшего.

Из-за сложной демографической ситуации продолжает снижаться количество учащихся в общеобразовательных учреждениях, происходит недостаточное укомплектование классов.

Проектные предложения

Целью образовательной политики является создание в Суоярвском муниципальном районе системы образования соответствующей актуальным перспективным потребностям, а также повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. В проекте учитываются основные положения муниципальной программы «Развитие образования  на 2018-2020гг.».

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен в соответствии со следующими нормативами:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия, утвержденные  Приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия № 111 от 26 апреля 2016 года.

- Социальные нормативы потребности в учреждениях:

- дошкольных образовательных – 35-42 места на 1 тыс. чел.;

- общеобразовательных – 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным основным образованием; 90% охват детей от 16 лет до 18 лет средним общим образованием; 99-102 учащихся основного общего образования на 1 тыс. чел. Общей численности населения; 46-47 учащихся среднего общего образования на 1 тыс. чел. Общей численности населения.

1. Детские дошкольные учреждения

В нижеследующей таблице приведен расчет  необходимого количества  мест в детских дошкольных учреждениях МО «Поросозерское сельское поселение».

Таблица 2.6-2 Потребность в детских дошкольных учреждениях

| Наименование поселения | Проектная численность населения, тыс. чел. | Количество мест | Существующая сохраняемая емкость (мест) | Дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок | Расчетный срок |  | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МО «Поросозерское сельское поселение» | 2,9 | 120 | 120 | - |

Проектом намечается реконструкция существующего детского сада на 120 мест, расположенного по ул. Гагарина с целью улучшения качества обслуживания.

2. Общеобразовательные школы

Исходя из необходимой потребности в ёмкости общеобразовательных школ, дополнительных мест не требуется, намечается реконструкция существующих школ.

### Система здравоохранения и социального обеспечения

##### Существующее положение

Стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению МО «Поросозерское сельское поселение» оказывают следующие учреждения, представленные ниже в таблице.

Таблица 2.6-3 Перечень и характеристика учреждений здравоохранения, расположенных на территории МО «Поросозерское сельское поселение»

| Наименование | Местоположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальное медицинское учреждение «Поросозерская участковая больница» - стационар - отделение сестринского ухода - амбулатория | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9 | 50 коек 36 коек 60 посещ. в смену |
| Скорая помощь | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9 | 4 ед. техники |
| ФАП | п. Гумарино | 1 объект |
| Аптека | п. Поросозеро, ул. Центральная, 58 | 1 объект |

Специализированная медицинская помощь специалистов оказывается населению в МУЗ «Суоярвская центральная районная больница», расположенной в г. Суоярви.

Начиная с 2000 года, в районе начали создаваться койко-места сестринского ухода для престарелых и одиноких, что увеличивает показатель обеспечения стационарной помощи населению. В 2011 году в рамках проводимой оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений 26 коек сестринского ухода, расположенные в поселке Поросозеро, переданы в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».

С 2003 года действуют менее затратные стационарзамещающие технологии – дневные стационары и стационары на дому, которые будут развиваться. В настоящее время существует 25 коек дневного стационара в Суоярвской ЦРБ. С 1 апреля 2011 года отделение «Милосердие» переведено в здание Поросозерской участковой больницы, увеличилось до 22 количество койко-мест.

На базе амбулатории работают врачи общей практики, которые могут оказывать в качестве узкого специалиста на месте.

##### Проектные предложения по развитию сети лечебно-профилактических учреждений и объектов социального обеспечения

Здравоохранение. Перспективы развития здравоохранения поселения определены с учетом положений региональных и муниципальных целевых программ развития и предусматривают:

- увеличение потребности в первичной медицинской помощи;

- развитие стационарно замещающих технологий (дневной стационар, стационар на дому);

- увеличение числа лечебно-профилактических учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

Перспективы развития коечной сети больниц МО «Порозозерское сельское поселение» определяются в соответствии с нормативами обеспеченности медицинскими учреждениями, рекомендованными «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия» (утверждены Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия № 111 от 26 апреля 2016 года).

С учетом норматива 134,7 койки на 10 тыс. человек в государственных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, общая потребность по больнице составит порядка 40 коек, по амбулаторно-поликлиническим учреждениям при нормативе 181,5 пос./смену на 10 тыс. чел. составит - 52 пос./смену.

Таким образом, проектная потребность в данных учреждениях перекрывается наличием существующих ёмкостей. На период до 2035 года из мероприятий по развитию учреждений здравоохранения проектом предусматривается организация офисов врачей общей практики в п. Поросозеро.

Потребности в размещении ФАПов на территории Поросозерского сельского поселения не существует, так как количество населения сокращается, медицинское обслуживание населения обеспечивается либо путем подворных обходов (медицинский работник проживает в населенном пункте либо осуществляются выезды из ближайших врачебно-профилактических учреждений).

Социальное обеспечение населения. В Поросозерском сельском поселении существует сеть учреждений оказания социальных услуг, информация приведена в таблице ниже.

Таблица 2.6-4 Сеть учреждений оказания социальных услуг в Поросозерском сельском поселении

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность, мест | Кол-во сотрудников, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Суоярвского муниципального района» (КЦСН) Отделение Поросозеро | п. Поросозеро | - | 30 |
| 2. | Стационарное учреждение социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) |  | 12 |  |
| 3. | Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 2010 год - 73 |  |

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Суоярвского муниципального района» оказывает услуги по индивидуальным реабилитационным картам детям с ограниченными возможностями. Для работы с данной категорией детей действует подразделение реабилитации. Подразделение оказывает следующие услуги: социально-медицинские, социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые.

Настоящим проектом на перспективу рекомендуется для улучшения социального обеспечения населения сельского поселения размещение на территории поселения следующих социальных объектов:

- дом интернат для ветеранов и инвалидов;

- детский дом интернат;

- психоневрологический диспансер.

### Культурно-просветительные учреждения

##### Существующее положение

Современное состояние учреждений культуры МО «Посозерское сельское поселение» в настоящее время характеризуется недостаточной ориентированностью на инновационность.

Культурно просветительская деятельность в поселении осуществляется «Поросозерским Центром досуга» и библиотекой в тесном контакте с общеобразовательными школами.

В Поросозерском сельском поселении работает муниципальное учреждение культуры МБУК «Поросозерский Центр досуга», расположенный в п. Поросозеро, ул. Заводская, д. 9, библиотека на ул. Сплавная. Основной вид деятельности – деятельность библиотек, учреждений клубного типа.

В поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

##### Прогноз развития учреждений культуры

Население МО «Поросозерское сельское поселение» нуждается в современных досуговых учреждениях, так как сфера культуры становится полем деятельности все большего числа активных субъектов, стремящихся реализовать разнообразные инициативы.

Усиливается роль сферы культуры в повышении уровня качества жизни населения и формировании привлекательного имиджа территории МО «Поросозерское сельское поселение».

Основу культурно-просветительной деятельности, кроме имеющихся существующих объектов, на перспективу должно составлять введение в состав данных учреждений современных направлений деятельности, ориентированных, как на семейный отдых, так и на удовлетворение нового спектра спроса среди детей, школьников и молодежи.

Настоящим проектом предлагается формирование современного досугового центра в п. Поросозеро и торгово-развлекательного комплекса, который будет включать торговые площади, кинотеатр, создан салон красоты, пункты общественного питания,  химчистку, прачечную и пр.

### Физическая культура и спорт

##### Существующее положение

Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальном образовании «Поросозерское сельское поселение» не развита.

Характеристика учреждений физической культуры и спорта приведена в таблице ниже.

Таблица 2.6-5 Характеристика учреждений физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование учреждения физической культуры и спорта | Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории поселения | спортивный зал МОУ Поросозерская СОШ | 162 м2 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | ангар МОУ ДОД ДЮСШ | 794,5 м2 |

##### Прогноз развития сети учреждений физкультуры и спорта

Используя усредненные нормативы, с учетом территориальных особенностей, для обеспечения минимальной двигательной активности населения поселения настоящим проектом рассчитаны необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений.

Таблица 2.6-6 Потребность в обеспеченности населения спортивными сооружениями

| № п/п | Наименование объектов | Норматив на 1 тыс. жителей | Потребность на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Спортивные залы | 60 м2 общей площади | 174 м2 общей площади |
| 2. | Плавательные бассейны | 25 м2 зеркала воды | 70 м2 зеркала воды |
| 3. | Плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га | 2,5 га |

Главными направлениями развития физической культуры и спорта в поселении намечается следующее:

- формирование минимально необходимой базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий путем строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта спортивных сооружений и баз, имеющихся на балансе основных предприятий и организаций, общеобразовательных и культурных учреждений, органов местного самоуправления.

Проектом рекомендуется ряд мероприятий по развитию учреждений физической культуры поселения:

- капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы (приобретение спортинвентаря, оборудования, техники);

- организация новых спортивных площадок в поселении.

### Прочие объекты сферы культурно-бытового обслуживания населения

##### Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

##### Существующее положение

Торговля и общественное питание -  одна из сфер деятельности, динамично развивающаяся в МО «Поросозерское сельское поселение».

В общем объеме оборота предприятий и организаций всех видов деятельности торговли составляет порядка 6 %.

В поселении имеется порядка 20 предприятий торговли общей торговой площадью 2,3 тыс. м2.

Низкими показателями характеризуется в поселении развитие общественного питания, представленного 2-мя столовыми при общеобразовательных учреждениях на 140 посадочных мест и закусочной на 28 мест.

Также недостаточно развита и сфера бытовых услуг (предприятия по ремонту обуви, пошив и ремонт одежды, парикмахерские, бани, ремонт бытовой техники и др.).

##### Проектные предложения

Развитие прочих объектов сферы культурно-бытового обслуживания поселения будет происходить по принципу сбалансированности спроса предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения МО «Поросозерское сельское поселение» - повышение качества условий жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в нем.

Проектом предлагается расширение торговой сети, сети общественного питания и бытового обслуживания муниципального значения. Должное внимание в сети общественного питания проектом предлагается уделять вопросу сочетания данных предприятий с другими учреждениями. В частности, предприятия общественного питания должны размещаться в комплексе с другими учреждениями культурно-бытового обслуживания.

В местах пересечения транспортных потоков проектом рекомендуется расширение торговой сети и сети общественного питания муниципального значения,. Возможно размещение многофункционального центра (автостоянка, магазин, кафе, телефон, туалет) и автосервисных центров (АЗС, СТО, стоянка большегрузного транспорта, кафе, магазин, телефон, туалет).

Кроме того, необходимо размещение предприятий питания в местах размещения зон отдыха и туризма.

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

Основными проблемами бытового обслуживания в настоящее время в МО «Поросозерское сельское поселение» являются:

- недостаток площадей для размещения объектов бытового обслуживания (решение проблемы возможно за счет нового строительства или перераспределения высвобождающихся площадей);

- отсутствие производственной базы для профессиональной подготовки кадров.

Перспективными направлениями развития в части бытового обслуживания являются те, которые зарождаются уже в настоящее время:

- растет востребованность услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;

- наблюдается тенденция организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг, получают дальнейшее развитие непрофильные предприятия, оказывающие бытовые услуги населению наряду с другим основным видом деятельности, как правило, это предприятия розничной торговли;

- объективные экономические условия развития общества способствуют тому, что некоторые виды бытовых услуг сегодня видоизменяются и трансформируются.

Таким образом, на территории МО «Поросозерское сельское поселение» настоящим генпланом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов потребительского рынка:

- развитие магазинов мелкорозничной торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания;

- формирование автономных зон торгового обслуживания и бытового обслуживания вдоль основных дорог.

Площадь территорий, предусматриваемых для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, составит порядка 1,5 га.

##### Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Объекты пожарной охраны. В Поросозерском сельском поселении функционирует пожарная часть, расположенная на ул. Заводская, д. 2.

Согласно определенной проектом нормативной потребности МО «Поросозерское сельское поселение» в пожарных машинах, существующее их количество удовлетворяет нормативную потребность.

Объекты почтовой связи, сбербанка. На территории МО «Поросозерское сельское поселение» имеются: отделение почтовой связи, подразделение Сбербанка России.

Кладбище. На территории МО «Поросозерское сельское поселение» имеется 5 кладбищ традиционного захоронения общей площадью 5,4 га, из них 2 – не действующие: в п. Поросозеро по ул. Гарлаева и в д. Совдозеро.

Информация о расположении кладбищ на территории Поросозерского сельского поселения представлена в таблице:

Таблица 2.6-7 Информация о расположении кладбищ на территории Поросозерского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | п. Поросозеро, ул. Гарлоева | 0,9 | недействующее |
|  | п. Поросозеро, за границей населенного пункта, в 100 м на запад | 3,8 |  |
|  | п. Костомукса, северо-восточная часть поселка | 0,35 |  |
|  | д. Совдозеро, южная часть деревни | 0,34 | недействующее |
|  | б. н.п. Янгозеро |  | хоронят из п. Гумарино |
| Всего: | 5,4 |  |

Потребность для населения МО «Поросозерское сельское поселение», определенная в соответствии с нормативом  - 0,24 га на 1 тыс. чел. с учетом роста численности населения на расчетный срок и коэффициентом смертности необходимый размер земельного участка определен в 2 га.

Проектом Генерального плана на расчетный срок предлагается:

- закрыть два кладбища: пос.Поросозеро, ул.Гарлоева; дер.Совдозеро, южная часть деревни, по причине частичного их нахождения в водоохраной зоне;

- увеличить территорию существующего кладбища, расположенного за границей пос. Поросозеро на 2 га.

Ниже приводится  расчет потребности населения МО «Поросозерское сельское поселение» в учреждениях культурно-бытового обслуживания.

Таблица 2.6-8 Сводный расчет потребности населения МО «Поросозерское сельское поселение» в учреждениях культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждения | Един. измере-ния | Существующая сохраняемая емкость | Норматив на 1000 жит. | Потреб-ная емкость | Новое строи-тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I Образование |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 120 | 35-42 | 120 | - |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 660 | 109 | 316 | - |
| 3. | Учреждения внешкольного образования | мест | 150 | 10 % от числен. школь-ников | 40 | - |
| II Здравоохранение и социальное обеспечение |
| 1. | Больницы | койко-мест | 50 | 134,7 | 40 | - |
| 2. | Поликлиники | посещ./ смену | 60 | 181,5 | 60 | - |
| 3. | Станция скорой помощи | автомо-биль | 1 | 1 на 10000 чел. в пределах 15 мин. доступности | 1 | - |
| 4. | Аптеки | объект | 1 | - | 1 | - |
| 5. | Дом-интернат для ветеранов и инвалидов | мест | - | 22 на 10 тыс. жит. | 6 | 6 |
| 6. | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | - | 3 | 8 | 8 |
| 7. | Психоневрологический интернат | мест | - | 3 | 8 | 8 |
| III Учреждения культуры |
| 1. | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | м2 | Центр досуга - | 50 м2 | Центр досуга на 140 мест | Центр досуга на 140 мест |
| 2. | Клубные места | мест |  | 50 м2 |  |  |
| 3. | Танцевальные залы, дискотеки | мест |  |  |  |  |
| 4. | Библиотека | кол-во тыс. ед. хранения кол-во чит. мест на 1000 жителей | н/д | 6-7,5 5-6 | 20,3 17 | - |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1. | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел. | 794,5 | 60 | 174 | - |
| 2. | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | - | 20-25 зеркала воды на 1000 чел. | 70 | 70 |
| 3. | Плоскостные сооружения | м2 | - | 0,8 га на 1000 чел. | 2,5 | 2,5 |
| 4. | Спортивно-досуговые комплексы | м2 | - | 300 м2 на 1000 чел. | 870 | 870 |
| V Предприятия розничной торговли и общественного питания |
| 1. | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 2300 | 300 | 900 | - |
| 2. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 28 | 40 | 116 | 76 |
| 3. | Розничный рынок | м2 торговой площади | - | 85 | 246 | 246 |
| VI Предприятия бытового обслуживания и коммунального хозяйства |
| 1. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 4 | 12 | 12 |
| 2. | Прачечная | кг белья в смену | - | 20 | 60 | 60 |
| 3. | Химчистка (прием заказов) | кг сухого белья в смену | - | 1,3 | 6 | 6 |
| 4. | Бани | мест | 65 | 7 | 20 | - |
| 5. | Гостиницы | мест | - | 6 | 18 | 18 |
| 6. | Пожарное депо | пож. авт. | 4 | 2 | 2 | - |
| 7. | Жилищно-эксплуатац. организации | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | Общественные уборные | прибор. на 1 тыс. жителей | 1 | - | 3 | 3 |
| 9. | Кладбище | га | 4,15 | 0,24 | 2,0 | 2,0 |

Общая территория, необходимая для размещения объектов культурно-бытового назначения МО «Поросозерское сельское поселение», составит к концу расчетного срока ориентировочно 22 га.

## Объекты культурного наследия

Муниципальное образование «Поросозерское сельское поселение» обладает богатым историко-культурным и туристско-рекреационным потенциалом. На его территории сосредоточено 58 объектов культурного наследия, в том числе 17 памятников истории и 41 памятник археологии, одно историческое поселение  XVII века- деревня Янгозеро, достопримечательное место - место расположения Валазминского завода VII-I тыс. до н.э. и I тыс.н.э.

Достопримечательное место – место расположения Валазминского завода VII-I тыс. до н.э. и I тыс.н.э. – объекта культурного наследия федерального значения (Постановление Совета Министров КАССР №199 от 21.04.1971).

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в проекте представлен по  видам  список объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в проекте представлен по  видам  список объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. На территории Поросозерского сельского поселения утвержденных зон охраны объектов культурного наследия нет.

Предложения по необходимым мероприятиям в области охраны объектов культурного наследия

Для сохранения и охраны объектов культурного наследия предлагается проведение следующих мероприятий:

- Продолжить работу по уточнению границ территорий объектов культурного наследия

- Проведение археологического обследования земельных участков попадающих под хозяйственное освоение

- Принятие на государственную охрану выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

- Разработка проекта - зон охраны объектов культурного наследия

Разработать в составе краевых и муниципальных целевых программ по сохранению объектов культурного наследия мероприятия, направленные на сохранение памятников археологии. Вопросы охраны и использования объектов культурного наследия регулируются в стране Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

На основании ст. 35 ФЗ-73, на территории памятников устанавливается режим (требования использования территории), запрещающий проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника.

Объекты археологического наследия могут представлять интерес с точки зрения использования их в туристских целях. Для демонстрации археологического наследия территории необходимо создавать специальные музейные комплексы и экспозиции. Одним из вариантов экспозиции может стать реконструкция древнего жилища или целого поселения. Такая экспозиция может разместиться в д. Кудамгуба.

Проектом генерального плана определена зона для размещения археологического лагеря в поселке Гумарино. Создание туристических деревень в Кудамгубе, и историческом поселении -Янгозеро , где предлагается организация информационного пункта с экспозицией археологических и исторических материалов.

Ниже представлен список объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского муниципального района (в соответствии с данными Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия).

Таблица 2.7-1 Объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Видовая принадлежность | Местоположение | Время создания | Документ о постановке на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поросозерское сельское поселение |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | памятник истории регионального значения | п. Поросозеро | 1941 - 1944 гг. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Братская могила советских воинов | -//- | п. Поросозеро | 5-19 июля 1944 г | Постановление №654, от 08.08.1995, Председатель Правительства РК |
|  | Братская могила советских воинов | -//- | п. Поросозеро | июль 1944 г., 1991 г. - перезахоронение | Постановление №333, от 25.05.1998, Председателя Правительства РК |
|  | Братская могила красноармейцев | -//- | п. Совдозеро, поселковое кладбище | март 1920г. | Постановление №214-П, от 08.08.2000, Правительство РК |
|  | Одиночная могила советского воина №1 | выявленный объект истории | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен- Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Одиночная могила советского воина №2 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен- Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Одиночная могила советского воина №3 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен-Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Одиночная могила советского воина №4 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен- Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Одиночная могила советского воина №5 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен- Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Одиночная могила советского воина №6 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен- Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Одиночная могила советского воина №7 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен- Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Одиночная могила советского воина №8 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен- Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Одиночная могила советского воина №9 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50-й км, оз. Илинен- Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Могилы советских воинов №1 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 64 км, хутор Якунваара, в 400 м к востоку | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Могилы советских воинов №2 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 64 км, хутор Якунваара, в 400 м к востоку | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Могилы советских воинов №3 | -//- | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 64 км, хутор Якунваара, в 400 м к востоку | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
|  | Стоянка "Кудамгуба I" | памятник археологии | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Кудамгуба II" | -//- | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Кудамгуба III" | -//- | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Кудамгуба IV" | -//- | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Кудамгуба V" | -//- | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Кудамгуба VI" | -//- | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Кудамгуба VII" | -//- | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Кудамгуба VIII" | -//- | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Кудамгуба IX" | -//- | западный берег оз. Кудамгубское | IV - I тыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Место расположения Велазминского завода | -//- | в районе Поросозера |  | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Гумарино I" | -//- | близ пос. Гумарино, на берегах оз. Hангослампи | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Гумарино VI" | -//- | близ пос. Гумарино, на берегах оз. Hангослампи | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Гумарино VII" | -//- | близ пос. Гумарино, на берегах оз. Hангослампи | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Гумарино VIII" | -//- | близ пос. Гумарино, на берегах оз. Hангослампи | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Гумарино IХ-б" | -//- | близ пос. Гумарино, на берегах оз. Hангослампи | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Кудамгуба Х" | -//- | в 3,5 км северо-восточнее д. Кудамгуба | VI - IV тыс.до н.э | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Мельничий Ручей I " | -//- | близ д. Кудамгуба | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Мельничий Ручей II" | -//- | близ д. Кудамгуба | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Мельничий Ручей III" | -//- | близ д. Кудамгуба | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Мельничий Ручей IV" | -//- | близ д. Кудамгуба | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Поросозеро III" | -//- | на северо-западной окраине пос. Поросозеро | Ш тыс. до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Юдозеро I " | -//- | в 10-11 км к северу от п. Поросозеро | VI - П тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Юдозеро II" | -//- | в 10-11 км к северу от п. Поросозеро | VI - П тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Юдозеро III" | -//- | в 10-11 км к северу от п. Поросозеро | VI - П тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
|  | Стоянка "Чудозеро I " | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро II" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро III" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро IV" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро V" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро VI" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро VII" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро VIII" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро IХ" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро Х" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро ХI" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро ХII" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Чудозеро ХIII" | -//- | западный берег оз. Чудозеро | VI - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Юдъярви I " | -//- | северный берег оз. Юдъярви | Ш - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Юдъярви II" | -//- | северный берег оз. Юдъярви | Ш - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Юдъярви III" | -//- | северный берег оз. Юдъярви | Ш - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Юдъярви IV" | -//- | северный берег оз. Юдъярви | Ш - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
|  | Стоянка "Юдъярви V" | -//- | северный берег оз. Юдъярви | Ш - Iтыс.до н.э. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |

## Туризм и рекреация

### Туризм

Современное состояние туризма  на территории Посозерского сельского поселения в настоящее время оценивается, как недостаточно развитое.

При наличии благоприятных факторов, потенциал туризма в социально-экономической структуре поселения остается мало востребованным.

В настоящее время общий туристский поток на рассматриваемой территории  невелик. Особо следует отметить низкую долю организованного туризма и ярко выраженную сезонность туристского потока, что в значительной мере обусловлено географическим положением территории. В настоящее время потенциал территории в рекреационных целях используется не более, чем на 20% и численность занятых в туристской отрасли невелика.

Имеет место низкое качество сервисного обслуживания отрасли, неразвитая  туристическая и транспортная инфраструктура.

Часть туристических ресурсов и объектов туристской инфраструктуры утрачена или используется не по назначению. Многие объекты показа – историко-архитектурные памятники, требуют реставрации.

Вместе с тем, территория Поросозерского сельского поселения обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. Это:

1) Богатое историко-культурное наследие:

Поселок лесорубов Поросозеро, центр Поросозерского сельского поселения, раскинулся на берегах реки Суны в 82-х км (по автомобильной или железной дороге) к северу от Суоярви. Это старинное поселение (XVI век),  центр лесодобычи Западной Карелии. Место для рекреационного и рыболовного туризма.

В поселке есть скала, именуемая «Швецким камнем». Согласно легенде, у этого места карел-проводник опрокинул лодку со шведским отрядом (в конце XVI – начале XVII века). Близ  Поросозера в лесу найдена огромная глыба до 4 м высотой и до 6 м в поперечнике, которая была принесена некогда ледником.

На территории поселения сосредоточено 58 объектов культурного наследия, в том числе 17 памятников истории и 41 памятник археологии (список объектов историко-культурного наследия приводится в соответствии со списком, представленным в разделе 2.11 «Объекты культурного наследия»). В населенных пунктах Поросозеро и Совдозеро остались следы объектов старинного крестьянского промысла на территориях Заонежья - железоделательного  производства.

2) Природно-ресурсные возможности (природный комплекс территории, наличие уникальных природно-ландшафтных территорий и пр.).

Значительным туристским ресурсом является природный комплекс территории поселения. Для него, как и для всей Карелии, характерно изобилие водоёмов, особенностью которых является их экологическая чистота, эстетическая красота озерных и речных ландшафтов. Реки – преимущественно бурные, порожистые.

Природа поселения красива и разнообразна. Здесь много возвышенных мест, причудливых скальных, моренных и озовых гряд, чередующихся с обширными болотными массивами и гладью озер. Счет последним ведется на тысячи, однако представлены они преимущественно небольшими лесными ламбушками. На территории присутствуют многочисленные объекты поверхностных вод. Это озера: Ройк-Наволокское, Вогозеро, Мярат, Гимольское, Тумасозеро, Янгозеро и реки: Суна, Ирста, Койтайоки, Контийоки.

Территория поселения рассматривается, как уникальная территория и в зоогеографическом плане. В данной зоне размещены ареалы распространения многих промысловых видов животных (лося, глухаря, тетерева и т.д.) и рыб (палия, хариус, кумжа, пелядь, радужная форель). Для озер и рек характерны также распространенные виды рыб – плотва, окунь, язь, сиг, лосось, щука и ряпушка.

Ландшафты территории поселения характеризуются высокими видеоэкологическими характеристиками и могут быть использованы для развития экологического и научно-познавательного туризма. Данная территория относится к зоне средней тайги с присутствием участков смешанного и вторичного леса, к южному агроклиматическому району Республики Карелия с наиболее продолжительным безморозным и вегетационным периодом, что способствует увеличению туристского сезона.

Леса представлены, преимущественно еловыми зеленомошными среднетаежными лесами в сочетании с сосновыми лишайниковыми, зеленомошными среднетаежными лесами и березовыми и осиново-березовыми лесами на месте еловых среднетаежных лесов. На отдельных участках присутствует травяно-сфагновые, переходные болота, местами с сосной и березой. Покрытая лесом площадь составляет от 50 до 70% общей площади территории.

На территории МО «Поросозерское сельское поселения» расположены следующие ООПТ регионального значения:

- Памятник природы - Болотный памятник природы «Болото Озовое»;

- Памятник природы - Болотный памятник природы «Болото Аконьярвское»;

- Государственный природный заказник - Гидрологический заказник «Озеро талое».

В перспективе имеются проектные предложения по созданию ландшафтного заказника «Койтайоки», который был включен в федеральную программу создания новых национальных парков на территории Российской Федерации.

3) Благоприятная экологическая ситуация и наличие достаточного количества свободных домов в отдельных населенных пунктах поселения.

4) Этнографическо-культурный потенциал (включающий народные, художественные промыслы и ремесла).

В поселении наиболее хорошо сохранились народные традиции и фольклор древних карел. В настоящее время возрождаются фольклорные праздники с выступлениями кантелистов и рунопевцев, народные ремесла (изготовление кантеле, ковроткачество и т.д.), открыта детская школа ремесел.

5) Удобное географическое положение.

Поселение расположено в Суоярвском районе, который находится   в западной части южной и средней Карелии и на большом протяжении граничит с Финляндией. В 10 км от границы района и в 190 км от г. Суоярви находится международный пункт пропуска «Вяртсиля», что создает хорошие возможности для ориентирования на район туристских потоков со стран Скандинавии. На территории поселения располагается упрощенный  (только для жителей приграничных районов Карелии и Финляндии) международный пункт пропуска через границу “Хаапаваара”.

6) Развитые внешние транспортные связи.

Железной дорогой и автомобильной дорогой Суоярвский район, на территории которого расположено «Поросозерское сельское поселение», связан с гг. Петрозаводском, Сортавалой, Костомукшей.

Таким образом, туристический потенциал территории поселения достаточно велик и может составить крупную доходную статью местного бюджета.

Исходя из имеющегося значительного туристического потенциала на территории Поросозерского сельского поселения, перспективно развивать следующие виды туризма:

- культурно-познавательный;

- познавательно-археологический;

- военно-исторический;

- этнокультурный;

- культурно-событийный;

- экологический;

- лечебно-оздоровительный;

- водно-спортивный;

- сельский (агротуризм);

- рыболовно-охотный.

Одновременно с этим, необходимо отметить, что развитие направлений туристской специализации в значительной степени будет зависеть от развития туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры. Так, например, в настоящее время использование туристско-рекреационного потенциала территории затруднено, в связи с неудовлетворительным состоянием дорожной сети, недостатком причалов, лодочных стоянок, а также средств размещения. Строительство объектов инфраструктуры может значительно увеличить мощность туристского потока на эту территорию, а также продлить длительность туристского сезона. Это также станет стимулом для разработки различных туристских маршрутов.

Настоящим проектом при определении перспектив развития туристской отрасли на территории МО «Поросозерское сельское поселение» учитываются положения муниципальной программы «Развитие туризма в Суоярвском муниципальном районе на 2018-2023гг.», утвержденной Постановлением Администрации МО «Суоярвский район» № 217-а от 30.03.2018г.

Основная цель программы – создание условий для развития туризма как одного из важных направлений развития экономики поселения.

К числу задач программы относятся:

- строительство, реконструкция и обустройство объектов инфраструктуры туризма;

- проведение активной рекламно-информационной кампании, направленной на формирование имиджа района как туристической территории;

- совершенствование инфраструктуры туризма;

- создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития туризма;

- повышение качества обслуживания в сфере туризма;

- увеличение потока туристов и отдыхающих;

- создание дополнительных рабочих мест в туристической индустрии.

Для демонстрации археологического наследия территории необходимо создавать специальные музейные комплексы и экспозиции. Одним из вариантов экспозиции может стать реконструкция древнего жилища или целого поселения. Такая экспозиция может разместится в д. Кудамгуба.

Проектом генерального плана определена зона для размещения археологического лагеря в поселке Гумарино. Создание туристических деревень в Кудамгубе, и историческом поселении -Янгозеро , где предлагается организация информационного пункта с экспозицией археологических и исторических материалов.

### Рекреация

Что касается рекреации, то на территории поселения существует возможность размещения объектов, направленных на удовлетворение рекреационных потребностей, как местного населения, так и населения соседних регионов.

Рекреационный потенциал также уникален и представлен следующими видами:

- создание оборудованных пляжей;

- размещение лечебно-оздоровительных учреждений;

- размещение лагерей отдыха и труда для учащихся школ;

- организация летних спортивных лагерей.

Под рекреационное освоение (отдых, туризм, санитарно-курортное лечение) предлагается также отдельные участки внутри лесных массивов, и вблизи зеленых зон населенных пунктов.

Таблица 2.8-1 Перечень земельных участков, предлагаемых для рекреационного освоения

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель (вид разрешенного использования) | Площадь, га | Предлагаемая категория земель (вид разрешенного использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10:16:0020404:26 | Земли сельскохозяйственного назначения (для ведения личного подсобного хозяйства) | 1,0 | Земли рекреационного назначения (рекреация) |
|  | 10:16:0020405:14 | Земли запаса (для устройства учебного стрельбища) | 1,5 | Земли рекреационного назначения (рекреация) |

Таким образом, на территории поселения предлагается размещение следующих объектов туризма и рекреации:

- туристическая гостиница – п. Поросозеро;

- турбазы – п. Костомукса, д. Совдозеро

- туристско-оздоровительный центр (на базе радоновых вод оз. Совдозеро) – д. Совдозеро;

- центр археологических исследований – п. Гумарино;

- кемпинги и места для стоянок – вдоль озерно-речной системы;

- рыболовные и охотничьи базы;

- причалы и лодочные станции: – д. Совдозеро, п. Поросозеро, п. Костомукса, п. Гумарино

- летние спортивные лагеря: – п. Костомукса, д. Совдозеро

- центр промыслов и ремесел: – п. Гумарино, п. Костомукса

- оборудованные пляжи – вдоль береговой зоны.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

## Транспортная инфраструктура

### Общая характеристика транспортной инфраструктуры поселения

Поросозерское сельское поселение является самой северной территорией Суоярвского муниципального района. Его территория вытянута в широтном направлении: протяженность территории с запада на восток в 2 раза превышает ее протяженность с юга на север.

Проходящие через территорию Поросозерского сельского поселения железная дорога Суоярви-Юшкозеро обеспечивает связь района с районным центром г. Суоярви и территорией Суоярвского городского поселения, c поселком  Настеньярви и населенными пунктами этого сельского поселения, с Муезерским районом Карелии и  г. Костомукша.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения  86К-14 Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)- Медвежьегорск, 86К-7 Муезерский – Гимолы-Поросозеро и 86К-9 Паданы –Поросозеро через Совдозеро обеспечивают связи поселения с окружающими его соседними  районами Республики Карелия: Муезерским, Медвежьегорским и Кондопожским.

По автомобильным дорогам регионального значения связь Поросозерского поселения со столицей республики городом Петрозаводском, международным аэропортом «Бесовец» и речным портом на Онежском озере в г. Петрозаводске осуществляется двумя путями:

- по автомобильным дорогам 86К-14 Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск, 86К-61 Гирвас-Юстозеро и  Шуйская-Гирвас ( (191 км),

или

- через Суоярви по автомобильным дорогам 86К-14 Суоярви - Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск и 86К - 10 Петрозаводск - Суоярви (217 км).

Рисунок 3-1. Точками показаны направления Поросозеро-Петрозаводск

(на карте номера дорог до 2018 года)

Через г. Медвежьегорск осуществляется выход на магистральные пути сообщения: на железную дорогу Санкт-Петербург-Мурманск  (станцию Медвежья Гора) и  на автомобильную дорогу федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-госграница с Норвегией.

Характеристика транспортной инфраструктуры по видам транспорта приводится ниже.

### Транспортные коммуникации поселения

##### Существующее положение

А) Железнодорожный транспорт

Однопутная неэлектрифицированная железная дорога Суоярви – Юшкозеро пересекает территорию поселения с юга на север. Ее протяжение в границах поселения составляет 47 км. На этой железнодорожной линии в границах поселения располагаются три станции (с юга на север):

- на 63 км – Тумасозеро на юге поселения, в 2-х км к западу от деревни Костомукса, на расстоянии 10 км к северу от южной границы поселения;

- на 80 км – Поросозеро,  в 3-х км к югу от основного пятна застройки поселка Поросозеро;

- на 85 км – Аконъярви в 15 км южнее северной   границы поселения.

По сведениям ОАО РЖД	 железнодорожные станции в п. Поросозеро и Тумасозеро (д. Костомукса) - промежуточные 4 класса, имеют путевое развитие из 3-х путей.

Станция Аконъярви имеет путевое развитие при расположенном с восточной стороны от нее в настоящее время не действующем карьере.

Пассажирские поезда по направлению Петрозаводск-Суоярви – Костомукша и обратно курсируют по расписанию в зависимости от времени года 1-3 раза в неделю. В границах поселения посадка и высадка пассажиров осуществляется на станциях Тумасозеро и Поросозеро. На станции Аконъярви пассажирские  поезда не останавливаются, осуществляется преимущественно  приём/выдача повагонных и мелких отправок с подъездных путей, а также погрузка и выгрузка из вагонов на подъездных путях.

Пересечения железнодорожной линии трассой автомобильной дороги регионального значения Суоярви - Юстозеро через Поросозеро - Медвежьегорск работают как нерегулируемые железнодорожные переезды: один южнее поселка Костомукса и два в  поселке Поросозеро в створе улицы Военной и улицы Куйдамгубской.

Рисунок 3-2. Железнодорожный мост через  р. Суну в поселке Поросозеро

(справа автодорожный мост)

Б. Автомобильные дороги и основные искусственные сооружения

Автомобильные дороги

В границах Поросозерского сельского поселения имеются дороги государственные (регионального значения и местного значения в населенных пункта) и частные, принадлежащие предприятиям лесного комплекса.

Территорию поселения с юга на восток пересекает трасса автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения ОПРЗ 86К-14 Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск. На ее трассе расположены три из четырех населенных пунктов поселения: Поросозеро (центр поселения), поселок Костомукса (на юге поселения) и Совдозеро (на северо-востоке поселения).

К этой автомобильной дороге примыкают две автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:

- ОП РЗ 86К-7 Муезерский-Гимолы-Сукозеро-Поросозеро и

- ОП РЗ 86К-9 Паданы-Совдозеро (через Сельги, Гумарино), на которой располагается населенный пункт Гумарино.

Ниже в таблице приводится характеристика автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории МО «Поросозерское сельское поселение Суоярвского района».

Таблица 3.1-1  Автомобильные дороги общего пользования

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность автодорог, км | Протяженность автодорог по территории поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | Твердое покрытие | Грунтовое покрытие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автомобильные дороги, находящиеся в собственности РК (регионального значения или межмуниципального значения) |
| 1. | ОПРЗ 86К-14 Суоярви – Юстозеро – (через Поросозеро) – Медвежьегорск | IV | 126,1 | 126,1 | − | 62,6 |
| 2. | ОП РЗ 86К-7 Муезерский – Гимолы – Поросозеро | V | 27,7 | 7,5 | 20,2 | 28,7 |
| 3. | ОП РЗ 86К-9 Паданы – Совдозеро (через Гумарино) | IV, V | 29,0 | 29,0 | − | 27,4 |
| Итого: | – | 182,8 | 162,6 | 20,2 | 118,7 |

Искусственные сооружения

Основные автодорожные мосты по трассе автомобильной дороги регионального или межмуниципального  значения ОПРЗ 86К-14 в границах поселения:

- через р. Ирста на 64 км (южнее деревни Костомукса);

- через р. Суна  в поселке Поросозеро на  85 км;

- через р. Тереонкоски на 106 км;

- через р. Безглазая (впадает в оз. Совдозеро) на 117 м (по трассе в 3-х км к югу от населенного пункта Совдозеро).

По информации Администрации Поросозерского сельского поселения мосты железобетонные, с шириной проезжей части 8 м, тротуаров - 1 м; мост через р. Истра – новый, построен по проекту в соответствии с нормативами автомобильной дороги IV технической категории.

Рисунок 3-3. Автодорожный мост через р. Суну в поселке Поросозеро

Слева -  фермы железнодорожного моста

Сеть государственных автомобильных дорог общего пользования в границах поселения дополнена достаточно развитой сетью автомобильных дорог лесного комплекса. В соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 8. 11.2007 г. № 257-фз "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» эти автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам общего пользования.

Помимо хозяйственного значения, эти дороги в границах Поросозерского сельского поселения обеспечивают подъезд к пограничному переходу через государственную границу «Хаапаваара».

Пограничный переход «Хаапаваара», пограничный знак III/194

( http://www.gov.karelia.ru/Power/Office/Border/130805.html)

Пограничный переход «Хаапаваара» имеет статус пункта упрощенного пропуска (далее - ПУП). Через ПУП «Хаапаваара» пропускают только граждане России и Финляндии и только грузы, которые определены для провоза через этот ПУП. Пограничный переход «Хаапаваара» осуществляет постоянный двухсторонний пропуск грузовых автомобилей и располагает соответствующим оборудованием (здания, досмотровая эстакада; досмотровая яма; площадка для разворота автотранспорта; два механических шлагбаума и др.), имеет ограждение по периметру территории ПУП с  воротами в створе подходящих к нему грунтовых автомобильных дорог от г. Суоярви  и железнодорожных станций Западной Карельской железной дороги: Поросозеро,  Лахколампи, Пийтсиёки, Лаймола, Рейнкокоски. Основными пользователями ПУП являются ООО "Тимбер-Норд" и администрация Суоярвского района.

В Поросозерском сельском поселении дорога к МУП «Хаапаваара» идет от района Красный Бор поселка Поросозеро. Помимо этого в границах территорию поселения пересекает  дорога лесного комплекса, проходящая  вдоль государственной границы с Финляндией от границы с Муезерским районом через  Якунвара до границы с Сортавальским районом. Ориентировочная протяженность этих дорог в границах поселения составляет (по обмеру чертежа)~  120 км.

В государственной программе Республики Карелия «Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Карелии от  20 июня 2014 года № 197-П (далее Программа), отмечается, что автомобильные дороги предприятий лесного комплекса  «были построены как временные для вывозки леса. Земляное полотно таких автомобильных дорог и искусственные сооружения на них устраивались без учета требований к долговечности сооружения. В настоящее время по этим автомобильным дорогам в период сложных природно-климатических условий возникают затруднения для движения автомобильного транспорта. Для обеспечения круглогодичного движения по ним требуется практически ежегодно выполнять работы по ремонту искусственных сооружений  и земляного полотна на сложных участках автомобильных дорог.

Ранее дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части автомобильных дорог, мосты  рассчитаны на пропуск ранее выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств».

Таким образом, эти дороги лесного комплекса требуют реконструкции в соответствии с обеспечением  безопасности движения по ним современных транспортных средств.

В. Общественный пассажирский автомобильный транспорт

Пассажирские перевозки населения обслуживает автопредприятие ИП А.А.Воробьева по двум маршрутам: Поросозеро – Петрозаводск (через Суоярви)  и Поросозеро – Петрозаводск (через Гирвас), обеспечивая связь населения с районным центром г. Суоярви, столицей республики Карелия г. Петрозаводском, международным аэропортом г. Петрозаводска «Бесовец» и речным порт г. Петрозаводска на Онежском озере. Эти маршруты обслуживают также  внутри поселенческие связи центра поселения поселка Поросозеро с населенными пунктами Костомукса и Совдозеро. Поселок Гумарино общественным транспортом не обсуживается. На трассе есть остановочный пункт «поворот на Гумарино», от которого до населенного пункта около 25 км по автомобильной дороге  ОП РЗ 86К-9 Паданы – Совдозеро (через Гумарино). Поездки населения поселка Гумарино обслуживаются частными перевозчиками по заказу.

Таблица 3.1-2  Перечень маршрутов, обслуживаемых автопредприятием  ИП А.А.Воробьева

| N п/п | Наименование и № маршрута | Протяженность, км | Затрата времени, час | Периодичность | Эксплуата-ционная скорость, км/час* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 521 Поросозеро –Петрозаводск (через Суоярви) | 234 | 5,30 | 3 раза в неделю | 42,5 |
| 2 | 530 Поросозеро – Петрозаводск (через Гирвас) | 206 | 4,0 | 2 раза в неделю | 51,5 |

*/ Эксплуатационная скорость – определяется как отношение длины маршрута к времени рейса.

- Vc = Lм / tр ; км/ч, где  Lм - длина маршрута, км;   tр - время  -  время рейса, час.

Автобусы отправляются от кольца на ул. Антикайнена. В сторону Суоярви они следуют по ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Октябрьская  и ул. Гарлоева  (трасса автодороги ОП РЗ 86К-14 в границах поселка Поросозеро), в сторону п. Гирвас – по Совдозерскому шоссе (также трасса ОП РЗ 86К-14 в границах поселка Поросозеро). Время в пути до автостанции в г. Суоярви – 2 часа 44 мин.

По информации Поросозерского сельского поселения общее число легковых автомобилей индивидуального пользования составляет 555 единиц (231 автомобиль на 1,0 тыс. жителей). Объектов автосервиса в поселении нет.

Выводы:

1. Несмотря на наличие на территории Поросозерского сельского поселения линии железной дороги и автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием проезжей части, транспортное обслуживание населения на внешних (внепоселковых) направлениях нельзя считать удовлетворительным. Железнодорожный транспорт не участвует в пассажирских перевозках полноценно Состояние твердого покрытия требует ремонта.

2. Автомобильные дороги лесного комплекса требуют реконструкции.

3. Муниципальный внутренний пассажирский транспорт в населенных пунктах Поросозерского сельского поселения отсутствует. Передвижения населения в границах населенных пунктов осуществляются пешком или на частном транспорте. В дни работы маршрутов  междугородных автобусов жители населенных пунктов Поросозеро, Костомукса или Совдозеро могут ими воспользоваться для внутрипоселковых поездок.

4. Поселок  Гумарино не обслуживается общественным транспортом. Остановка «поворот на Гумарино» на трассе автомобильной дороги ОП РЗ 86К-14 расположена на расстоянии 25 км от населенного пункта, поэтому жители поселка Гумарино не имеют даже такой возможности как жители остальных населенных пунктов сельского поселения воспользоваться междугородными автобусными маршрутами для поездок в центр поселения Поросозеро, находящегося в 43 км от поселка Гумарино.

5. Уровень автомобилизации несколько выше среднерайонного показателя по Суоярвскому району.

6. На территории поселения отсутствуют предприятия автосервиса.

##### Проектные предложения

По железнодорожному транспорту

Развитие железнодорожного транспорта находится в ведении ОАО РЖД Российской федерации. В стратегических и программных документах ОАО РЖД РФ не содержится мероприятий по реконструкции  железнодорожных линии Суоярви – Юшкозеро.

В проекте рекомендуется при увеличении интенсивности движения на линии железной дороги Суоярви – Юшкозеро нерегулируемые железнодорожные переезды (в первую очередь в поселке Поросозеро) оборудовать для работы как  охраняемые железнодорожные переезды в целях обеспечения безопасности движения пешеходов и автотранспорта.

По автомобильным дорогам

Проектные предложения по усовершенствованию сложившейся структуры автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения направлены на приведение их в нормативное состояние в соответствии с мероприятиями, заложенными в Схеме территориального планирования Республики Карелия и Схеме территориального планирования Суоярвского муниципального района Республики Карелия, а именно:

- реконструкция автомобильной дороги ОП РЗ 86К- 14 Суоярви - Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск по параметрам IV технической категории с переходным типом покрытия проезжей части в границах поселения. В данном проекте рекомендуется на участки этой дороги в границах населенных пунктов Костомукса и Поросозеро устройство усовершенствованного покрытия проезжей части;

- реконструкция автомобильной дороги 86 ОП РЗ 86К-7 Муезерский-Гимолы-Поросозеро по параметрам V технической категории с переходным типом покрытии проезжей части в границах поселения;

Параметры категорий автомобильных дорог предусматриваются в соответствии с документами:

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения согласно приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (в редакции 2017 и 2018 гг.);

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия, утвержденными приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 25 января 2016 г. № 111 в области автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (п.1.1.1.)

Учитывая наличие в границах Поросозерского сельского поселения  ПУП Хаапаваара, проектом предлагается  в границах поселения провести профилирование земляного полотна и другие ремонтные работы на участке автомобильной дороги Красный Бор – Якунвара - ПУП Хаапаваара за счет бюджета  предприятий лесного комплекса, являющихся собственниками этой дороги.  Перечень лесничеств и лесхозов приводится в соответствующем разделе настоящей записки.

Стоимость предлагаемых мероприятий по реконструкции и ремонту существующей автодорожной сети общего пользования будет определяться в соответствующих проектах, очередность – в программах управления автомобильных дорог Республики Карелия и ведомственных организаций.

По общественному автомобильному пассажирскому транспорту

Принимая во внимание удаленность Поросозерского сельского поселения  и суровые климатические,  условия, проектом рекомендуется работу маршрутов осуществлять ежедневно. Одной из ключевых проблем является решение проблемы организация связи поселка Гумарино с центром поселения поселком Поросозеро. Проектом предлагается организовать  ежедневный муниципальный маршрут автобуса Поросозеро-Гумарино, протяженностью 50  км (ориентировочно).

Независимо от среднесуточного количества отправляемых пассажиров проектом предлагается построить автостанцию в поселке Поросозеро. В соответствии с Приказ Министерства транспорта РФ от 29 декабря 2015 г. № 387 "Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций” минимальные параметры автостанции – билетная касса и автомат для продажи билетов,  зал ожидания на 10 пассажиров,  оборудованный туалет,  комната отдыха водителей с двумя местами для сидения.

На территории автостанции в поселке Поросозеро предусматривается разместить два перрона – для посадки пассажиров в автобусы и для высадки пассажиров из автобусов, площадку для стоянки автобусов на 2 места. Над перронами необходимо предусмотреть навесы шириной, обеспечивающей укрытие пассажиров при посадке и высадке, а также на пути следования их от здания до передней двери автобуса. Перроны, проезды, площадки отстоя автобусов и стоянки легковых автомобилей должны иметь твердое покрытие. В соответствии с ВСН АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции» актуализированными 05.05.2017, удельная площадь земельного участка составляет на 1 пост – 1300 м2.     Территория для размещения автостанции предусмотрена на ул. Центральной на примыкании поселковой дороги к востоку от ул. Горького.

В поселке  Костомукса и деревне Совдозеро, а также на остановке «поворот на Гумарино» проектом предусматривается на остановочных пунктах строительство автопавильонов или навесов (рекомендации «Остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Министерства транспорт а РФ. Государственная служба дорожного хозяйства (Росавтодор)», Москва, 2003 г.).

При уровне автомобилизации 350 легковых автомобилей индивидуального пользования на 1000 жителей, принятому в проекте на расчетный срок, индивидуальный парк легковых автомобилей к 2035 году составит 1015 единиц. Весь парк будет размещаться, как и в настоящее время, в населенных пунктах.

Таблица 3.1-3 Автопарк легковых индивидуальных автомобилей в МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число легковых индивидуальных автомобилей, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поросозеро | 517 | 945 |
| 2 | Гумарино | 35 | 52 |
| 3 | Совдозеро | 0 | 9 |
| 4 | Костомукса | 3 | 9 |
|  | Итого | 555 | 1015 |

Предприятия автосервиса

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель СП 42.13330.2011 в редакции 2018 – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания и 1200 автомобилей на одну раздаточную колонку АЗС.

К концу расчетного срока в Поросозерском сельском поселении для обслуживания рассчитанного в целом по поселению числа легковых автомобилей индивидуального пользования потребуется АЗС на 1 раздаточную колонку и СТО на 5 постов. Предприятия автосервиса предусматривается разместить в производственной зоне в поселке Поросозеро (район трансформаторной подстанции местного значения). Требуемая территория (ориентировочно) для АЗС – 0,05 га, для СТО -  400-500 м².

### Транспортная инфраструктура населенных пунктов

На территории поселения размещаются четыре населенных пункта – центр поселения: поселок Поросозеро, поселок Гумарино в северной части поселения, поселок,  Костомукса на юге поселения  и  деревня Совдозеро на северо-востоке поселения.

Расстояние по автомобильным дорогам от центра поселения поселка Поросозеро до поселка Гумарино ~ 43 км, до деревни Совдозеро ~ 28 км, до поселка Костомукса ~ 20 км.

Деревня Костомукса связана с центром поселения по железной дороге. Расстояние от станции Тумасозеро (Костомукса) до станции Поросозеро 17 км.

Рисунок 3-4. Поросозерское сельское поселение. Схема расселения

В соответствии с  классификацией Статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения являются автомобильными дорогами общего пользования местного значения сельского поселения. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района, если законом субъекта Российской Федерации вопрос осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения не отнесен к числу полномочий, закрепленных за сельским поселением.

СП 42.13330.2011 в редакции 2018 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.0-7.01-89*  дополняет и раскрывает законодательное понятие «дороги местного значения сельского населенного пункта» как улично-дорожной сети населенного пункта, состоящей из поселковых дорог, главных и жилых улиц, проездов и скотопрогонов. В документе жилые улицы подразделяются на основные и второстепенные (переулок). Эта же классификация изложена в классе объектов "Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта" в Приказе Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

Спецификой  улично-дорожной сети населенных пунктов Поросозерского сельского поселения является то, что через территории всех населенных пунктов, кроме Гумарино, проходит трасса автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения ОП РЗ 86К-14 Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск, которая, помимо функции внешней дороги, выполняет по существу роль главной улицы этих населенных пунктов, единственно по которой ходит автобус. Примыкающие к этой главной улице жилые улицы обеспечивают доступность жителей этих населенных пунктов к этой транспортной главной улице. В населенных пунктах эта дорога имеет собственные названия, как и другие улицы населенного пункта. Другая улично-дорожной сети заключается в том, что в населенных пунктах не поселковые дороги, а внутрипоселковые, то есть в границах населенного пункта, а не между населенными пунктами. Так как между населенными пунктами связь осуществляется по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

#### 3.1.2.1 Поселок Поросозеро

##### Существующее  положение

Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения.

Застроенная территория поселка Поросозеро состоит  из отдельных компактных пятен застройки (условных микрорайонов), разобщенных рекой Суной, в южной части линией железной дороги Суоярви-Ледмозеро, в северной части  территориями  промышленных предприятий, складов, коммунальных объектов и землями Гослесфонда.

Через всю застроенная территорию поселка Поросозера, расположенную по обоим берегам. реки Суна, проходит трасса автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения ОП РЗ 86К-14  Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежьегорск, которая в границах поселка является главной планировочной осью,  формирующей систему улично-дорожной сети этого населенного пункта.

От въезда в поселок с юго-востока до моста через р. Суна в правобережной (южной) части эта дорога носит несколько названий:  ул. Герлоева, ул. Октябрьская и ул. Подгорная, общей протяженность 2 км. В левобережной (северной) части поселка, после моста через р. Суна,  дорога носит название ул. Центральная до ул. Лермонтова, а далее называется Совдозерское шоссе.  Протяженность этой дороги  в левобережной части – 4 км. Перечисленные улицы имеют твердое покрытие проезжей части.

По данным Администрации Поросозерского сельского поселения общая протяженность улиц и дорог местного значения  в границах поселка Поросозеро составляет 20,81 км, из которых 10,9 км практически полностью имеют твердое покрытие проезжей части (см. таблицу ниже). Ширина улиц в среднем составляет 5 м. Тротуаров нет.

Таблица 3.1-4     Перечень улиц с твердым покрытием проезжей части в поселке Поросозеро (по информации Администрации Поросозерского сельского поселения)

| Наименование застроенных жилых территорий | Протяженность всего, км | Из них с твердым покрытием проезжей части, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Северо-восточная часть |  |  |
| ул. Лермонтова. | 1075 | 775 |
| ул. Пушкина | 1109 | 809 |
| ул. Комсомольская | 1075 | 675 |
| ул. Антикайнена | 640 | 640 |
| Комсомольский пер | 510 | 510 |
| Ул. Карельская | 410 | 410 |
| Ул. Заводская | 336 | 336 |
| Итого | 5155 | 4155 |
| Северо-западная часть |  |  |
| Ул. Гористая | 990 | 899 |
| Ул. Фестивальная | 183 | 183 |
| Школьная ул. | 391 | 391 |
| ул. Больничная | 692 | 692 |
| Ул. 70 лет ВЛКСМ | 631 | 631 |
| Ул.40 лет Победы | 800 | 800 |
| Ул. Приозерная | 470 | 470 |
| Итого | 4157 | 4066 |
| Правобережная часть |  |  |
| ул. Молодежная | 219 | 219 |
| Ул. Военная | 459 | 459 |
| Итого | 678 | 678 |
| Территория к западу от ж.д. |  |  |
| Ул. Студенческая | 1001 | 1001 |
| Итого | 1001 | 1001 |
| Всего | 10991 | 9900 |

Сетка существующих улиц делит территорию каждого условного микрорайона на мелкие прямоугольные  кварталы одно-двухэтажной жилой застройки.

Жилые кварталы в северо-восточной части поселка  сформировались к югу от Совдозерского шоссе. Общественно-деловой центр,  представленный домом культуры, школой, детским садом, больницей, банком и магазинами, сформировался в этой части поселка вдоль улицы Комсомольской. Основными жилыми улицами являются ул. Лермонтова, ул. Пушкина, ул. Заводская, ул. Карельская Протяженность жилых улиц с твердым покрытием проезжей части в северо-восточной части поселка составляет 4,2 км.

В северо-западной части поселка сеть жилых улиц сформировалась к северу от ул. Центральной, вдоль которой размещаются объекты  общественно-делового центра, представленного зданием администрации Поросозерского поселения, предприятиями по оказанию услуг населению, кафе и магазинами. В этой части основными жилыми улицами являются ул. Гористая, Школьная, 70 лет ВЛКСМ, ул.40 лет Победы.  Протяженность жилых улиц с твердым покрытием проезжей части в северо-западной части поселка составляют 4,0 км.

В правобережной части поселка улицы Герлоева, участок ул.Октябрьская и ул. Подгорная являются основными жилыми улицами, связывающими между собой отдельные пятна жилой застройки этой части поселка и жилые кварталы с общественным центром в левобережной части населенного пункта. От этого основного направления ответвляется ул. Молодежная, переходящая в ул. Военную, по которым обеспечивается связь с юго-западной частью населенного пункта, расположенной к западу от линии железной дороги. Улицы Военная и Молодежная имеют твердое покрытие проезжей части. Их общая протяженность 0,7 км.

Сетка улиц части поселка, расположенной к западу о линии железной дороги, также делит его жилую территорию на мелкие прямоугольные кварталы одно-двухэтажной жилой застройки. Основной жилой, практически главной, улицей этой части поселка является улица Студенческая. На протяжении 1,0 км Студенческая улица имеет твердое покрытие проезжей части.

Сеть жилых улиц дополнена рядом внутрипоселковых дорог. В северной части это грунтовая дорога от ул. Гористой до станции Аконъярви, протяженностью 1,3 км (по обмеру чертежа). В юго-западной части поселка  - за пределами застройки грунтовое продолжение ул. Студенческая до района Красный Бор, протяженностью 3 км, в южной части. – грунтовая ул. Куйдамгубская от ул. Подгорной до кладбища, протяженностью ~ 0,5 км. Грунтовая дорога, огибающая застроенную территорию поселка Поросозеро с севера от ул. Гористой до Совдозерского шоссе, протяженностью 3 км, используется предприятием ЗАО "ШУЯЛЕС", то есть является частной дорогой местного значения. По информации Администрации Поросозерского сельского поселения ограничений по ее использованию нет.

Таким образом, структура улично-дорожной сети поселка Поросозеро представлена:

- автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения IV технической категории с твердым покрытием проезжей части, протяженностью 6 км;

- жилыми улицами, общей протяженностью 20,81 км, из которых 9,9 км имеют твердое покрытие;

- внутрипоселковыми дорогами без твердого покрытия проезжей части, общей протяженностью 4,8 км;

- автомобильной дорогой предприятия лесного комплекса без покрытия проезжей части, протяженностью 3 км.

По информации Администрации Поросозерского сельского поселения  в проселке Поросозеро в створе ул. Студенческая имеется деревянный мост через р.Холгиоя. Ширина моста 4,5 м. Мост устарел.

Общественный пассажирский транспорт

Передвижения населения в границах населенного пункта Поросозеро совершаются преимущественно пешком или на частном транспорте. В дни работы автобусов на междугородных маршрутах у жителей поселка Поросозеро  есть возможность для поездок из одной части в другую, используя междугородный маршрут. В границах населенного пункта  междугородные автобусы, следующие по региональной автомобильной дороге, делают остановки:  Пограничная ул., Куйдамгубская ул., Центральная ул.,58, Центр, ул. Горького, ул. Антикайнена, кольцо (у примыкания автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения ОПРЗ 86К-7 Муезерский-Гимолы-Поросозеро). Остановочные пункты не оборудованы. Автобусной станции нет.

Индивидуальный автотранспорт и предприятия его обслуживания.

По данным Администрации Поросозерского сельского поселении в поселке Поросозеро насчитывается 517 автомобилей индивидуального пользования. Объектов обслуживания автотранспорта – АЗС и СТО в поселке нет.

Выводы:

1. Основной планировочной осью поселка Поросозера является внешняя автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения ОПРЗ 86К-14 Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск, IV технической категории с твердым покрытием проезжей части. В границах населенного пункта она имеет названия: ул. Герлоева, ул.Октябрьская, ул. Подгорная, ул. Центральная, Совдозерское шоссе.

2. Жилые улицы делят застроенную  территорию на мелкие кварталы одно-двухэтажной жилой  застройки. Улицы узкие, проезжая часть шириной 5 м, тротуары отсутствуют, более половины от общей протяженности улиц поселка не имеют твердого покрытия проезжей части.

Рисунок 3-5. Схема сложившейся  транспортной инфраструктуры

3. Основная часть передвижений жителей поселка Поросозеро совершается пешком или на частном транспорте. Муниципального общественного транспорта нет. Жители, проживающие в пределах пешеходной доступности до основополагающей магистрали – автодороги ОПРЗ 86К-14 Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск в дни работы маршрутов междугородных автобусов могут воспользоваться ими для внутрипоселковых поездок.

4. Жители удаленных от основной магистрали районах в северо-западной части населенного пункта (улицы Фестивальная, Больничная и др.), в южной части (улицы Молодежная, Железнодорожная, Военная) и юго-западной части не имеют возможности воспользоваться маршрутами междугородного автобуса.

5. Остановочные пункты автобусов не оборудованы. Автостанции нет. Подъезд к железнодорожной станции Поросозеро, где несколько раз в неделю останавливается пассажирский поезд, не оборудован.

6. Уровень автомобилизации выше среднерайонного. Предприятия автосервиса отсутствуют.

7. Для привлечения инвестиций в территориальное развитие населенного пункта, требуются капиталовложения для преодоления серьезных проблем сложившейся транспортной инфраструктуры в поселке Поросозеро.

##### Проектные предложения

По развитию улично-дорожной сети

Новое строительство улиц, дорог, проездов будет связано с освоением новых территорий под жилую и общественную застройку. В юго-восточном районе предлагается продолжить улицу Гагарина, улицу Пушкина, улицу Лермонтова, участок поселковой дороги от продолжения ул. Лермонтова до ул. Новооктябрьской. Протяженность новых участков улиц в этом пятне новой  стройки составит 0,9 км. В новой застройке в восточном районе протяженность новых улиц составит 1,5 км. В северной части предусматривается продление улицы Больничной и ул. Сплавной, а в южном районе – улицы Железнодорожной. Протяженность новых участков улиц в этих районах составит 1,1 км. Таким образом, протяженность улиц в поселке Поросозеро возрастет на 3,5 км.

Сложившаяся же структура улично-дорожной сети требует ее благоустройства и приведение в соответствие с  рекомендациями СП 42.13330.2011 в редакции 2018 г., приведенных в таблице ниже. В проекте реконструкции и благоустройства существующих улиц необходимо учитывать полосу для складирования снега.

Таблица 3.1-5 Параметры поперечного профиля улиц и дорог в сельских населенных пунктах

| Категория сельских улиц и дорог | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Главная улица | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |
| основная | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Внутрипоселковая дорога | 3,5 | 1-2 | - |

Принимая во внимание климатические условия, проектом предусматривается к расчетному сроку устройство усовершенствованного покрытия на всех основных жилых, а также главной улице населенного пункта Поросозеро. Кроме того, предлагается устройство твердого покрытия на всех жилых улицах поселка, среди которых в северной части улицы Набережная, Сплавная, Северная, Гагарина, Ломоносова и др., в южной части на улицах Железнодородной, Петровской, Пограничников в юго-западной части на улицах Гаражной, Пионерской, Советской, Первомайской, Ленина.

В проекте рекомендуется включить в автодорожную сеть местного значения поселка Поросозеро в качестве внтрипоселковых дорог с твердым покрытием проезжей части ул.Студенческая - ул.Красный Бор, Куйдамгубская ул. от ул. Подгорной до кладбища. На внутрипоселковой дороге ул.Гористая – Аконъярви предусматривается устройство профилированного улучшенного грунтового покрытия.

В проекте рекомендуется строительство внутрипоселковой автомобильной дороги с твердым покрытием проезжей части от ул. Военной до железнодорожной станции Поросозеро, протяженностью ~900 м.

В результате запроектированных мероприятий общая протяженность улиц и дорог (с учетом нового строительства) с твердым покрытием проезжей части к концу расчетного срока составит 25,5 км, из них протяженность улиц с усовершенствованным покрытием составит 11,0 км.

Предусматривается строительство нового моста местного значения в створе Студенческой улицы по параметрам основной жилой улицы.

Благоустройство улично-дорожной сети создаст дополнительную инвестиционную привлекательность поселка Поросозеро для размещения предприятии различного профиля.

Варианты поперечных профилей улиц и поселковых дорог приводятся в приложении к разделу.

Транспортное обслуживание населения поселка Поросозеро

Принимая во внимание разобщенность застроенной территории поселка Поросозеро и учитывая климатические условия, в проекте рекомендуется передвижение населения с трудовыми, культурно-бытовыми и социальными целями на внутрипоселковом транспорте. В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 в редакции 2018 г. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затрата времени на передвижение с трудовыми целями в малых населенных пунктах не должна превышать 30 мин. Анализ планировочной ситуации показывает, что среднее расстояние от пересечения ул. Студенческой с ул. Ленина в западной части поселка до  Администрации на Центральной улице в северо-западной части поселка составляет около 4-х км, до МОУ СОШ, больницы, клуба, расположенных в северо-восточной части поселка - 6,5 км; расстояние от северного конца ул. Гористой до Центральной ул. – 1 км, до общественного центра на пересечении ул. Комсомольской с ул. Карельской  - 4 км; расстояние от железнодорожной станции Поросозеро до общественного центра поселка Поросозеро в северо-восточной части населенногопункта – 6 км. Скорость передвижения пешехода составляет 4 км/час. Таким образом, люди, живущие в юго-западном или северо-восточном жилых районах поселка Поросозеро, и пассажиры с багажом от станции Поросозеро до жилой застройки населенного пункта  вынуждены тратить в среднем 1-1,5 часа, что превышает нормативное время в 2-3 раза.

Проектом предлагается организовать внутрипоселковую линию общественного транспорта, для чего необходимо заказать проект организации движения с расчетом интервала движения (предположительно 3 раза в день по рабочим дням) и трассы внутрипоселкового маршрута, тип автобуса, стоимость билета в зависимости от контингента пассажиров – школьники, пенсионеры, инвалиды, люди трудоспособного возраста.

Также проектом предусматривается оборудование существующих остановочных пунктов междугородных автобусов навесами и скамейками для ожидания. Существующее автобусное сообщение сохраняется с рекомендацией организовать движение маршрутов ежедневно.

Индивидуальный автотранспорт

Проектом предусматривается к концу расчетного срока увеличение уровня автомобилизации до 350 легковых автомобилей индивидуального пользования на 1,0 тысячу жителей. При принятой в проекте численности населения на расчетный срок 2,7 тыс. человек парк легковых автомобилей индивидуального пользования составит 945 единиц. Хранение индивидуальных автомобилей предусматривается на приусадебных участках сохраняемого типа  одно-двухэтажной застройки. По мере необходимости возможно размещение автостоянок и гаражей в коммунально-складской зоне в северной части поселка.

Предприятия автосервиса

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель СП 42.13330.2011 в редакции 2018 – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания и 1200 автомобилей на одну раздаточную колонку АЗС.

Как уже отмечалось выше предприятия автосервиса для обслуживания индивидуальных автомобилей будут размещаться в поселке Поросозеро с учетом мест обслуживания и заправок для населения всех населенных пунктов поселения. К концу расчетного срока в Поросозерском сельском поселении для обслуживания рассчитанного в целом по поселению числа легковых автомобилей индивидуального пользования потребуется АЗС на 1 раздаточную колонку и СТО на 5 постов. Предприятия автосервиса предусматривается разместить в производственной зоне в поселке Поросозеро (район трансформаторной подстанции местного значения). Требуемая территория (ориентировочно) для АЗС – 0,05 га, для СТО -  400-500 м².

Рисунок 3-6. Пос. Поросозеро. Проектная схема улично-дорожной сети

#### 3.1.2.2 Поселка Гумарино

##### Существующее положение

Застройка и улично-дорожная сеть поселка Гумарино сформировались вдоль трассы автомобильной дороги регионального значения ОП РЗ 86К-9 Паданы-Поросозеро, V технической категории, протяженность которой в границах населенного пункта составляет 1,1 км (по обмеру чертежа). Дорога имеет твердое покрытие проезжей части. От входа в поселок с северо-востока  дорога носит название улица Центральная, после поворота на запад и до выхода из поселка – ул. Заречная. На улице Центральной располагается ряд учреждений общественного центра: д.13- филиал Поросозерской ШОС; д.18 –почта; д.22 – продовольственный магазин.

К Центральной улице примыкают или ее пересекают жилые улицы населенного пункта: Лесная, Пионерская (на ней размещается ФАП), Молодежная, Октябрьская, которые делят застроенную территорию на мелкие кварталы индивидуальной жилой застройки. По информации Администрации Поросозерского сельского поселения общая протяженность грунтовых улиц в поселке составляет 1,58 км.

Как уже отмечалось выше, общественным транспортом население поселка не обеспечено. Передвижения населения в границах поселка осуществляются пешком. Средняя дальность передвижения составляет 1,7 км или 26 минут (скорость пешехода принята равной 4 км/час), что не превышает нормативное время при трудовых передвижениях в населенном пункте. Для внешних, внепоселковых поездок  население пользуется частным или заказным транспортом.

Ближайшая остановка междугородного автобуса расположена в 24 км к югу от поселка Гумарино на примыкании автомобильной дороги регионального значения ОП РЗ 86К-9 Паданы-Поросозеро через Гумарино к автомобильной дороге регионального значения ОП РЗ 86К-14 Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск.

Рисунок 3-7. Поворот на Гумарино.

По информации Администрации Поросозерского сельского поселения в настоящее время в поселке Гумарино насчитывается 35 единиц легковых автомобилей индивидуального пользования. Объектов автосервиса в поселке нет.

##### Проектные предложения

По улично-дорожной сети

Основным мероприятием проекта по развитию улично-дорожной сети поселка является  ее благоустройства и приведение в соответствие с  рекомендациями СП 42.13330.2011 в редакции 2018 г., а именно устройство к концу расчетного срока  твердого покрытия  на всех жилых улицах поселка Гумарино. Новое строительство улиц, дорог  проездов будет связано с освоением новых территорий под жилую, общественную и промышленно-коммунальную застройку.

По общественному транспорту.

В проекте предлагается заказать проект организации внепоселкового автобусного маршрута Поросозеро-Гумарино, протяженностью ~ 43-45  км. В границах населенного пункта автобус может делать остановку у школы, конечную  остановку маршрута целесообразно организовать на ул. Центральной угол ул.Лесной. Остановки предусматривается оборудовать навесами и скамейками для ожидания.

По индивидуальному транспорту и предприятиям автосервиса.

Рассчитанное количество индивидуальных легковых автомобилей к концу расчетного срока составит 52 единицы. Их обслуживание предусматривается на предприятиях автосервиса, предполагаемых  разместить в поселке Поросозеро.

#### 3.1.2.3 Поселка Костомукса

##### Существующее положение

Поселок Костомукса пересекают с юга на север линия однопутной неэлектрифицированной железной дороги Суоярви-Ледмозеро, на которой в поселке  расположена станция  Тумасозеро, и автомобильная дорога регионального значения ОП РЗ 86К-14 Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск.

По данным Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги филиала ОАО РЖД остановочный пункт Тумасозеро (д. Костомукса) - промежуточный 4 класса. Пассажирские поезда по направлению Петрозаводск-Суоярви – Костомукша и обратно курсируют по расписанию в зависимости от времени года 1-3 раза в неделю. На станции Тумасозеро в деревне Костомукса  осуществляется  посадка и высадка пассажиров и продажа билетов на поезда. Протяжкенность участка железной дороги в границах населенного пункта составляет 0,65 км (по обмеру чертежа).

Рисунок 3-8. Линия железной дороги в поселке Костамукса

Улично-дорожная сеть посёлка Костомукса представлена трассой автомобильной дороги регионального значения ОП РЗ 86К-14 Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск IV технической категории с твердым покрытием проезжей части,  которая в населенном пункте носит название Озерная и Лесная, и является основной улицей поселка, протяженностью   1,3 км (по обмеру чертежа). В северной части поселка от основной дороги в восточном направлении отходит жилая ул. Каменная, от которой на юг отходит ул. Болотная до примыкания к основной дороге. От поворота ул.Озерной на ул. Лесную в северо-западном направлении отходит улица Химлесхоз, от которой отходит внутрипоселковая грунтовая дорога к станции Тумасозеро. . Общая протяженность улиц по и дорог местного значения по обмеру чертежа составляет 1,7 км, из которых  по информации Администрации Поросозерского сельского поселения на балансе муниципального образования состоит  0,61 км.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами, расположенными по обеим сторонам основной дороги. Общественный центр отсутствует.

Передвижения населения в центр поселения поселок Поросозеро и в районный центр город Суоярви осуществляются в соответствии с расписанием по железной дороге и на междугородном  автобусе. Сохранился старая остановка.

В настоящее время в поселке имеется 4 легковых автомобиля индивидуального пользования. Предприятия автосервиса отсутствуют. Ближайшие АЗС размещаются в поселке Поросозеро, в 20 км от поселка Костомукса.

Рисунок 3-9. Костомукса.Ул. Озерная (трасса дороги регионального значения Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск)

Рисунок 3-10. Костомукса.Ул. Лесная в сторону поселка Поросозеро  (трасса дороги регионального значения Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск)

Рисунок 3-11. Костомукса.  Поворот с улицы Лесной на ул. Озерную

Рисунок 3-12. Костомукса.  Сохранившаяся остановка автобуса

##### Проектные предложения

По улично-дорожной сети

Проектом предусматривается устройство твердого покрытия проезжей части на всех жилых улицах и на внутрипоселковой дороге, ведущей на железнодорожную станцию Тумасозеро в соответствии с нормативами.

По транспортному обслуживанию населения

Рекомендуется увеличить частоту рейсов междугородных автобусов для улучшения обслуживания передвижений населения в районный центр г. Суоярви и центр поселения поселок Поросозеро. Предусматривается остановочный пункт оборудовать крытым автопавильоном со скамейками для ожидания.

По индивидуальному транспорту и объектам автосервиса. К концу  расчетного срока в поселке число индивидуальных легковых автомобилей составит 9 единиц. Обслуживание их предусматривается на предприятиях автосервиса в поселке Поросозеро.

Рисунок 3-13. Озеро Костомукса

#### 3.1.2.4 Деревни Совдозеро

##### Существующее положение

В исторической деревне Совдозера имеется одна грунтовая улица, протянувшаяся в меридиональном направлении. По информации администрации Поросозерского сельского поселения протяженность улицы 0,61 км. Объекты общественно-делового центра отсутствуют.

Связь деревни Совдозеро с центром поселения поселком Поросозеро осуществляется на междугородных маршрутах, проходящих по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения ОП РЗ 86К-14 Суоярви-Юстозеро через Поросозеро-Медвежьегорск в южной деревни. Остановка автобуса располагается на примыкании деревенской улицы к региональной трассе.

Личного легкового автотранспорта в деревне нет.

Ниже на фотографии улица в Совдозеро летом. Вдоль улицы нет электрических столбов.

Рисунок 3-14. Улица в деревне Совдозеро

##### Проектные предложения

Проектом предлагается устроить твердое покрытие проезжей части на единственной улице в Совдозеро и обустроить остановочный пункт на примыкании этой улицы к региональной трассе.

## Инженерное обеспечение и благоустройство территории

### Водоснабжение

##### Существующее положение

В Поросозерском сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в только в п. Поросозеро. Остальные населенные пункты сельского поселения обеспечиваются водой из шахтных колодцев, из родников, а также привозной водой.

Собственником водозаборных сооружений в Поросозерском сельском поселении является администрация МО «Суоярвский район». Эксплуатирующей организацией водозаборных сооружений и водопроводных сетей является ООО «Водоканал».

Источниками водоснабжения п. Поросозеро являются река Суна и водозаборные скважины. Основным источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Суна.

Водоснабжение поселка осуществляется по схеме: вода из реки Суна поступает в ряжевый водоприемный оголовок, из которого по самотечным трубам d=400 мм и длинной 50 метров поступает в приемный колодец выполнен из железобетона и кирпича D-6м. Из приемного колодца вода по всасываемым линиям d=400 мм и длинной 14 метров поступает на насосную станцию, после чего насосами, расположенными в машинном зале насосной станции подается в напорный водовод d=225 мм, по которому вода подается в поселок.

Таблица 3.2-1 Сведения о расходе воды

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хозяйственно питьевые нужды | 208,5 | 571,25 |

Таблица 3.2-2 Характеристика водопроводных сооружений Поросозерского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Водозаборное сооружение |
| 1 | Год ввода | 1963 |
| 2 | Производительность | 160 м³/час |
| 3 | Самотечные трубы (от реки до водоприемного колодца) | Ø=400 мм длинной 50 метров |
| 4 | Всасывающая линия | Ø=400 мм длинной 14 метров |
| 5 | Насосы | 1Д200 90Б – 3 штуки. |

Для обеспечения потребности населения, проживающего в домах без централизованного водоснабжения на водопроводной сети установлены 4 водоразборные колонки и обустроен летний водопровод.

Также на территории поселка имеются четыре артезианских скважины:

- пер. Комсомольский артезианская скважина производительностью 6,5 м3/час, подающая воду на колонку;

- ул. Гористая артезианская скважина производительностью 6,5 м3/час, подающая воду в накопительную ёмкость (V=3м3) и на колонку;

- ул. Больничная артезианская скважина производительность 6,5 м3/час.

- ул. 70 лет ВЛКСМ артезианская скважина производительность 6,5 м3/час.

Протяженность водопроводных сетей в п. Поросозеро составляет 4,0 км, диаметры труб 40-400 мм.

Существующие сети водоснабжения находятся в изношенном состоянии. Износ сетей водопровода составляет 75%. Большинство колодцев на водопроводной сети не имеет достаточной гидроизоляции. Запорная арматура большей частью выработала свой ресурс и требует замены.

Необходимо произвести ремонт части колодцев на сети водоснабжения и

заменить арматуру.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Выводы:

- сети требует реконструкции в виду большого процента износа (более 75%);

- необходимо строительство новых сетей водоснабжения;

- необходимо произвести ремонт части колодцев на сети водоснабжения и

- заменить арматуру;

- необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

##### Проектные решения:

Расходы воды

1. Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.2-3 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 230 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| -тоже без ванн | 130 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колонки, колодцы) | 50 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Таблица 3.2-4 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коли-чество жителей, | Средне-суточный расход, | Макси-мальный расход, |
|  |  |  | чел. | м3/сут | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Поросозеро | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 860 | 197,8 | 237,4 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 730 | 131,4 | 157,7 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 640 | 83,2 | 99,8 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 470 | 23,5 | 28,5 |
|  | Итого |  | 2700 | 435,9 | 523,4 |
|  | п. Гумарино | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 150 | 7,5 | 9,0 |
|  | Итого |  | 150 | 7,5 | 9,0 |
| 3 | п. Костомукса | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 25 | 1,3 | 1,6 |
|  | Итого |  | 25 | 1,3 | 1,6 |
| 4 | д. Совдозеро | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 25 | 1,3 | 1,6 |
|  | Итого |  | 25 | 1,3 | 1,6 |
| Всего по Поросозерскому с. п. |  | 2900 | 446,0 | 535,6 |

2. Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012): расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Таблица 3.2-5 Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Расчетный срок | 174,0 |

3. Промышленность

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей населения продуктами, и неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 20% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 3.2-6 Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | расчетный срок |
|  | среднесуточный расход | в сутки наибольшего водопотребления |
| 1 | 2 | 3 |
| Население | 446,0 | 535,6 |
| поливка улиц и зеленых насаждений | 174,0 | 174,0 |
| Промышленность и неучтенные расходы | 89,2 | 107,1 |
| Итого | 709,2 | 816,7 |

4. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются:

Таблица 3.2-7 Объем воды для нужд пожаротушения:

| Наименование населенного пункта | Норма л/с | Кол-во одновр. пожар. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Поросозеро | 10 | 1 | 162 |
| п . Гумарино | 5 | 1 | 108 |
| п. Костомукса | 5 | 1 | 108 |
| д. Совдозеро | 5 | 1 | 108 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа.

Проектом предусматриваются противопожарные водоёмы для обеспечения пожаротушения на территориях садоводческого и дачного некоммерческого объединения граждан.

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней. Проектом предусматривается строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция изношенных сетей.

Проектом предлагается существующий поверхностный водозабор использовать только на производственные нужды. Действующие скважины, вокруг которых невозможно организовать зоны санитарной охраны, законсервировать.

В качестве источника водоснабжения проектом предлагается устройство нового поверхностного водозабора производительностью 500 м3/сут, к северо-западу от поселка.

На площадке водопроводных сооружений разместить водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут, резервуары чистой воды 2х250 м3 и насосную станцию второго подъема (q=500 м3/сут, Н=60 м), устройство кольцевой водопроводной сети Ø180÷110мм с тупиковыми участками, устройство на сети насосной станции подкачки (q=25 м3/час, Н=45 м), установка двух водонапорных башен Рожновского (V=50 м3, Н=15 м) в качестве регулирующих ёмкостей. А также поэтапная замена существующих сетей на проектируемые диаметры. Водопроводная сеть планируется Ø63÷180 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения жилой застройки, удаленной от планируемых кольцевых сетей водоснабжения, от парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

В п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро предлагается оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый в непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока, давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

Водопроводная сеть на территории населенных пунктов трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- реконструкция существующих сетей;

- строительство новых сетей водоснабжения;

- разработка проекта схемы водоснабжения населенных пунктов специализированной организацией с обязательным гидравлическим расчетом всей водопроводной сети с учетом строительства в новых районах;

- строительство нового поверхностного водозабора производительностью 500 м3/сут;

- строительство водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут;

- строительство резервуары чистой воды 2х250 м3;

- установка двух водонапорных башен Рожновского;

- разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

##### Существующее положение

В Поросозерском сельском поселении имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения только в п. Поросозеро. Отведение сточных вод от остальных населенных пунктов (п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро) осуществляется с помощью надворных уборных или накопительных ёмкостей с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В настоящий момент обеспечено централизованной системой водоснабжения около 5 %.

Собственником канализационных сетей в Поросозерском сельском поселении является администрация МО «Суоярвский район». Эксплуатирующей организацией канализационных сетей является ООО «Водоканал».

Бытовые сточные воды от жилой застройки и общественных зданий отводятся системой самотечных коллекторов без очистных сооружений и сбрасываются на рельеф.

Канализационные сети эксплуатируются с1972 года.  Общая длина, составляет до 4000 м, износ составляет более 85%.

Выводы:

- отсутствует водоотведения в части населенного пункта;

- отсутствие канализационных очистных сооружений;

- необходима перекладка и реконструкция существующих сетей.

##### Проектные решения

Расходы сточных вод

1. Жилая и общественная застройка

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 3.2-8 Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 230 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| -тоже без ванн | 130 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колонки, колодцы) | - |

Таблица 3.2-9 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коли-чество жителей, | Средне-суточный расход, | Макси-мальный расход, |
|  |  |  | Чел | м3/сут | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Поросозеро | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с централизованным горячим водоснабжением | 860 | 197,8 | 237,4 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 730 | 131,4 | 157,7 |
|  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 640 | 83,2 | 99,8 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 470 | 11,8 | 14,2 |
|  | Итого |  | 2700 | 424,2 | 509,1 |
| 2 | п. Гумарино | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 150 | 3,8 | 4,6 |
|  | Итого |  | 150 | 3,8 | 4,6 |
| 3 | п. Костомукса | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 25 | 0,6 | 0,7 |
|  | Итого |  | 25 | 0,6 | 0,7 |
| 4 | д. Совдозеро | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 25 | 0,6 | 0,7 |
|  | Итого |  | 25 | 0,6 | 0,7 |
| Всего по Поросозерскому с.п. |  | 2900 | 429,2 | 515,1 |

Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий и неучтенные расходы, сбрасываемые в систему водоотведения, принимаем в размере 20% общего расхода стоков на хозяйственно-бытовые нужды населенного пункта.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Таблица 3.2-10 Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный |
| 1 | 2 | 3 |
| - жилая и общественная застройка | 429,2 | 515,1 |
| - промышленность | 85,8 | 103,0 |
| Итого | 515,0 | 618,1 |

Схема водоотведения

В Поросозерском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для п. Поросозеро, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод фирмы «ЕКОС» производительностью 500 м3/сут с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим донным выпуском «рассеянного» типа в болото.

В состав комплекса очистных сооружений будут входить: главная насосная станция, служащая для приема и перекачки сточных вод. Приемная камера, где задерживаются крупные загрязнения на решетках, песколовки с круговым движением воды и первичные отстойники. Для дальнейшей стадии очистки воды - аэротенки, где происходит процесс биологической очистки сточных вод и вторичные отстойники, где происходит осаждение активного ила. А также минерализатор и фильтрпресс для отжима осадка

На канализационные очистные сооружения планируется вывозить сточные воды ассенизационными машинами от неканализованной части п. Поросозеро и п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя.

Жилые дома населенных пунктов, не оборудованные сетями канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения, либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

Из-за большого процента износа канализационных сетей необходимо произвести их реконструкцию.

##### Проектные решения:

- реконструкция сетей водоотведения;

- разработка проекта схемы водоотведения сельского поселения специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки;

- строительство новых сетей водоотведения;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сут с доочисткой в п. Поросозеро.

### Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение МО «Поросозерское сельское поселение» осуществляет производственное объединение «Западно-Карельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго».

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» расположены следующие ПС 35-110 кВ:

- ПС № 29 «Поросозеро» 110/35/6 кВ с двумя трансформаторами 10 и 6,3 МВА;

- ПС № 20С «Поросозеро» 35/0,4 кВ с одним трансформатором 3,2 МВА.

Таблица 3.2-11 Основные показатели подстанций на территории МО «Поросозерское сельское поселение»

| Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Количество и мощность трансформато-ров, МВА | Установленная мощность трансформато-ров ПС, МВА | Место расположения | Загрузка ПС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПС № 29 «Поросозеро» | 110/35/6 | 1х10; 1х6,3 | 16,3 | пос. Поросозеро | 35 |
| ПС № 20С «Поросозеро» | 35/0,4 | 1х3,2 | 3,2 | пос. Поросозеро | 33 |

К ПС № 29 110/35/6 кВ «Поросозеро» подходят следующие ВЛ 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ «ПС №35 Найстенъярви – ПС №29 Поросозеро» (Л-134);

- ВЛ 110 кВ «Пальеозерская ГЭС – ПС №29 Поросозеро» (Л-135);

- ВЛ 110 кВ «ПС №29 Поросозеро – ПС №31 Гимолы» (Л-136).

ПС № 20С 35/0,4 кВ «Поросозеро» запитывается по ВЛ 35 кВ от ПС № 29 «Поросозеро».

Распределение электроэнергии между потребителями МО «Поросозерское сельское поселение» осуществляется на напряжении 0,4/6 кВ.

Существующая схема электроснабжения не обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основными проблемами являются:

- наличие на ПС № 20С «Поросозеро» только одного трансформатора, что может привести к перебоям электроснабжения при проведении плановых работ и авариях на ПС;

- изношенность распределительных электрических сетей 0,4-6 кВ, трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, износ составляет более 90%.

Электрические нагрузки. Проектная схема

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены на основе численности населения, принятой настоящим проектом, региональных, местных нормативов и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов со стационарными электроплитами– 2750 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Таблица 3.2-12 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, тыс. чел | ЖКС, без учета электр. отопления | Электрическое отопление ЖКС (100%) | Всего ЖКС, с учетом электр. отопления ЖКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год. эл. потр, млн кВтч | Макс. эл. нагр, МВт | Год. эл. потр, млн кВтч | Макс. эл. нагр, МВт | Год. эл. потр, млн кВтч | Макс. эл. нагр, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поросозерское сельское поселение |
| 1 | пос. Поросозеро | 2,7 | 7,425 | 1,350 | 6,804 | 1,242 | 14,229 | 2,592 |
| 2 | пос. Гумарино | 0,15 | 0,413 | 0,075 | 0,378 | 0,069 | 0,791 | 0,144 |
| 3 | пос. Костамукса | 0,01 | 0,028 | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,053 | 0,010 |
| 4 | дер. Совдозеро | 0,01 | 0,028 | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,053 | 0,010 |
| Итого по поселению | 2,87 | 7,893 | 1,435 | 7,232 | 1,320 | 15,125 | 2,755 |

Таблица 3.2-13 Максимальная электрическая нагрузка МО «Поросозерское сельское поселение» с учетом промышленности и других потребителей

| Потребители | Электрическая нагрузка, без учета электр. отопления ЖКС, МВт | Электрическая нагрузка, с учетом электр. отопления ЖКС (100%), МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилищно-коммунальный сектор, без учета электрического отопления | 1,44 | 2,76 |
| Промышленность* | 3 | 3 |
| Прочие потребители | 0,56 | 0,86 |
| Итого | 5,0 | 6,62 |
| То же с учётом коэффициента одновременности (0,85), (окр) | 4,25 | 5,63 |

*- Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от  характера инвестиционного развития.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием промышленного производства.

Согласно Схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года планируется реконструкция ПС № 20С «Поросозеро» с заменой трансформатора ТМ-3200/35 на ТМН-4000/35.

Для обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей поселения проектом предлагается следующее развитие электросетевого хозяйства:

- реконструкция ПС №20С «Поросозеро» с установкой второго трансформатора 4 МВА, для надежного электроснабжения потребителей;

- 1 этап реконструкции ЛЭП (срок службы превышает 50 лет): ВЛ 110 кВ «ПС №35 Найстенъярви – ПС №29 Поросозеро» (Л-134), ВЛ 35 кВ «ПС №29 Поросозеро – ПС №20С Поросозеро» (Л-53С);

- 2 этап реконструкции ЛЭП (срок службы в скором времени превысит 50 лет): ВЛ 110 кВ «Пальеозерская ГЭС – ПС №29 Поросозеро» (Л-135), ВЛ 110 кВ «ПС №29 Поросозеро – ПС №31 Гимолы» (Л-136);

- реконструкция изношенных распределительных сетей 6 и 0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ для обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей поселения;

- строительство новых распределительных сетей 6 (10) и 0,4 кВ и ТП 6 (10)/0,4 кВ для обеспечения электроснабжением новых потребителей поселения.

Трассы высоковольтных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше, местоположение подстанций показаны на схеме «Инженерная инфраструктура и благоустройство территории» в масштабе 1:50000.

### Теплоснабжение

##### Существующее положение

Централизованное теплоснабжение МО «Поросозерское сельское поселение» осуществляется только в пос. Поросозеро.

В пос. Поросозеро расположены 2 котельные малой (до 3 Гкал/час) и 1 котельная средней (от 3 до 20 Гкал/час) установленной тепловой мощности. С 2013 г. услуги теплоснабжения в МО «Поросозерское сельское поселение» предоставляет ООО «Карелэнергоресурс».

Отопительные котельные оснащены водогрейными чугунными и стальными котлами, работающими на дровах и древесных отходах.

От котельных теплоснабжается многоквартирная жилая застройка, общественные здания (школы, больницы, детские сады и пр.), некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия.

Сведения о котельных МО «Поросозерское сельское поселение» приведены в таблице ниже.

Таблица 3.2-14 Характеристики источников теплоснабжения МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Адрес котельной | Вид топлива | Мощн. котел., Гкал/ч | Кол-во и марки котлов | Протяж. теплов. сетей, км | Подкл. нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поросозерское сельское поселение |
| 1 | котельная Приозерная, пос. Поросозеро, ул. Приозерная (ООО «Карелэнергоресурс») | топл. дрова | 0,546 | Унив-л-6м – 2 шт. | 0,337 | 0,053 | 1981 |
| 2 | котельная Больничная, пос. Поросозеро, ул. Больничная (ООО «Карелэнергоресурс») | топл. дрова | 0,819 | Унив-л-6м – 3 шт. | 0,438 | 0,317 | 1977 |
| 3 | кот. ПСХ, пос. Поросозеро, ул. Заводская, 1 (ООО «Карелэнергоресурс») | древ. щепа | 4,3 | КВм-1,0 - 1 шт. КВм-2,0 - 2 шт. | 3,6 | 2,543 | 2016 |
| Итого по поселению | - | 5,665 | - | 4,375 | 2,913 | - |

Установленная тепловая мощность котельных поселения составляет 5,67 Гкал/час, подключенная нагрузка – 2,91 Гкал/час.

Износ оборудования котельных составляет 80%.

Протяженность тепловых сетей от котельных составляет 4,38 км. Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 2,37 км (54,2%). Необходима замена изношенных теплотрубопроводов с применением современной изоляции.

Тепловые трубы выполнены из стали. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная. Тип изоляции теплосетей – минеральная вата.

Диаметры тепловых сетей 32-219 мм.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Отопление ИЖС – индивидуальное: печное и от тепловых генераторов. Для горячего водоснабжения данной застройки используются проточные электрические водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы.

Основные проблемы теплового хозяйства МО «Поросозерское сельское поселение»:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла.

##### Проектные решения

Тепловые нагрузки МО «Поросозерское сельское поселение» определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Укрупненные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения определены на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», региональных и местных нормативов, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки Т = -29 0С (согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 3.2-15 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади) составит:

| Застройка | 1-3 этажные одноквартирные отдельно стоящие | 2-3 этажные многоквартирные блокированные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Существующая (принят для зданий строительства до 1995 г.) | 194,6 | 142,2 |
| Планируемая (принят для зданий строительства после 2015 г.) | 71,0 | 58,2 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 376 Вт/чел.

Таблица 3.2-16 Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Поросозерское сельское поселение»

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Численность населения, в т.ч. проживающих в: | тыс. чел. | 2,9 |
| -ИЖС | тыс. чел. | 2,46 |
| -многоквартирном жилищном фонде | тыс. чел. | 0,44 |
| Общая площадь жилых зданий, в т.ч.: | тыс. кв. м | 105,0 |
| существующих сохраняемых, в т.ч.: | тыс. кв. м | 60,0 |
| -ИЖС | тыс. кв. м | 51,0 |
| -многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м | 9,0 |
| новых, в т.ч.: | тыс. кв. м | 45,0 |
| -ИЖС | тыс. кв. м | 38,2 |
| -многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м | 6,8 |
| Отопление жилых зданий, в т.ч.: | МВТ / Гкал/час | 14,81/12,74 |
| существующих, в т.ч.: | МВТ / Гкал/час | 11,69/10,05 |
| -ИЖС | МВТ / Гкал/час | 9,93/8,54 |
| -многоквартирный жилищный фонд | МВТ / Гкал/час | 1,76/1,51 |
| новых, в т.ч.: | МВТ / Гкал/час | 3,12/2,68 |
| -ИЖС | МВТ / Гкал/час | 2,72/2,34 |
| -многоквартирный жилищный фонд | МВТ / Гкал/час | 0,40/0,34 |
| Горячее водоснабжение, в т.ч.: | МВТ / Гкал/час | 2,62/2,25 |
| -ИЖС | МВТ / Гкал/час | 2,22/1,91 |
| -многоквартирный жилищный фонд | МВТ / Гкал/час | 0,40/0,34 |
| Отопление общественно-деловой застройки | МВТ / Гкал/час | 3,70/3,18 |
| Вентиляция общественно-деловой застройки | МВТ / Гкал/час | 1,64/1,41 |
| Максимальный тепловой поток, всего, в т.ч.: | МВТ / Гкал/час | 22,77/19,58 |
| -ИЖС | МВТ / Гкал/час | 14,87/12,79 |
| -многоквартирного жилищного фонда и общественно-деловой застройки | МВТ / Гкал/час | 7,9/6,79 |

Укрупненная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Поросозерское сельское поселение» составит на расчетный срок 19,6 Гкал/час, из нее тепловая нагрузка ИЖС составит 12,8 Гкал/час. Следовательно, укрупненная максимальная тепловая нагрузка многоквартирного жилищного фонда и общественно-деловой застройки составит на расчетный срок 6,8 Гкал/час.

Теплоснабжение потребителей поселения намечается от существующих источников, с учетом их реконструкции.

Значительная часть оборудования на котельных ООО «Карелэнергоресурс» исчерпала эксплуатационный ресурс и подлежит замене. Рекомендуется произвести замену котлов на котлы с аналогичными параметрами для улучшения показателей надежности эксплуатации основного оборудования. Необходимо проведение реконструкции котельных в пос. Поросозеро, введенных в эксплуатацию до 1990 годов: котельная «Приозерная» и котельная «Больничная».

МО «Поросозерское сельское поселение» на ближайшую перспективу не входит в программу мероприятий по газификации природным газом. В связи с этим для теплоснабжения потребителей поселения на этот период предлагается дальнейшее использование местных видов топлива (древесной щепы, топливных дров, торфа).

В Суоярвском районе велик потенциал местных видов топлива. Согласно Региональной стратегии развития топливной отрасли Республики Карелия на основе местных энергетических ресурсов на 2011-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 14.10.2009 года № 405р-П, Суоярвский район обладает достаточной сырьевой базой для полного удовлетворения потребности коммунальной энергетики поселений (дрова, топливная щепа, торф).

Перспективное местное топливо – торф. В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «Питэр Пит» (Московская область) организована промышленная добыча торфа в Суоярвском районе. Ближайшее место добычи и производства фрезерного торфа – торфоплощадка «Паперо» (17 км от г. Суоярви), топливного торфа – торфоплощадка Агвенсуо (пос. Эссойла, 24 км от с. Вешкелица).

Запасы торфа на территории Суоярвского района приведены в таблице ниже.

Таблица 3.2-17 Болотно-торфяной фонд Суоярвского района и торфяные ресурсы (кадастр «Торфяные месторождения Карельской АССР», 1979 год)

| Район | Общая площадь болот, кв. км | Запас торфа в изученных болотах в границах промышленной залежи | Средняя глубина промышленной залежи, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. куб. м | млн. т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Суоярвский | 2083,0 | 1078,8 | 156,7 | 2,0 |

Ввиду малой плотности существующих индивидуальной, малоэтажной жилой и отдельной общественно-деловой застроек, удаленных от теплотрасс, их теплоснабжение от котельных рассматривать нецелесообразно. Отопление таких застроек предусматривается от индивидуальных отопительных систем (печей, отопительных котлов и электрических котлов), топливом для которых будет древесное топливо и электроэнергия. Горячее водоснабжение – от проточных электрических водонагревателей, электрических бойлеров, отопительных котлов и пр.).

Предусматривается строительство тепловых сетей к новой многоквартирной жилой и общественно-деловой застройкам.

Отопление промышленных предприятий будет осуществляться от собственных источников теплоэнергии.

Организация закрытой схемы ГВС в поселении значительно улучшит качество теплофикационной воды, циркулирующей в тепловой сети.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и, таким образом, сокращение потерь энергии. В строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходим учёт расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи теплоэнергии.

### Газоснабжение

##### Существующее положение

В настоящее время МО «Поросозерское сельское поселение» газифицировано сжиженным газом.

Потребителями газа являются:

- промышленные предприятия;

- жилищно-коммунальный сектор;

- коммунально-бытовые предприятия и прочие потребители.

Сжиженный газ подается потребителям от индивидуальных баллонных установок.

Поставка сжиженного газа по поселению осуществляется в баллонах c Суоярвского газового участка (г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д.9). Поставки сжиженного газа осуществляет филиал-трест АО «Карелгаз» «Питкярантамежрайгаз».

##### Проектная схема газоснабжения

Согласно схеме газоснабжения и газификации Республики Карелия газификация МО «Поросозерское сельское поселение» природным газом на ближайшую перспективу не предусматривается.

Постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов от 15.12.2006 г. № 223 и от 24.10.2006 г. № 163 утверждены Нормативы потребления сжиженного газа, реализуемого населению, в зависимости от оборудования жилых домов и квартир:

- удельное (на 1 чел.) потребление сжиженного газа при использовании индивидуальных газобаллонных установок – 14,4 кг в месяц.

Расход сжиженного газа населением МО «Поросозерское сельское поселение» составит на расчетный срок 41,8 тонн/год.

Сжиженный газ предлагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

### Связь

##### Телефонизация

В МО «Поросозерское сельское поселение» функционирует 2 автоматические телефонные станции (АТС). На АТС установлено цифровое оборудование.

Таблица 3.2-18 Перечень и основные характеристики АТС на территории МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Местоположение АТС | Монтированная емкость | Задействованная емкость | Широкополосный доступ в сеть Internet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Поросозеро | 608 | 277 | да |
| 2 | пос. Гумарино | 50 | 47 | нет |
| Итого по поселению | 658 | 324 | - |

Тип прокладки телефонных сетей – смешанный: кабель и воздушные линии.

Все абоненты поселения имеют выход на междугородную и международную сеть.

Широкополосный доступ в сеть Internet предоставляется по технологии ADSL.

Количество таксофонов на территории МО «Поросозерское сельское поселение» – 5шт.: в пос. Поросозеро – 2 шт., в пос. Гумарино – 1 шт., в пос. Клстамукса – 1 шт., в дер. Совдозеро – 1 шт.

В настоящее время в поселении работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС». Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг).

Для обеспечения потребителей поселения средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций необходимо создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Планируется прокладка оптоволоконной линии связи «Питкяранта – Суоярви – Поросозеро – Суккозеро – Муезерский – Ледмозеро – Юшкозеро».

Общая норма телефонной плотности для сельского поселения на расчетный срок составляет 330 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонных номерах по МО «Поросозерское сельское поселение» при 100 % телефонизации населения составит 0,96 тыс. номеров, а с учетом объектов хозяйственного назначения и эксплуатационного резерва – 1,35 тыс. номеров.

Емкостей существующих АТС недостаточно, поэтому в 1 очередь необходимо их расширение для обеспечения телефонной связью новых абонентов.

Основными направлениями развития телефонной связи МО «Поросозерское сельское поселение» являются:

- наращивание номерной емкости АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения и объектов хозяйственного назначения;

- строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей для повышения гибкости и надежности эксплуатационных сетей;

- развитие оптоволоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

Развитие телефонной связи возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

##### Радиофикация и телевидение

Радиовещание в МО «Поросозерское сельское поселение» проводное и эфирное. Два канала эфирного вещания: «Маяк», «Радио России».

Эфирным радиовещанием занимается филиал «ВГТРК» ФГУП ГТРК «Карелия».

Сеть проводного вещания является убыточной и развитие сети не планируется.

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в поселении необходимо развитие эфирного вещания.

Система телевизионного вещания – цифровая и аналоговая.

Эфирным телевещанием занимается филиал ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Карелия».

Для приема эфирного цифрового телевидения необходимо иметь телевизор с возможностью приема цифрового сигнала, либо подходящий ресивер (DVB-T2 приемник).

На территории МО «Поросозерское сельское поселение» расположены телевизионные цифровые ретрансляторы в следующих населенных пунктах:

- п. Поросозеро, ул. Центральная, сооружение №2, мультиплекс РТРС-1 – вещает, мультиплекс РТРС-2 – строится.

Ближайшие к территории МО «Поросозерское сельское поселение» населенные пункты, в которых расположены телевизионные ретрансляторы:

- п. Лоймола, мультиплекс РТРС-1 – вещает, мультиплекс РТРС-2 – строится;

- п. Найстенъярви, мультиплекс РТРС-1 – вещает, мультиплекс РТРС-2 – в режиме ожидания.

В состав первого мультиплекса РТРС-1 входят телеканалы на 22 ТВК: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр; радиоканалы: Радио России, Вести ФМ и Маяк.

Каналы в составе второго мультиплекса РТРС-2 на 46 ТВК: РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ, Мир.

Таблица 3.2-19 Перечень передатчиков аналогового вещания на территории МО «Поросозерское сельское поселение».

| № п/п | Пункт установки | Канал/Станция | ТВК/Частота, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пос. Гумарино | 1 канал | 7 |
| 2 | пос. Гумарино | Россия 1 | 5 |
| 3 | пос. Поросозеро | Россия 1 | 3 |

В поселении необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

### Инженерная подготовка территории

Цель раздела – на основании комплексного изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на среду муниципального образования, а также имеющихся инженерно-технических защитных и иных сооружений, предложить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению физических характеристик территории, защите их от воздействий неблагоприятных физико-геологических процессов, дальнейшей оптимизации экологической ситуации в муниципальном образовании, повышению уровня их благоустройства.

##### Существующее положение

В настоящее время на территории Поросозерском сельском поселении централизованная сеть ливневой канализации отсутствует. На территории поселка имеются отдельные канавы, проходящие, в основном, по тальвегам. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению данных водных объектов и тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях.

Расчетный максимальный уровень воды 1% обеспеченности р. Суна у п. Поросозеро составляет 165,10 м.

##### Проектные предложения

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории Поросозерского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация и очистка поверхностного стока;

2. Благоустройство водотоков и водоемов.

Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в канализационные очистные сооружения.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Благоустройство водотоков и водоемов

Внутренние водотоки играют большую роль в регулировании водного режима территории. Проектом предусматриваются следующие мероприятия по улучшению состояния рек:

- расчистка русел рек;

- частичное дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника)

- очистка русел и пойм водотоков от мусора;

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-тропиночной сети.

Кроме того, на территории поселения находится оз. Костомукса, оз. Поросозеро, оз. Сергозеро. Проектом предусматривается проведение мероприятий по его благоустройству:

- выкос жесткой надводной растительности;

- расчистка ложа озера и его дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

# Охрана окружающей среды

## Экологическое состояние природной среды

В целом по Суоярвскому муниципальному району и в том числе по Поросозерскому сельскому поселению состояние окружающей среды в последние годы оценивается как стабильное и не имеет тенденций к ухудшению.

### Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения, и характеризуется слабой напряженностью.

В настоящее время вклад всего Суоярвского муниципального района в загрязнение атмосферы в целом по Республике Карелия, по сравнению с другими районами, незначителен и составляет порядка 15 % от всех выбросов по Республике Карелия.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми от стационарных источников загрязнения, являются:

- диоксид серы;

- оксид углерода;

- твердые загрязняющие вещества.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в поселении – теплоснабжающие организации, автотранспортные предприятия, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия, неорганизованные свалки.

Уровень антропогенной нагрузки в поселении определяется, прежде всего, воздействием экологической ситуации, сложившей в центре поселения – п. Поросозеро, так как именно там сосредоточены промышленные предприятия и коммунально-складские организации.

На загрязнение атмосферного воздуха, наряду с выбросами от стационарных источников, влияют и выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников автомобильного транспорта.

Учитывая ежегодный рост единиц автотранспорта, можно предположить, что будет наблюдаться дальнейший рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет передвижных источников.

К основным проблемам охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;

- отсутствие постоянного и эффективного за выбросами загрязняющих веществ;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных.

### Состояние водных ресурсов

Поросозерское сельское поселение расположено на территории в пределах рек Карелии бассейна Балтийского моря.

По сведениям отдела водных ресурсов по Республике Карелия, Невско-Ладожского  БВУ по Суоярвскому району в целом в границах рек Карелии бассейна Балтийского моря водопользователи отсутствуют.

Гидрографическая сеть поселения представлена следующими водотоками и водоемами:

Таблица 4.1-1 Основные водотоки поселения

| № п/п | Название реки | Длина реки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Суна | 280 |
| 2 | Контийоки (Мянгюйоки) | 42 |
| 3 | Ирста | 42 |
| 4 | Койтайоки | 162 |

Таблица 4.1-2 Основные водоемы поселения

| № п/п | Название озера | Площадь зеркала, км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ройк-Наволокское | 25,1 |
| 2 | Вонгозеро | 21,6 |
| 3 | Мярат | 14,8 |
| 4 | Гимольское | 80,5 |
| 5 | Кудамгубское | 12,4 |
| 6 | Тумасозеро | 13,0 |
| 7 | Ала-Виексъярви | 28,2 |
| 8 | Янгозеро | 32,8 |

Гидротехнической особенностью данной территории является наличие большого количества озер различного размера, что способствует зарегулированию стока на водных объектах территории – снижению папаводночногос тока и повышению межевого стока. В таких случаях негативное воздействие вод – как наводнения, так и засухи – маловероятны.

Качество поверхностных вод рек Карелии бассейна Балтийского моря, где расположена территория п. Поросозеро отличается стабильностью. Содержание химических веществ в воде, в основном, не превышает соответствующих, предельно допустимых концентраций, принятых в РФ, что обусловлено наличием большого количества болот на водосборе.

Контроль за качеством поверхностных вод на территории муниципального образования «Поросозерсое сельское поселение» не ведется.

Основными источниками загрязнения поверхностных водотоков поселения являются:

- несоблюдение режима водоохранных зон в селитебной части муниципального образования;

- отсутствие единой системы канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

Загрязнению поверхностных водотоков также способствует существующая застройка садоводств, так как отсутствие в них централизованной системы канализации приводит к проникновению сточных вод как в почву, так и поверхностные воды.

### Отходы производства

Сложившаяся к настоящему времени система обращения с отходами на территории Поросозерского сельского поселения является малоэффективной и характеризуется низким уровнем переработки отходов, возрастающим количеством мест несанкционированного размещения отходов и увеличивающимся потоком загрязняющих окружающую среду веществ.

На рассматриваемой территории имеется одна свалка для складирования отходов от объектов промышленности и инфраструктуры Поросозерского сельского поселения. Полигон твердых бытовых отходов – отсутствует в настоящее время.

Проектом предлагается закрытие несанкционированной свалки в районе пос.Поросозеро и организация площадки накопления твердых бытовых отходов в границах земельного участка 10:16:0020407:12, который расположен в лесном квартале 137 Поросозерского лесничества Аконъярвское участкового лесничеств. Земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 10:16:0020407.

## Природоохранные мероприятия

Настоящий проект предусматривает сбалансированное решение социально-экономических задач и сохранение благоприятного состояния окружающей среды на рассматриваемой территории.

Выполнение поставленных задач возможно за счет осуществления комплекса мероприятий, который включает технологические, планировочные, организационные и, административно-правовые меры, контроль со стороны природоохранных органов и общественности.

Технологические – мероприятия разрабатываются профильными научно-исследовательскими и проектными институтами, заводскими лабораториями и учитываются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов и сбросов (ПДВ, ПДС), норм образования и размещения отходов промышленно-коммунальных предприятий, ответственными за выполнение мероприятий являются руководители предприятий.

Планировочные – мероприятия предусматриваются на стадии разработки генерального плана в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями на основании законов российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Водного и Лесного кодексов и т. д.

Организационные – мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и решениями, принимаемыми администрациями, а также в результате реализации проектов по развитию и реконструкции инженерно-транспортной инфраструктуры и экологических программ. Ответственными за выполнение мероприятий являются администрация Суоярвского муниципального района и руководители санитарных и экологических служб.

При этом учитываются решения Государственной программы Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия на 2014 – 2020 гг.», утвержденной Постановлением Правительства  республики Карелия от 17.02.2015г. № 49-п и Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2016 году».

### Охрана воздушного бассейна. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемый настоящим проектом, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок (на предприятиях деревообработки и добывающей промышленностей);

- выявление и рекультивация всех существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов;

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях Поросозерского сельского поселения;

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- организация системы мониторинга атмосферного воздуха в центре Поросозерского сельского поселения – в п. Поросозеро;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих федеральной и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### Охрана водных ресурсов. Мероприятия по охране водных ресурсов

#### Поверхностные воды

Настоящим проектом предусмотрен комплекс мероприятий  по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов, направленных на значительное сокращения загрязнения водотоков и на улучшение экологического состояния природной среды.

При этом учитываются мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия», Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана  окружающей среды в Республике Карелия на 2014 – 2020гг.».

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта района.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

Таблица 4.2-1 Размер водоохранных зон основных водотоков Поросозерского сельского поселения\*

| № п/п | Название реки | Длина реки | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суна | 280 | 200 |
| 2 | Контийоки (Мянгюйоки) | 42 | 100 |
| 3 | Ирста | 42 | 100 |
| 4 | Койтайоки | 162 | 200 |

\*приняты в соответствии со ст. 65 Водного Кдекса РФ № 74-фз от 03.06.2006г.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрений почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- распашка земель.

- размещение отвалов размываемых грунтов.

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- дальнейшее развитие систем централизованной канализации (см. раздел «Водоотведение»).

- оптимизация системы управления cельскими стоками;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- строительство на предприятиях локальных очистных сооружений.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

#### Подземные воды

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- организация II и  III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах;

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

### Санитарная очистка территории. Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории района от загрязнений является санитарная очистка территории, то есть комплекс мероприятий, направленных на решение проблем организации утилизации, хранения и переработки бытовых и промышленных отходов.

Основные задачи для создания на территории Поросозерского сельского поселения экономически эффективной и инвестиционно привлекательной отрасли обращения  с отходами производства и потребления изложены в «Долгосрочной инвестиционной программе обращения с отходами производства и потребления Республики Карелия на 2012-2024гг.», утвержденной Распоряжением Правительства Республики Карелия от 05.06.2012г. № 389-п и учитываются в настоящем проекте:

- улучшение системы сбора, вывоза, и размещения и утилизации бытовых и промышленных отходов

- ликвидация несанкционированных свалок;

- увеличение доли вторичного использования отходов;

- привлечение населения к решению проблем по санитарной очистке и благоустройству территорий, пропаганда экологической культуры.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния на территории поселения являются:

- реализация предложений  «Долгосрочной инвестиционной программой обращения с отходами производства и потребления» в части «кластерного подхода» выражающегося в организации муниципального полигона и строительства мусороперерабатывающего комплекса на базе территории свалки ТБО в г. Суоярви; при этом предусматривается поэтапное закрытие существующих свалок ТБО в муниципальных образованиях. Сбор отходов будет производиться на площадках временного накопления отходов в муниципальных образованиях (в частности в Поросозерском сельском поселении) и отходы централизованно будут вывозиться на межмуниципальный полигон ТБО:

- рекультивация всех несанкционированных свалок поселения;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Суоярвского района;

- обеспечение больницы поселения установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## Рациональное использование, охрана и защита лесов

### Охрана лесов от пожаров

Реальность всего лесохозяйственного производства в значительной мере обеспечивается тем, насколько надежно обеспечена охрана и защита леса. Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Лесным кодексом Российской Федерации;  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007  года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 09 октября  2013  года  № 288 «О  применении  региональных  классов  пожарной опасности в лесах, в зависимости от условий погоды» и Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-фз «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 июня 2007  года № 417 установлены единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах, которые обязательны для исполнения, как органами государственной власти и местного самоуправления, так и юридическими лицами и гражданами. Правилами предусмотрены требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок  лесных насаждений, заготовке живицы, переработке лесных ресурсов, осуществлении рекреационной деятельности, эксплуатации автомобильных и железных дорог, добыче торфа, выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве, и эксплуатации линейных объектов, а также требования к пребыванию граждан в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с Лесным планом Республики Карелия, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются с учетом целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.

Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды устанавливаются Федеральным агентством лесного хозяйства.

В лесах вне зависимости от их целевого назначения меры предупреждения лесных пожаров осуществляются в целях недопущения возникновения лесных пожаров, их распространения, а также в целях возможности оперативной доставки сил и средств пожаротушения к местам лесных пожаров.

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных  для охраны лесов от пожаров;

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку, прочистку просек и противопожарных разрывов, устройство, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

- устройство и эксплуатацию пожарных водоемов и подъездов к источникам  водоснабжения;

- проведение работ по гидромелиорации;

- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со ст.11 Лесного кодекса РФ;

- установку и эксплуатацию шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установку и размещение стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

- иные определенные Правительством РФ меры.

Указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя: приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспеченности этими средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, определенной в установленном порядке, включаются в проекты освоения лесов.

Меры предупреждения лесных пожаров, связанные со сплошными рубками, запрещаются в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев и кустарников).

В таких лесах в целях обеспечения пожарной безопасности максимально используются имеющиеся дороги и просеки, а также осуществляются меры предупреждения лесных пожаров, не связанные со сплошными рубками лесных насаждений (снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, устройство противопожарных минерализованных полос).

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров проводится в лесах вне зависимости от целевого назначения земель, на которых они расположены и целевого назначения лесов.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает:

- наблюдение и контроль над пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

- организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств организацию патрулирования лесов;

- организацию патрулирования лесов;

- прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.

### Охрана лесов от вредных организмов

Организация защиты лесов от вредных организмов, от негативных воздействий на леса и требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах осуществляются  в соответствии со статьей 55 Лесного кодекса Российской Федерации; Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июня 2007 года № 414.

Основная задача лесозащиты – выявление в лесах вредных организмов и предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных при определенных условиях вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее технических качеств. Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения и проведения истребительных мер борьбы с ними.

Энтомологическая и фитопатологическая обстановка в лесах зависит от культуры ведения лесного хозяйства, соблюдения лесоводственных и агротехнических правил при производстве лесоэксплуатационных, лесокультурных и других видов работ. Лесозащита – это обязательная составная часть практически всех лесохозяйственных работ.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах должно осуществляться:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы;

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

а) лесопатологический мониторинг, проведение которого обеспечивается:

- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, - Федеральным агентством лесного хозяйства;

- в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления соответственно;

б) лесозащитное районирование, лесопатологические обследования, авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия, проведение которых обеспечивается:

- в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, - органами исполнительной власти субъектов российской Федерации или органами местного самоуправления соответственно;

- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- в отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, - Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

На лесных участках, предоставленных в аренду, санитарно-оздоровительные мероприятия осуществляются арендаторами этих участков на основании проекта освоения лесов.

Требования, установленные Правилами санитарной безопасности в лесах, учитываются при планировании освоения лесов.

Документированная информация, получаемая при осуществлении мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах, в установленном порядке представляется для внесения в государственный лесной реестр.

В случае гибели лесов или ухудшения их санитарного состояния, обусловленных чрезвычайными ситуациями природного и антропогенного характера, ликвидация последствий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другими федеральными законами.

Работы по лесопатологическому обследованию лесов, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, назначению и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляются в соответствии с методическими документами, утверждаемыми Федеральным агентством лесного хозяйства.

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.

Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит степень повреждения лесов вредными организмами с учетом целевого назначения лесов, их экологической и хозяйственной ценности.

Для каждой зоны лесопатологической угрозы органами государственной власти и органами местного самоуправления, указанными в подпункте «б» пункта 3 Правил санитарной безопасности в лесах, определяются требования, учитываемые при проведении лесопатологического мониторинга и осуществлении лесозащитных мероприятий, а также устанавливаются критерии для определения мероприятий по защите лесов.

Сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в ходе лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга.

Лесопатологическое обследование проводится в целях получения информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лесных насаждений обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом указанные в подпункте «б» пункта 3 Правил санитарной безопасности в лесах органы государственной власти или органы местного самоуправления, предоставившие лесные участки для использования или являющиеся заказчиками соответствующих работ по охране, защите, воспроизводству лесов (далее – заинтересованные органы).

Результаты лесопатологического обследования используются при ведении лесопатологического мониторинга.

Основными целями лесопатологического мониторинга являются своевременное обнаружение, оценка и прогноз изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.

Для сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов осуществляются авиационные и наземные работы с использованием при необходимости данных космической съемки. Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные и наземные работы с применением пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического обследования или лесопатологического мониторинга.

Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого заинтересованными органами принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии необходимости в их проведении.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий, осуществляется в соответствии с установленным для этих территорий режимом особой охраны.

Заинтересованные органы обеспечивают оповещение населения и заинтересованных организаций об ограничении пребывания в лесах на время проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений осуществляется путем проведения выборочных или сплошных санитарных рубок. Интенсивность выборочных санитарных рубок определяется в зависимости от степени повреждения лесных насаждений и не должна превышать 70 %. При необходимости вырубки лесных насаждений более 70 % от общего объема древесины назначаются сплошные санитарные рубки.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.

Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся независимо от их возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими полезных функций.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Республики Карелия.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также включенных в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513, разрешается рубка только погибших экземпляров.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах Суоярвского лесничества должны осуществляться:

- лесопатологические обследования;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия).

## Организация системы санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Организация режима санитарно-защитных зон необходима для действующих предприятий. Суть ее заключается в том, что путем устройства разрыва между промышленными предприятиями и селитебной территорией создаются условия рассеивания загрязняющих веществ при попадании их в атмосферу вместе с выбросами из труб предприятия.

Санитарно-защитные зоны для организаций и прочих объектов муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» определены исходя из представленных исходных данных и на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 4.4-1 Размеры санитарно-защитных зон для объектов МО «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Название объекта | Ширина СЗЗ, м | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кладбища | 50 | 5 |
|  | Котельная | 50 | 5 |
|  | АЗС | 100 | 4 |
|  | Пожарная часть | 50 | 5 |
|  | Больница | 50 | 5 |
|  | Баня | 50 | 5 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 200 | 3 |
|  | Водоочистные сооружения | 200 | 3 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в санитарно-защитных зонах.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Общие сведения о чрезвычайных ситуациях на территории поселения

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ на основании:

- Паспорта безопасности территории поселка Поросозеро Поросозерского сельского поселения Суоярвского района;

- Паспорта безопасности территории поселка Гумарино Поросозерского сельского поселения Суоярвского района;

- Паспорта безопасности территории поселка Костомукса Поросозерского сельского поселения Суоярвского района;

- Паспорта безопасности территории деревни Совдозеро Поросозерского сельского поселения Суоярвского района.

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к зоне ПВ.

Согласно СНиП 2.01.51-90 территория Республики Карелия входит в зону светомаскировки.

Эвакуационные мероприятия на территории Поросозерского сельского поселения не проводятся.

На территории Суоярвского муниципального района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К природным чрезвычайным ситуациям относятся:

- метеорологические: заморозки, сильный мороз, сильный град, ветер, сильный дождь, гололед, сильный снегопад, сильная метель;

- гидрологические: затопление и подтопление территории грунтовыми и паводковыми водами;

- лесные и торфяные пожары.

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

- аварии на транспорте;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на пожаровзрывоопасных объектах;

- аварии, связанные с выбросом АХОВ.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации (далее ЧС) является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лёссовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», ГОСТ Р 22.0.11-99 «Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения» источники природных ЧС можно разделить на следующие виды:

- опасные метеорологические явления и процессы;

- опасные гидрологические и геологические явления и процессы;

- природные пожары.

Перечень возможных источников возникновения ЧС природного характера.

1) Риски подтопления (затопления).

Риски возникновения подтоплений (затоплений) на территории сельского поселения маловероятны, в связи с отсутствием крупных значимых рек

2) Риски возникновения природных пожаров.

Согласно данным Главного Управления МЧС по Республике Карелия основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров, а также:

- 0,3 % — от сельхозпалов;

- 0,9 % — по вине заготовителей;

- 2,9 % — по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия);

- 1,9 % — от грозовых разрядов.

Таким образом, наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности среди населения поселения и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:

- вдоль участков автомобильных дорог проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя;

- не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна;

- восстанавливать и содержать в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения;

- в зимнее время расчищать дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создавать не замерзающие проруби;

- в летний период производить выкос травы перед домами, разборку ветхих и заброшенных строений.

Перечень возможных источников биолого-социального характера

На территории Поросозерского сельского поселения отсутствуют скотомогильники, ямы Беккари и др., а также природные очаги инфекционных заболеваний.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории Поросозерского сельского поселения имеется пожарная часть: ПЧ-44, данные приведены в таблице:

Таблица 5.2-1 Сведения о ПЧ-44, расположенной на территории МО «Поросозерское сельское поселение»

| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПШ) | Силы и средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На дежурстве |
|  |  | л/с | техники | л/с | техники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПЧ-44 | п. Поросозеро, ул. Заводская, 2 | 21 | 4 | 2 | 2 |

На содержании ПЧ-44 находится следующая техника: АЦ – 40 (131) 137А ЗИЛ 131 – 1 ед., АЦ – 40 (133) 137А ЗИЛ 133 ГЯ– 1 ед., ПНС - 110(131) ЗИЛ 131 – 1 ед., АР-2 (131) 133А ЗИЛ 131– 1 ед., УАЗ 469Б– 1 ед. Радиус обслуживания - п. Костомукса, п. Гумарино, д. Совдозеро.

Таблица 5.2-2 Местонахождение пожарных гидрантов, водоёмов, пирсов

| Населенный пункт | Наименование объектов | Местоположение существующих противопожарных объектов | Необходимо дополнительное устройство противопожарных объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Поросозеро | Пожарные гидранты (ПГ) | ул. Заводская 2, ул. Пушкина 25, ул. Карельская 8, ул. Карельская 9 (школа), ул. Комсомольская 9а (больница); | ул. Антикайнена 5 (восстановить) |
|  | Пожарные водоемы (ПВ) | ул. Пушкина 25, пер. Комсомольский 2, ул. Комсомольская 9, ул. Школьная 12, ул. Заводская 8 (АТС), ул. Молодёжная 3, ул. Гагарина (на пересечении с ул. Комсомольская 9); | - |
|  | Пожарные пирсы (ПП) | ул. Набережная 25 | ул. Студенческая (на реке около поселковой бани). |
| п. Гумарино | Пожарные гидранты (ПГ) | отсутствуют | - |
|  | Пожарные водоемы (ПВ) |  | ул. Центральная 13 (около школы) |
|  | Пожарные пирсы (ПП) |  | - |
| п. Костомукса | Пожарные гидранты (ПГ) | отсутствуют | - |
|  | Пожарные водоемы (ПВ) |  | - |
|  | Пожарные пирсы (ПП) |  | на естественном водоёме в центре посёлка (озеро) |
| д. Совдозеро | Пожарные гидранты (ПГ) | отсутствуют | - |
|  | Пожарные водоемы (ПВ) |  | - |
|  | Пожарные пирсы (ПП) |  | на естественном водоёме в центре деревни (озеро) |

В состав поселения входят 4 населенных пункта.

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного самоуправления в соответствии с ФЗ РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории поселения органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при градостроительной деятельности проектировщик, на последующих стадиях проектирования при разработке документации по планировке территории, должен учитывать требования ст. 65-77 указанного Закона к размещению объектов капитального строительства на территориях сельских поселений с соблюдением противопожарных расстояний и обеспечением проходов (проездов); с обеспечением противопожарного водоснабжения.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера и на потенциально опасных объектах:

1. Риски возникновения неблагоприятной обстановки на потенциально опасных объектах.

На территории сельского поселения производственные, потенциально опасные объекты, отсутствуют.

2. Риски возникновения ЧС на химически-опасных объектах отсутствуют в связи с их отсутствием на территории поселения;

3. Рисков возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах нет в связи с их отсутствием на территории сельского поселения;

4. Риски возникновения аварий на биологически - опасных объектах нет в связи с их отсутствием на территории поселения.

5. Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ;

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики района;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера

Аварии на электросетях

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации.

Шквалистые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора п. Поросозеро осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/6 кВ. Питание ТП выполнено от ПС 110/35 кВ и ПС 35/10 кВ, расположенных в п. Поросозеро.

В результате аварии на подстанциях, а также на высоковольтных ЛЭП будут нарушены условия жизни населения. В населенных пунктах с централизованным водоснабжением прекратится подача питьевой воды, работа предприятий. Время на ведение восстановительных работ составит около суток.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на эл.сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии систем водоснабжения/водоотведения

Централизованное водоснабжение имеет только п. Поросозеро. Сети водопровода изношены на 60÷70%.

Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от родников или индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

В п. Поросозеро действуют две автономных сети канализации, обслуживающие часть общественно-деловой и жилой застройки поселка. Сточные воды другой части общественно-деловой и жилой застройки системой самотечных коллекторов отводятся за пределы посёлка и территорию леспромхоза, а затем сбрасываются на рельеф.

Прочие населенные пункты оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии систем теплоснабжения

Теплоснабжение п. Поросозеро осуществляется от 3 котельных, эксплуатирующая организация - МУП «Теплоснабжение». В частном секторе п. Поросозеро и в остальных населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения - печное отопление.

В Поросозерском сельском поселении находится три котельных:

Таблица 5.3-1 Сведения о котельных, расположенных в пос.Поросозеро

| Населенный пункт | Котельная | Кол-во и марка котлов, шт. | % износа оборудова-ния | вид топлива | отапливаемые жилые дома, ед. | кол-во населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Поросозеро | «Приозерная» | Универсал-6, -1шт | 45 | дрова | 5 | 70 |
|  | «Больничная» | Универсал-6, -3шт | 45 | дрова | 16 | 153 |
|  | «Заводская» | ДКВР-10/13 -1шт, КЕ-10 МТ -1шт. | 45 | щепа | 38 | 170 |

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии систем газоснабжения

Сетей газоснабжения на территории населенных пунктов нет. Рисков возникновения ЧС нет

6. Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта;

Железная дорога, проходящая по территории Поросозерского сельского поселения, имеет направление Суоярви – Юшкоозеро, является электрифицированной, однопутной.

В поселении расположены две железнодорожные станции, промежуточные 4 класса, 3 пути.

По железной дороге осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Интенсивность движения пассажирских поездов 2 пары поездов в сутки, грузовых - 5 пар в сутки.

Протяженность железнодорожных путей на территории поселения составляет 50,9 км.

Железнодорожные мосты на территории поселения отсутствуют. Аварийноопасные участки железных дорог на территории поселения отсутствуют.

Исходя из частоты возникновения аварий следует, что в Суоярвском районе возникновение аварий на ж/д транспорте маловероятно.

7. Рисков возникновения ЧС на объектах речного транспорта нет в связи с отсутствием на территории поселения объектов речного транспорта;

8. Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

Автотранспортная сеть территории развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта. Участков федеральной автотрассы на территории поселения нет.

Аварийноопасные участки автомобильных дорог на территории поселения отсутствуют.

Исходя из статистических данных, следует, что вероятность возникновения ДТП на дорогах Поросозерского сельского поселения не высока.

Протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения, составляет: регионального значения – 118,7 км; местного значения – нет.

По автодорогам доставляются горюче-смазочные материалы (ГСМ) для АЗС, что представляет опасность возникновения ЧС, вследствие возможной аварии и пролива ГСМ с последующим возгоранием.

9. На территории Поросозерского сельского поселения объектов воздушного транспорта нет.

10. Риски возникновения ЧС на газопроводах.

Риски возникновения аварий на газопроводах отсутствует в связи с отсутствием на территории поселения магистральных газопроводов.

11.  Риски возникновения на нефтепроводах.

Риск возникновения ЧС на нефтепроводе отсутствует. Нефтепровод по территории населенного пункта не проходит.

12. Риски возникновения техногенных пожаров.

ЧС техногенного характера могут быть связаны с авариями:

- на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов.

- на пожароопасных объектах – предприятиях лесопереработки; АЗС.

На территории Поросозерского сельского поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Территорию жилой функциональной зоны занимает малоэтажная жилая застройка. Жилой фонд на территории населенных пунктов представлен одноэтажными, реже двухэтажными деревянными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками.

Почти 90% всех жилых домов построено с использованием дерева, как основного конструкционного материала (бревно, брус, деревянный каркас с наполнителем).

Деревянный малоэтажный фонд подлежит постепенному сносу по мере амортизации (срок амортизации таких домов – не более 25 лет). А в поселении почти 50% домов имеют возраст 50 лет и старше.

Все дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах.

Жилой фонд поселения имеет высокий процент физического износа, часть домов – деревянные или сборно – щитовые, обложенные кирпичом; во многих старых домах электропроводка не рассчитана на использование современных бытовых приборов. Кроме того, неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации электро – и бытовых приборов, грозовые разряды – все это может привести к пожарам в жилых домах и на объектах культурно – бытового назначения. Предотвращение пожаров в жилой зоне основано на правилах поведения людей, порядка содержания жилых и общественных помещений и территорий.

Генеральным планом предусмотрено: жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Обеспечение наружного пожаротушения жилой застройки планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях 20 минут.

Расположение потенциально опасных объектов, силы территориальной подсистемы РСЧС показаны на схеме «Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

## Перечень мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности.

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии КЧС ПБ могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям КЧС ПБ.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации должны включать:

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации;

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Перечень мероприятий по пожарной безопасности:

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом РФ на уровне района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

# Сводный баланс использования территории муниципального образования

В настоящее время общая площадь территории в границах муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» по уточненным данным составляет 491800 га. Изменение границ муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» настоящим проектом не предусмотрено.

##### Земли населенных пунктов

Генеральным планом уточнены границы населенных пунктов муниципального образования «Поросозерское сельское поселение», которые были отображены в Схеме территориального планирования Суоярвского муниципального района с учетом границ кадастровых кварталов, отображенных на публичной кадастровой карте Росреестра, а также с учетом более крупного масштаба проектирования. Кроме того, из границ населенного пункта пос.Поросозеро исключена акватория озера Поросозеро. В результате площадь территории в проектных границах земель населенных пунктов составит 997,9 га. Более подробно структура земель в проектных границах населенных пунктов представлена в таблице ниже.

Таблица 6-1 Структура земель населенных пунктов муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» в проектных границах

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кадастровые кварталы | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Поросозеро | 10:16:0020101 – 10:16:0020127 | 794,9 |
| 2 | пос. Гумарино | 10:16:0020301, 10:16:0020302 | 54,7 |
| 3 | пос. Костомукса | 10:16:0040401 – 10:16:0040404 | 117,0 |
| 4 | дер. Совдозеро | 10:16:0020201 | 31,3 |
|  | Итого в границах земель населенных пунктов |  | 997,9 |

Таким образом, в результате уточнения границ земель населенных пунктов их общая площадь сократиться на 50,8 га. Данные территории не состоят на кадастровом учете, не являются землями лесного фонда и могут быть отнесены к фонду перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.

##### Земли сельскохозяйственного назначения

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на основаниях требований Федерального законодательства: Федеральными Законами от 21.122004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом РФ.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию осуществляется на основании Генерального плана муниципального образования согласованного и утвержденного в установленном Законом порядке. В соответствии со ст.7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях:

- с установлением или изменением границы населенных пунктов;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи;

- с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

##### Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Проектом предлагается закрытие несанкционированной свалки в районе пос.Поросозеро и организация площадки накопления твердых бытовых отходов в границах земельного участка 10:16:0020407:12, который расположен в лесном квартале 137 Поросозерского лесничества Аконъярвского участкового лесничества. Земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 10:16:0020407. Ориентировочная площадь участка составляет 10 га.

##### Земли рекреационного назначения

Настоящим проектом предлагается отнести земельные участки общей площадью 2,5 га к категории земель рекреационного назначения.

Перечень участков предлагаемых под рекреационное освоение и перевод в категорию земель рекреационного назначения, представлен в таблице 6-2.

Таблица 6-2 Перечень земельных участков, предлагаемых для рекреационного освоения и перевод в категорию земель рекреационного назначения

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель (вид разрешенного использования) | Площадь, га | Предлагаемая категория земель (вид разрешенного использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10:16:0020404:26 | Земли сельскохозяйственного назначения (для ведения личного подсобного хозяйства) | 1,0 | Земли рекреационного назначения (рекреация) |
|  | 10:16:0020405:14 | Земли запаса (для устройства учебного стрельбища) | 1,5 | Земли рекреационного назначения (рекреация) |
|  | Общая площадь |  | 2,5 |  |

В результате проектных предложений структура баланса территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» будет выглядеть следующим образом (см. таблицу ниже).

Таблица 6-3 Изменение структуры земельного баланса территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение»

| № п/п | Показатели | Современное состояние (2017 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 1048,7 | 0,2 | 997,9 | 0,2 |
|  | пос. Поросозеро | 852,4 | 0,17 | 794,9 | 0,16 |
|  | пос. Гумарино | 54,7 | 0,01 | 54,7 | 0,01 |
|  | пос. Костомукса | 117,0 | 0,02 | 117,0 | 0,02 |
|  | дер. Совдозеро | 24,6 | 0,00 | 31,3 | 0,01 |
| 1.1 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | 295,1 | 0,06 | 316,1 | 0,06 |
| 1.1.2 | общественно-деловые зоны | 12,8 | 0,00 | 34,0 | 0,01 |
| 1.1.3 | производственные зоны | 95,6 | 0,02 | 95,6 | 0,02 |
| 1.1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | 1,0 | 0,00 | 1,0 | 0,00 |
| 1.1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | 206,5 | 0,04 | 207,4 | 0,04 |
| 1.1.6 | зоны рекреационного назначения | 432,5 | 0,09 | 338,6 | 0,07 |
| 1.1.7 | зоны специального назначения | 5,2 | 0,00 | 5,2 | 0,00 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1049,3 | 0,2 | 1097,6 | 0,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности и земли иного специального назначения | 670,0 | 0,1 | 670,0 | 0,1 |
| 4 | Земли рекреационного назначения в составе земель особо охраняемых природных территорий | - | - | 2,5 | 0,0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 488675,0 | 99,4 | 488675,0 | 99,4 |
| 6 | Земли запаса | 357,0 | 0,1 | 357,0 | 0,1 |
|  | Территория городского поселения в административной границе | 491800,0 | 100,0 | 491800,0 | 100,0 |

# Технико-экономические показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2017 г | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га / % | 491800 / 100,0 | 491800 / 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 1049,3 / 0,2 | 1097,6 / 0,2 |
|  | Земли населенных пунктов | га / % | 1048,7 / 0,2 | 997,9 / 0,2 |
|  | п.Поросозеро | га / % | 852,4 / 0,17 | 794,9 / 0,16 |
|  | п.Гумарино | га / % | 54,7 / 0,01 | 54,7 / 0,01 |
|  | п.Костомукса | га / % | 117,0 / 0,02 | 117,0 / 0,02 |
|  | д.Совдозеро | га / % | 24,6 / 0,00 | 31,3 / 0,01 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га / % | 670,0 / 0,1 | 670,0 / 0,1 |
|  | Земли особо охраняемых природных территорий | га / % | - / - | 2,5 / 0,00 |
|  | Земли лесного фонда | га / % | 488675,0 / 99,4 | 488675,0 / 99,4 |
|  | Земли запаса | га / % | 357,0 / 0,0 | 357,0 / 0,0 |
| 2 | Функциональные зоны населенных пунктов |
|  | жилые зоны | га | 295,1 | 316,1 |
|  | общественно-деловые зоны | га | 12,8 | 34,0 |
|  | производственные зоны | га | 95,6 | 95,6 |
|  | зоны инженерной инфраструктуры | га | 1,0 | 1,0 |
|  | зоны транспортной инфраструктуры | га | 206,5 | 207,4 |
|  | зоны рекреационного назначения | га | 432,5 | 338,6 |
|  | зоны специального назначения | га | 5,2 | 5,2 |
| 3 | Население |
| 3.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований в том числе | человек | 2414 | 2900 |
|  | 1) п.Поросозеро | человек | 2289 | 2700 |
|  | 2) п.Гумарино | человек | 120 | 150 |
|  | 3) п.Костомукса | человек | 4 | 10 |
|  | 4) д.Совдозеро | человек | 1 | 10 |
| 4 | Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 64,0 | 105,0 |
| 4.2 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 общей площади квартир | - | 4 |
| 4.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд (с учетом используемого приезжающим населением (временным) не для постоянного проживания, а в период весенне-летнего сезона.) - всего | тыс. м2общей площади квартир | 80,0 | 60,0 |
| 4.4 | Новое жилищное строительство на свободных и реконструируемых территориях - всего | тыс. м2 общей площади квартир/% | - | 45,0/100,0 |
|  | в том числе: | ------«------ |  |  |
|  | - многоквартирное малоэтажное (2-3 эт.) | ------«------ | - | 6,8/15 |
|  | - индивидуальное | ------«------ | - | 38,2/85 |
| 4.5 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | ------«------ | - | 2,5 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| I Образование |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 120 | 120 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 660 | 316 |
| 3. | Учреждения внешкольного образования | мест | 150 | 40 |
| II Здравоохранение и социальное обеспечение |
| 1. | Больницы | койко-мест | 50 | 40 |
| 2. | Поликлиники | посещений в смену | 60 | 60 |
| 3. | Станция скорой помощи | автомобиль | 1 | 1 |
| 4. | Аптеки | объект | 1 | 1 |
| III Учреждения культуры |
| 1. | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | м2 | Центр досуга - | Центр досуга на 140 мест |
| 2. | Клубные места | мест |  |  |
| 3. | Танцевальные залы, дискотеки | мест |  |  |
| 4. | Библиотеки | кол-во тыс. ед. хранения кол-во чит. мест на 1000 жителей | н/д | 20,3 17 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1. | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел. | 794,5 | 174 |
| 2. | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | - | 70 |
| 3. | Плоскостные сооружения | м2 | - | 2,5 |
| 4. | Спортивно-досуговые комплексы | м2 | - | 870 |
| V Предприятия розничной торговли и общественного питания |
| 1. | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 2300 | 900 |
| 2. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 28 | 116 |
| 3. | Розничный рынок | м2 торговой | - | 246 |
| VI Предприятия бытового обслуживания и коммунального хозяйства |
| 1. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 12 |
| 2. | Прачечная | кг белья в смену | - | 60 |
| 3. | Химчистка (прием заказов) | кг сухого белья в смену | - | 6 |
| 4. | Бани | мест | 65 | 20 |
| 5. | Гостиницы | мест | - | 18 |
| 6. | Пожарное депо | пож. авт. | 4 | 2 |
| 7. | Жилищно-эксплуатац. организации | объект | 1 | 1 |
| 8. | Общественные уборные | прибор. на 1 тыс. жителей | 1 | 3 |
| 9. | Кладбище | га на 1 тыс. | 4,15 | 6,15 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети в границах поселения | км | 47 | 47 |
| 6.2 | Число станций в границах поселения | ед. | 3 | 3 |
|  | из них, с обслуживанием пассажиров | ед. | 2 | 2 |
| 6.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 118,7 | 118,7 |
|  | из них регионального значения или межмуниципального значения |  | 118,7 | 118,7 |
|  | в том числе: с твердым покрытием проезжей части |  | 118,7 | 118,7 |
|  | из них в границах населенных пунктов с твердым покрытием |  | 8,7 | 8,7 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием проезжей части |  | - | 8,7 |
| 6.4 | Мосты (основные) автодорожные в створе автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | ед. | 4 | 4 |
| 6.5 | Количество маршрутов внегородского автобуса | ед. | 2 | 2 |
| 6.6 | Автостанция | ед. | - | 1 |
| 6.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей | ед. | 231 | 350 |
| 6.8 | Количество СТО | ед. | - | 1 |
| 6.9 | Количество АЗС | ед. | - | 1 |
| 6.10 | Протяженность автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах (УДС) |  |  |  |
| 6.10.1 | п. Поросозеро | км | 20,8 | 25,5 |
|  | в т. ч. с твердым покрытием проезжей части |  | 9,9 | 25,5 |
|  | из них с усовершенствованным покрытием |  | - | 11,0 |
| 6.10.2 | п. Гумарино |  | 1,6 | 1,6 |
|  | в т. ч. с твердым покрытием проезжей части |  | - | 1,6 |
| 6.10.3 | п. Костомукса |  | 0,6 | 1,7 |
|  | в т. ч. с твердым покрытием проезжей части |  | - | 1,7 |
| 6.10.4 | д. Совдозеро |  | 0,6 | 0,6 |
|  | в т. ч. с твердым покрытием проезжей части |  | - | 0,6 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Энергоснабжение |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Установленная мощность трансформаторов на ПС | МВт | 19,5 | 24,3 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка поселения в целом (с учетом коэф. одновременности/без уч. коэф. одновр.), в т. ч.: | МВт | - | 5,63/6,62 |
|  | жилищно-коммунального сектора | МВт | - | 2,76 |
|  | промышленности | МВт | - | 3,0 |
|  | прочих потребителей | МВт | - | 0,86 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (эл. плиты) | кВтч/год | - | 2750 |
|  | Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора поселения в целом | Млн. кВтч | - | 15,13 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора поселения в целом, в т.ч.: | Гкал/час | - | 19,6 |
|  | ИЖС | Гкал/час | - | 12,8 |
|  | многоквартирного жилищного фонда и общественно-деловой застройки | Гкал/час | - | 6,8 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление сжиженного газа всего по поселению | тонн | - | 41,8 |
|  | Телефонизация |  |  |  |
|  | Обеспеченность сельского населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | - | 330 |
|  | Потребность сельского населения в телефонах | тыс. шт. | - | 0,96 |
|  | Потребность сельского населения в телефонах с учетом объектов хозяйственного назначения и эксплуатационного резерва | тыс. шт. | - | 1,35 |
|  | Монтированная емкость АТС | тыс. шт. | 0,66 | 1,35 |
|  | Количество таксофонов | шт. | 5 | 5 |
| 7.2 | Водоснабжение |
|  | Суммарное максимальное водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 571,25 | 816,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды населения | тыс. м3/сут | - | 535,6 |
|  | - на производственные нужды и прочие | тыс. м3/сут | - | 107,1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на 1 чел | 237 | 282 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на 1 чел | - | 185 |
| 7.3 | Водоотведение: |
|  | Суммарный максимальный расход сточных вод, в том числе: | тыс. м3/сутки | - | 618,1 |
|  | Бытовые сточные воды | тыс. м3/сутки | - | 515,1 |
| 7.4 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Организация и очистка поверхностного стока (строительство очистных сооружений ливневой канализации) | объект | - | п. Поросозеро |

# Приложения

Приложение №1

АЛЬБОМ

ТИПОВЫХ

ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ

УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

www.complexdoc.ru

«Рекомендации по проектированию улиц и дорог Городов и сельских поселений развивают и дополняют Требования главы СНиП 2.07.01-89, других нормативных документов, регламентирующих требования проектирования, строительства транспортных и пешеходных путей сообщения. Включают правила применения параметров улиц и дорог, транспортных сооружений в различных градостроительных условиях, обосновывают устройство элементов и конструкций улиц и дорог, а также требования по их благоустройству и оборудованию» (Из Предисловия к «Рекомендациям по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», ЦНИИП Градострительства,  Москва, 1994

www.complexdoc.ru

www.complexdoc.ru

www.complexdoc.ru

www.complexdoc.ru

www.complexdoc.ru

www.complexdoc.ru

www.complexdoc.ru

# Footnotes

Древнее название карел.

Погост м.нвг.приход сельский; несколько деревень под общим управлением и одного прихода; волость; отдельно стоящая на церковной земле церковь, с домами попа и притча, с кладбищем. Орн. подворье, заезжий постоялый двор на отшибе, вдалеке от селения ; арх лопарское селение (В.Даль,Толковый словарь живого русского языка, том III, стр.156. Москва,1980 г. Погосты ввела на Руси княгиня Ольга  - вдова князя Игоря Рюриковича при проведении  ею в Х веке административной реформы для  управления своими территориями.

Известно из одного первых описаний Новгородских земель, составленного в 1597 г., после присоединения Новгородской республики к русскому государству.

В основном здесь было распространена примитивная древняя система подсечного земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений.

Добыча руды велась «с плотов, железными ковшами («черпалами»). Плавка производилась в самодельных сыродутных печах, называемых домницами, которые представляли собой небольшие сооружения, сложенные из камней или кирпича. Такие домницы, как правило, сооружались вблизи месторождений и проявлений озерных и болотных руд. Процесс плавки руды в домнице считался   оконченным, когда на дне горна образовывался большой ком металла – сыродутная крица, из которой посредством разных обработок получается кричное железо или сталь. .

Ламба -ж. олон. (с корел) глухое озеро, озерко без истоков, особенно . в лесу (В.Даль,Толковый словарь живого русского языка, том II, стр.235. Москва,1980 г.

В источнике вновь под названием волость имеется в виду поселение (деревня, волостка).

Вотчины Ладожских Спасо-Преображенского Валаамского и Пречистинского (Рождества Богородицы) Коневского монастырей поражают чрезвычайным рассредоточением месторасположения своих деревень. В документах указывается, что основная их часть этих деревень перешла обителям во второй половине XV в., как   как благочестивый дар перед ожидаемым в те времена концом света.

Статья к.и.н. Жукова А.Ю (Карельский научный центр РАН) цитируется частично. http://www.dereksiz.org/stateya-volostnoj-i-cerkovno-prihodskoj-landshaft-centralenoj.html

1680—1690 гг. в Заонежских погостах пять чугуноплавильных и железоделательных заводов на  местных болотных и озёрных рудах;

В 1702 г. Петр 1 заложил 2 завода Повенецкий и на р. Н Выг (район г.Медвежьегорска,  в 1703 г.Шуйский оружейные завод (Петровский) на р.Лососинка (сейчас г.Петрозаводск), в 1707 г.-  Кончезерский завод для плавки меди и чугуна.

Я.А. Балагуров. Крестьянские железоделательные промыслы в Карелии в середине XVIII столетия, Известия Карело-финского филиала АН СССР.1949 г.,№4. resources.krc.karelia.ru›Library›…/krestjanskie.pdf

До конца 1920-х годов население летом пользовалось тропами, а зимой – санными путями

Отходничество— в России временный уход крестьян из мест жительства на заработки в города и на сельскохозяйственные работы в другие местности. Усилилось после крестьянской реформы 1861 ( Большой Энциклопедический словарь).

Клюшиногорское общество — сельское общество, входившее в состав Поросозерской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии. Общество объединяло населённые пункты, расположенные возле деревни Клюшина гора, на озере Лавдосельге, на озере Гимольском и на территориях, прилегающих к ним. Среди 14 существовавших в 1905 г. по списку населенных мест  есть только Гимолы (Муезерский район).

В настоящее время территория общества относится к Суоярвскому району Карелии.

## №3734. Завод Воглазминский завод

Из дневника участников байдарочного маршрута по реке Суне: «В 1445 вышли из Поросозера. … Удобно держаться правого берега, далее после маленького заливчика находится первый порог – Пристанский. Порог состоит из двух частей, разделенных большим уловом. Проходили по центру. После порога примерно через 100 м маленькая шивера, а еще через 250 метров уже слышен шум следующего порога – Валазменского  Просмотр тоже по правому берегу. На правом берегу - хорошая стоянка. Рядом с ней развалины плавильного завода времен Петра I, весь берег засыпан шлаком из доменных печей».

Сведения о периоде  развития после 1917 года приводятся по материалам  «Историческая справка. Карелия» Н.А.Кораблев, (Карельский научный центр Российской академии наук) http://www.gov.karelia.ru/Different/History/history_story.html

Килин Ю. М., д.и.н., директор Института североевропейских исследований, Крестьянское восстание 1921—1922 гг. https://el-tolstyh.livejournal.com/5646827.html

(http://monuments.karelia.ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/spiski-ob-ektov-kul-turnogo-nasledija-po-rajonam-i-poselenijam-respubliki-karelija/suojarvskij-r-n)

«Бюллетень Музея истории МВД по Республике Карелия» № 1 (40),Периодическое издание Культурного центра МВД по Республике Карелия –2013,search.rsl.ru›ru/record/01005109108

А.Ю. Жуков.Традиционное природопользование в приграничной Карелии и государство ((XIII–XVII вв.)

cyberleninka.ru›article…v-prigranichnoy-karelii…vv

История РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/sostav-rossiiskoi-impierii

Картографические материалы, www.retromap.ru/m.html#r=1420013&z=13&y=62.685449&x=32.786722

К вопросу о территории расселения и истории карельского народа. kizhi.karelia.ru

Кривоженко А.Ф.Развитие экономики Карелии в 1920-х годах,

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ekonomiki-karelii-v-1920-h-gg

Реформы княгини Ольги, http://fb.ru/article/165032/kakie-reformyi-provela-knyaginya-olga-v-chem-zaklyuchalis-reformyi-knyagini-olgi

С.А.Савандер, , Крестьянские железорудные промыслы, презентация, rahm-fe.pdf

Экономика Лопских погостов, kizhi.karelia.ru

По состоянию на 01.06.2018 года по данным Управления недропользования Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Уточненные данные на основании обмера основного чертежа.

Уточненные данные на основании обмера основного чертежа.

На основании обмера основного чертежа (Карта современного использования территории).

* В 2002 году были сельские администрации, а не поселения

Убыль жилого фонда связана со сносом ветхого и аварийного фонда, его потерями при реконструкции и модернизации, а также амортизацией жилого фонда в течение всего расчетного периода.

Нормативы по жилищной обеспеченности и определению потребных территорий для нового жилищного строительства приняты согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия”, утвержденным Постановлением правительства Республики Карелия от 07.10. 2008г. №210-II.

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра (https://pkk5.rosreestr.ru/)

# На Первом  международном форуме транспортной инфраструктуры, проходившем в Санкт-Петербурге 26-30 ноября 2018, проблеме приведения российских дорог в нормативное состояние  было уделено особое внимание с учетом поставленных целей и задач в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (газета Санкт-Петербургские ведомости» №224 (6333) от 30 ноября 2018 г. news@spbvedomosti.ru)

По информации администрации МО «Поросозерское сельское поселение».

В соответствии с рекомендациями СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (в редакции 2017 и 2018 гг.) для территории АЗС на 2 поста требуется 0,1 га, для СТО на 10 постов – 1 га.

В соответствии с рекомендациями СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (в редакции 2017 и 2018 гг.) для территории АЗС на 2 поста требуется 0,1 га, для СТО на 10 постов – 1 га.

Рассчитано по эмпирической формуле А.Х. Зильберталя: a=1,2+0,17√F, а - расстояние в км, F- площадь застроенной территории, км².

Авторы фотографий – живущие и жившие жители поселка Костомукса:  Любовь Девейка, Татьяна Камышова, Екатерина Тарасова. https://vk.com/club49853165?z=photo-49853165_456239103%2Falbum-49853165_170063329%2Frev.

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра (https://pkk5.rosreestr.ru/338,6)

В том числе, земли под водой.

В том числе, земли водного фонда.

В том числе, земли под водой.